## Slide 2
TÍTULO
EM DESTAQUE
APRESENTAÇÃO DO PP-04 DEFINIÇÃO DAS METAS DO PRH PARAGUAI E DIRETRIZES E ESTUDOS PARA OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

## Slide 3
TÍTULO
EM DESTAQUE
CONTEXTUALIZAÇÃO

## Slide 4
Documento enviado pela ANA ao GAP em 28/07/17
OBJETIVOS DA REUNIÃO
Discussão do PP-04, primeiro produto que integra o Plano de Ações do PRH Paraguai:
          Objetivos, Metas e Diretrizes do PRH Paraguai
          Estudos para subsidiar discussões futuras: Monitoramento e Controle, Alocação de Água, Enquadramento, Cobrança

## Slide 5
CRONOGRAMA E PRODUTOS DO PRH PARAGUAI

## Slide 6
RESOLUÇÃO CNRH Nº 145/2012
Art. 13º O Plano de Ações visa a mitigar, minimizar e se antecipar aos problemas relacionados aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, de forma a promover os usos múltiplos e a gestão integrada, devendo compreender, no mínimo:
I - definição das metas do plano;*
II - ações ou intervenções requeridas, organizadas em componentes, programas e subprogramas, com justificativa, objetivos, executor, investimentos, fontes possíveis de recursos, prazo de implantação;**
III - prioridades e cronograma de investimentos;**
IV - diretrizes para os instrumentos de gestão;*
V - arranjo institucional ou recomendações de ordem institucional para aperfeiçoamento da gestão dos recursos hídricos e para implementação das ações requeridas;***
VI - recomendações de ordem operacional para a implementação do plano;***
VII - indicadores que permitam avaliar o nível de implementação das ações propostas;***
VIII – recomendações para os setores usuários, governamental e sociedade civil.***
* Previsto para o PP-04
** Previsto para o PP-05
*** Previsto para o PP-06

## Slide 7
TÍTULO
EM DESTAQUE
METODOLOGIA E ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÕES

## Slide 8
GRÁFICO DE OBJETIVOS E MEIOS - GOM
Constam do PP-05
Constam do PP-04
Intenções maiores do Plano
Elementos estratégicos de desenvolvimento, que buscam promover a integração entre os diferentes enfoques do Plano. Para cada Componente Estratégico, são propostos objetivos e metas
Objetivos: são elencados para serem alcançados de forma associada às metas
Metas: são propostas para cada objetivo, de forma a definir onde se quer chegar e em quais prazos
Meios para que os objetivos e metas possam ser alcançados, que se traduzem em programas e ações

## Slide 9
FINALIDADES DE LONGO PRAZO
“Construir um instrumento de planejamento e gestão para a Região Hidrográfica do Paraguai que, de forma integrada e participativa, subsidie e fortaleça a atuação do sistema de gestão de recursos hídricos atuantes na região, principalmente o GAP, os CBHs existentes em bacias de rios afluentes e os órgãos gestores, oferecendo ferramentas que lhes permitam gerir os recursos hídricos superficiais e subterrâneos de forma efetiva, garantindo o seu uso múltiplo, racional e sustentável”

## Slide 10
Solução de Conflitos pelo Uso dos Recursos Hídricos: trata das situações potencialmente conflitantes entre setores usuários e à questão da conservação das águas do Pantanal. Principais conflitos são identificados pelos balanços hídricos quanti-qualitativos definidos no Diagnóstico e no Prognóstico
Conservação dos Recursos Hídricos: visa à garantia do uso racional e sustentável dos recursos hídricos na RH-Paraguai, em quantidade e qualidade, e envolvendo águas superficiais e subterrâneas
Governança para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos: visa ao subsídio e fortalecimento da atuação do sistema de gestão de recursos hídricos atuante na região, principalmente o GAP e os CBHs existentes em bacias de rios afluentes e os órgãos gestores.
Implementação e Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Gestão: visa ao controle de situação de disponibilidade hídrica em qualidade e quantidade na RH-Paraguai
COMPONENTES ESTRATÉGICOS
Para cada Componente Estratégico, são propostos objetivos e metas específicos por área crítica ou UPG, de acordo com suas particularidades, com prazos de execução definidos e priorizados em função da situação de criticidade de cada localidade.
FORTALECER A ATUAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO, PRINCIPALMENTE GAP, CBHs EXISTENTES E ÓRGÃOS GESTORES
OFERECER FERRAMENTAS QUE PERMITAM GERIR OS RECURSOS HÍDRICOS DE FORMA EFETIVA
GARANTIR O USO MÚLTIPLO RACIONAL E SUSTENTÁVEL

## Slide 11
S
M
R
A
Metas
T
Específicas (Specific)
Mensuráveis (Measurable)
Atingíveis (Attainable)
Realistas (Realistic)
Temporizáveis (Time-bound)
METAS DO PRH PARAGUAI
PRINCÍPIOS BÁSICOS

## Slide 12
DIRETRIZES DO PRH PARAGUAI
PRINCÍPIOS BÁSICOS
São orientações para a execução de ações ou para suporte à definição de estratégias de ação
Devem dar suporte ao atendimento dos objetivos e metas
Deverão ser verificadas quando da elaboração dos Programas
Devem ser viáveis de serem cumpridas

## Slide 13
METAS E DIRETRIZES DO PRH PARAGUAI
METAS: Atingíveis, Realistas e Temporizáveis
DIRETRIZES: Devem ser viáveis de serem cumpridas
Metas e diretrizes devem ser pactuadas com os órgãos gestores
Reunião de pactuação com ANA e OGERHs em 10 e 11/07/17

## Slide 14
BASE DO PROGNÓSTICO – CENÁRIO DO PLANO CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS ARQUÉTIPOS DE MICROBACIAS – COMPONENTE QUANTITATIVO

## Slide 15
BALANÇO HÍDRICO E CENÁRIO DO PLANO
ASPECTO QUANTITATIVO

## Slide 16
SITUAÇÃO DO
BALANÇO HÍDRICO NO BRASIL
Fonte: Conjuntura dos recursos hídricos: Informe 2016 / Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, 2016

## Slide 17
HORIZONTES TEMPORAIS DO PRH PARAGUAI
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo
2018 - 2021
2022 - 2026
2027 - 2031

## Slide 18
TÍTULO
EM DESTAQUE
OBJETIVOS, METAS E DIRETRIZES DO PRH PARAGUAI

## Slide 19
Governança para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos
Formalizar e Estruturar Arranjo Institucional para a RH-Paraguai
Fortalecer Órgãos Gestores de Recursos Hídricos e CBHs Existentes
COMPONENTE ESTRATÉGICO
OBJETIVOS
GOVERNANÇA PARA O
GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVOS

## Slide 20
GOVERNANÇA PARA O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVOS E METAS

## Slide 21
GOVERNANÇA PARA O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVOS E METAS

## Slide 22
GOVERNANÇA PARA O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
PRINCIPAIS DIRETRIZES
Adequar responsabilidades das equipes dos órgãos gestores quanto às demandas do PRH Paraguai
Regulamentar legislação do MT para incluir a possibilidade de Agência
Implementar Fundos Estaduais de Recursos Hídricos
Desenvolver ações de gestão de recursos hídricos transfronteiriços. Ex:
  Acordo de Cooperação para Desenvolvimento Sustentável e Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Apa
  Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aquífero Guarani
  Projeto “Desenvolvimento institucional para a gestão integrada de recursos hídricos no Estado Plurinacional da Bolívia”

## Slide 23
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVOS
COMPONENTE ESTRATÉGICO
OBJETIVOS
Implementar e Aperfeiçoar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos
Implementar a Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos
Detalhar Planos de Ações de Bacias Estaduais e Revisar Planos de Bacias
Acompanhar a Implementação do PRH Paraguai
Desenvolver Processos de Enquadramento de Corpos de Água em Classes
Implementar o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos
Realizar Processo de Alocação de Água na Bacia
Avançar nos Estudos de Instrumentos Econômicos
Implementação e Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos

## Slide 24
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO OUTORGA - OBJETIVO E METAS
Efeito das PCHs nos recursos pesqueiros e na dinâmica hidrológica e sedimentológica da planície pantaneira. Estudo para avaliação dos efeitos da implantação de aproveitamentos hidrelétricos na RH-Paraguai já está sendo conduzido pela ANA, visando antecipar a obtenção de informações fundamentais e necessárias para o cumprimento de outras metas do PRH Paraguai

## Slide 25
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO OUTORGA - OBJETIVO E METAS
Maciço Urucum: conflito entre demanda de mineração (quanti e quali) e abastecimento de comunidades rurais
Perdas de pastos da pecuária provocou o exôdo rural para a região de Corumbá

## Slide 26
SITUAÇÃO DA OUTORGA
NO BRASIL E RH-PARAGUAI
Outorgas vigentes em rios de domínio da União em julho de 2015
Fonte: Conjuntura dos recursos hídricos: Informe 2016 / Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, 2016

## Slide 27
SITUAÇÃO DA OUTORGA
NO BRASIL
Outorgas vigentes em rios de domínio estadual em julho de 2015
Fonte: Conjuntura dos recursos hídricos: Informe 2016 / Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, 2016

## Slide 28
Recomenda-se que os pedidos de DRDH ou Outorgas para novos AHEs na RH-Paraguai aguardem os resultados estudos sobre os efeitos das hidrelétricas para a conclusão de suas análises, de forma a poder incorporar seus resultados. Assim que concluídos relatórios parciais para bacias específicas, seus resultados já devem ser incorporados aos pedidos de outorga e DRDH em análise.
O trabalho de ampliação da regularização de usos deve ser focado em sub-bacias hidrográficas de forma a permitir melhor estruturação dos órgãos gestores e dos usuários. Indica-se que o trabalho de regularização de usos seja focado inicialmente nas sub-bacias de maior comprometimento hídrico
Tendo em vista a necessidade de se estabelecer condições e condicionantes à navegação na RH-Paraguai, bem como definir garantias associadas a esse uso, deixando-o no mesmo patamar de regulação dos demais usuários de recursos hídricos da bacia, recomenda-se a consideração do instrumento de outorga de direito de uso de recursos hídricos para a hidrovia do Paraguai
O EVTEA da hidrovia do Paraguai recém realizado pelo DNIT deve ser reavaliado à luz das informações disponíveis no PRH-Paraguai, notadamente as de demandas e projeções de crescimento que podem afetar a disponibilidade de vazões ao longo do rio, bem como à luz dos resultados das análises em curso pela ANA relacionadas aos aproveitamentos hidrelétricos (alteração no regime hídrico do rio deve ser cotejada com as cotas necessárias para a operação da hidrovia)
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO OUTORGA - PRINCIPAIS DIRETRIZES
Intensificação do uso da hidrovia e de transporte de cargas, risco de acidentes, danos ambientais às margens dos rios (APPs)

## Slide 29
Recomenda-se que os pedidos de DRDH ou Outorgas para novos AHEs na RH-Paraguai aguardem os resultados dos estudos sobre os efeitos das hidrelétricas para a conclusão de suas análises, de forma a poder incorporar seus resultados. Assim que concluídos relatórios parciais para bacias específicas, seus resultados já devem ser incorporados aos pedidos de outorga e DRDH em análise.
Recomenda-se que a análise técnica dos órgãos gestores de recursos hídricos dos pedidos de DRDH ou Outorgas para novos AHEs na RH-Paraguai incorporem os resultados parciais consolidados dos estudos realizados pela ANA sobre os efeitos das hidrelétricas
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO OUTORGA - PRINCIPAIS DIRETRIZES

## Slide 30: ANA MMA MI COINTA FONASC UFMS INDIGENA SOS PANTANAL
MME
FIEMT
CPLAN
FAMATO
ABES
UFMT
FIEMS
COOPEMAT

## Slide 31
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCALIZAÇÃO
OBJETIVO E META

## Slide 32
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCALIZAÇÃO
PRINCIPAIS DIRETRIZES
Reforço das ações de fiscalização por meio de parcerias com outras entidades que tenham maior capilaridade e maior frequência em ações de campo
Estabelecimento de equipes dedicadas à finalidade de fiscalização
Utilização de informações de monitoramento de recursos hídricos no apoio técnico às ações de fiscalização
Utilização de tecnologias de sensoriamento remoto e geoprocessamento para suporte às ações de fiscalização

## Slide 33
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVO E METAS
Muro das Lamentações: Efetividade na implementação de projetos (Taquari)
Árvore dos sonhos: Execução plena dos planos, projetos e programas

## Slide 34
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS
PRINCIPAIS DIRETRIZES
Deve ser utilizada a base de dados do PRH Paraguai no desenvolvimento dos Planos de bacias hidrográficas. Dependendo do momento de elaboração de cada plano, não há a necessidade de novo diagnóstico  Detalhar plano de ações
Buscar o desenvolvimento dos planos de bacias de forma concomitante aos estudos de enquadramento
Devem ser elaborados relatórios anuais de execução das ações de cada plano
Acompanhamento do PRH Paraguai e dos planos de bacias hidrográficas deve ser realizado por meio de indicadores de performance

## Slide 35
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVO E METAS

## Slide 36
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO ENQUADRAMENTO
OBJETIVO E METAS

## Slide 37
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO ENQUADRAMENTO
PRINCIPAIS DIRETRIZES
Os estudos de enquadramento devem aproveitar os resultados do Diagnóstico e Prognóstico do PRH-Paraguai  Detalhar propostas de metas
Sugere-se estudar a possibilidade de considerar bioindicadores, através do monitoramento de organismos e/ou comunidades aquáticas no contexto dos parâmetros de qualidade. Estabelecer bacia piloto
Buscar o desenvolvimento dos estudos de enquadramento de forma concomitante aos planos de bacia
Processo de enquadramento deve ser realizado com ampla participação da sociedade

## Slide 38
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO SISTEMA DE INFORMAÇÕES
OBJETIVO E METAS

## Slide 39
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO SISTEMA DE INFORMAÇÕES
PRINCIPAIS DIRETRIZES
Utilizar o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH como base principal para armazenamento e disponibilização das informações da Região Hidrográfica do Paraguai
Atos legais e documentos técnicos devem constar da base de dados do sistema
Disponibilizar link nos sites dos órgãos gestores para acesso às informações da RH Paraguai no SNIRH
Disponibilizar link no SNIRH para acesso às informações da RH Paraguai
Relatórios anuais de cumprimento das metas devem constar no sistema

## Slide 40
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO ALOCAÇÃO DE ÁGUA - OBJETIVO E METAS

## Slide 41
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO ALOCAÇÃO DE ÁGUA
PRINCIPAIS DIRETRIZES
Processo de macroalocação de água deve ser formalizado entre os órgãos gestores, com vazões de entrega dos cursos de água estaduais para os corpos de água de domínio da União
Macroalocação de água deve ser revista ao final dos estudos de vazões ecológicas e aproveitamentos hidrelétricos
Processos de microalocação de água devem ser realizados apenas para sistemas hídricos em situação de conflito ou maiores índices de criticidade hídrica

## Slide 42
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO INSTRUMENTOS ECONÔMICOS
OBJETIVO E METAS
O PSA é reconhecido pelo seu potencial de apoiar a proteção e o uso sustentável dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, de melhorar a qualidade de vida de pequenos produtores rurais

## Slide 43
IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO INSTRUMENTOS ECONÔMICOS
PRINCIPAIS DIRETRIZES
Buscar quantificar e considerar os investimentos dos usuários em tecnologias que levem a reduções nos consumos de água ou melhoria na qualidade dos efluentes
Estudar alternativas de parcerias público-privadas em que os usuários que investirem em ações relacionadas a benefícios para o meio ambiente recebam incentivos e benefícios fiscais

## Slide 44
Solução de Conflitos pelo Uso dos Recursos Hídricos
Revisar a Rede de Monitoramento dos Recursos Hídricos
Desenvolver Ações para a Segurança de Barragens
Compatibilizar os Balanços Hídricos Quantitativos
Compatibilizar os Balanços Hídricos Qualitativos
Avaliar Efeitos da Implantação de Empreendimentos Hidrelétricos na RH-Paraguai
COMPONENTE ESTRATÉGICO
OBJETIVOS
SOLUÇÃO DE CONFLITOS PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

## Slide 45
SOLUÇÃO DE CONFLITOS PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVOS E METAS
Rede de monitoramento atual considerada insuficiente (águas subterrâneas e superficiais). Necessidade de melhoria

## Slide 46
SOLUÇÃO DE CONFLITOS PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVOS E METAS

## Slide 47
SOLUÇÃO DE CONFLITOS PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVOS E METAS
Os principais problemas de qualidade na RH-Paraguai são relacionados ao carreamento de sedimentos da região de planalto para o Pantanal; aos efluentes domésticos sem tratamento ou com baixos índices de coleta e tratamento; às cargas poluidoras difusas relacionadas à criação animal e ao uso de agrotóxicos e fertilizantes

## Slide 48
SOLUÇÃO DE CONFLITOS PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVOS E METAS
Efeito das PCHs nos recursos pesqueiros e na dinâmica hidrológica e sedimentológica da planície pantaneira. Estudo para avaliação dos efeitos da implantação de aproveitamentos hidrelétricos na RH-Paraguai já está sendo conduzido pela ANA, visando antecipar a obtenção de informações fundamentais e necessárias para o cumprimento de outras metas do PRH Paraguai

## Slide 49
CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Conservação dos Recursos Hídricos
Conscientizar a população sobre a Conservação dos Recursos Hídricos
Fomentar a Conservação dos Recursos Hídricos na RH-Paraguai
COMPONENTE ESTRATÉGICO
OBJETIVOS

## Slide 50
CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVOS E METAS
Problemas relacionados ao carreamento de sedimentos da região de planalto para o Pantanal; às cargas poluidoras difusas relacionadas à criação animal e ao uso de agrotóxicos e fertilizantes
Necessidade de melhoria na Conscientização da População

## Slide 51
CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVOS E METAS
O PSA tem potencial de apoiar a proteção e o uso sustentável dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, de melhorar a qualidade de vida de pequenos produtores rurais por meio da recuperação de nascentes e APPs

## Slide 52
TÍTULO
EM DESTAQUE
ESTUDOS SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO COMO SUBSÍDIOS A DISCUSSÃO FUTURA

## Slide 53
TÍTULO
EM DESTAQUE
ESTUDOS PARA SUBSIDIAR O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA

## Slide 54
TÍTULO
EM DESTAQUE
OBJETIVOS
Projeto Básico do PRH-Paraguai:
“elaborar os estudos que subsidiarão uma proposta para o Enquadramento dos corpos hídricos superficiais da região hidrográfica, a ser desenvolvida e encaminhada após a finalização do PRH-Paraguai”;
“realizar análise integrada das informações obtidas na caracterização da qualidade e dos usos preponderantes atuais da água, identificados na etapa de Diagnóstico, e da qualidade futura dos recursos hídricos, prospectada a partir dos cenários selecionados”.

## Slide 55
TÍTULO
EM DESTAQUE
Usos preponderantes atuais (consuntivos e não-consuntivos);
Identificação do uso preponderante atual mais restritivo em cada trecho de rio e classificação conforme recomendações da Resolução CONAMA nº 357;
Enquadramento Vigente x Classificação conforme CONAMA;
Resultados da modelagem da qualidade dos corpos hídricos para os parâmetros DBO5,20 e Fósforo;
Análise dos dados da rede de monitoramento da qualidade;
Matriz de enquadramento
CONTEÚDO

## Slide 56
Uso Consuntivo de Maior Vazão por Trecho
USOS CONSUNTIVOS
Predominância do setor agropecuário na região de planalto e no início da planície;
Região central do Pantanal preponderam os usos para abastecimento humano rural;
Mineração e Indústria: importantes em poucos trechos(ex: Corumbá);
Abastecimento urbano: predominam próxima às grandes sedes urbanas (Cuiabá, Corumbá, Rondonópolis, Cáceres, Jardim, etc).

## Slide 57
Usos Preponderantes
Levantamento inicial a nível de microbacia;
Consolidação para os principais rios;
Usos importantes na RH- Paraguai:
  Agropecuários (sobretudo no planalto);
  Abastecimento humano (toda RH);
  Unidades de Conservação e Terras Indígenas (toda RH);
  Hidrelétricas, sobretudo no MT;
  Pesca.
USOS PREPONDERANTES

## Slide 58
ENQUADRAMENTO ATUAL X CLASSIFICAÇÃO CONAMA
Notes: Classificação CONAMA conforme Uso preponderante mais restritivo

## Slide 59
Incompatibilidades:
Rio Coxipó (MT):
  - Classes 3 e 4 – Captações para abastecimento urbano;
  - Classe 2 dentro do Parq. Nac. da Chapada dos Guimarães (UCPI)
  - Classe 4 dentro do Parq. Est. Zé Bolo Flô (UCPI)
Rios Negro e Aquidauana (MS): Classe 2 dentro do Parq. Est. do Pantanal do Rio Negro (UCPI)
Rio Miranda (MS): Classe 2 dentro da Terra Indígena Lalima
Rio Salobra (MS): Classe 2 dentro do Parq. Nac. da Serra da Bodoquena(UCPI)
Trechos com incompatibilidade
ENQUADRAMENTO ATUAL X CLASSIFICAÇÃO CONAMA

## Slide 60
Piora da qualidade da água em tempo chuvoso na maioria dos rios
Exceções nas proximidades das áreas urbanas (tanto para DBO quanto Fósforo):
  Rio Coxipó;
  Rio Cuiabá a jusante da RM;
  Cabeceiras do Paraguai a jusante de Diamantino e Alto Paraguai;
  Rio Bento Gomes, a jusante de Poconé;
  Rio Verde, a jusante de Rio Verde de Mato Grosso.
MODELAGEM QUALIDADE ÁGUA

## Slide 61
MODELAGEM QUALIDADE ÁGUA - DBO
Notes: Principais causas de incompatibilidade: rebanhos bovinos, sobretudo no Mato Grosso do Sul, e a população urbana, principalmente em Mato Grosso.

## Slide 62
MODELAGEM QUALIDADE ÁGUA - FÓSFORO
Notes: Principais causas de incompatibilidade: setor agropecuário (agricultura e criação animal), principalmente na porção sul da RH-Paraguai.

## Slide 63
Objetivo: reunir principais dados levantados e analisados nas etapas anteriores deste estudo (dominialidade rios; postos de monitoramento e parâmetros monitorados; resultados do modelo de qualidade da água na cena atual e nos cenários futuros; usos preponderantes atuais; classificação CONAMA; enquadramento vigente; ETEs; captações urbanas, etc).
MATRIZ DE ENQUADRAMENTO

## Slide 64
Necessidade de estudos complementares, atendendo diretrizes da Resolução CNRH nº 91/2008 (usos futuros pretendidos);
Realização de consultas públicas com os atores da bacia;
Preencher lacunas de informação, por exemplo, usos não consuntivos;
Avaliar montante de investimentos e viabilidade técnica para redução das cargas poluentes em trechos em que se visa melhoria da qualidade;
Validar parâmetros adotados para enquadramento e consideração de vazão/enquadramento sazonal;
Levar em conta a existência do Pantanal e a necessidade de sua conservação;
Plano de Efetivação do Enquadramento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

## Slide 65
TÍTULO
EM DESTAQUE
PONTOS DE MONITORAMENTO QUANTI-QUALITATIVO NA RH-PARAGUAI

## Slide 66
DEFINIÇÃO DE PONTOS DE CONTROLE
PRINCÍPIOS BÁSICOS
Aproveitar ao máximo dos pontos já existentes e em operação, otimizando os ajustes necessários
Agregar as análises de qualidade da água com o monitoramento fluviométrico, unindo os pontos de monitoramento de qualidade e quantidade

## Slide 67
Identificação dos pontos de monitoramento fluviométrico e de qualidade atualmente existentes e em operação, em consonância com as bases de dados do Hidroweb e dos Programas PNQA e QUALIÁGUA, da ANA
Cotejo dos pontos existentes com os mapas dos Cenários do Plano, visando análise do monitoramento atualmente realizado e a proposição de novos pontos em função dos principais conflitos existentes ou potenciais
Identificação dos pontos de controle necessários para o acompanhamento das vazões de entrega entre corpos de água de diferentes dominialidades ou de diferentes UPGs
DEFINIÇÃO DE PONTOS DE CONTROLE
METODOLOGIA

## Slide 68
77 pontos de monitoramento fluviométrico e 167 de monitoramento de qualidade da água, sendo boa parte coincidente
27 novos pontos propostos, sendo:
18 para monitoramento de vazões e de qualidade da água
03 para monitoramento de vazões
06 para monitoramento de qualidade
REDE DE MONITORAMENTO
PROPOSTA

## Slide 69
TÍTULO
EM DESTAQUE
ALOCAÇÃO DE ÁGUA

## Slide 70
ALOCAÇÃO DE ÁGUA - METODOLOGIA
Vazões Características para Fins de Alocação de Água

## Slide 71
ALOCAÇÃO DE ÁGUA - PROPOSTA
Vazões Alocáveis:
Qretirada < 30% Q95 Qalocável = 30% Q95
30% Q95 < Qretirada < 50% Q95 Qalocável = 50% Q95
Qretirada > 50% Q95 Qalocável = 70% Q95 devendo ser desenvolvidos processos de busca pela redução de demandas por parte dos usuários, de forma a adequá-las à vazão alocável

## Slide 72
VAZÃO ALOCÁVEL E VAZÃO DE ENTREGA POR UPG

## Slide 73
TÍTULO
EM DESTAQUE
ESTUDOS PARA SUBSIDIAR A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

## Slide 74
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA NO BRASIL
Situação da cobrança pelo uso de recursos hídricos no país em 2015
Fonte: Conjuntura dos recursos hídricos: Informe 2016 / Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, 2016

## Slide 75
Há outros instrumentos e outros focos a serem visados primeiramente no processo de gestão atual da RH-Paraguai: aperfeiçoamento dos instrumentos outorga e enquadramento; detalhamento de planos de ações em bacias de rios afluentes
O instrumento cobrança pelo uso da água não deve ser foco de atenção da RH-Paraguai para os próximos anos, principalmente no que se refere aos horizontes temporais de curto e médio prazos
SITUAÇÃO ATUAL DA COBRANÇA NA RH-PARAGUAI

## Slide 76
Estimativa do potencial de arrecadação com a cobrança pelo uso da água na RH-Paraguai
Metodologia: aplicação dos modelos de cobrança adotados em bacias brasileiras de rios federais às demandas atuais estimadas na RH-Paraguai
  bacia do rio Paraíba do Sul (CEIVAP)
  bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ)
  bacia do rio São Francisco (CBHSF)
  bacia do rio Doce (CBH-Doce)
ESTUDOS REALIZADOS
Ressalvas:
Grande parte dos usos estimados não está outorgada e não tem a previsão de o ser no curto prazo
Usos considerados insignificantes não são identificados nesta metodologia
A cobrança é um mecanismos indutor da racionalização do uso da água, levando a redução dos usos e a menores valores arrecadados
A cobrança é um mecanismo indutor de solicitações de revisão de outorgas, com redução dos valores solicitados a mais como reservas ou garantias para potenciais ampliações futuras

## Slide 77
COBRANÇA: ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DEMANDAS ATUAIS TOTAIS ESTIMADAS
UF | Setor Usuário | Metodologia CEIVAP R$ 1.000/ano | Metodologia PCJ SP R$ 1.000/ano | Metodologia PCJ MG R$ 1.000/ano | Metodologia CBH Doce R$ 1.000/ano | Metodologia CBH-S.Francisco R$ 1.000/ano
MS | Abastecimento Urbano | 1.026 | 1.461 | 1.461 | 2.122 | 979
 | Abastecimento Rural | 101 | 129 | 129 | 154 | 97
 | Irrigação | 1.170 | 5.694 | 1.367 | 134 | 116
 | Indústria | 307 | 387 | 387 | 550 | 296
 | Mineração | 201 | 248 | 248 | 382 | 197
MS Total |  | 2.805 | 7.919 | 3.591 | 3.342 | 1.685
MT | Abastecimento Urbano | 4.584 | 6.186 | 6.185 | 9.713 | 4.422
 | Abastecimento Rural | 160 | 210 | 210 | 251 | 153
 | Irrigação | 1.098 | 5.343 | 1.282 | 126 | 109
 | Indústria | 1.838 | 2.323 | 2.323 | 3.385 | 1.777
 | Mineração | 22 | 25 | 25 | 36 | 21
MT Total |  | 7.702 | 14.087 | 10.026 | 13.511 | 6.482
Total Geral |  | 10.507 | 22.006 | 13.617 | 16.853 | 8.167

## Slide 78
COBRANÇA: ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO OUTORGAS DE ÁGUAS DE DOMÍNIO DA UNIÃO
UF | Setor Usuário | Metodologia CEIVAP R$ 1.000/ano | Metodologia PCJ SP R$ 1.000/ano | Metodologia PCJ MG R$ 1.000/ano | Metodologia CBH Doce R$ 1.000/ano | Metodologia CBH-S.Francisco R$ 1.000/ano
MS | Abastecimento Público | 157 | 173 | 173 | 313 | 146
 | Esgotamento Sanitário | 19 | 32 | 32 | 40 | 18
 | Indústria | 24 | 28 | 28 | 43 | 23
 | Irrigação | 85 | 504 | 163 | 14 | 12
 | Mineração | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MS Total |  | 285 | 738 | 396 | 411 | 200
MT | Abastecimento Público | 1.416 | 1.547 | 1.547 | 2.808 | 1.311
 | Esgotamento Sanitário | 124 | 208 | 208 | 261 | 114
 | Indústria | 300 | 378 | 378 | 554 | 290
 | Irrigação | 22 | 201 | 26 | 3 | 3
MT Total |  | 1.863 | 2.335 | 2.160 | 3.626 | 1.718
Total Geral |  | 2.148 | 3.072 | 2.556 | 4.037 | 1.917

## Slide 79
OBRIGADO!
Raquel Chinaglia Pereira dos Santos
Marina Almeida de Oliveira
Leonardo Mitre Alvim de Castro
ENGECORPS Engenharia S.A.
http://www.engecorps.com
Tel.: 55 11 2135 5252