## Slide 1
Cuiabá,
2 de dezembro de 2015
Plano de Recursos Hídricos da RH-Paraguai
Bases do
Diagnóstico Preliminar

## Slide 2
Fluxograma do Plano

## Slide 3
Notas Técnicas

## Slide 4
Demandas e Balanço Hídrico

## Slide 5: Coeficientes médios urbanos de uso da água (l/hab/dia), por UF e por faixa populacional
População Urbana (habitantes) | MS |  | MT | 
 | Perdas (%) | Retirada (L/Hab.dia) | Perdas (%) | Retirada (L/Hab.dia)
< 5.000 | 26,0% | 186 | 29,0% | 217
5.000 a 35.000 | 29,0% | 193 | 31,0% | 216
35.000 a 75.000 | 33,0% | 191 | 22,0% | 163
> 75.000 | 41,0% | 241 | 52,0% | 348

## Slide 6
Demanda de abastecimento humano por microbacia

## Slide 7
Espécies | Retirada | Consumo
 | (Litros/cabeça. dia) | (%)
Bovino | 50,0 | 80,0
Vacas Ordenhadas | 127,5 | 60,0
Suínos | 18,7 | 60,0
Bubalino | 50,0 | 80,0
Equino | 40,0 | 80,0
Ovino | 10,0 | 80,0
Caprino | 10,0 | 80,0
Galináceos – Galinhas | 0,27 | 60,0
Galináceos – Outros | 0,22 | 69,0
Codornas | 0,18 | 80,0
Coeficientes técnicos de uso da água – demanda animal

## Slide 8
Demanda animal por microbacia

## Slide 9
CNAE 2.0 | Tipologia industrial | Coeficientes Técnicos (litros/empregado.dia) | 
 |  | Retirada | Consumo
10 | Fabricação de produtos alimentícios | 3.775 | 1.473
11 | Fabricação de bebidas | 12.419 | 2.387
12 | Fabricação de produtos do fumo | 847 | 169
13 | Fabricação de produtos têxteis | 1.560 | 317
14 | Confecção de artigos do vestuário e acessórios | 350 | 65
15 | Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados | 806 | 1
16 | Fabricação de produtos de madeira | 482 | 126
17 | Fabricação de celulose, papel e produtos de papel | 20.473 | 3.994
18 | Impressão e reprodução de gravações | 173 | 35
19 | Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis | 32.608 | 10.131
20 | Fabricação de produtos químicos | 2.340 | 909
21 | Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos | 1.876 | 375
Matriz de coeficientes técnicos de uso da água para o uso industrial

## Slide 10
CNAE 2.0 | Tipologia industrial | Coeficientes Técnicos (litros/empregado.dia) | 
 |  | Retirada | Consumo
22 | Fabricação de produtos de borracha e de material plástico | 373 | 75
23 | Fabricação de produtos de minerais não-metálicos | 923 | 77
24 | Metalurgia | 4.352 | 960
25 | Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos | 473 | 221
26 | Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 247 | 49
27 | Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 156 | 31
28 | Fabricação de máquinas e equipamentos | 249 | 50
29 | Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias | 376 | 74
30 | Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores | 215 | 27
31 | Fabricação de móveis | 271 | 54
32 | Fabricação de produtos diversos | 842 | 168
33 | Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos | 3.447 | 689
Matriz de coeficientes técnicos de uso da água para o uso industrial

## Slide 11
Demanda industrial por microbacia

## Slide 12
Demanda de irrigação por microbacia

## Slide 13
Demanda para irrigação na RH Paraguai – média mensal, período seco e média anual

## Slide 14
Demanda total por microbacia

## Slide 15
Retirada e consumo de água, por atividade – média anual

## Slide 16
Retirada e consumo de água, por atividade – período seco

## Slide 17
Demanda total de retirada (m³/s) por atividade, por UPG – média anual

## Slide 18
Demanda total de retirada (m³/s) por atividade, por UPG e total

## Slide 19
Demanda total de consumo (m³/s) por atividade, por UPG e total

## Slide 20
Balanço hídrico de retirada
(médias anual e do quadrimestre mais seco)

## Slide 21
Balanço hídrico de consumo
(médias anual e do quadrimestre mais seco)

## Slide 22
Hidrogeologia

## Slide 25
Qualidade da Água

## Slide 26: Proposta de Sumário - Diagnóstico de Qualidade de Água
1- Introdução
2- Caracterização da Bacia do Alto Paraguai
3- Justificativa e Objetivos
Potenciais Fontes Poluidoras e Pressões sobre a Qualidade das Águas
Efluentes Domésticos
Produção de esgoto doméstico
Carga orgânica - Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
Cobertura com Coleta e Tratamento de Esgotos
Resíduos Sólidos
Atividades Agrícolas
Empreendimentos Hidroelétricos
Efluentes Industriais
O Estado da Qualidade das Águas
Redes de Monitoramento de Qualidade de Água
Enquadramento dos Corpos Hídricos
Análise dos Indicadores de qualidade de água
Oxigênio Dissolvido
Demanda Bioquímica de Oxigênio
Fósforo Total
Turbidez
Sólidos
Índice de Conformidade
Índice de Qualidade da Água
Balanço Qualitativo
Discussão
Referências Bibliográficas

## Slide 27
Principais Fontes Poluidoras e Pressões

## Slide 28
Produção de esgoto doméstico na RHP - 2014 (m3/ano)

## Slide 29
Estimativa de Carga de DBO gerada na RHP (ton/dia)

## Slide 30
Atendimento ao serviço de esgotamento sanitário segundo metodologia do Plansab

## Slide 31
Estado da Qualidade das Águas

## Slide 32
Rede de Monitoramento

## Slide 33
Boletim de cada
Ponto de Monitoramento

## Slide 34
Oxigênio Dissolvido Médio
Período Chuvoso

## Slide 35
Oxigênio Dissolvido Médio
Período Seco

## Slide 36
Saneamento

## Slide 37
TIPO DE MANANCIAL DE ABASTECIMENTO URBANO DE ÁGUA
TODOS AS SEDES MUNICIPAIS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO PARAGUAI APRESENTAM ÍNDICE DE COBERTURA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO MAIOR QUE 90% DA POPULAÇÃO URBANA.
COBERTURA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO

## Slide 38
DIAGNÓSTICO DOS MANANCIAIS E DOS SISTEMAS PRODUTORES DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO URBANO

## Slide 39
SEDES MUNICIPAIS QUE APRESENTAM CRITICIDADE QUANTO AO MANANCIAL

## Slide 40
SEDES MUNICIPAIS QUE APRESENTAM CRITICIDADE QUANTO AO SISTEMA PRODUTOR

## Slide 41: DEMANDA TOTAL PARA ABASTECIMENTO URBANO E MUNICÍPIOS COM ÍNDICE DE PERDAS > 50%

## Slide 42
www.youtube.com/anagovbr
www.twitter.com/anagovbr
www.facebook.com/anagovbr
Obrigado(a)!
Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos
spr@ana.gov.br | (+55) (61) 2109-5208
www.ana.gov.br