## Slide 1
Cuiabá e Várzea Grande abrigam 41 % da população urbana da RH Paraguai e são abastecidas por 92% e 100 %, respectivamente, por água superficial.
TIPO DE MANANCIAL | NÚMERO DE SEDES ABASTECIDAS |  |  | POPULAÇÃO URBANA ABASTECIDA – hab. (Ano:2014) |  | 
 | MS | MT | TOTAL | MS | MT | TOTAL
SUPERFICIAL | 6 | 18 | 24 | 169.191 | 379.546 | 548.737
SUBTERRÂNEO | 21 | 19 | 40 | 192.320 | 118.483 | 310.803
MISTO – SUPERFICIAL | 3 | 11 | 14 | 61.246 | 789.125 | 850.371
MISTO – SUBTERRÂNEO |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 13.281 | 198.705 | 211.986
TOTAL | 30 | 48 | 78 | 436.038 | 1.486.859 | 1.921.897
TIPO DE MANANCIAL DE ABASTECIMENTO URBANO DE ÁGUA

## Slide 2
DIAGNÓSTICO ATUALIZADO DOS SISTEMAS PRODUTORES DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO URBANO
DIAGNÓSTICO COM DEMANDAS RECALCULADAS PARA 2014 | NÚMERO DE SEDES MUNICIPAIS |  | 
 | MS | MT | TOTAL
SATISFATÓRIAS | 21 | 33 | 54
Proposta do ATLAS Brasil proporcionará MAIOR FOLGA ao sistema | 8 | 8 | 16
Proposta do ATLAS Brasil necessita IMPLANTAÇÃO IMEDIATA | 1 | 6 | 7
SITUAÇÃO CRÍTICA mesmo com proposta do ATLAS Brasil | - | 1 | 1
Sem Informação | - | 1 | 1
Metodologia do ATLAS Brasil – Abastecimento Urbano de Água aplicada para as demandas de 2014.

## Slide 3
DIAGNÓSTICO | SEDES MUNICIPAIS
Necessita NOVO MANANCIAL | BONITO (MS); CURVELÂNDIA, GLÓRIA DO OESTE, SÃO PEDRO DA CIPA, LAMBARI D’OESTE E POCONÉ (MT)
Necessita AMPLIAÇÃO DO SISTEMA | VÁRZEA GRANDE (MT)
SITUAÇÃO CRÍTICA mesmo com proposta do ATLAS Brasil | ARENÁPOLIS (MT)
DEMANDA 2014: 43 l/s
DEMANDA 2014: 878,3 l/s
PROPOSTAS DO ATLAS Brasil – Abastecimento Urbano de Água - 2010

## Slide 4: COBERTURA COM REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Índice de atendimento urbano de água (IN 023 – SNIS/2013)
Região hidrográfica do rio Paraguai - 96,5 %
Brasil - 90,88%
Somente 5 sedes municipais com índice de atendimento inferior à média: Sonora (MS) - 89,7%
Cuiabá (MT) - 94,8%
Itiquira (MT) - 89,7%
Nova Olímpia (MT)- 92,6%
Várzea Grande (MT) - 90%.
Se considerarmos como meta a cobertura de 100% - são 61,8 mil habitantes sem atendimento de água em toda a RH.

## Slide 5: ÍNDICE DE PERDAS Fonte: SNIS 2013
Índice Médio de Perdas da RH Paraguai : 59%
Índice de Perdas BRASIL: 37%
Seis das mais populosas cidades da RH apresentam índice de perdas superior a 50%.

## Slide 6: INVESTIMENTO PARA INFRAESTRUTURAS DE PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA A RH PARAGUAI
(*) Valores monetários corrigidos com os índices do SINAPI, de Julho 2010 para Março 2016.
ESTADO | INVESTIMENTOS NOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÁGUA (R$ MILHÕES) *
MATO GROSSO DO SUL | 20,08
MATO GROSSO | 75,03
TOTAL NA RH PARAGUAI | 95,11