## Slide 1: Caracterização Hidrogeológica da Bacia do Rio Paraguai
Photograph by Stanley Leake, U.S.G.S.
Photograph by David Stannard, U.S.G.S.
Fabrício Bueno da Fonseca Cardoso
Coordenação de Águas Subterrâneas SIP/ANA
Cuiabá/MT, 21 de junho de 2016

## Slide 2: Estrutura da Apresentação
Introdução
Sistema Aquífero Pantanal
Sistema Aquífero Cachoeirinha
Sistema Aquífero Parecis
Sistema Aquífero Bauru-Caiuá
Sistema Aquífero Serra Geral
Sistema Aquífero Guarani
Sistema Aquífero Aquidauana
Sistema Aquífero Furnas-Rio Ivaí
Sistema Aquífero Alto Paraguai
Sistema Aquífero Araras
Sistema Aquífero Corumbá
Sistema Aquífero Fraturado Centro-Sul

## Slide 3
Para a classificação da produtividade dos sistemas aquíferos da Bacia do Rio Paraguai foi utilizada a relação entre dois critérios obtidos por meio da estatística dos parâmetros hidráulicos dos poços: a vazão estabilizada média dos poços (m3/h) e a capacidade específica média (m3/h/m), além das dimensões do sistema aquífero, em especial a espessura. A produtividade dos sistemas aquíferos foi assim determinada:
  Variável: vazão e capacidade específica muito variáveis. Aquífero de dimensão expressiva.
  Muito baixa: são os aquitardes. Vazão e capacidade específica muito baixas.
  Baixa: vazão ou capacidade específica baixa; ou ainda com dimensões pouco expressivas.
  Moderada: vazão e capacidade específica moderadas. Dimensões expressivas do aquífero.
  Alta: vazão e capacidade específica elevadas. Dimensões expressivas do aquífero.
Introdução

## Slide 4
Introdução
SISTEMAS AQUÍFEROS/AQUITARDES NA BACIA DO PARAGUAI |  |  |  | 
Sistema Aquífero/Aquitarde | Área Aflorante (km²) | % Área da Bacia | Classificação Regional | Produtividade
Porosos |  |  |  | 
Pantanal | 162.378,612 | 45,51 | Aquífero | Variável
Cachoeirinha | 6.770,928 | 1,90 | Aquífero | Baixa
Parecis | 12.365,607 | 3,47 | Aquífero | Alta
Bauru-Caiuá | 14.841,684 | 4,16 | Aquífero | Baixa a Moderada
Guarani | 24.432,852 | 6,85 | Aquífero | Moderada a Alta
Passa Dois | 398,774 | 0,11 | Aquitarde | Muito Baixa
Palermo | 378,766 | 0,11 | Aquitarde | Muito Baixa
Aquidauana | 22.246,024 | 6,24 | Aquífero | Moderada
Ponta Grossa | 9.238,470 | 2,59 | Aquífero | Muito Baixa a Baixa
Furnas-Rio Ivaí | 11.314,956 | 3,17 | Aquífero | Alta
Coimbra | 31,736 | 0,01 | Aquífero | Baixa
Alto Paraguai | 10.100,388 | 1,61 | Aquífero | Baixa
Cársticos |  |  |  | 
Corumbá | 9.611,623 | 2,83 | Aquífero | Variável
Araras | 5.727,707 | 2,69 | Aquífero | Variável
Fraturados |  |  |  | 
Serra Geral | 11.808,768 | 3,31 | Aquífero | Moderada a Alta
Fraturado Centro-Sul | 55.115,085 | 15,45 | Aquífero | Muito Baixa a Baixa

## Slide 6
O Sistema Aquífero Pantanal (SAPn) está totalmente inserido na Região Hidrográfica do Paraguai. Ocupa uma área aflorante de 162.378,612 km² (45,51% da BHRP). É transfronteiriço.
Este sistema aquífero está na Bacia do Pantanal, uma depressão ainda em processo de entulhamento de sedimentos cenozoicos fluviais e lacustrinos, com altitudes entre 80 e 190 metros, circundada por planaltos da Bacia do Paraná (leste) e da Bacia do Gran Chaco (sudoeste).
Sua principal unidade geológica é a Formação Pantanal, de idade cenozoica, que contém depósitos aluvionares, constituídos por sedimentos arenosos e silto-argilosos, com pouco cascalho e por lateritos ferruginosos.
Informações de subsuperfície da Petrobras são restritas a treze poços perfurados no princípio dos anos 60. No poço mais profundo (2SB 0001A MS) foram perfurados 412,50 metros na Formação Pantanal, não tendo sido alcançado o embasamento. A espessura sedimentar máxima é de cerca de 550 metros e foi inferida a partir de dados sísmicos. Esta profundidade é atingida na região central do município de Corumbá.
Sistema Aquífero Pantanal

## Slide 8
O Sistema Aquífero Pantanal (SAPn) é um sistema aquífero do tipo poroso, livre a confinado. A sua maior importância reside na manutenção do ecossistema Pantanal e o abastecimento das comunidades locais e populações indígenas. A produção dos poços normalmente apresenta vazão que satisfaz as necessidades na região do Pantanal, para o uso doméstico e na pecuária.
A produtividade deste sistema aquífero é tida como variável, mas normalmente ocorre entre baixa e moderada.
Sistema Aquífero Pantanal
N = 53 | Nível Estático (m) | Nível Dinâmico (m) | Vazão (m3/h) | Capacidade Específica (m3/h/m) | Profundidade (m)
Mínima | 1,2 | 3,2 | 1,3 | 0,069 | 10
Máxima | 34,0 | 70,0 | 39,4 | 5,743 | 110
Média | 5,1 | 12,5 | 13,7 | 1,774 | 48
Mediana | 3,1 | 8,2 | 12,4 | 0,981 | 50

## Slide 9
Em geral, as águas subterrâneas do Sistema Aquífero Pantanal são de boa qualidade, mas localmente apresentam teores elevados de ferro, carbonato, matéria orgânica e salobridade. Entretanto, para muitos locais isto não é um fator impeditivo para o consumo, uma vez que não há outra fonte de água disponível. Por ser um sistema aquífero freático, apresenta grande risco a contaminação, em particular relacionada a atividades agrícolas (agroquímicos) e a criação de gado.
Sistema Aquífero Pantanal

## Slide 10
O Sistema Aquífero Cachoeirinha (SACh) aflora descontinuamente sob a forma de pequenas manchas nas regiões leste, centro-leste e centro-norte da Bacia do Rio Paraguai. Ocupa 1,90% da área da Bacia do Rio Paraguai.
O SACh é constituído pelas rochas sedimentares associadas à Formação Cachoeirinha. Trata-se basicamente de sedimentos cenozoicos areno-argilosos inconsolidados de coloração vermelha, argilitos cinza com estratificação incipiente e arenitos mal classificados, com níveis decimétricos e lenticulares de conglomerados e parcialmente laterizados.
A unidade tem, em geral, de 20 a 30 metros de espessura, mas pode alcançar até 70 metros. Na BHRP Assenta-se discordantemente sobre as rochas das formações Furnas, Ponta Grossa, Aquidauana, Palermo, Botucatu, Serra Geral e Grupos Bauru e Rio Ivaí.
É um sistema aquífero descontínuo e livre. Devido a sua pequena espessura e produtividade inferior em relação aos aquíferos sotopostos, é considerado pouco significativo em termos de utilização de suas águas subterrâneas. Neste sentido, a sua produtividade é avaliada como baixa.
Sistema Aquífero Cachoeirinha

## Slide 11
Análises realizadas em São Gabriel do Oeste (MS) mostram que as águas do SACh são pouco mineralizadas e, em geral, apresentam baixos valores de sais dissolvidos. Há concentrações de chumbo e arsênio superiores aos valores permitidos pela Portaria MS 2.914 de 12/12/2011 e são vulneráveis à contaminação.
Sistema Aquífero Cachoeirinha
N = 10 | Nível Estático (m) | Nível Dinâmico (m) | Vazão (m3/h) | Capacidade Específica (m3/h/m) | Profundidade (m)
Mínima | 4,8 | 15,0 | 2,5 | 0,057 | 22
Máxima | 18,5 | 65,0 | 21,4 | 1,078 | 68
Média | 11,1 | 25,6 | 8,6 | 0,543 | 36
Mediana | 11,5 | 17,9 | 7,7 | 0,455 | 30

## Slide 12
O Sistema Aquífero Parecis (SAPr) tem suas áreas de afloramento nas regiões norte e noroeste da bacia estudada, abrangendo na BHRP áreas no Estado de Mato Grosso. Está exposto em aproximadamente 224.000 km2, sendo que cerca de 12.365,607 km2 estão na Bacia do Rio Paraguai, ou seja, cerca de 3,47% desta bacia.
O Sistema Aquífero Parecis (SAPr) é formado por arenitos com intercalações de níveis de conglomerado e lentes pelíticas, que consistem em uma camada sedimentar com espessura que pode atingir até 6 mil metros nos principais depocentros da Bacia dos Parecis, divididos nas formações sedimentares Jauru, Pimenta Bueno, Fazenda da Casa Branca, Formação Rio Ávila, Salto das Nuvens e Utiariti.
Na região da BHRP, esse sistema está restrito a Sub-bacia Geológica de Juruena e é formado pelas formações Jauru, Salto das Nuvens e Utiariti, que possui espessura média em torno de 150 metros e seu contato inferior é discordante, tanto com o embasamento cristalino quanto com os basaltos da Formação Tapirapuã.
Sistema Aquífero Parecis

## Slide 13
Sistema Aquífero Parecis

## Slide 14
Silva (2013), em seu estudo do SAPr na região de Sinop (MT), sob o ponto de vista geológico, o Sistema Aquífero Parecis nesta região é um sistema constituído por duas unidades geológicas com variações litológicas distintas. Dentro destas unidades, as variações faciológicas conferem ao sistema aquífero importantes mudanças físicas que refletem nas propriedades hidráulicas e permitem a definição de dois sub-sistemas aquíferos: Sub-sistema Livre e Sub-sistema Confinado. A produtividade deste sistema aquífero é considerada alta.
Sistema Aquífero Parecis
Poço | Profundidade (m) | Nível Estático (m) | Rebaixamento (m) | Vazão (m3/h) | Capacidade Específica (m3/h/m)
Mínima | 40 | 5,0 | 5,1 | 12,0 | 1,06
Máxima | 140 | 7,5 | 48,1 | 120,0 | 4,17
Média | 100,3 | 7,5 | 25,1 | 66,5 | 2,64

## Slide 15
Na região de Sinop (MT), as águas subterrâneas do Sistema Aquífero Parecis são levemente mineralizadas, ácidas e com baixa condutividade elétrica, indicando características muito similares às águas meteóricas. Todos os parâmetros analisados nas águas dos poços tubulares mostraram-se muito abaixo dos Valores Máximos Permissíveis (VMP) para o consumo humano, segundo a Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde.
Sistema Aquífero Parecis

## Slide 16
O Sistema Aquífero Bauru-Caiuá (SABC) se estende por toda a região leste da Bacia do Rio Paraguai, em diversas manchas com direção aproximada norte-sul, desde o município de Antônio João (MS) até Nova Brasilândia (MT). Ocupa uma área aflorante de 14.841,684 km² (4,16% da BHRP).
O SABC é resultante do registro sedimentar neocretácico do ciclo final de evolução da Bacia Geológica do Paraná, que é representado por rochas de dois grupos cronocorrelatos: Grupos Caiuá e Bauru. O Grupo Caiuá é composto essencialmente por arenitos e o Grupo Bauru corresponde a leques aluviais marginais, lençóis de areia atravessados por sistemas fluviais.
Na BHRP, as rochas do Grupo Caiuá, que aparecem exclusivamente em sua porção sul-mato-grossense, ocorrem associadas apenas a Formação Santo Anastácio. No caso do Grupo Bauru, a sua exposição ocorre associada às formações Vale do Rio do Peixe e Marília (tanto em Mato Grosso do Sul quanto em Mato Grosso) e as formações Quilombinho, Cachoeira do Bom Jardim e Cambambe, exclusivas de Mato Grosso.
Sistema Aquífero Bauru-Caiuá

## Slide 17
Na região da BHRP, o Bauru-Caiuá é um sistema aquífero do tipo poroso e livre a localmente confinado, com espessura máxima de 340 metros, que assenta-se normalmente através de superfícies discordantes sobre rochas dos sistemas aquíferos Serra Geral, Fraturado Centro-Sul, Guarani, Palermo e Ponta Grossa.
Na área da BHRP, a produtividade é considerada baixa a moderada, apresentando características de “borda” do aquífero, com propriedades diferentes das observadas na maior parte da Bacia Geológica do Paraná.
Sistema Aquífero Bauru-Caiuá
N = 76 | Nível Estático (m) | Nível Dinâmico (m) | Vazão (m3/h) | Capacidade Específica (m3/h/m) | Profundidade (m)
Mínima | 0,0 | 4,0 | 0,4 | 0,010 | 18
Máxima | 132,0 | 148,0 | 79,2 | 6,304 | 207
Média | 24,4 | 38,7 | 11,0 | 1,027 | 81
Mediana | 20,0 | 29,5 | 7,7 | 0,512 | 74

## Slide 18
O Sistema Aquífero Serra Geral (SASG) na BHRP aflora quase que totalmente apenas no Estado de Mato Grosso do Sul, na região sudeste da bacia estudada, em uma estreita faixa com direção SW-NE, com largura média de 35 km. Ocupa 3,31% da área da Bacia do Rio Paraguai.
O SASG é representado pelas rochas ígneas da formação geológica homônima. A Formação Serra Geral, em termos petrológicos, é formada de rochas de origem vulcânica, dominando basaltos toleíticos e andesitos basálticos, ocorrendo subordinadamente riolitos e riodacitos.
A ocorrência do SASG em subsuperfície na BHRP se dá na maior parte pela cobertura efetuada pelo Sistema Aquífero Bauru-Caiuá e, em menor escala, pelo Sistema Aquífero Cachoeirinha. O seu contato inferior é com a Formação Botucatu (Sistema Aquífero Guarani).
Constitui um sistema aquífero regional livre, de meio fissurado, anisotrópico, que apresenta um controle estrutural marcante, com vazões variáveis, uma vez que a água se armazena principalmente ao longo dos sistemas de fraturas.
Sistema Aquífero Serra Geral

## Slide 19
Existem variações bruscas de espessura do SASG na BHRP, normalmente entre poucos metros até 450 metros.
Lastoria et al. (2006) propõem um modelo hidrogeológico conceitual para o Sistema Aquífero Serra Geral na área de Campo Grande (MS), baseando-se na análise dos fluxos de água em estruturas verticais e horizontais presentes nos derrames basálticos, no qual foi possível associar às juntas e ao sistema de diaclasamento horizontal localizado no topo e na base dos derrames, bem como no contato entre derrames, o principal condicionante do fluxo e armazenamento das águas subterrâneas, notadamente através de juntas horizontais de grande continuidade.
Foi possível identificar a produtividade moderada a alta deste sistema aquífero na Bacia Hidrográfica do Paraguai, sendo maior especialmente na porção sul-mato-grossense.
Sistema Aquífero Serra Geral

## Slide 20
SANESUL/TAHAL (1998) mostra a baixa mineralização das águas do SABC e avalia que estas têm pH entre 5,5 a 8,0. Lastoria et al. (2005) descrevem valores de condutividade elétrica entre 40 μS/cm até 300 μS/cm. Cavazzana (2011) avalia que o fluxo de águas ácidas provenientes da superfície (ricas em CO2) pelos interstícios das rochas basálticas do SASG traz a dissolução de minerais que podem estar precipitados nas amígdalas das rochas, provocando o aumento de cátions, da alcalinidade e do pH.
Sistema Aquífero Serra Geral
N = 74 | Nível Estático (m) | Nível Dinâmico (m) | Vazão (m3/h) | Capacidade Específica (m3/h/m) | Profundidade (m)
Mínima | 2,4 | 11,7 | 1,3 | 0,017 | 36
Máxima | 96,0 | 136,5 | 100,0 | 12,000 | 300
Média | 23,4 | 54,1 | 21,8 | 1,388 | 124
Mediana | 14,5 | 45,5 | 15,6 | 0,792 | 120

## Slide 21
O Sistema Aquífero Guarani (SAG) tem suas áreas de afloramento na borda oriental da BHRP, desde o sul até o norte da bacia. Ocupa 6,85% da área da Bacia do Rio Paraguai (Cerca de 24.432,852 km2).
É constituído por arenitos das formações Pirambóia, na base, e Botucatu, no topo. A Formação Pirambóia é formada por arenitos de granulação média a fina, localmente grossos e conglomeráticos, com lâminas ricas em argila ou silte. A Formação Botucatu é constituída predominantemente por arenitos de granulação média a fina, avermelhados, com grãos de alta esfericidade e bem selecionados. Na BHRP, o SAG está assentado sobre a Formação Aquidauana e, em menor proporção, sobre a Formação Palermo, Grupo Passa Dois e Formação Ponta Grossa. Na Chapada dos Guimarães, seu contato inferior ocorre por discordância angular com o Grupo Cuiabá; e parte dele, a porção confinada (cerca de 58% do SAG da BHRP), está recoberto pelas formações Serra Geral Bauru, Caiuá e Cachoeirinha.
De acordo com o banco de dados do SIAGAS/CPRM, a espessura do Sistema Aquífero Guarani na área da BHRP pode ser superior a 300 metros, como ocorre em Campo Grande (MS). Gonçalves & Schneider (1970) mencionam espessuras de 464 metros em subsuperfície no poço 2-TQ-1-MT, na região de Alto Taquari (MT)
Sistema Aquífero Guarani

## Slide 22
Os poços com as maiores vazões do SAG nos dois estados estão fora da área da BHRP, em municípios próximos a porção central da Bacia Geológica do Paraná, como Três Lagoas e Cassilândia, com vazões entre 169 e 300 m3/h. Mesmo assim, na região da BHRP, o SAG apresenta grande importância, sendo possível definir a produtividade como moderada para o SAG livre e alta para o SAG semi-confinado.
SAG livre:
Sistema Aquífero Guarani
N = 150 | Nível Estático (m) | Nível Dinâmico (m) | Vazão (m3/h) | Capacidade Específica (m3/h/m) | Profundidade (m)
Mínima | 0,0 | 1,5 | 0,9 | 0,000 | 19
Máxima | 181,0 | 257,0 | 150,0 | 7,992 | 356
Média | 25,3 | 55,6 | 20,6 | 0,913 | 113
Mediana | 20,0 | 48,0 | 15,9 | 0,480 | 115

## Slide 23
SAG Semi-confinado:
As águas do SAG na BHRP apresentam baixo grau de mineralização, são levemente ácidas, com pH's variando de 4,85 a 9,20, com ocorrência de águas mais ácidas próximas às zonas de afloramento e águas mais básicas com o aumento do confinamento. Apresentam condutividades elétricas entre 50 e 200 μS/cm, podendo atingir até mais de 1.000 μS/cm nas zonas de maior confinamento do SAG. A temperatura das águas do SAG na bacia varia entre 30o e 36oC e nas regiões de afloramento entre 25o e 28oC. Nesta região as condições de confinamento do SAG não configuram uma situação favorável para a utilização do potencial hidrotermal.
Sistema Aquífero Guarani
N = 36 | Nível Estático (m) | Nível Dinâmico (m) | Vazão (m3/h) | Capacidade Específica (m3/h/m) | Profundidade (m)
Mínima | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 0,067 | 35
Máxima | 194,0 | 360,0 | 210,0 | 6,111 | 638
Média | 48,1 | 86,3 | 33,7 | 1,244 | 164
Mediana | 23,1 | 59,5 | 13,2 | 0,765 | 113

## Slide 24
O Sistema Aquífero Aquidauana (SAAq) na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai aflora desde o sul até a parte leste, ocorrendo superficialmente em uma faixa de direção SW-NE com largura máxima de 60 km, indo de Antônio João (MS) até Campo Verde (MT). Ocupa 6,24% (22.246,024 km2) da área da BHRP.
O SAAq é constituído pelas rochas sedimentares de idade carbonífera superior associadas à formação geológica homônima pertencente ao Grupo Itararé. É composto, em termos gerais, por arenitos de várias granulações, secundariamente siltitos, argilitos, ritmitos, lamitos com clastos e diamictitos.
Na região da BHRP, o SAAq é limitado na base pelas formações Furnas e Ponta Grossa ou ainda pelo embasamento cristalino. No topo, em quase toda a sua extensão, o contato é efetuado com os arenitos da Formação Botucatu e, de forma bastante secundária, com as rochas do Grupo Passa Dois e Formação Palermo. A espessura máxima atingida no SAAq nesta bacia foi registrada no Poço da Petrobras 2-AG-1-MT (Alto Garças/MT), sendo de 799 metros. Por meio do banco de dados do SIAGAS/CPRM na área da BHRP, pode-se observar que o SAAq varia bastante de espessura, desde 20 metros em Juscimeira (MT) até a máxima medida em Rondonópolis (MT), indicando 476 metros de sedimentos da Formação Aquidauana.
Sistema Aquífero Aquidauana

## Slide 25
A Formação Aquidauana, no início dos seus eventos diagenéticos, sofreu processos intensos de silicificação e cimentação ferruginosa nas fácies arenosas. Posteriormente houve uma forte compactação química, onde a porosidade primária foi bastante reduzida e sucedeu a geração de porosidade secundária.
Neste sentido, avalia-se que os sedimentos que compõem o SAAq na BHRP constituem um sistema aquífero de extensão regional (inclusive transfronteiriço, onde no Paraguai é constituído pela Formação Aquidabán), com porosidade granular e localmente fissurado (dupla porosidade), livre a confinado, heterogêneo e anisotrópico.
Nas áreas de ocorrência de espessos pacotes de arenitos cimentados, este sistema aquífero comporta-se como fraturado, onde o armazenamento e o fornecimento de água subterrânea estão relacionados aos planos de falha e fratura, sendo baixo o potencial hidrogeológico.
No geral, é possível classificar a produtividade do SAAq como moderada na BHRP, sendo menor especialmente nas áreas com arenitos cimentados e/ou com forte contribuição das rochas de origem pelítica.
Sistema Aquífero Aquidauana

## Slide 26
As águas do SAAq têm baixa mineralização com pH normalmente variando de 4,5 a 7,8, com uma leve tendência a alcalinidade. São de boa qualidade físico-química e são classificadas como bicarbonatadas sódica-cálcicas.
N = 96 | Nível Estático (m) | Nível Dinâmico (m) | Vazão (m3/h) | Capacidade Específica (m3/h/m) | Profundidade (m)
Mínima | 0,0 | 8,8 | 0,9 | 0,017 | 22
Máxima | 70,0 | 150,0 | 46,0 | 4,029 | 450
Média | 18,4 | 52,5 | 15,5 | 0,658 | 134
Mediana | 13,5 | 44,9 | 11,5 | 0,397 | 120
Sistema Aquífero Aquidauana

## Slide 27
O Sistema Aquífero Furnas-Rio Ivaí (SAFRI) tem suas áreas de afloramento na borda oriental da BHRP, basicamente em uma faixa de largura máxima de 30 km, com direção SW-NE em Mato Grosso do Sul e que muda para SE-NW em Mato Grosso. Ocupa 3,17% da área da Bacia do Rio Paraguai (Cerca de 11.314,956 km2).
O SAFRI é constituído por rochas do Grupo Rio Ivaí, na base, e Formação Furnas, no topo. A Formação Furnas é de idade devoniana, formada basicamente de quartzo-arenitos esbranquiçados finos a grossos. Lutitos e ruditos são bastante subordinados. O Grupo Rio Ivaí é uma unidade litoestratigráfica de idade neo-ordoviciana a eosiluriana, composta por composto na base por um pacote arenoso (Formação Alto Garças), sobreposto pelos diamictitos da Formação Iapó, culminando com os pelitos da Formação Vila Maria. As informações cartográficas disponíveis na BHRP não permitem sua individualização, sendo apresentada de forma indivisa.
É importante relatar que as rochas do Grupo Rio Ivaí, no interior da BHRP, tanto do ponto de vista superficial quanto subsuperficial, tem distribuição geográfica bastante limitada e a sua ocorrência é descontínua. Esta característica faz com que volumetricamente o SAFRI nesta bacia seja composto basicamente pelas rochas da Formação Furnas.
Sistema Aquífero Furnas - Rio Ivaí

## Slide 28
De acordo com o banco de dados do SIAGAS/CPRM, a espessura do Sistema Aquífero Furnas-Rio Ivaí na área da BHRP pode ser superior a 598 metros, como ocorre em Rondonópolis (MT). Na região de “borda” deste sistema aquífero na Bacia Geológica do Paraná, esta unidade é pouco espessa e repousa diretamente sobre o embasamento cristalino (Formação Cuiabá).
Na região da BHRP, o SAFRI é um sistema aquífero do tipo poroso, livre a confinado. A caracterização apropriada da geometria desta unidade aquífera na região está condicionada à disponibilidade de poços totalmente penetrantes; entretanto, no caso SAFRI na área de estudo, esta condição não é plenamente satisfeita. Geralmente, os poços perfurados para a captação de água apenas atingem o topo da unidade, e mesmo poços com maior penetração no sistema aquífero não atingem as unidades inferiores. Migliorini et al. (2006) descreve que o poço de maior espessura perfurada no SAFRI, identificado em Rondonópolis (MT), tem capacidade específica de 15 m3/h/m, produzindo 250 m3/h para um rebaixamento de 17 metros.
Foi possível definir a produtividade como alta para o SAFRI livre e o SAFRI confinado na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai.
Sistema Aquífero Furnas - Rio Ivaí

## Slide 29
Sistema Aquífero Furnas - Rio Ivaí
N = 329 | Nível Estático (m) | Nível Dinâmico (m) | Vazão (m3/h) | Capacidade Específica (m3/h/m) | Profundidade (m)
Mínima | 0,0 | 4,0 | 0,4 | 0,000 | 32
Máxima | 90,0 | 120,0 | 240,0 | 11,169 | 402
Média | 24,2 | 44,4 | 24,7 | 1,475 | 129
Mediana | 20,0 | 40,0 | 14,4 | 1,121 | 111
N = 172 | Nível Estático (m) | Nível Dinâmico (m) | Vazão (m3/h) | Capacidade Específica (m3/h/m) | Profundidade (m)
Mínima | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 0,054 | 60
Máxima | 119,7 | 170,2 | 240,0 | 21,000 | 759
Média | 24,9 | 46,8 | 26,9 | 1,852 | 207
Mediana | 21,1 | 44,0 | 14,4 | 1,140 | 150
SAFRI Livre
SAFRI Confinado

## Slide 30
A qualidade da água subterrânea do SAFRI geralmente é boa. Os valores de pH estão entre 5,0 e 7,2, com média em 6,2, indicando que estas águas variam entre a neutralidade e a acidez. A condutividade elétrica se apresentou entre 8,1 e 30 μS/cm, com média em 55,7 μS/cm, indicando águas subterrâneas com baixas concentrações de sais dissolvidos. São águas pouco mineralizadas, com baixos teores de Ca, Mg, Na e K. O ferro e o nitrato são praticamente ausentes e o cloreto e o sulfato apresentam concentrações muito baixas.
Na região sudoeste de Mato Grosso, na área da BHRP, podem ser encontradas águas deste sistema aquífero hipotermais (27,1 a 30,7oC), mesotermais (33 a 36oC), isotermais (36 a 38oC) e hipertermais (maior que 38oC). Em Poxoréo (MT), Cutrim et al. (2002) afirmam a existência de poço tubular para abastecimento de água com 759 metros de profundidade, cuja temperatura da água deste poço é superior a 51oC.
Sistema Aquífero Furnas - Rio Ivaí

## Slide 31
O Sistema Aquífero Alto Paraguai (SAAP) na BHRP aflora na sua porção norte, apenas no Estado de Mato Grosso, ocorrendo superficialmente em uma faixa de direção SW-NE, indo de Cáceres até Planalto da Serra. Ocupa 1,61% (10.100,388 km2) da área da bacia.
O SAAP é constituído por rochas de idade eocambriana a ordoviciana associadas às formações, da base para o topo, Raizama, Sepotuba e Diamantino, pertencentes ao Grupo Alto Paraguai.
A Formação Raizama constitui-se de arenitos de cores variegadas, médios a grossos, com níveis conglomeráticos e finas intercalações de folhelhos e siltitos.
A Formação Sepotuba tem constituição litológica essencialmente pelítica, com predomínio de folhelhos e siltitos, com intercalações subordinadas de arenitos finos e localmente de margas e camadas delgadas de calcário e sílex.
A Formação Diamantino é composta pela intercalação de arcóseos finos, siltitos e folhelhos, localmente calcíferos.
Este conjunto forma um sistema aquífero espesso, podendo atingir espessuras na ordem de 1.000 metros.
Sistema Aquífero Alto Paraguai

## Slide 32
De Paula & Campos (2016) descrevem que o Grupo Alto Paraguai na BHRP é formado de rochas metassedimentares de muito baixo grau metamórfico, o que traz um comportamento fraturado para as zonas mais próximas do núcleo do orógeno, um comportamento essencialmente intergranular para aquelas zonas mais externas, e um comportamento misto, de dupla porosidade, para as zonas intermediárias do SAAP.
Hidraulicamente, o SAAP é heterogêneo, anisotrópico, de baixa permeabilidade e com transmissão de água condicionada a porosidades planares (fraturas, falhas e acamamentos) e intergranulares (primárias e secundárias por dissolução de cimentos e grãos instáveis). Assim, devido estas características do SAAP, ocorrem dificuldades para a exploração do recurso hídrico e no sucesso de grandes vazões.
Foi possível avaliar a produtividade baixa deste sistema aquífero na Bacia Hidrográfica do Paraguai.
Sistema Aquífero Alto Paraguai

## Slide 33
Migliorini et al. (2006) e De Paula (2015) avaliam que as águas subterrâneas do SAAP são de boa qualidade para consumo humano em função de baixos teores de sólidos totais dissolvidos e condutividade elétrica encontrada nos poços analisados, que variam entre 116,9 e 337 μS/cm.
Sistema Aquífero Alto Paraguai
N = 34 | Nível Estático (m) | Nível Dinâmico (m) | Vazão (m3/h) | Capacidade Específica (m3/h/m) | Profundidade (m)
Mínima | 4,1 | 11,8 | 1,5 | 0,017 | 26
Máxima | 85,0 | 153,0 | 72,0 | 4,138 | 212
Média | 21,2 | 50,5 | 11,0 | 0,596 | 98
Mediana | 15,9 | 45,5 | 7,4 | 0,378 | 100

## Slide 34
O Sistema Aquífero Araras (SAAr) ocorre nas porções norte e noroeste da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai, incidindo apenas no Estado de Mato Grosso, normalmente sob a forma de lentes na direção SW-NE. Ocupa 2,69% (5.727,707 km2) da área da Bacia.
O Sistema Aquífero Araras é constituído por um pacote pelito-carbonático de idade neoproterozoica, associado às formações, da base para o topo, Mirassol d’Oeste, Guia, Serra do Quilombo e Nobres, pertencentes ao Grupo Araras.
O SAAR está depositado diretamente ao diamictito da Formação Puga (Sistema Aquífero Fraturado Centro-Sul). Quando não aflora é recoberto por contato normal e gradacional pelas rochas do Grupo Alto Paraguai. A espessura do pacote formado pelo Grupo Araras foi estimada por CPRM (1975) em até 800 metros, e por Nogueira (2003) em 700 metros máximos.
O SAAr é um sistema aquífero fraturado-cárstico do tipo livre, de extensão regional, permeabilidade média a baixa, ampliada localmente pela dissolução cárstica. A produtividade é variável, porém normalmente baixa a muito baixa. É importante salientar que esta característica de produtividade variável cabe ao SAAr devido a este ser um sistema aquífero fraturado-cárstico e consequentemente vazões altas podem ser encontradas nas áreas que sofreram maior processo de carstificação.
Sistema Aquífero Araras

## Slide 35
Migliorini et al. (2006) e De Paula (2015) descrevem que as águas do SAAr têm a qualidade físico-química relativamente boa, porém é comum a ocorrência de águas carbonatadas em poços de pouca vazão.
Sistema Aquífero Araras
N = 13 | Nível Estático (m) | Nível Dinâmico (m) | Vazão (m3/h) | Capacidade Específica (m3/h/m) | Profundidade (m)
Mínima | 6,5 | 8,9 | 2,7 | 0,035 | 80
Máxima | 63,0 | 179,0 | 31,7 | 1,313 | 205
Média | 20,6 | 63,2 | 8,3 | 0,299 | 107
Mediana | 14,0 | 58,0 | 4,6 | 0,144 | 98

## Slide 36
O Sistema Aquífero Corumbá (SAC) tem suas áreas de afloramento nas regiões sul e oeste da bacia estudada, incidindo exclusivamente no Estado de Mato Grosso do Sul, normalmente sob a forma de lentes na direção SE-NW, em uma faixa de largura máxima de 45 km. Ocupa uma área de 9.611,623 km2 (2,83% do total da BHRP)
O Sistema Aquífero Corumbá representa um conjunto de unidades sedimentares carbonáticas e siliciclásticas de idade neoproterozoica, associado às formações, da base para o topo: Cadiueus, Cerradinho, Bocaina, Tamengo e Guaicurus, todas pertencentes ao Grupo Corumbá.
O SAC está depositado sobre os diamictitos da Formação Puga e, em menor expressão, sobre outras unidades do embasamento cristalino (Sistema Aquífero Fraturado Centro-Sul).
O SAC é um sistema aquífero fraturado-cárstico do tipo livre, de extensão regional, onde o armazenamento ocorre especialmente em rochas calcárias e dolomíticas, ou seja, seu alto potencial de produção está associado a feições de dissolução. Tem a porosidade dominantemente secundária, formada por zonas cársticas. A produtividade é variável, entretanto é importante salientar que esta característica cabe ao SAC devido a este ser um sistema aquífero fraturado-cárstico e consequentemente vazões altas podem ser encontradas nas áreas que sofreram maior processo de carstificação.
Sistema Aquífero Corumbá

## Slide 37
As águas do SAC têm a qualidade físico-química relativamente boa, porém é comum a ocorrência de águas carbonatadas com pH’s alcalinos. Dias et al. (2012) avaliaram, do ponto de vista hidroquímico, a água de 18 poços perfurados no SAC, na cidade de Bonito (MS), e concluíram que os dados de qualidade de água estão de acordo com a Portaria MS 2.914/2011.
Sistema Aquífero Corumbá
N = 77 | Nível Estático (m) | Nível Dinâmico (m) | Vazão (m3/h) | Capacidade Específica (m3/h/m) | Profundidade (m)
Mínima | 1,5 | 3,9 | 0,1 | 0,003 | 8
Máxima | 100,0 | 133,0 | 79,0 | 6,316 | 221
Média | 12,5 | 45,2 | 13,6 | 0,515 | 78
Mediana | 9,0 | 36,0 | 5,0 | 0,125 | 70

## Slide 38
O Sistema Aquífero Fraturado Centro-Sul (SAFCS) tem áreas de afloramento distribuídas por toda a Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai, especialmente nas regiões norte, noroeste e sul da bacia. Trata-se do segundo maior sistema aquífero da BHRP, onde ocupa 15,45% (55.115,085 km2) da área do seu total.
O SAFCS na Bacia do Rio Paraguai é caracterizado como do tipo fraturado, anisotrópico e descontínuo, sendo formado pelo conjunto de rochas ígneas e metamórficas de alto grau (granitos, gnaisses, migmatitos, granodioritos, tonalitos, anfibolitos, pegmatitos, etc.) e rochas quartzíticas, xistosas e filíticas de médio a baixo grau metamórfico (quartzitos, metarenitos, xistos, filitos, ardósias, folhelhos, arcóseos, etc.), quase todas de idade proterozoica.
Os poços perfurados no SAFCS apresentam produtividade muito heterogênea, que depende principalmente de trama, densidade, abertura e quantidade das descontinuidades geológicas, além da espessura do manto de alteração.
O potencial de produção de águas subterrâneas do SAFCS é, de modo geral, mais baixo em relação aos sistemas aquíferos granulares, no entanto, é de grande importância para o abastecimento local de, por exemplo, indústrias, propriedades rurais e condomínios.
Sistema Aquífero Fraturado Centro-Sul

## Slide 39
Foi possível avaliar que a produtividade é normalmente baixa a muito baixa neste sistema aquífero na BHRP, porém com um grande desvio padrão, apre-sentando vazões de até 200 m³/h e capacidade específica de 6,667 m³/h/m.
As águas do SAFCS geralmente são de boa qualidade natural, com baixas concentrações dos principais parâmetros físico-químicos analisados a partir da Portaria MS 2.914/2011. Contudo é normal observar resultados com teores elevados de ferro e turbidez.
Sistema Aquífero Fraturado Centro-Sul
N = 1.409 | Nível Estático (m) | Nível Dinâmico (m) | Vazão (m3/h) | Capacidade Específica (m3/h/m) | Profundidade (m)
Mínima | 0,0 | 3,5 | 0,1 | 0,004 | 10
Máxima | 90,9 | 173,0 | 200,0 | 6,667 | 311
Média | 13,6 | 52,8 | 8,7 | 0,374 | 105
Mediana | 11,0 | 49,0 | 5,8 | 0,187 | 100

## Slide 40
www.youtube.com/anagovbr
www.twitter.com/anagovbr
Obrigado!
Fabrício Bueno da Fonseca Cardoso
Especialista em Recursos Hídricos
fabricio.cardoso@ana.gov.br | (+55) (61) 2109-5387
www.ana.gov.br
www.facebook.com/anagovbr