## Slide 1
Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai
Diagnóstico Preliminar de
Qualidade de Água
Coordenação de Qualidade de Água e Enquadramento Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos
Campo Grande/MS
Agosto, 2016

## Slide 2: Roteiro
Apresentação – RH Paraguai
Metodologia
Resultados
Pressões sobre a qualidade da água na RH Paraguai
Figura 1. RH Paraguai: Planalto e Pantanal

## Slide 3: RH Paraguai
Área de 363.446 km²;
4,3% do Brasil;
Planalto e planície;
Cerrado e Pantanal;
Importância ecológica do Pantanal (Sítio Ramsar).
Figura 1. RH Paraguai: Planalto e Pantanal

## Slide 4: RH Paraguai
Dinâmica de precipitação marcada pela sazonalidade;
Período seco: maio a setembro;
Distribuição espacial da precipitação desigual.
Figura 2. Precipitação média anual na RH Paraguai
Figura 4. Precipitação média mensal na RH Paraguai

## Slide 5: Metodologia
Dados de monitoramento IMASUL, SEMA e ANA;
176 pontos: 88 MS/88 MT;
Séries de 2001 a 2014.
Rios com mais pontos de monitoramento de qualidade de água.
Corpo Hídrico | ANA | IMASUL | SEMA | Total
Rio Cuiabá | 7 | 3 | 13 | 23
Rio Paraguai | 8 | 9 | 6 | 23
Rio Aquidauana | 3 | 6 |  | 9
Rio Miranda |  | 7 |  | 7
Rio São Lourenço | 4 |  | 3 | 7
Rio Negro |  | 6 |  | 6
Rio Apa | 1 | 4 |  | 5
Rio Coxim | 1 | 4 |  | 5
Rio Jauru | 3 |  | 2 | 5
Rio Piquiri | 3 | 2 |  | 5
Rio Sepotuba | 5 |  |  | 5
Rio Taquari | 3 | 2 |  | 5
Total | 38 | 43 | 24 | 105
Notes: Em 2014, o Imasul operava 69 pontos, enquanto a SEMA operava 31 pontos de monitoramento nos domínios da bacia do rio Paraguai.

## Slide 6
http://www.imasul.ms.gov.br/monitoramento-da-qualidade-das-aguas-superficiais-de-ms/
http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_docman&Itemid=82

## Slide 7: Metodologia - Indicadores
Indicador | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4
Oxigênio Dissolvido (mg/L) | ≥ 6 | ≥ 5 | ≥ 4 | ≥ 2
Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg/L) | ≤ 3 | ≤ 5 | ≤ 10 | -
Fósforo Total Lótico (mg/L) | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤ 0,15 | -
Fósforo Total Lêntico (mg/L) | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,05 | -
Sólidos Totais (mg/L) | ≤500 | ≤500 | ≤500 | -
Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) | 200 | 1000 | 2500 | -
Turbidez (UNT) | ≤ 40 | ≤ 100 | ≤ 100 | -
Limites da Resolução CONAMA 357/2005 para os parâmetros analisados
MS: Deliberação CECA/MS Nº 36, de 27 de junho de 2012
Índice de Qualidade de Água (IQA);
Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE);

## Slide 8: Metodologia - Indicadores
Código do ponto | UF | Latitude | Longitude | Corpo hídrico | Descricao | Fonte | Coletas anuais (pelo menos um parâmetro amostrado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total | Frequência média anual
 |  |  |  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  | 
00MS21CA2008 | MS | -17,6425 | -54,8194 | Córrego Cabeceira Alta | Na tubulação da Rodovia MT-471 (Estância Velha Sonora/Rondonópolis) | IMASUL | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 44 | 3,1
00MS21CA2019 | MS | -17,6186 | -54,7444 | Córrego Cabeceira Alta | Na tubulação sob a Rodovia BR-163 (Coxim/Sonora) | IMASUL | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 43 | 3,1
00MS21CR2000 | MS | -17,6536 | -55,1378 | Rio Correntes | Rio Correntes na foz | IMASUL | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 45 | 3,2
00MS21CR2060 | MS | -17,5239 | -54,7403 | Rio Correntes | Na ponte da BR-163 (Sonora-MS/Rondonópolis-MT) | IMASUL | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 44 | 3,1
00MS21PQ2123 | MS | -17,6497 | -55,1397 | Rio Piquiri | A jusante da foz do rio Correntes | IMASUL | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 45 | 3,2
00MS21PQ2125 | MS | -17,6558 | -55,1386 | Rio Piquiri | A montante da foz do rio Correntes | IMASUL | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 43 | 3,1
00MS21PQ2253 | MS | -17,9161 | -54,6908 | Rio Correntes | Na ponte da Rodovia BR-163 (Coxim/Sonora) | IMASUL | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 43 | 3,1
00MS22CB2077 | MS | -17,6269 | -56,9661 | Rio Cuiabá | Na loc de Porto do Alegre (Faz. Recreio) | IMASUL | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1,9
00MS22CB2156 | MS | -17,3111 | -56,7256 | Rio Cuiabá | A jusante da foz do rio Itiquira | IMASUL | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1,9
00MS22CB2158 | MS | -17,3017 | -56,7208 | Rio Cuiabá | A montante da foz do rio Itiquira | IMASUL | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1,9
00MS22CX0266 | MS | -19,2575 | -54,7344 | Rio Coxim | Na nascente (fundos da suinocultura Pinesso-Faz. Monte Azul) | IMASUL | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 45 | 3,2
00MS22CX2000 | MS | -18,4992 | -54,7606 | Rio Coxim | rio Coxim na foz | IMASUL | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 46 | 3,3
00MS22CX2176 | MS | -19,3456 | -54,1872 | Rio Coxim | A jusante da foz do Ribeirão Camapuã | IMASUL | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 43 | 3,1
00MS22CX2234 | MS | -19,4075 | -54,5294 | Rio Coxim | Jusante da foz do Córrego Brioso | IMASUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 | 3,2
00MS22IT2000 | MS | -17,3222 | -56,7150 | Rio Itiquira | rio Itiquira na foz | IMASUL | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1,9
00MS22IT2232 | MS | -17,3692 | -55,6072 | Rio Itiquira | A jusante da foz do rio Piquiri | IMASUL | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 1,9
00MS22IT2234 | MS | -17,3667 | -55,6028 | Rio Itiquira | A mont da foz do rio Piquiri | IMASUL | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 1,9
00MS22PA2135 | MS | -19,0053 | -57,5733 | Rio Paraguai | A jusante da Marinha Mercante – Corumbá | IMASUL | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 56 | 4,0
Anexo 1: detalhes sobre pontos de monitoramento e séries de dados;

## Slide 9: Metodologia - Indicadores
Anexo 2: Fichas dos pontos de monitoramento e suas séries de dados;

## Slide 10: Metodologia - Análises
Espacialização:
Médias das série agrupadas por período seco/chuvoso;
Conformidade em relação aos padrões de qualidade;
Efeito da sazonalidade;
Tendências;
Índice de Qualidade de Água;
Índice de Conformidade ao Enquadramento (frequência, amplitude, abrangência);

## Slide 11: Resultados Oxigênio Dissolvido
OD mais baixo em diversos pontos da planície;
No rio Paraguai, o OD diminui de montante para jusante.
Notes: O OD é essencial para a manutenção da vida aquática e do funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Este parâmetro é considerado um dos principais indicadores de poluição por cargas orgânicas, típicas de efluentes domésticos ou industriais. A redução das concentrações de OD nos corpos hídricos pode ocorrer em decorrência de seu consumo acentuado por microrganismos aeróbios no processo de estabilização da matéria orgânica.

## Slide 12: Resultados Oxigênio Dissolvido
OD predominantemente em classes de menor qualidade na planície;
Notes: O mapa aponta vários pontos de monitoramento cujos valores que compõe a série histórica de OD se encontram predominantemente nas classes de pior qualidade da água (Classes 3 e 4) no rio Paraguai, a jusante de Cáceres. Assim como o Paraguai, o rio Cuiabá também apresenta pontos de monitoramento onde os valores de OD compatíveis com as Classes 3 e 4 prevalecem nas coletas.

## Slide 13: Resultados Oxigênio Dissolvido
OD mais alto no período seco para os pontos que mostraram diferenças sazonais significativas;
Notes: Em todos os casos em que houve este efeito, as concentrações de OD foram significativamente mais altas no período seco, indicando melhor qualidade da água.

## Slide 14: Resultados Oxigênio Dissolvido
Tendências de queda no OD médio anual de principalmente no planalto;
Notes: A maioria das tendências de degradação da água em termos de OD ocorre nos rios Paraguai e Cuiabá, respectivamente nas UPGs Alto Paraguai Médio e Alto Rio Cuiabá. As tendências de queda na qualidade estão concentradas nos trechos urbanos, com destaque para centros mais populosos como Cuiabá, Cáceres e Rondonópolis, no Mato Grosso. Merece atenção as tendências de piora dos níveis de OD em Bonito/MS, importante polo turístico do Pantanal.

## Slide 15: Resultados Oxigênio Dissolvido - Tendências
Ponto | UF | Corpo Hídrico | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tendência
00MS22CX2176 | MS | Rio Coxim | 8,05 | 7,38 | 7,60 | 7,95 | 7,17 |  | 8,03 | 6,28 | 5,94 | 7,31 | 6,97 | 6,97 | 5,70 | 6,88 | Piorou
00MS23AQ1424 | MS | Rio Aquidauana | 8,05 | 7,55 | 7,90 | 7,40 | 7,40 | 7,15 | 7,48 | 6,72 | 5,43 | 5,73 | 6,92 | 6,87 | 6,45 | 6,57 | Piorou
00MS23CH2018 | MS | Rio Cachoeirão | 7,75 | 7,05 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 6,80 | 8,25 | 5,86 | 5,59 | 5,96 | 6,09 | 6,40 | 6,35 | 6,53 | Piorou
00MS23FO0065 | MS | Rio Formoso | 9,14 | 8,38 | 8,67 | 7,30 | 7,80 | 8,70 | 8,23 | 7,32 | 6,78 | 6,51 | 7,14 | 7,60 | 7,45 | 8,00 | Piorou
00MS23FO2047 | MS | Rio Formoso | 8,55 | 8,53 | 8,27 | 7,60 | 8,65 | 7,20 | 7,45 | 6,58 | 7,03 | 8,13 | 7,31 | 7,50 | 7,60 |  | Piorou
00MS23MI2148 | MS | Rio Miranda | 6,48 | 6,48 | 5,97 | 6,30 | 5,95 | 6,40 | 7,10 | 5,44 | 5,55 | 5,53 | 5,09 | 5,50 | 5,00 | 4,67 | Piorou
00MS26AP2000 | MS | Rio Apa | 9,65 | 6,90 | 8,00 |  |  |  | 7,00 | 5,40 | 5,26 | 6,31 | 5,70 |  | 6,63 |  | Piorou
BGO107 | MT | Rio Bento Gomes |  |  |  |  |  |  |  | 7,62 | 5,11 | 3,95 | 5,19 | 5,17 | 3,70 | 2,66 | Piorou
CBA342 | MT | Rio Cuiabá |  |  | 7,32 | 7,37 | 7,66 | 7,90 | 7,27 | 7,97 | 7,13 | 6,74 | 7,00 | 7,47 | 5,56 | 5,12 | Piorou
CBA408 | MT | Rio Cuiabá |  |  | 7,26 | 7,05 | 7,72 | 7,30 | 7,23 | 6,95 | 7,52 | 6,57 | 6,06 | 7,43 | 5,87 | 5,14 | Piorou
CBA415 | MT | Rio Cuiabá |  |  | 7,01 | 6,86 | 7,56 | 7,03 | 6,87 | 6,61 | 6,45 | 6,15 | 6,25 | 7,27 | 3,97 | 4,78 | Piorou
CBA417 | MT | Rio Cuiabá |  |  | 6,84 | 6,61 | 7,21 | 6,68 | 6,87 | 6,64 | 6,70 | 6,12 | 6,37 | 6,95 | 5,65 | 5,17 | Piorou
CBA464 | MT | Rio Cuiabá |  |  | 6,28 | 6,88 | 6,66 | 6,33 | 6,13 | 6,17 | 6,30 | 5,66 | 6,35 | 6,41 | 4,48 | 4,89 | Piorou
CBA561 | MT | Rio Cuiabá |  |  | 6,58 | 6,73 | 6,91 | 6,40 | 6,60 | 6,17 | 6,51 | 4,70 | 6,28 | 6,72 | 4,86 | 5,38 | Piorou
PAR017 | MT | Rio Paraguai |  |  |  | 8,00 |  | 8,55 | 8,20 | 7,24 | 7,53 | 7,26 | 7,49 | 7,72 | 7,29 | 6,48 | Piorou
PAR041 | MT | Rio Paraguai |  |  |  | 7,70 |  | 8,45 | 7,10 | 6,93 | 7,52 | 7,18 | 7,26 | 7,63 | 6,29 | 6,06 | Piorou
PAR237 | MT | Rio Paraguai |  |  |  | 7,67 |  | 7,60 | 6,93 | 6,52 | 6,97 | 5,18 | 6,31 | 7,08 | 6,21 | 5,22 | Piorou
PAR505 | MT | Rio Paraguai |  |  |  | 7,03 |  | 6,80 | 5,83 | 6,00 | 6,53 | 4,10 | 6,34 | 5,62 | 4,85 | 3,72 | Piorou
PAR508 | MT | Rio Paraguai |  |  |  | 6,95 |  | 6,58 | 5,83 | 5,94 | 6,46 | 4,37 | 6,96 | 5,48 | 5,49 | 4,01 | Piorou
VEM015 | MT | Rio Vermelho |  |  |  | 7,74 | 7,25 | 7,20 | 7,17 | 6,98 | 7,06 | 6,76 | 6,98 | 7,69 | 6,82 | 5,72 | Piorou
Notes: A maioria das tendências de degradação da água em termos de OD ocorre nos rios Paraguai e Cuiabá, respectivamente nas UPGs Alto Paraguai Médio e Alto Rio Cuiabá. As tendências de queda na qualidade estão concentradas nos trechos urbanos, com destaque para centros mais populosos como Cuiabá, Cáceres e Rondonópolis, no Mato Grosso. Merece atenção as tendências de piora dos níveis de OD em Bonito/MS, importante polo turístico do Pantanal.

## Slide 16: Resultados DBO
Resultados de DBO média satisfatórios em toda a RH Paraguai;

## Slide 17: Resultados DBO
Resultados geralmente compatíveis com águas de Classe 1;
Resultados compatíveis com classes de menor qualidade ocorreram no meio urbano e na UPG Miranda.

## Slide 18: Resultados DBO
Poucos pontos com efeito da sazonalidade na DBO;
Efeito pouco definido (seco vs. chuvoso).

## Slide 19: Resultados DBO
Tendência de piora em relação à DBO predominante;

## Slide 20: Resultados DBO - Tendências
Ponto | UF | Corpo Hídrico | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tendência
00MS23AC2000 | MS | Córrego Agogô | 4,00 | 4,33 | 6,00 | 4,25 | 6,00 | 3,00 | 2,50 | 1,40 | 2,67 | 4,00 | 2,00 |  | 2,00 | 2,50 | Melhorou
00MS21PQ2123 | MS | Rio Piquiri | 0,67 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 0,67 | 1,00 | 1,40 | 1,33 | 1,33 |  | 2,00 | 2,00 | Piorou
00MS22RV0020 | MS | Rio Verde | 0,67 | 1,25 | 0,75 | 0,00 | 0,67 |  | 0,75 | 1,50 | 1,25 | 2,00 | 1,50 |  | 1,50 | 2,67 | Piorou
00MS22TM2000 | MS | Rio Taquari-Mirim | 0,33 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,00 | 1,50 |  | 1,50 | 2,67 | Piorou
00MS23AQ0575 | MS | Rio Aquidauana | 0,75 | 1,00 | 1,33 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 1,50 |  | 1,50 | 3,00 | Piorou
00MS23AQ1476 | MS | Rio Aquidauana | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,75 |  | 2,50 | 3,50 | Piorou
00MS23FO0065 | MS | Rio Formoso | 1,25 | 0,83 | 0,67 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,80 | 1,50 | 1,50 | 2,00 |  | 1,50 |  | Piorou
00MS23FO0073 | MS | Rio Formoso | 0,75 | 0,29 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,80 | 1,50 | 2,00 |  | 3,50 |  | Piorou
CBA415 | MT | Rio Cuiabá |  |  | 1,10 | 1,25 | 1,24 | 1,22 | 1,00 | 1,50 | 1,25 | 1,33 | 2,13 | 1,00 | 3,67 | 2,00 | Piorou

## Slide 21: Resultados Coliformes
Resultados indicam maior contaminação nos pontos do planalto;
Contaminação associada ao ambiente urbano.
Notes: Nesta análise foram utilizados os parâmetros coliformes termotolerantes ou E. coli, dependendo da disponibilidade de dados de cada Estado.

## Slide 22: Resultados Coliformes
Resultados frequentemente compatíveis com águas de Classe 4 em pontos rios que atravessam centros urbanos.
Notes: resultados mais críticos de coliformes estão situados em áreas urbanas, como observado em Cuiabá, Santo Antônio do Leverger, Várzea Grande, Alto Paraguai, Rosário Oeste, Jangada, Rondonópolis, Cáceres, Pedra Preta, Jaciara e Campo Verde, em Mato Grosso; e Rio Verde de Mato Grosso, Coxim, São Gabriel do Oeste, Bonito, Miranda, Anastácio, Aquidauana, Rochedo e Jardim, no Mato Grosso do Sul (Figura 15Figura 14).

## Slide 23: Resultados Coliformes
Pontos com maior contaminação no período chuvoso, indicando importância de fontes difusas;
Notes: As coletas evidenciaram uma elevação das concentrações no período chuvoso, o que leva a pressupor a importância dos aportes de fontes difusas para a contaminação das águas monitoradas.

## Slide 24: Resultados Coliformes
Tendências de aumento/redução de coliformes;
Notes: Tendências de degradação da qualidade da água em termos de coliformes ocorrem em Cuiabá/MT, a jusante de Barra do Bugre/MT e em Sonora/MS.
Tendências de melhoria em relação aos coliformes foram observadas em Jardim/MS e Aquidauana/MS, no rio Aquidauana e em seu tributário, o córrego Agogô.

## Slide 25: Resultados Coliformes - Tendências
Ponto | UF | Corpo Hídrico | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tendência
00MS23AQ2291 | MS | Rio Aquidauana | 6418 | 2325 | 1673 | 2710 | 4288 | 2350 | 950 | 440 | 1690 | 965 | 678 |  | 101 | 423 | Melhorou
00MS23MI2601 | MS | Rio Miranda | 4740 | 4825 | 6390 | 4753 | 3258 | 800 | 1763 | 1262 | 1180 | 530 | 965 |  | 1255 | 1389 | Melhorou
00MS23AC2006 | MS | Córrego Agogô | 4915 | 3588 | 1200 | 167 | 698 | 165 | 448 | 504 | 1425 | 1860 |  |  | 20 | 141 | Melhorou
00MS21CA2019 | MS | Córrego Cabeceira Alta |  | 84 | 237 | 6 |  | 11 | 27 | 148 | 144 | 271 | 236 |  | 268 | 1266 | Piorou
CBA408 | MT | Rio Cuiabá |  |  | 1106 | 900 | 990 | 835 | 1598 | 1076 | 2402 | 997 | 2146 | 3328 | 3146 | 3917 | Piorou
CBA415 | MT | Rio Cuiabá |  |  | 2863 | 1785 | 7095 | 1573 | 1703 | 1029 | 2503 | 3123 | 6463 | 4855 | 24192 | 17389 | Piorou
PAR292 | MT | Rio Paraguai |  |  |  |  |  |  |  | 79 | 140 | 174 | 221 | 240 | 247 | 337 | Piorou
Notes: Tendências de degradação da qualidade da água em termos de coliformes ocorrem em Cuiabá/MT, a jusante de Barra do Bugre/MT e em Sonora/MS.
Tendências de melhoria em relação aos coliformes foram observadas em Jardim/MS e Aquidauana/MS, no rio Aquidauana e em seu tributário, o córrego Agogô.

## Slide 26: Resultados Fósforo total
Valores médios de fósforo geralmente altos, com destaque para a bacia do rio Miranda;

## Slide 27: Resultados Fósforo total
Muitos pontos com valores de fósforo compatíveis com Classes 3 e 4 em mais da metade das coletas;
Notes: Observa-se na UPG Miranda, a ocorrência de concentrações de fósforo total compatíveis com classe 4 (acima de 0,15 mg/L) a partir das cabeceiras. Fenômeno parecido provavelmente seria observado ao longo de outros tributários importantes como o rio Taquari, por exemplo, se houvesse monitoramento deste parâmetro em toda a extensão dos rios. Isto sugere que o aporte de fósforo nestes pontos de monitoramento tem origem predominantemente difusa, estando associado com o regime das chuvas e o uso do solo nas porções superiores dos principais afluentes do rio Paraguai.

## Slide 28: Resultados Fósforo total
Fósforo mais alto no período chuvoso em diversos pontos de monitoramento no planalto;
Notes: Os pontos de monitoramento que apresentaram maiores concentrações de fósforo no período das chuvas distribuem-se principalmente nas porções superiores das UPGs Alto Rio Cuiabá, São Lourenço, Taquari e Miranda, justamente onde os níveis de precipitação média anual são mais elevados e onde se concentram as atividades agropecuárias na RH Paraguai.

## Slide 29: Resultados Fósforo total
Tendências de aumento em pontos nas porções superiores do rio Paraguai;

## Slide 30: Resultados Fósforo total - Tendências
Ponto | UF | Corpo Hídrico | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tendência
00MS23AC2000 | MS | Córrego Agogô | 0,28 | 1,03 | 0,67 | 0,64 | 0,97 | 0,83 | 0,72 | 0,5 | 0,44 | 0,25 |  |  | 0,29 | 0,22 | Melhorou
JAU270 | MT | Rio Jauru |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,03 | 0,07 |  | 0,16 | 0,16 | 0,19 | Piorou
PAR292 | MT | Rio Paraguai |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,04 | 0,05 |  | 0,15 | 0,17 | 0,1 | Piorou
SAN034 | MT | Rio Santana |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,03 | 0,03 |  | 0,13 | 0,1 | 0,12 | Piorou

## Slide 31: Resultados Turbidez
Turbidez geralmente mais alta nos pontos do planalto;
Notes: Na Figura 22 verifica-se turbidez mais elevada nos pontos de monitoramento do planalto, com médias em diferentes faixas a depender da estação seca ou chuvosa. As causas da alta turbidez verificada nestes pontos não parecem estar em ambientes urbanos, visto que os valores de Cuiabá são menores do que os da maioria do planalto. A turbidez é geralmente mais alta no campo e ao leste da RH Paraguai, onde predomina o uso do solo voltado à pecuária e a agricultura. O indicador sugere impactos oriundos da agropecuária nesta região.
No rio Paraguai, que recebe as cargas carreadas por seus tributários, a turbidez aumenta de montante a jusante.
Em Bonito/MS, conhecida internacionalmente como polo turístico do Pantanal e pelas águas cristalinas de seus balneários, os pontos monitorados apresentaram baixa turbidez. Exemplo de água com baixa turbidez encontra-se também no ponto a jusante da represa da UHE Manso, cujo reservatório deve estar atuando na retenção de sedimentos.

## Slide 32: Resultados Turbidez
UPGs dos rios São Lourenço, Taquari, Miranda e Apa concentram os pontos de monitoramento com um percentual maior de compatíveis com Classe 4;

## Slide 33: Resultados Turbidez
As águas mais turvas na estação das chuvas indicam a contribuição das fontes difusas de poluição na dinâmica das cargas na região;

## Slide 34: Resultados Turbidez
Pontos de monitoramento em Cuiabá apresentaram tendência de aumento da turbidez;
Turbidez caindo em quatro pontos: No rio Taquari, em Coxim/MS, nos rios Correntes e Itiquira, a jusante de Sonora/MS e no rio Cachoeirão, na UPG Miranda

## Slide 35: Resultados Turbidez - Tendências
Ponto | UF | Corpo Hídrico | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tendência
00MS21CR2000 | MS | Rio Correntes | 24 | 17 | 20 | 11 | 14 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | Melhorou
00MS22TQ2441 | MS | Rio Taquari | 113 | 145 | 172 | 76 | 34 | 149 | 40 | 100 | 152 | 80 | 60 | 48 | 38 | 56 | Melhorou
00MS23CH2018 | MS | Rio Cachoeirão | 27 | 38 | 74 | 63 | 49 | 22 | 17 | 25 | 64 | 26 | 23 | 23 | 10 | 15 | Melhorou
00MS22IT2232 | MS | Rio Itiquira |  | 34 | 18 | 17 |  |  |  | 25 | 15 |  | 17 | 15 | 14 | 11 | Melhorou
CBA417 | MT | Rio Cuiabá |  |  | 19 | 24 | 13 | 7 | 33 | 15 | 14 | 30 | 29 | 54 | 57 | 37 | Piorou
CBA437 | MT | Rio Cuiabá |  |  | 21 | 17 | 17 | 7 | 31 | 12 | 15 | 38 | 49 | 25 | 63 | 37 | Piorou
CBA464 | MT | Rio Cuiabá |  |  | 20 | 15 | 22 | 6 | 24 | 15 | 20 | 36 | 37 | 23 | 37 | 39 | Piorou
CBA561 | MT | Rio Cuiabá |  |  | 20 | 19 | 13 | 10 | 21 | 15 | 20 | 25 | 69 | 34 | 45 | 52 | Piorou
SLO001 | MT | Rio São Lourenço |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 30 | 38 | 125 | 112 | 39 | 88 | Piorou
JAU270 | MT | Rio Jauru |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 8 | 11 | 24 | 40 | 46 | 23 | Piorou

## Slide 36: Resultados Sólidos totais
Os maiores valores foram detectados em Rondonópolis, na UPG São Lourenço.
Na UPG Miranda, em Bonito/MS e em áreas mais a jusante também se concentram pontos de monitoramento com médias até 400 mg/L;
Notes: O aumento da concentração de sólidos está fortemente associado ao aumento do escoamento superficial. Por outro lado, em águas paradas, os sólidos tendem a decantar. Ambientes lênticos, como reservatórios ou áreas inundadas, normalmente retêm os sólidos. Portanto, as concentrações de sólidos indicam o potencial de assoreamento.
O aumento da concentração de sólidos pode apontar intervenções realizadas na bacia e no próprio curso dos rios. Atividades como obras de engenharia e mineração geralmente refletem no aumento dos sólidos nos corpos hídricos.

## Slide 37: Resultados Sólidos totais
Concentrações de sólidos predominantemente compatíveis com Classe 1 (< 500 mg/L);

## Slide 38: Resultados Sólidos totais
Assim como a turbidez, os sólidos totais são afetados pela sazonalidade, com concentrações maiores durante o período das chuvas;

## Slide 39: Resultados Sólidos totais
UPG Miranda: 5 pontos mostraram tendências de redução de sólidos;
Tendências de aumento de sólidos no rio Jauru e no rio São Lourenço, ao norte da RH Paraguai
Notes: Das tendências detectadas, a maior parte mostrou redução das concentrações de sólidos. Na UPG Miranda, cinco pontos mostraram tendências de melhoria da qualidade da água em termos de sólidos totais. Na UPG Taquari, apenas um ponto em Coxim/MS apresentou redução das concentrações de sólidos.

## Slide 40: Resultados Sólidos totais - Tendências
Ponto | UF | Corpo Hídrico | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tendência
00MS22TQ2441 | MS | Rio Taquari | 236 | 200 | 269 | 137 | 107 | 158 | 35 | 186 | 193 | 134 | 76 |  | 64 | 122 | Melhorou
00MS23AQ2284 | MS | Rio Aquidauana | 248 | 210 | 207 | 192 | 164 | 130 | 109 | 128 | 187 | 213 | 149 |  | 128 | 133 | Melhorou
00MS23AQ2291 | MS | Rio Aquidauana | 224 | 244 | 177 | 166 | 180 | 140 | 88 | 126 | 197 | 147 | 133 |  | 118 | 129 | Melhorou
00MS23CH2018 | MS | Rio Cachoeirão | 170 | 136 | 166 | 177 | 145 | 135 | 109 | 110 | 152 | 141 | 116 |  | 122 | 128 | Melhorou
00MS23CN2002 | MS | Rio Cachoeirão | 205 | 219 | 159 | 162 | 238 | 180 | 167 | 132 | 163 | 165 | 157 |  | 156 | 141 | Melhorou
SLO001 | MT | Rio São Lourenço |  |  |  | 19 | 24 | 25 | 36 | 148 | 56 | 93 | 103 | 164 | 90 | 146 | Piorou
JAU270 | MT | Rio Jauru |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 40 | 74 | 89 | 87 | 112 | 125 | Piorou
Notes: Das tendências detectadas, a maior parte mostrou redução das concentrações de sólidos. Na UPG Miranda, cinco pontos mostraram tendências de melhoria da qualidade da água em termos de sólidos totais. Na UPG Taquari, apenas um ponto em Coxim/MS apresentou redução das concentrações de sólidos.

## Slide 41: Resultados IQA
IQA revelou em geral uma situação boa nos pontos analisados.
Classes | Significado
Excelente | Água próprias para o abastecimento público após o tratamento convencional.
Boa | 
Regular | 
Ruim | Água imprópria para o abastecimento público após o tratamento convencional, sendo necessários tratamentos mais avançados.
Péssima | 
Notes: Isto ocorre porque o resultado de um determinado parâmetro mais crítico pode ser contrabalanceado pelos resultados dos outros parâmetros considerados no cálculo do IQA. Se por um lado, o IQA apresenta vantagens em relação à interpretação da qualidade da água pelo público leigo, a perda de informações resultante do cálculo do índice consiste em uma desvantagem de sua utilização.

## Slide 42: Resultados IQA
Índice de Qualidade da Água melhor no período seco, sugerindo a influência de cargas difusas na poluição hídrica na RH Paraguai.
Notes: Os resultados de IQA significativamente menores relacionado com a estação chuvosa, reforçam, mais uma vez, o potencial impacto de cargas de origem difusa e do papel das chuvas no carreamento dos poluentes para os corpos hídricos da região.

## Slide 43: Resultados IQA
Tendências de redução no IQA em Cuiabá;
Tendências de aumento principalmente na UPG Miranda;

## Slide 44: Resultados ICE
No MS, a Deliberação CECA/MS Nº 36/2012 dispõe sobre o enquadramento dos rios;
No MT foi considerada a Classe 2, uma vez que não há normativo estadual de enquadramento;
Notes: ICE: pH, turbidez, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, fósforo total e coliformes termotolerantes para pontos com 10 ou mais resultados válidos
O ICE aqui utilizado é uma adaptação de Amaro (2009) do índice desenvolvido pelo Canadian Council of Ministers of the Environment - CCME-WQI (CCME, 2001), que foi utilizada no Panorama da Qualidade das Águas Superficiais do Brasil - 2012 (ANA, 2012).
A frequência representa o percentual de vezes em que os valores medidos para os diversos parâmetros estiveram dentro dos limites. A amplitude considera o quanto os valores medidos diferem dos limites. Finalmente, a abrangência considera a proporção de parâmetros que ultrapassaram os limites propostos entre os parâmetros analisados no cálculo.
Na UPG Miranda, o ICE variou entre as faixas “ruim” e “péssima” em todos os pontos. Nesta UPG, seis pontos de monitoramento encontram-se em trechos considerados nesta análise como Classe 1. Destes 5 apresentaram ICE na faixa “péssima”. Entre os 19 pontos em trechos de Classe 2 na UPG, 10 apresentaram ICE na faixa “péssima”. Estes resultados foram observados na UPG desde os trechos mais a montante até o ponto de monitoramento situado no rio Miranda e próximo a confluência com o rio Paraguai.
Situação semelhante é verificada na UPG Taquari, onde o ICE também se apresentou nas faixas “ruim” e “péssima” em todos os 14 pontos de monitoramento analisados em relação ao índice. Na UPG Taquari, apenas dois pontos de monitoramento estão em trechos de Classe Especial – aqui considerados como Classe 1 - e apenas o ponto no rio Coxim apresentou ICE na faixa “péssima”. Os demais pontos do rio Coxim situados em trechos de Classe 2 apresentaram ICE na faixa “péssima”.
Ainda no Mato Grosso do Sul, na UPG Correntes, os pontos de monitoramento com informações suficientes para o cálculo do ICE apresentaram resultados na faixa “ruim”. As exceções foram o ponto de monitoramento do rio Correntes, cujo ICE ficou na faixa “péssima” e o ponto na cabeceira do rio Piquiri, com ICE na faixa “boa”. Todos os pontos de monitoramento da UPG Correntes estão em trechos de Classe 2.
No Estado do Mato Grosso predominaram pontos de monitoramento com ICE “ruim”. Na UPG São Lourenço, todos os resultados do ICE ficaram na faixa “ruim”, com exceção dos pontos situados no rio Vermelho, a jusante de Rondonópolis.
Na UPG Alto Rio Cuiabá o ICE se mostrou “ruim” em quase toda extensão do rio homônimo. O mesmo resultado predominou no rio Sepotuba, na UPG Alto Paraguai Médio. Uma situação mais favorável, com pontos apresentando ICE “regular” foi observada no rio Jaurú, na UPH de mesmo nome, e nos pontos do rio Cuiabá, na UPG Pantanal-Paraguai.

## Slide 45: Pressões sobre a Qualidade de Água Efluentes domésticos
Notes: 1- DBO remanescente: Com base nos índices de coleta e tratamento disponíveis, foi estimada a distribuição da carga gerada em cada município nas seguintes parcelas: i) com coleta e com tratamento; ii) com coleta e sem tratamento; iii) sem coleta e sem tratamento; e iv) solução individual (fossa séptica).
2- Coleta e tratamento: metodologia utilizada no Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab para a caracterização do atendimento em saneamento básico no Brasil. Uso de informações do IBGE, Censo Demográfico de 2010, da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) de 2000 e de 2008, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2001 a 2011 e do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2013. Esse primeiro diagnóstico simplificado das condições de atendimento por coleta e tratamento de esgoto urbano dos municípios da RH Paraguai foi refinado com os dados coletados durante visitas técnicas realizadas aos municípios que possuem prestadores do serviço de saneamento estruturado.
Grande parte da população urbana da RH Paraguai é atendida com fossa séptica (aproximadamente 20%) ou rudimentar (aproximadamente 50%).
Do volume total de esgoto doméstico gerado na bacia no ano de 2014 (Tabela 12), apenas 10% foi coletado e tratado, ou seja, 8.853.169 m3.
3- Serviços de Saneamento:
quase metade dos municípios da bacia (35 cidades) possuem este serviço a cargo da prefeitura municipal e, com exceção de Santo Afonso (MT), são desprovidos de sistema de esgotamento sanitário.
companhia estadual apenas no estado do MS,(SANESUL -Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.).
MT: iniciativa privada no setor de saneamento (11 cidades), cuja parceria com o setor público já mostra algum avanço em relação aos índices de coleta e tratamento de esgoto, como por exemplo, na cidade de Cuiabá, atendida pela CAB Cuiabá, concessionária dos serviços de água e esgoto do município;
Serviços autônomos de água e esgoto (SAAES) em 9 municípios da bacia. Os maiores municípios atendidos por SAAEs, Rondonópolis (MT) e Várzea Grande (MT), ambos com população superior a 200.000 habitantes, não ultrapassam 50% de atendimento.

## Slide 46: Pressões sobre a Qualidade de Água Poluição industrial
Maior parte das indústrias concentram-se no planalto, nos trechos superiores das bacias dos rios São Lourenço, Alto Cuiabá, Alto Paraguai e Jauru ;
40% da produção industrial de MT em Cuiabá;
Agroindústria: Usinas sucroalcooleiras, laticínios, frigoríficos e abatedouros, curtumes;
Mineração;
Notes: AGROINDÚSTRIA, representada principalmente por abatedouros de bovinos, de suínos e avícolas, os laticínios, as usinas de beneficiamento do leite e curtumes e unidades frigoríficas (SEMA/MT, 2009
Maior parte das indústrias concentra-se no planalto, principalmente nos trechos superiores das bacias dos rios São Lourenço, Alto Cuiabá, Alto Paraguai e Jauru (SEMA/MT, 2009).
Cerca de 40% da produção industrial do MT se concentra em Cuiabá (SEMA/MT, 2014), onde a atividade industrial é mais diversificada.

## Slide 47: Pressões sobre a Qualidade de Água Fontes difusas de poluição hídrica
Classe | Planície |  | Planalto |  | RH - Total | 
 | Área (km²) | % (planície) | Área (km²) | % (planalto) | Área (km²) | % (RH)
Água | 2.622 | 1,74% | 589 | 0,27% | 3.211 | 0,87%
Alteração Natural/Manejo | 7.520 | 4,98% | 0 | 0,00% | 7.520 | 2,04%
Formações Florestais | 7.819 | 5,17% | 22.044 | 10,13% | 29.863 | 8,10%
Savana Arborizada/Cerrado | 33.927 | 22,45% | 19.330 | 8,89% | 53.257 | 14,45%
Savana Estépica/Chaco | 1.797 | 1,19% | 3.065 | 1,41% | 4.862 | 1,32%
Savana Estépica/Chaco Úmido | 9.559 | 6,33% | 2.347 | 1,08% | 11.906 | 3,23%
Savana Florestada/Cerradão | 15.656 | 10,36% | 15.485 | 7,12% | 31.141 | 8,45%
Savana Gramínea/Campo | 23.418 | 15,50% | 24.110 | 11,08% | 47.528 | 12,89%
Vegetação com Influência Fluvial | 27.168 | 17,98% | 150 | 0,07% | 27.318 | 7,41%
Subtotal - Natural | 129.486 | 85,70% | 87.120 | 40,05% | 216.606 | 58,76%
Alteração Antrópica | 3.380 | 2,24% | 9.080 | 4,17% | 12.460 | 3,38%
Agricultura | 160 | 0,11% | 23.863 | 10,97% | 24.023 | 6,52%
Pastagem | 17.798 | 11,78% | 95.852 | 44,06% | 113.650 | 30,83%
Degradado por Mineração | 30 | 0,02% | 35 | 0,02% | 65 | 0,02%
Influência Urbana | 117 | 0,08% | 722 | 0,33% | 839 | 0,23%
Reflorestamento | 125 | 0,08% | 887 | 0,41% | 1.012 | 0,27%
Subtotal - Antrópico | 21.610 | 14,31% | 130.439 | 59,96% | 152.049 | 41,24%
Notes: Em 2012 as pastagens predominavam na RH Paraguai ocupando mais de 30% da área total (Tabela 16.). A agricultura ocupava quase 7% da RH Paraguai (TNC et al., 2014).
À época, estimava-se que 44% das áreas do planalto eram ocupadas por pastagens e 11% pela agricultura. Na planície, as pastagens cobriam cerca de 12% do território, enquanto a agricultura ocupava apenas 0,11%.
Enquanto a planície conservava mais de 85% de seus quase 130 mil km2 de cobertura vegetal original, o planalto apresentava cerca de 60% de seus 87 mil km2 da área já modificada pelas atividades humanas.
Em 2012, haviam 17,7 milhões de cabeças de gado na RH Paraguai (IBGE, 2013): população 7X superior à humana da região. A pecuária tem grande participação na geração de cargas orgânicas e nutrientes a impactar os recursos hídricos da região.
TNC & WWF – The Nature Conservancy do Brasil & World Wildlife Fund - Brasil. Análise de Risco Ecológico da Bacia do Rio Paraguai: Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai. Brasília/DF: TNC, 2011, 54p.
TNC, Ecoa, AVINA, SOS Pantanal & WWF-Brasil. Monitoramento das alterações da cobertura vegetal e uso do solo na Bacia do Alto Paraguai - Porção Brasileira: Período de Análise: 2002 a 2008 (1ª edição). Brasília, 2009.
________. Monitoramento das alterações da cobertura vegetal e uso do solo na Bacia do Alto Paraguai - Porção Brasileira: Período de Análise: 2008 a 2010 (2ª edição). Brasília, 2011.
________. Monitoramento das alterações da cobertura vegetal e uso do solo na Bacia do Alto Paraguai - Porção Brasileira: Período de Análise: 2010 a 2012 (3ª edição). Brasília, 2014.

## Slide 48: Pressões sobre a Qualidade de Água
Uso do solo - 2012
RH Paraguai
Pastagens: 30% da área;
Agricultura: 7%;
Planalto
Pastagens: 44% da área;
Agricultura: 11%;
Planície
Pastagens: 12% da área;
Agricultura: 0,11%;
Notes: Em 2012 as pastagens predominavam na RH Paraguai ocupando mais de 30% da área total (Tabela 16.). A agricultura ocupava quase 7% da RH Paraguai (TNC et al., 2014).
À época, estimava-se que 44% das áreas do planalto eram ocupadas por pastagens e 11% pela agricultura. Na planície, as pastagens cobriam cerca de 12% do território, enquanto a agricultura ocupava apenas 0,11%.
Enquanto a planície conservava mais de 85% de seus quase 130 mil km2 de cobertura vegetal original, o planalto apresentava cerca de 60% de seus 87 mil km2 da área já modificada pelas atividades humanas.
Em 2012, haviam 17,7 milhões de cabeças de gado na RH Paraguai (IBGE, 2013): população 7X superior à humana da região. A pecuária tem grande participação na geração de cargas orgânicas e nutrientes a impactar os recursos hídricos da região.
TNC & WWF – The Nature Conservancy do Brasil & World Wildlife Fund - Brasil. Análise de Risco Ecológico da Bacia do Rio Paraguai: Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai. Brasília/DF: TNC, 2011, 54p.
TNC, Ecoa, AVINA, SOS Pantanal & WWF-Brasil. Monitoramento das alterações da cobertura vegetal e uso do solo na Bacia do Alto Paraguai - Porção Brasileira: Período de Análise: 2002 a 2008 (1ª edição). Brasília, 2009.
________. Monitoramento das alterações da cobertura vegetal e uso do solo na Bacia do Alto Paraguai - Porção Brasileira: Período de Análise: 2008 a 2010 (2ª edição). Brasília, 2011.
________. Monitoramento das alterações da cobertura vegetal e uso do solo na Bacia do Alto Paraguai - Porção Brasileira: Período de Análise: 2010 a 2012 (3ª edição). Brasília, 2014.

## Slide 49: Pressões sobre a Qualidade de Água Fontes difusas de poluição hídrica
Impactos sobre qualidade das águas decorrentes de práticas inadequadas de uso do solo:
A supressão da vegetação natural, sobretudo nas Áreas de Preservação Permanentes, que atuam como buffers amortizando os impactos nos rios e na qualidade da água;
Intensificação de processos erosivos resultantes do desmatamento, da exposição e desestabilização do solo e do pisoteio dos animais;
Assoreamento dos rios na planície;
Produção de cargas difusas e contaminação das águas por excrementos dos animais;
Aporte excessivo de sedimentos, nutrientes e poluentes diversos para os corpos hídricos;
Aumento do risco de eutrofização;
Contaminação pela utilização inadequada de corretivos, fertilizantes e pesticidas;
Destruição dos habitats aquáticos e perda da diversidade comprometendo serviços ecológicos, tais como a autodepuração;
Notes: Diagnóstico recente da bacia do rio Miranda, que corresponde à parte significativa do planalto sul-mato-grossense, aponta que 29% (ou 45 mil ha) das áreas de preservação permanente estão ocupadas com agropecuária – área que teoricamente deveria estar 100% preservada (IMASUL, 2014).
Este processo tem sido documentado na bacia do rio Taquari (Oliveira et al. 1998; Padovani et al, 1998; Galdino et al., 2006). O processo de assoreamento nos trechos inferiores do rio, acelerado pela rápida expansão da atividade agropecuária na bacia, tem alterado as características hidromorfológicas na planície, trazendo alterações relacionadas à extensão e duração das inundações, com impactos ambientais e sócio econômicos (Galdino, 2006).
A quantidade comercializada de ingredientes ativos de agrotóxicos e afins foi estimada em 5,45 kg/ha – valor acima da média nacional e inferior apenas ao da RH Paraná (ANA, 2013).
O pantanal tem um percentual de 85% de área preservada, mas recebe cargas poluidoras das porções superiores dos tributário do rio Paraguai.

## Slide 50: Pressões sobre a Qualidade de Água Intervenções no regime hidrológico e ecossistemas
Em operação
7 usinas hidrelétricas (UHEs)
29 pequenas centrais hidrelétricas (PCHs);
9 Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs);
Previstos 116 empreendimentos hidrelétricos (ANEEL, 2015)
3 UHEs;
110 PCHs;
3 CGHs.

## Slide 51: Pressões sobre a Qualidade de Água Impactos potenciais
Influência nos pulsos de inundação;
Perda de conectividade hidrológica;
Perda da biodiversidade aquática;
Redução do estoque pesqueiro;
Alterações no fluxo de materiais (sedimentos e nutrientes) impactando o funcionamento dos ecossistemas aquáticos;
Notes: Há muita incerteza sobre o grau de impacto que estes empreendimentos produzem nos ambientes aquáticos na região e isto tem causado preocupação entre ambientalistas e populações tradicionais, como as de pescadores. Entre os impactos previstos estão a obstrução das rotas migratórias de peixes e outros organismos aquáticos, com prejuízos à pesca e ao equilíbrio ecológico; perturbações do fluxo de sedimentos e nutrientes ao longo dos rios e dos pulsos de inundação da planície; alterações hidrogeomorfológicas; risco de eutrofização nos ambientes lênticos criados a partir dos barramentos

## Slide 52
www.youtube.com/anagovbr
www.twitter.com/anagovbr
Obrigado!
Marcelo de Souza
Especialista em Recursos Hídricos
Coordenação de Qualidade de Água e Enquadramento
Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos
marcelo.souza@ana.gov.br | (+55) (61) 2109 –5347
www.ana.gov.br
www.facebook.com/anagovbr