## Slide 1
Metodologia “Data Driven”
Decisões baseadas em dados
SMS Summit 2018

## Slide 2
“In God we trust. All others must bring data.”
W. Edwards Deming
Notes: Pai da evolução na qualidade
William Edwards Deming (Sioux City, 14 de outubro de 1900 — Washington, DC, 20 de dezembro de 1993) foi um estatístico, professor universitário, autor, palestrante e consultor estadunidense.
Deming é amplamente reconhecido pela melhoria dos processos produtivos nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, sendo porém mais conhecido pelo seu trabalho no Japão. Lá, a partir de 1950, ele ensinou altos executivos como melhorar projeto, qualidade de produto, teste e vendas (este último por meio dos mercados globais) através de vários métodos, incluindo a aplicação de métodos estatísticos como a análise de variantes e teste de hipóteses.
Deming fez contribuições significativas para o Japão tornar-se notório pela fabricação de produtos inovadores de alta qualidade. Deming é considerado o estrangeiro que gerou o maior impacto sobre a indústria e a economia japonesa no século XX.

## Slide 3
HOT SPOTS - MAC
Notes: O SE 01 padronizou a coleta de dados de alertas de TCAS RA para a identificação de hot spots no espaço aéreo brasileiro.
Juntamente com a padronização dos critérios que definem um hot spot, criada pelo GT MAC, será possível priorizar recursos na mitigação do risco de mid air collision.

## Slide 4
HOT SPOTS - CFIT
Notes: A criação de um mapeamento de hot spots para eventos de GPWS/TAWS foi iniciada em 2017 e prosseguiu em 2018 sendo uma ferramenta importante para identificação de pontos de melhorias. Imagem demonstra hot spot de warnings em SDU dos eventos de 2018.

## Slide 5
PONTO DE TOQUE
Chart: Distribuição Normal de Ponto de Toque
LDA < 2400 m
LDA >= 2400 m
Amostra de ~ 10.000 pousos
Notes: As curvas nesse gráfico representam uma distribuição estatística normal de 10.000 pousos para os pontos de toques em pistas com distância disponível de pouso menores que 2400 metros (curva laranja) e maiores ou iguais a 2400 metros (curva azul).
Essa divisão é necessária porque as sinalizações horizontais variam conforme esse parâmetro, de acordo com o RBAC 154.

## Slide 6
PONTO DE TOQUE
Amostra de ~ 10.000 pousos
Notes: Nesse gráfico, apenas as pistas com LDA menor que 2400 metros. Nessas pistas, o ponto de visada (popularmente conhecida como “marca de 1000”) fica a 300 metros da cabeceira.
É possível ver que menos da metade (43%) dos pousos ocorrem dentro da Região Recomendada de Toque (que será abordada mais adiante).

## Slide 7
PONTO DE TOQUE
Amostra de ~ 10.000 pousos
Notes: Nesse gráfico, apenas as pistas com LDA maior ou igual a 2400 metros. Nessas pistas, o ponto de visada (popularmente conhecida como “marca de 1000”) fica a 400 metros da cabeceira.
É possível ver que pouco mais que a metade (55%) dos pousos ocorrem dentro da Região Recomendada de Toque (que será abordada no próximo slide).

## Slide 8
BI – Ponto de Toque
Notes: O Boletim Informativo faz uma revisão das sinalizações horizontais, métodos de determinação de distância de pouso, fatores contribuintes para o pouso longo e introduz o conceito de “Região Recomendada de Toque”.
Para fins de referência, o “FAA ATP and Aircraft Type Rating Practical Test Standards for Airplane” define que os toques devem ocorrer entre -250 ft (75m) a +500 ft (150m) em torno do ponto de visada. O CAST, através do SE216, adota esse valor. O BCAST, com o objetivo de facilitar a identificação da “Região Recomendada de Toque” com base em sinalizações horizontais, definiu a Região Recomendada de Toque entre as marcações de zona de toque adjancentes ao ponto de visada.

## Slide 9
DASHBOARD (PROTÓTIPO)
Notes: Esse é a intenção futura do GT-RE. Um dashboard, alimentado pelas empresas participantes, que contenha parâmetros de interesse para o assunto, como por exemplo o ponto de toque, o tempo para aplicação de reverso, freios, distância remanescente de pista a uma dada velocidade e etc.

## Slide 10
PESQUISAS LOC-I
Notes: Elaborado um questionário via Google, com perguntas direcionadas aos Safeties e Flight Standards da cias aéreas RBAC 121, no intuito de identificar o status atual da indústria Brasileira frente ao tema Loss of Control In-Flight levando em consideração as SEs 192 - Low Airspeed Alerting, 193 - Test Flights/Ferry, 194 - SOP, 195 - Training Third Parties, 196 - SIM Scenarios, 197 - Non Normal Scenarios Training and Policies, 198 - GA Training, 199 - CRM/LOFT Training. Após o resultado, o GT classificou as SEs levando em consideração os parâmetros das colunas na tabela acima, para determiner a prioridade de trabalho.
Atualmente, o grupo está direcionado ao tema relativo a SE198/SAFO 15004 - Scenario-Based Training for Go-Around Maneuvers.
Próximos passos: Compilação dos dados na nova pesquisa relativa a SE198, definição e TOP Drivers para Workshop á ser realizado em 2019.