## Slide 1
Webinar com a Gerência de Tecnovigilância
Uso da terminologia de eventos adversos do IMDRF em notificações de materiais de uso em saúde - Do Anexo A ao G
Gerência Geral de Monitoramento de Produtos sujeitos à Vigilância Sanitária - GGMON
Gerência de Tecnovigilância - GETEC
Coordenação de Gestão da Transparência e Acesso à Informação - CGTAI
Gerência-Geral de Conhecimento, Inovação e Pesquisa - GGCIP
Realização:
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

## Slide 2
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Gerência-Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária Gerência de Tecnovigilância Apoio: Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).
Fortalecimento do Sistema de Vigilância Nacional para promover o acesso e a cobertura universal à saúde: Termo de Cooperação Técnica - TC116
Elaboração: Elaine Koda Revisão técnica: Maria Glória Vicente Stela Candioto Melchior

## Slide 3: Terminologia de EA do IMDRF
Conteúdo
Conceito
Objetivo
Benefícios
Composição
Estrutura de códigos
Como os Anexos funcionam juntos
Exemplo 1 – Cateter
Exemplo 2 – Implante ortopédico
Exemplo 3 – Stent
Atenção especial
Quando nada se enquadra
Terminologia EA do IMDRF - Fácil de acessar
Terminologia EA do IMDRF – Manutenção
Considerações finais

## Slide 4: Terminologia de EA do IMDRF
Conceito
“é um conjunto padronizado de termos, com códigos alfanuméricos associados, que pode ser usado para relatar eventos adversos (EA) relacionados a dispositivos médicos em todo o mundo.”
Fonte: “Pilot IMDRF Training on AET N43”

## Slide 5: Terminologia de EA do IMDRF
Objetivo
Os códigos EA do IMDRF foram concebidos e estruturados para ajudar tanto os profissionais de saúde como os fabricantes/importadores a descrever os eventos ocorridos no cenário de uso dos dispositivos médicos, os vários aspectos de sua investigação e seus resultados.

## Slide 6
Terminologia de EA do IMDRF
Benefícios
Melhora a precisão da captura e comunicação de eventos adversos relacionados com dispositivos médicos.
É prontamente utilizável, em contraste com o texto narrativo, para abordagens mais sofisticadas de detecção de sinais e análise de tendências.
Reduz a ambiguidade e, consequentemente, aumenta a eficácia do processo de avaliação

## Slide 7
Terminologia de EA do IMDRF
Benefícios
Fabricantes: ”sistema de codificação único” = otimização e consistência nos relatos para diferentes jurisdições
Autoridade Competente: ⬆️ precisão & confiabilidade dados, ⬆️ velocidade detecção de sinais de segurança
Profissionais da saúde e pacientes: otimiza o monitoramento e reporte de eventos, permitindo uma resposta local e internacional mais rápida aos eventos adversos relacionados com dispositivos médicos, melhorando a qualidade da prestação de serviços de saúde bem como a proteção do paciente.

## Slide 8
Terminologia de EA do IMDRF
Composição
4 Conjuntos
Problema com o dispositivo
Anexo A
Investigação da Causa
Anexo B – Tipo
Anexo C – Achados
Anexo D - Conclusão
Componentes
Anexo G
Efeitos para saúde
Anexo E - Sinais e sintomas
Anexo F – Impacto

## Slide 9: Terminologia de EA do IMDRF
Estrutura de códigos
X
Nível 1 – termos mais gerais (“mãe”)
|nn
[nn]
X é um espaço reservado para a identificação do anexo
[nn]
Nível 2
Nível 3
termos mais detalhados (“filho(s)”)

## Slide 10
A|04
Nível 1
A|04[01]
Nível 1
Nível 2
A|04[01][01]
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Problema de integridade do material
Problema associado a quaisquer desvios das especificações documentadas do dispositivo relacionadas à durabilidade limitada de todo o material usado para construir o dispositivo
Quebra
Problema associado a danos indesejados ou quebra dos materiais utilizados na construção do dispositivo
Fratura
Problema associado a uma fissura parcial ou total nos materiais do dispositivo
Terminologia de EA do IMDRF
Estrutura de códigos

## Slide 11
Anexo A
Problema com o dispositivo médico
Como o problema se manifestou no dispositivo médico?
Anexo E
Efeitos à saúde
Anexo F
Impacto à saúde
Quais foram os efeitos do evento no paciente/usuário?
Sinais e sintomas clínicos
Consequências para a saúde
Anexo G
Componentes
Parte ou componente específico envolvido no evento
Anexo B
Investigação da causa
Anexo C
Resultado
Anexo D
Conclusão
Métodos de investigação
Resultados da investigação
Identificação da causa raíz
Notificante
Investigador
Como os Anexos funcionam juntos
Fonte: Adaptado de “N43 Adverse Events Terminology Codes - Pilot Training”

## Slide 12: Exemplo 1 - Cateter
Evento reportado: “O médico relata que, durante o procedimento, a ponta do cateter se desconectou do mesmo. Foi necessário utilizar um laço de captura para realizar o resgate da ponta do cateter, o que ocorreu com sucesso e sem outras intercorrências ao paciente. O evento adverso foi classificado como “intervenção cirúrgica” por ser o termo que melhor se encaixava a situação, mas ressalta-se que a intervenção cirúrgica é referente a captura da ponta do cateter realizada durante o procedimento.”

## Slide 13
Anexo A
Problema com o disposto médico
Como o problema se manifestou no dispositivo médico?
Anexo E
Efeitos à saúde
Anexo F
Impacto à saúde
Quais foram os efeitos do evento no paciente/usuário?
Sinais e sintomas clínicos
Consequências para a saúde
Anexo B
Investigação da causa
Anexo C
Resultado
Anexo D
Conclusão
Métodos de investigação
Resultados da investigação
Identificação da causa raíz
Notificante
Investigador
Como os Anexos funcionam juntos
Fonte: Adaptado de “N43 Adverse Events Terminology Codes - Pilot Training”
Anexo G
Componentes
Parte ou componente específico envolvido no evento

## Slide 14: Exemplo 1 - Cateter
Aplicação do Anexo A – Problema com o dispositivo médico Qual o problema/falha apresentada pelo dispositivo médico? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“... a ponta do cateter se desconectou do mesmo” | Desconexão (A1203) Quebra (A0401) | O código A1203 foi descartado pois seu código mãe A12 está relacionado a unidades funcionais de ligação (conectores) Termo de Nível 2, apropriado, definido como problema associado a danos indesejados ou quebra dos materiais utilizados na construção do dispositivo.

## Slide 15: Exemplo 1 - Cateter
Aplicação do Anexo E – Efeitos para a saúde Quais foram os efeitos (sinais/sintomas/condições) para o paciente decorrentes do evento? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“... foi necessário utilizar um laço de captura para realizar o resgate da ponta do cateter.” | Corpo estranho no paciente (E2008) | Este código está relacionado a uma complicação durante um procedimento, onde um componente do dispositivo se soltou involuntariamente no corpo do paciente.

## Slide 16: Exemplo 1 - Cateter
Aplicação do Anexo F – Impacto para a saúde Quais foram as consequências para a saúde do paciente decorrentes do evento? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“... a intervenção cirúrgica é referente a captura da ponta do cateter” | Explantação de dispositivo (F1903) | Este código está relacionado a condição do paciente precisar de um procedimento invasivo corretivo para remover um dispositivo ou partes/fragmentos de um dispositivo.

## Slide 17: Exemplo 1 - Cateter
Resumo da investigação: “após solicitação de informações adicionais, a empresa realizou processo investigativo por meio da análise do registro histórico de reclamações, onde nenhum registro semelhante foi encontrado; a análise do registro histórico de produção (incluindo registros do componente) evidenciou o registro de ensaios de liberação conforme especificações esperadas para o produto e nenhum registro de não-conformidades. O produto não foi devolvido para investigação até a finalização da análise documental. A ausência de estoque e de amostra de contraprova impossibilitaram a execução de ensaios adicionais. Desta forma, o resultado da investigação foi inconclusivo para a identificação da causa raiz do evento relatado.”

## Slide 18
Anexo A
Problema com o disposto médico
Como o problema se manifestou no dispositivo médico?
Anexo E
Efeitos à saúde
Anexo F
Impacto à saúde
Quais foram os efeitos do evento no paciente/usuário?
Sinais e sintomas clínicos
Consequências para a saúde
Anexo B
Investigação da causa
Anexo C
Resultado
Anexo D
Conclusão
Métodos de investigação
Resultados da investigação
Identificação da causa raíz
Notificante
Investigador
Como os Anexos funcionam juntos
Fonte: Adaptado de “N43 Adverse Events Terminology Codes - Pilot Training”
Anexo G
Componentes
Parte ou componente específico envolvido no evento

## Slide 19: Exemplo 1 - Cateter
Aplicação do Anexo A – Problema com o dispositivo médico. > O código inicial pode ser recodificado pelo investigador” < |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“... a ponta do cateter se desconectou do mesmo” | Perda ou falha no vínculo (A040102) | Como principal conhecedor do dispositivo médico, é esperado que o fabricante adote o código A040102 que representa o termo mais detalhado (Nível 3), pois os componentes envolvidos são normalmente unidos quimicamente por meio de adesivos específicos, como previsto na definição do termo (“problema associado à falta ou perda de aderência entre materiais destinados a serem unidos por uma ligação, como um adesivo, soldagem a quente etc.”)

## Slide 20: Exemplo 1 - Cateter
Aplicação do Anexo G – Componente Qual(is) parte(s) ou componente(s) específico(s) estava(m) envolvido(s) no evento? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“... a ponta do cateter se desconectou do mesmo” | Ponta (G0405210) | Parte saliente e pontiaguda

## Slide 21: Exemplo 1 - Cateter
Aplicação do Anexo B – Métodos de investigação Como foi realizada a investigação? Envolveu ensaios? Envolveu também ou foi apenas utilizado métodos não laboratoriais (por exemplo, entrevistas, análise de registros etc. |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
Após recebimento de informações adicionais... “...empresa realizou processo investigativo por meio da análise do registro histórico de reclamações, onde nenhum registro semelhante foi encontrado; | Análise de Informações Fornecidas pelo Usuário/Terceiro (B15) Análise de dados históricos (B11) | A investigação envolveu a análise de informações relevantes fornecidas pelo usuário (por exemplo, profissional de saúde, paciente, engenheiro clínico). A investigação envolveu a análise de dados históricos de eventos adversos do dispositivo envolvido no evento adverso.

## Slide 22: Exemplo 1 - Cateter
Aplicação do Anexo B – Métodos de investigação Como foi realizada a investigação? Envolveu ensaios? Envolveu também ou foi apenas utilizado métodos não laboratoriais (por exemplo, entrevistas, análise de registros etc. |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“...; a análise do registro histórico de produção (incluindo registros do componente) evidenciou o registro de ensaios de liberação conforme especificações esperadas para o produto e nenhum registro de não-conformidades.” | Análise de Registros de Produção (B14) | A investigação envolveu a análise de registros de produção relevantes visando subsidiar a identificação de possíveis causas para o evento adverso.

## Slide 23: Exemplo 1 - Cateter
Aplicação do Anexo B – Métodos de investigação Como foi realizada a investigação? Envolveu ensaios? Envolveu também ou foi apenas utilizado métodos não laboratoriais (por exemplo, entrevistas, análise de registros etc. |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“O produto não foi devolvido para investigação até a finalização da análise documental. | Amostra solicitada, mas não fornecida (B23) | Amostra necessária para investigar adequadamente o problema foi solicitada, mas não fornecida.

## Slide 24: Exemplo 1 - Cateter
Aplicação do Anexo C – Achados da investigação Quais foram os resultados da investigação? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“...nenhum registro semelhante foi encontrado; a análise do registro histórico de produção (incluindo registros do componente) evidenciou o registro de ensaios de liberação conforme especificações esperadas para o produto e nenhum registro de não-conformidades.” “A ausência de estoque e de amostra de contraprova impossibilitaram a execução de ensaios adicionais.” | Nenhum problema de dispositivo encontrado (C19) | O problema relatado não pode ser reproduzido durante a investigação.

## Slide 25: Exemplo 1 - Cateter
Aplicação do Anexo D – Conclusão da investigação Qual a conclusão em relação a causa raiz? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“...o resultado da investigação foi inconclusivo para a identificação da causa raiz do evento relatado” | Causa não estabelecida (D15) | Os resultados da investigação não levam a uma conclusão clara sobre a causa do evento adverso relatado.

## Slide 26: Exemplo 2 – Implante ortopédico
Evento reportado: “Paciente do sexo masculino, 78 anos, 86 Kg e 1,78m de altura. Em janeiro de 2020 realizou a cirurgia de artroplastia de quadril primária, lado direito. Em janeiro de 2024, foi submetido ao procedimento de revisão da artroplastia devido a fratura do componente femoral da prótese, que causava sintomas como dor e dificuldade para marcha no paciente. Histórico de comorbidades do paciente: disfunção renal (IRC, IRA, dialítico, apenas um rim) e hipertensão arterial.”

## Slide 27: Exemplo 2 – Implante ortopédico
Aplicação do Anexo A – Problema com o dispositivo médico Qual o problema/falha apresentada pelo dispositivo médico? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“... fratura do componente femoral da prótese...” | Fratura (A040101) | Problema associado a uma fissura parcial ou total nos materiais do dispositivo.

## Slide 28: Exemplo 2 – Implante ortopédico
Aplicação do Anexo E – Efeitos para a saúde Quais foram os efeitos (sinais/sintomas/condições) para o paciente decorrentes do evento? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“... que causava sintomas como dor e dificuldade de marcha...” | Dor do implante (E2109) Dificuldades de deambulação ou posturais (E2302) | Dor localizada no local do dispositivo implantado. Qualquer problema persistente com o andar, marcha ou manutenção da postura (sentado, em pé).

## Slide 29: Exemplo 2 – Implante ortopédico
Aplicação do Anexo F – Impacto para a saúde Quais foram as consequências para a saúde do paciente decorrentes do evento? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“... foi submetido ao procedimento de revisão da artroplastia...” | Revisão ou substituição de dispositivo (F1905) | O paciente precisou de um procedimento invasivo corretivo no qual um dispositivo foi substituído/revisado.

## Slide 30: Exemplo 2 – Implante ortopédico
Resumo da investigação: “devido a ausência da informação sobre o lote do dispositivo reclamado, foi realizada análise documental com base no código numérico de identificação do dispositivo dos registros de produção, das especificações técnicas e do arquivo de gerenciamento de risco relacionados ao ano de 2019. Os registros analisados não indicaram nenhum tipo de desvio ou anormalidade. Também foi realizada análise do registro histórico de reclamações e imagens radiográficas do paciente tiradas um dia antes da revisão cirúrgica. A imagem radiográfica confirma um evento de luxação superior da cabeça femoral entre a cabeça femoral cerâmica e o revestimento de contenção. A fratura relatada do revestimento não pode ser confirmada a partir das radiografias. Nenhum outro fator contribuinte foi identificado. Nenhuma conclusão final pode ser determinada considerando que a investigação está em andamento, pois aguarda o recebimento dos itens reclamados para a devida análise.”

## Slide 31: Exemplo 2 – Implante ortopédico
Aplicação do Anexo A – Problema com o dispositivo médico. > O código inicial pode ser recodificado pelo investigador” < |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“... imagem radiográfica indica a ocorrência de luxação entre a cabeça femoral cerâmica e o revestimento ...” | Dispositivo desalojado ou deslocado (A051201) | Problemas associados ao dispositivo não permanecer no local esperado.

## Slide 32: Exemplo 2 – Implante ortopédico
Aplicação do Anexo G – Componente Qual(is) parte(s) ou componente(s) específico(s) estava(m) envolvido(s) no evento? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“...fratura relatada do revestimento não pode ser confirmada...” | Liner (G04083) | Um componente colocado no interior das paredes de uma cavidade ou recipiente para proteção ou isolamento.

## Slide 33: Exemplo 2 – Implante ortopédico
Aplicação do Anexo B – Métodos de investigação Como foi realizada a investigação? Envolveu ensaios? Envolveu também ou foi apenas utilizado métodos não laboratoriais (por exemplo, entrevistas, análise de registros etc. |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“...realizada análise documental com base no código numérico de identificação do dispositivo dos registros de produção, das especificações técnicas e do arquivo de gerenciamento de risco relacionados ao ano de 2019.” | Análise de Registros de Produção (B14) | A investigação envolveu a análise de registros de produção relevantes.

## Slide 34: Exemplo 2 – Implante ortopédico
Aplicação do Anexo B – Métodos de investigação Como foi realizada a investigação? Envolveu ensaios? Envolveu também ou foi apenas utilizado métodos não laboratoriais (por exemplo, entrevistas, análise de registros etc. |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“... análise do registro histórico de reclamações e imagens radiográficas do paciente tiradas um dia antes da revisão cirúrgica.” | Análise de dados históricos (B11) Análise de imagens (B30) | A investigação envolveu a análise de dados históricos de eventos adversos. A investigação envolveu a análise de imagens de diagnóstico.

## Slide 35: Exemplo 2 – Implante ortopédico
Aplicação do Anexo C – Achados da investigação Quais foram os resultados da investigação? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“Os registros analisados não indicaram nenhum tipo de desvio ou anormalidade.” | Nenhum problema de dispositivo encontrado (C19) | O problema relatado não pode ser reproduzido durante a investigação.

## Slide 36: Exemplo 2 – Implante ortopédico
Aplicação do Anexo D – Conclusão da investigação Qual a conclusão em relação a causa raiz? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“Nenhuma conclusão final pode ser determinada considerando que a investigação está em andamento, pois aguarda o recebimento dos itens reclamados para a devida análise.” | Conclusão ainda não disponível (D16) | Uma conclusão ainda não foi estabelecida, pois a investigação está incompleta. Não use este código se a investigação estiver concluída.

## Slide 37: Exemplo 3 – Stent
Evento reportado: “Foi relatado que ocorreu trombose do Stent e óbito. O paciente apresentou angina instável e infarto do miocárdio inferior. O acesso vascular foi obtido pela artéria femoral. A lesão-alvo de novo de 90-95% estenosada, 3,00 x 20mm, estava localizada na artéria descendente anterior (DA) não tortuosa e levemente calcificada. Após pré-dilatação com balão de 2,0 x 20mm, um Stent farmacológico XXX (YYY) de 2,75 x 20mm foi implantado na DA e pós-dilatado com um balão de 3,0 x 8mm. Após pré-dilatação com balão de 2,0 x 20mm, um Stent XXX de YYY de 2,75 x 28mm foi implantado na CD e pós dilatado com balão de 3,5 x 12mm. Posteriormente, parecia que o Stent XXX estava subdimensionado e pensou-se que este poderia ter sido o motivo da trombose do Stent imediatamente após o procedimento que causou taquicardia ventricular/fibrilação ventricular (TV/FV). O paciente morreu posteriormente.”

## Slide 38: Exemplo 3 – Stent
Aplicação do Anexo A – Problema com o dispositivo médico Qual o problema/falha apresentada pelo dispositivo médico? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“... trombose do stent...” | Obstrução de fluxo (A1409) | Problema relacionado com uma obstrução ou bloqueio no componente do dispositivo (por exemplo, tubo, abertura, cano) que resulta em restrição do fluxo (incluindo coagulação sanguínea).

## Slide 39: Exemplo 3 – Stent
Aplicação do Anexo E – Efeitos para a saúde Quais foram os efeitos (sinais/sintomas/condições) para o paciente decorrentes do evento? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“... taquicardia ventricular/fibrilação ventricular (TV/FV) ...” | Taquicardia (E060109) Fibrilação ventricular (E060110) | Frequência cardíaca anormalmente alta. Arritmia caracterizada por contrações caóticas do músculo ventricular.

## Slide 40: Exemplo 3 – Stent
Aplicação do Anexo F – Impacto para a saúde Quais foram as consequências para a saúde do paciente decorrentes do evento? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“O paciente morreu posteriormente” | Morte (F02) | Cessação da vida.

## Slide 41: Exemplo 3 – Stent
Resumo da investigação: Foi realizada revisão dos dados de produção e o dispositivo foi liberado em conformidade com suas especificações. O registro histórico de reclamações dos últimos 15 meses foi analisado e resultou em uma taxa de 0,009%. O reporte foi revisado com dados adicionais e não foram encontradas evidências de que o produto foi utilizado fora do preconizado pelo fabricante. Não foi evidenciado nenhum problema com o dispositivo. O dispositivo não foi devolvido para análise, portanto não foi possível realizar uma análise técnica. Trombose do Stent, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e morte são riscos inerentes conhecidos do dispositivo e estão declarados nas instruções de uso.

## Slide 42: Exemplo 3 – Stent
Aplicação do Anexo G – Componente Qual(is) parte(s) ou componente(s) específico(s) estava(m) envolvido(s) no evento? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“... um Stent farmacológico XXX (DES) de 2,75 x 20mm foi implantado...” “... um Stent XXX de DES de 2,75 x 28mm foi implantado...” | Stent (G04122) | Suporte tubular colocado dentro de um vaso sanguíneo, canal ou duto para ajudar na cicatrização ou aliviar uma obstrução.

## Slide 43: Exemplo 3 – Stent
Aplicação do Anexo B – Métodos de investigação Como foi realizada a investigação? Envolveu ensaios? Envolveu também ou foi apenas utilizado métodos não laboratoriais (por exemplo, entrevistas, análise de registros etc. |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“Foi realizada revisão dos dados de produção...” “O reporte foi revisado com dados adicionais...” “o registro histórico de reclamações dos últimos 15 meses foi analisado...” | Análise de Registros de Produção (B14) Análise de Informações Fornecidas pelo Usuário/Terceiro (B15) Análise de dados históricos (B11) | A investigação envolveu a análise de registros de produção relevantes. A investigação envolveu a análise de informações relevantes fornecidas pelo usuário. A investigação envolveu a análise de dados históricos de eventos adversos.

## Slide 44: Exemplo 3 – Stent
Aplicação do Anexo C – Achados da investigação Quais foram os resultados da investigação? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“Não foi evidenciado nenhum problema com o dispositivo.” | Nenhum problema de dispositivo encontrado (C19) | O problema relatado não pode ser reproduzido durante a investigação.

## Slide 45: Exemplo 3 – Stent
Aplicação do Anexo D – Conclusão da investigação Qual a conclusão em relação a causa raiz? |  | 
Descrição | Opções de termos/códigos IMDRF | Comentários
“Trombose do Stent, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e morte são riscos inerentes conhecidos do dispositivo e estão declarados nas instruções de uso.” | Risco inerente conhecido de dispositivo (D12) | Evento adverso relatado conhecido e documentado na rotulagem e todas as etapas de mitigação razoáveis foram tomadas.

## Slide 46: Atenção especial - Anexo B
Amostra
B01- Ensaio do dispositivo real/suspeito
B02-Ensaio de dispositivo do mesmo lote/lote retido pelo fabricante
B03-Ensaio de dispositivo do mesmo lote/lote devolvido pelo usuário
B04-Ensaio de dispositivo de outro lote/lote retido pelo fabricante
B17-Dispositivo não devolvido
B18-Dispositivo descartado

## Slide 47: Atenção especial
Importante ler com atenção a definição dos termos
Exemplo: “Paciente realizando sessão de hemodiálise quando notou-se rachadura no capilar com extravasamento de sangue”
E05 Sistema vascular
E0504 Extravasamento (Vazamento de fluidos corporais ou células do sistema vascular para os tecidos circundantes. Este processo ocorre à força ou como resultado de uma reação patológica (por exemplo, inflamação)).
E0506-Sangramento (a perda de sangue da circulação, incluindo perda de sangue de um dispositivo conectado a um paciente.)
Código/termo correto

## Slide 48: Quando nada se enquadra
ANEXO | TERMO | CÓDIGO
A | Informação insuficiente | A26
 | Termo/código apropriado não disponível | A27
B | Tipo de investigação ainda não determinada | B21
 | Informações disponíveis insuficientes | B22
C | Termo/código apropriado não disponível | C22
D | Termo/código apropriado não disponível | D17
E | Informação insuficiente | E2401
 | Termo ou código apropriado não disponível | E2402
F | Informação insuficiente | F24
 | Termo/código apropriado não disponível | F28
G | Informação insuficiente | G07003

## Slide 49
Terminologia EA do IMDRF - Fácil de acessar
IMDRF Adverse Event Terminology Web Browser para pesquisa eletrônica.
Terminologies for Categorized Adverse Event Reporting (AER): terms, terminology and codes, onde o arquivo consolidado com os Anexos de A a G, em formato excel, bem como arquivos com a apresentação individual por Anexo no formato JSON estão disponíveis para download.

## Slide 50
Terminologia EA do IMDRF - Manutenção
Março a 10 Setembro
Recebimento solicitações
10 Setembro a Dezembro
Análise
Março do ano seguinte
Publicação
Ciclo anual
Organizações interessadas (associações da indústria de dispositivos médicos, associações de pacientes, associações médicas e similares).
Informações:
IMDRF Adverse Event Terminology Maintenance.

## Slide 51: Terminologia de EA do IMDRF
Considerações finais
A adequada aplicação destes códigos está diretamente relacionada com a qualidade das informações fornecidas pelo notificante, da abertura à conclusão da notificação;
Para identificar o termo/código mais detalhado é fundamental
  Ler o conteúdo das “Definições”;
  ”Rastrear” os códigos resultantes das buscas até o Nível 1;
  Na ausência, adotar o código genérico (Nível 1) que mais se adequar.
Instrumento fundamental para a gestão estratégica de reclamações e Tecnovigilância / Vigilance,