## Slide 2
Serviço que Executa Exames de Análise Clínicas (EAC)

## Slide 3
Serviço que Executa Exames de Análise Clínicas (EAC)
Serviço Tipo I
  Farmácia
    Farmácia com supervisão
    Farmácia sem supervisão
  Consultório isolado
    Consultório isolado com supervisão
    Consultório isolado sem supervisão
Serviço Tipo II
  Serviço Tipo II contratualizado
  Serviço Tipo II vínculo societário
Serviço Tipo III
  Laboratório clínico
  Laboratório de anatomia patológica
Central de Distribuição

## Slide 4
Serviço Tipo I
  Farmácia
    Farmácia com supervisão
    Farmácia sem supervisão
  Consultório isolado
    Consultório isolado com
    Consultório isolado com supervisão
supervisão
  Farmácia
Art. 9º O Serviço Tipo I deve cumprir os seguintes requisitos para realização de EAC:
I - utilizar produto para diagnóstico in vitro que requeira leitura exclusivamente visual;
II - utilizar produto para diagnóstico in vitro que requeira exclusivamente material biológico primário;
III - utilizar produto para diagnóstico in vitro que não necessite de instrumento para leitura, interpretação ou visualização do resultado; e
IV - realizar todas as etapas de todas as fases dos processos operacionais relacionados ao EAC no próprio serviço (in loco).
Parágrafo único. Os Serviços Tipo I devem possuir alvará de licenciamento ou equivalente, expedido pelo órgão sanitário competente, indicando as atividades relacionadas ao EAC, além daquelas referentes à atividade de farmácia ou consultório isolado.

## Slide 5
Art. 10. Ao Serviço Tipo I é proibido realizar:
I - EAC que requeira instrumento para leitura, interpretação e visualização dos resultados;
II - recebimento ou encaminhamento de material biológico para a realização de EAC;
III - EAC que requeira leitura, interpretação e visualização remota dos resultados;
IV - guarda, armazenamento ou transporte de material biológico;
V - atividades relacionadas à fase pré-analítica, à exceção da coleta de material biológico;
VI - punção venosa e punção arterial;
VII - EAC por meio de metodologias próprias (in house); e
VIII - EAC que utiliza urina como material biológico.
§ 1º Excetua-se do disposto no inciso I do art. 10 a realização de EAC quando estabelecido contrato de supervisão com um Serviço Tipo III e desde que atendidos os seguintes requisitos:
I - utilizar produto para diagnóstico in vitro que requeira material biológico primário;
II - realizar todas as etapas de todas as fases dos processos operacionais relacionados ao EAC no próprio Serviço (in loco);
III - utilizar instrumento que apresente os resultados, descritos como reagente, não reagente, inválido ou apresentar um valor direto;
IV - utilizar instrumento que não requeira o uso de água reagente produzida no serviço;
V - utilizar instrumento que não requeira preparo de reagente;
VI - utilizar instrumento para o qual fabricante não indique a necessidade de verificação da calibração;
VII - utilizar instrumento em que a verificação da calibração se dê no próprio instrumento, de acordo com o manual do fabricante;
VIII- utilizar instrumento que não requeira leitura, interpretação e visualização remota dos resultados.
§ 2º Para os Serviços Tipo I que mantiverem contrato de supervisão com um Serviço Tipo III, é preciso manter cadastro atualizado do nome do Serviço ao qual está vinculado.

## Slide 6
Art. 11. O EAC executado no Serviço Tipo I deve ser realizado exclusivamente por profissional legalmente habilitado.

## Slide 7
Serviço Tipo I
  Farmácia
    Farmácia com supervisão
    Farmácia sem supervisão
  isolado
    Consultório isolado com
    Consultório isolado com supervisão
supervisão
Consultório
Semelhante às farmácias. Duas diferenças básicas:
Art. 12. (caput) O EAC realizado pela farmácia autorizada como Serviço Tipo I tem a finalidade de triagem, sem fins confirmatórios, com vistas a compor as ações de assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária nos termos da Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014, e da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009, e suas atualizações. (...)
Art. 13. O envio de material biológico coletado no consultório isolado por profissional habilitado no âmbito da assistência à saúde para o Serviço Tipo III deverá seguir o disposto nesta Resolução, assim como a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 504, de 27 de maio de 2021, e suas atualizações.

## Slide 8
Serviço que Executa Exames de Análise Clínicas (EAC)
Serviço Tipo I
  Farmácia
    Farmácia com supervisão
    Farmácia sem supervisão
  Consultório isolado
    Consultório isolado com supervisão
    Consultório isolado com supervisão
  Serviço Tipo II contratualizado
  Serviço Tipo II vínculo societário
Serviço Tipo III
  Laboratório clínico
  Laboratório de anatomia patológica
Central de Distribuição
Serviço Tipo II

## Slide 9
Posto de coleta + EAC executados pelo Serviço Tipo I
Art. 15. O Serviço Tipo II é autorizado a realizar:
I - coleta de material biológico no âmbito da fase pré-analítica para a execução do EAC no Serviço Tipo III;
II - recebimento, armazenamento, acondicionamento, processamento e transporte de material biológico no âmbito da realização da fase pré-analítica para a execução do EAC no Serviço Tipo III;
III - transcrição do laudo emitido pelo Serviço Tipo III, desde que garantida a fidedignidade dos dados e rastreabilidade do serviço responsável pela etapa analítica;
IV - EAC presencial, cuja execução ocorra no ato da coleta;
V - todos os EAC permitidos ao Serviço Tipo I, cumprindo-se as mesmas condições estabelecidas para este tipo de serviço;
VI - serviço de coleta e execução de EAC em unidade itinerante;
VII - serviço de coleta e execução de EAC em domicílio;
VIII- serviço de coleta e execução de EAC em empresa.
§ 1º É permitido ao Serviço Tipo II a realização de EAC que requeira o uso de instrumento para leitura, interpretação e visualização remota dos resultados, mantidas as demais condições para uso de instrumento estabelecidas para o Serviço Tipo I, sob supervisão do Serviço Tipo III ao qual está vinculado.
§ 2º No caso de transcrição nos termos do inciso III do caput o nome e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Serviço responsável pela etapa analítica devem constar de forma ostensiva no laudo emitido pelo Serviço Tipo II.

## Slide 10
Serviço que Executa Exames de Análise Clínicas (EAC)
Serviço Tipo I
  Farmácia
    Farmácia com supervisão
    Farmácia sem supervisão
  Consultório isolado
    Consultório isolado com supervisão
    Consultório isolado com supervisão
Serviço Tipo II
  Serviço Tipo II contratualizado
  Serviço Tipo II vínculo societário
  Laboratório clínico
  Laboratório de anatomia patológica
Central de Distribuição
Serviço Tipo III
Laboratórios Clínicos
e
Laboratórios de Anatomia Patológica

## Slide 11: Central de Distribuição
Parte componente da fase pré-analítica do EAC
Pode ser própria ou contratada
Art. 115. À Central de Distribuição não é permitido:
I - violar a embalagem primária do material biológico; e
II - realizar as atividades relacionadas às fases analítica e pós-analítica.
Art. 121. É proibido à Central de Distribuição a realização de atividade que não esteja associada ao armazenamento, acondicionamento e transporte de material biológico.

## Slide 12: Principais pontos a serem observados

## Slide 13: CNAE
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versao=10.1.0&subclasse=8640202&chave=analises%20cl%C3%ADnicas

## Slide 14
Responsável Técnico
Competência da Anvisa e dos Conselhos de Classe Profissional
Serviço Tipo I – Farmácia
Serviço Tipo I – Consultório Isolado
Serviço Tipo II
Serviço Tipo III – Laboratório Clínico
Serviço Tipo III – Laboratório de Anatomia Patológica
CD

## Slide 15
ST III
ST II
ST I
Farmácias
ST I
Consultórios
Transporte de Material Biológico
ST III
ST III sendo Laboratório de apoio do outro ST III
Não existe Laboratório de apoio para ST II
E a Central de Distribuição?
CD
CD
CD

## Slide 16
Serviço Tipo I
  Farmácia
    Farmácia com supervisão
    Farmácia sem supervisão
  Consultório isolado
    Consultório isolado com
    Consultório isolado com supervisão
supervisão
supervisão

## Slide 17
Art. 49. Nos termos desta Resolução, o contrato de supervisão deve conter, minimamente:
I - a obrigação das Partes de definirem as responsabilidades de modo a garantir a gestão da qualidade, o gerenciamento dos processos operacionais e a gestão do controle da qualidade nos termos desta Resolução;
II - a obrigação das Partes de fornecerem todas as informações necessárias à outra Parte para garantir uma operação segura e com redução de riscos;
III - a obrigação das Partes de monitorarem e revisarem o desempenho, requerendo à outra Parte medidas para implementação de qualquer melhoria necessária;
IV - a competência do Serviço Tipo III em promover os controles de desempenho para a outra Parte; e
V - a obrigação de cada Parte para assegurar o cumprimento dos requisitos de controle interno e externo de qualidade.
supervisão

## Slide 18
Art. 49. Nos termos desta Resolução, o contrato de supervisão deve conter, minimamente:
I - a obrigação das Partes de definirem as responsabilidades de modo a garantir a gestão da qualidade, o gerenciamento dos processos operacionais e a gestão do controle da qualidade nos termos desta Resolução;
II - a obrigação das Partes de fornecerem todas as informações necessárias à outra Parte para garantir uma operação segura e com redução de riscos;
III - a obrigação das Partes de monitorarem e revisarem o desempenho, requerendo à outra Parte medidas para implementação de qualquer melhoria necessária;
IV - a competência do Serviço Tipo III em promover os controles de desempenho para a outra Parte; e
V - a obrigação de cada Parte para assegurar o cumprimento dos requisitos de controle interno e externo de qualidade.
supervisão

## Slide 19
Art. 49. Nos termos desta Resolução, o contrato de supervisão deve conter, minimamente:
I - a obrigação das Partes de definirem as responsabilidades de modo a garantir a gestão da qualidade, o gerenciamento dos processos operacionais e a gestão do controle da qualidade nos termos desta Resolução;
II - a obrigação das Partes de fornecerem todas as informações necessárias à outra Parte para garantir uma operação segura e com redução de riscos;
III - a obrigação das Partes de monitorarem e revisarem o desempenho, requerendo à outra Parte medidas para implementação de qualquer melhoria necessária;
IV - a competência do Serviço Tipo III em promover os controles de desempenho para a outra Parte; e
V - a obrigação de cada Parte para assegurar o cumprimento dos requisitos de controle interno e externo de qualidade.
supervisão

## Slide 20
Art. 49. Nos termos desta Resolução, o contrato de supervisão deve conter, minimamente:
I - a obrigação das Partes de definirem as responsabilidades de modo a garantir a gestão da qualidade, o gerenciamento dos processos operacionais e a gestão do controle da qualidade nos termos desta Resolução;
II - a obrigação das Partes de fornecerem todas as informações necessárias à outra Parte para garantir uma operação segura e com redução de riscos;
III - a obrigação das Partes de monitorarem e revisarem o desempenho, requerendo à outra Parte medidas para implementação de qualquer melhoria necessária;
IV - a competência do Serviço Tipo III em promover os controles de desempenho para a outra Parte; e
V - a obrigação de cada Parte para assegurar o cumprimento dos requisitos de controle interno e externo de qualidade.
supervisão

## Slide 21
Contratualização
Todas as atividades devem estar contratualizadas. Os contratos devem conter as atividades executadas, as competências, as responsabilidades e demais parâmetros associados às atividades relacionadas ao Exame de Análises Clínicas
Transporte, fornecedor de insumos, relação entre os Serviços de EAC, Serviços itinerantes contratualizados e outras.
Sempre o contratante será o Serviço Tipo III.

## Slide 22
Programa de Garantia da Qualidade (PGQ)
I - o gerenciamento das tecnologias;
II - o gerenciamento dos riscos inerentes;
III - a gestão de documentos;
IV - a gestão de pessoal e de educação permanente dos profissionais;
V - o gerenciamento dos Processos Operacionais; e
VI - a Gestão do Controle da Qualidade (GCQ)

## Slide 23: Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009
Uso de autoteste e de produto para diagnóstico in vitro de uso profissional.
Art. 11. O EAC executado no Serviço Tipo I deve ser realizado exclusivamente por profissional legalmente habilitado.

## Slide 24: Disposições Finais e Transitórias
Art. 154. Os serviços que efetuem as atividades tratadas nesta norma têm o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para adequação aos termos desta Resolução, contados a partir da data de sua publicação.
Parágrafo único. Os itens relativos à infraestrutura física do Serviço que executa EAC devem ser atendidos quando forem realizadas reformas ou ampliações de serviços existentes, construções novas, ou adequações de estabelecimentos anteriormente não destinados a serviços de saúde ou que tiveram alteração no uso de um ou mais de seus ambientes.
Art. 157. Ficam revogados:
I - o §2º do art. 69 e o art. 70 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009; e
II - a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 302, de 13 de outubro de 2005.
Art. 158. Esta Resolução entra em vigor em 1º de agosto de 2023.

## Slide 25
ggtes@anvisa.gov.br
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa
SIA Trecho 5 - Área especial 57 - Lote 200
CEP: 71205-050
Brasília - DF
www.anvisa.gov.br
www.twitter.com/anvisa_oficial
Anvisa Atende: 0800-642-9782
ouvidoria@anvisa.gov.br