## Slide 2: PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
Engº Augusto Ayub
Chefe do Serviço de Manutenção – DNIT/RS

## Slide 3: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL / RS
3ª MAIOR MALHA PAVIMENTADA DO DNIT
4.633,10 Km PAVIMENTADOS
175,80 Km NÃO PAVIMENTADOS
4.808,90 Km MALHA TOTAL
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS

## Slide 4: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL / RS
50 CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE PISTA ATIVOS (PATOS E CREMAS)
  VALOR CONTRATADO R$ 1.6 B
15 CONTRATOS DE SINALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E OAES ATIVOS
  VALOR CONTRATADO R$ 550 M
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS

## Slide 5: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL / RS
ORÇAMENTO ANUAL (LOA) – FUNCIONAL DE MANUTENÇÃO / RS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
LOA | 266558116 | 329000000 | 315027386 | 302703200 | 255773045 | 386369400 | 308914155 | 294833238
MÉDIA: R$ 307 M
2019: R$ 295 M

## Slide 6: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL / RS
ORÇAMENTO 2019 – FUNCIONAL DE MANUTENÇÃO / RS
  DISPONIBILIDADE PARA CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE PISTA: R$ 200 M
  NECESSIDADE PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS: R$ 540 M
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS

## Slide 7: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL / RS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
É PRECISO PRIORIZAR SEGMENTOS RODOVIÁRIOS
PARA ALOCAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS
ORÇAMENTO 2019 – FUNCIONAL DE MANUTENÇÃO / RS
  DISPONIBILIDADE PARA CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE PISTA: R$ 200 M
  NECESSIDADE PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS: R$ 540 M

## Slide 8: PRIORIZAÇÃO DAS RODOVIAS
CRITÉRIOS CONSIDERADOS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
1. ADERÊNCIA À MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL ESTRATÉGICA (PNMR)
NO MÁXIMO 1 NÍVEL DE DIFERENÇA NA PRIORIZAÇÃO
UTILIZAÇÃO DE 3 NÍVEIS DE PRIORIZAÇÃO

## Slide 9: PRIORIZAÇÃO DAS RODOVIAS
CRITÉRIOS CONSIDERADOS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
2. SITUAÇÃO ATUAL DA RODOVIA
CONFORME ÍNDICE DA CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO (ICM)
PRIORIDADE PARA TRECHOS COM ICM RUIM OU PÉSSIMO

## Slide 10: PRIORIZAÇÃO DAS RODOVIAS
CRITÉRIOS CONSIDERADOS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
3. CARACTERÍSTICA DO TRÁFEGO NA RODOVIA
PRIORIDADE PARA RODOVIAS COM VDM ALTO E TRÁFEGO PESADO

## Slide 11: PRIORIZAÇÃO DAS RODOVIAS
CLASSIFICAÇÃO DAS RODOVIAS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
PNMR
ICM
TRÁFEGO
3 NÍVEIS DE PRIORIZAÇÃO
MÁXIMA, MÉDIA E MÍNIMA

## Slide 12: PRIORIZAÇÃO DAS RODOVIAS
CLASSIFICAÇÃO DAS RODOVIAS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS

## Slide 13: ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
DIFERENCIAÇÃO DO INVESTIMENTO EM 2 CATEGORIAS
CONSERVAÇÃO BÁSICA
CONSERVAÇÃO PREVENTIVA

## Slide 14: ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
1. TODAS RODOVIAS: VERBA PARA CONSERVAÇÃO BÁSICA
TAPA BURACO
ROÇADA
LIMPEZA DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM
SEGURANÇA DO USUÁRIO

## Slide 15: ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
2. RODOVIAS SELECIONADAS: VERBA PARA CONSERVAÇÃO PREVENTIVA
AUMENTO DA VIDA ÚTIL DO PAVIMENTO

## Slide 16: ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
CONSERVAÇÃO BÁSICA
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
TRÊS “PACOTES DE SERVIÇOS” DE CONSERVAÇÃO BÁSICA: MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO
ELABORADOS COM BASE NOS NÍVEIS DE ESFORÇO INDICADOS NO
MANUAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
APLICADOS ÀS RODOVIAS CONFORME A SUA PRIORIZAÇÃO

## Slide 17: ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
CONSERVAÇÃO BÁSICA – PACOTES DE SERVIÇOS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
SERVIÇO | NÍVEL DE ESFORÇO ANUAL |  | 
 | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
CORREÇÃO DE DEFEITO COM MBUQ | 0,20 m³ / Kmf* | 0,40 m³ / Kmf* | 0,65 m³ / Kmf*
CORREÇÃO DE DEFEITO POR FRESAGEM DESCONT + MBUQ | 0,15 m³ / Kmf* | 0,20 m³ / Kmf* | 0,50 m³ / Kmf*
REMENDO PROFUNDO | 0,00 m³ / Kmf | 0,20 m³ / Kmf | 0,30 m³ / Kmf
TAPA BURACO | 0,50 m³ / Kmf* | 1,00 m³ / Kmf* | 2,00 m³ / Kmf*
SERVIÇOS DE PISTA
* Kmf de pista + acostamento

## Slide 18: ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
CONSERVAÇÃO BÁSICA – PACOTES DE SERVIÇOS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
ROÇADA,LIMPEZA DE PISTA E CAIAÇÃO
SERVIÇO | NÍVEL DE ESFORÇO ANUAL |  | 
 | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
ROÇADA MANUAL (METADE DA EXTENSÃO, 2M CADA LADO) | 1,00 Ha / Ha | 2,00 Ha / Ha | 3,00 Ha / Ha
ROÇADA MECANIZADA (METADE DA EXTENSÃO, 2M CADA LADO) | 1,00 Ha / Ha | 1,50 Ha / Ha | 2,00 Ha / Ha
REMOÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE* | 0,50 T / Km | 0,50 T / Km | 0,50 T / Km
REMOÇÃO DE ÓLEO OU GRAXA* | 5,00 m² / Km | 5,00 m² / Km | 5,00 m² / Km
REMOÇÃO DE SUCATAS* | 0,25 T / Km | 0,25 T / Km | 0,25 T / Km
REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS* | 0,10 T / Km | 0,10 T / Km | 0,10 T / Km
CAIAÇÃO* | 0,50 m² / m² | 1,00 m² / m² | 1,50 m² / m²
* Níveis de esforço estimados, pois não constam no manual de conservação

## Slide 19: ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
CONSERVAÇÃO BÁSICA – PACOTES DE SERVIÇOS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
DRENAGEM
SERVIÇO | NÍVEL DE ESFORÇO ANUAL |  | 
 | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
LIMPEZA DE BUEIRO | 1,00 m³ / m | 1,00 m³ / m | 1,00 m³ / m
LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO | 1,00 m / m | 2,00 m / m | 3,00 m / m
LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM | 1,00 m / m | 1,00 m / m | 1,00 m / m
LIMPEZA DE VALETA DE CORTE | 1,00 m / m | 2,00 m / m | 3,00 m / m

## Slide 20: ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
CONSERVAÇÃO BÁSICA – PACOTES DE SERVIÇOS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
DEFENSAS E GUARDA-CORPOS
SERVIÇO | NÍVEL DE ESFORÇO ANUAL |  | 
 | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SIMPLES | 0,05 m / m | 0,10 m / m | 0,20 m / m
RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA CORPO | 0,01 m / m | 0,02 m / m | 0,05 m / m

## Slide 21: ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
CONSERVAÇÃO BÁSICA – PACOTES DE SERVIÇOS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
SERVIÇOS EMERGENCIAIS
SERVIÇO | NÍVEL DE ESFORÇO ANUAL |  | 
 | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO | 0,00 m³ / km | 3,00 m³ / km | 7,00 m³ / km
REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO | 0,00 m³ / km | 5,00 m³ / km | 10,00 m³ / km
REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO | 0,00 m³ / km | 10,00 m³ / km | 20,00 m³ / km

## Slide 22: ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
CONSERVAÇÃO BÁSICA – PACOTES DE SERVIÇOS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
DEMAIS SERVIÇOS
SERVIÇO | NÍVEL DE ESFORÇO ANUAL |  | 
 | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
TRANSPORTES | - |  | 
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | - |  | 
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | - |  | 
INSTALAÇÃO DE USINA DE ASFALTO 120 T / h | - |  | 
INSTALAÇÃO DE USINA MISTURADORA DE SOLOS 300 T / h | - |  | 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,60

## Slide 23: ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
CONSERVAÇÃO BÁSICA – PACOTES DE SERVIÇOS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
VALORES ANUAIS POR KM DE RODOVIA
TIPO DE PISTA | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
SIMPLES | R$ 16.819,78 | R$ 24.534,23 | R$ 36.822,40
DUPLA | R$ 25.293,81 | R$ 39.461,76 | R$ 62.777,13
Data-base: mar/2018

## Slide 24: ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
CONSERVAÇÃO BÁSICA
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS

## Slide 25: ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
CONSERVAÇÃO PREVENTIVA
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
RODOVIAS SELECIONADAS COM BASE NA CLASSIFICAÇÃO DE PRIORIDADE
  FOCO NAS RODOVIAS COM ALTO VOLUME DE TRÁFEGO PESADO E COM PROBLEMAS NO REVESTIMENTO ASFÁLTICO
UNIDADES LOCAIS APRESENTAM PLANO DE AÇÃO, CONTENDO AS SOLUÇÕES DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA A SEREM REALIZADAS

## Slide 26: ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
CONSERVAÇÃO PREVENTIVA
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS

## Slide 27: ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
E A RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS?
A
B
CONSERVAÇÃO BÁSICA
CONSERVAÇÃO PREVENTIVA

## Slide 28: ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ENGº AUGUSTO AYUB – DNIT/RS
RESTAURAÇÃO
NÃO INICIAR CONTRATOS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA SE HOUVER RISCO DE INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTRATOS DE MENOR EXTENSÃO E PRAZO
ANTEPROJETO PILOTO EM FASE DE ESTUDOS
BR-158/RS. Subtrecho: Cruz Alta – Tupanciretã (42Km)
Meta: publicar licitação até o fim de 2019
FOCO EM SEGMENTOS MUITO DETERIORADOS

## Slide 29: Obrigado!
Engº Augusto Ayub
augusto.ayub@dnit.gov.br
Chefe do Serviço de Manutenção – DNIT/RS