## Slide 1
SUBPROJETO 2 - PLATAFORMA INTEGRADA DE ESTRUTURAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
EQUIPE CONTRATADA
Jorge Barbosa Soares (Coordenador Geral)
Suelly Helena de Araújo Barroso (Coordenadora SUB 2)
Antônio Júnior Alves Ribeiro (Professor IFCE/Pesquisador)
Carla Beatriz Costa de Araújo (Professora UFC/Pesquisadora)
Francisco de Assis Franco Vieira (Técnico em Edificações/UFC)
Mateus Silva Brito (Mestrando/UFC)
Amanda Maria Gomes Sales Silvestre (Bolsista de IC)
Mariana Gonçalves da Silva (Bolsista de IC)
EQUIPE COLABORADORA
Antônia Fabiana Marques Almeida (Professora UFCA/Doutoranda UFC)
Sarah Denise Vasconcelos (Professora UNIFOR/Doutoranda UFC)
Wendel Silva Cabral (Professor UFERSA/Pesquisador)
Matheus Jesus Ribeiro Araújo (Mestrando/UFC)
Equipe da Superintendência do DNIT/CE
Linha de Pesquisa

## Slide 2
Entregas do Primeiro Ano
Gestão e organização de 47 projetos fornecidos pelo DNIT (BR-222, BR-020, BR-116, BR-226, BR-304, BR-402 e BR-403);
Estruturação e construção de banco de dados geotécnico georreferenciado para cadastro das informações de campo e laboratório, tendo como base projetos rodoviários e literatura científica;
Planejamento e coleta de 13 solos para alimentação de banco de dados (Barbalha, Paraipaba, Baturité, Crateús...);
Realização de cerca de 100 ensaios de laboratório;
Correção, discussão e fechamento com o DNIT acerca da IS 247;
Elaboração de proposta preliminar para o IPR sobre os fatores de conversão de volumes em obras de terraplanagem;
Elaboração de texto resumido sobre o Manual Geotécnico do Método MeDiNa;
Redação de artigos científicos.
OBJETIVO: Construir uma plataforma digital para geração de modelos e mapas temáticos de interesse à tomada de decisão dos gestores públicos do DNIT.

## Slide 3
Dados
Processamento
Resultados
MR = 1658,09 - 340,08xɣd + 3,72xCBR - 7,93x#10 - 0,32x#40 - 1,43x#200
SUBPROJETO 2
Literatura e Projetos
Coleta de Amostras
Ensaios
Modelos
IA
Mapas
Manuais
OT (%) | DEN (g/cm3) | CBR (%) | σ3 | σd | MR
5,8 | 1,964 | 17 | 0,021 | 0,021 | 50,069
6,2 | 1,915 | 18 | 0,021 | 0,021 | 51,07
13,78 | 1,921 | 37 | 0,137 | 0,412 | 51,246
6,2 | 1,915 | 18 | 0,034 | 0,103 | 51,472
16,7 | 1,765 | 30 | 0,021 | 0,021 | 51,68
24,1 | 1,772 | 3 | 0,103 | 0,309 | 51,873
13,78 | 2,187 | 37 | 0,137 | 0,412 | 52,532
Banco de Dados

## Slide 4
Metodologia Empregada
Organização das Informações Geotécnicas em uma Base de Dados
FURO |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
PROFUNDIDADE |  |  | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
(m) |  |  | ATÉ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
ESTACA |  |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40
QUILOMETRO |  |  |  | 0+000 | 0+200 | 0+400 | 0+600 | 0+800
GRANULOMETRIA | % PASSANDO | 2" |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 |  | 1" |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 |  | 3/8" |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 |  | Nº 4 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 |  | Nº 10 |  | 100 | 95 | 100 | 100 | 96
 |  | Nº 40 |  | 80 | 78 | 84 | 86 | 76
 |  | Nº 200 |  | 13 | 17 | 15 | 10 | 13
LL |  |  |  | NL | NL | NL | NL | NL
IP |  |  |  | NP | NP | NP | NP | NP
AASHTO |  |  |  | A-2-4 | A-2-4 | A-2-4 | A-2-4 | A-2-4
PROCTOR NORMAL | Hótima (%) |  |  | 7,8 | 6,7 | 8,3 | 9,7 | 8,3
 | Dmáx (g/cm3) |  |  | 1,710 | 1,640 | 1,750 | 1,630 | 1,740
 | Expansão (%) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
 | I.S.C (%) |  |  | 15 | 8 | 16 | 11 | 13
Literatura e Projetos
Total de amostras dos Projetos do DNIT = 3275 (Características Convencionais: Gran, LL, IP, CBR,...)
Total de amostras da Literatura = 400 (Características de Rigidez)

## Slide 5
Metodologia Empregada
Prática Nacional em Projetos de Dimensionamento Empírico
Diminuição dos Custos com Sondagens, Ensaios de Laboratório, Tempo de Coleta e Análise de Dados
FURO |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
PROFUNDIDADE |  |  | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
(m) |  |  | ATÉ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
ESTACA |  |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40
QUILOMETRO |  |  |  | 0+000 | 0+200 | 0+400 | 0+600 | 0+800
GRANULOMETRIA | % PASSANDO | 2" |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 |  | 1" |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 |  | 3/8" |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 |  | Nº 4 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
 |  | Nº 10 |  | 100 | 95 | 100 | 100 | 96
 |  | Nº 40 |  | 80 | 78 | 84 | 86 | 76
 |  | Nº 200 |  | 13 | 17 | 15 | 10 | 13
LL |  |  |  | NL | NL | NL | NL | NL
IP |  |  |  | NP | NP | NP | NP | NP
AASHTO |  |  |  | A-2-4 | A-2-4 | A-2-4 | A-2-4 | A-2-4
PROCTOR NORMAL | Hótima (%) |  |  | 7,8 | 6,7 | 8,3 | 9,7 | 8,3
 | Dmáx (g/cm3) |  |  | 1,710 | 1,640 | 1,750 | 1,630 | 1,740
 | Expansão (%) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
 | I.S.C (%) |  |  | 15 | 8 | 16 | 11 | 13
Total ~= R$ 1.000,00
MR = R$ ???
DP = R$ ???
Equipamento Triaxial
R$ 450.000 - 1.000.000
Custos
Cotações: UFC/IFCE/Empresas
MR ~= R$ 2.000,00 (Tempo: 1 a 3 horas)
DP ~= R$ 10.000,00 (Tempo: 15 dias)
Valores Médios – Base: Empresas do Ceará

## Slide 6
Uso de Modelos em Projetos de Dimensionamento Mecanístico-Empírico
Rodovias de Baixo Volume de Tráfego
Diversos Níveis de Dimensionamento

## Slide 7
Potencial Prática Nacional para o dimensionamento de pavimentos
MR (MPa) = 696,05 + 21OT + 130,73DEN + 2,8CBR – 135,72EXP + 6,88LL + 13,53IP – 8,14(P25,4) + 10,76(P9,5) – 26,30(P4,76) + 20,85(P2) – 7(P0,42) -6,63(P0,074) + 3135,97σ3 – 522,52σd – 34,26Class
Modelo Gerado com 150 variações de MR.

## Slide 8
Metodologia Empregada
400 Amostras da Literatura (MR)
3275 Amostras dos Projetos DNIT
1551 Amostras do DNIT georreferenciadas pela Equipe do Sub 2.
Detalhes em: Ribeiro, Silva e Barroso (2016)
http://dx.doi.org/10.5216/reec.v12i2.39413

## Slide 9
Atividades Desenvolvidas (Banco de Dados)
Identificados 67 projetos geotécnicos para conversão no formato digital, sendo que 47 (70%) já foram processados para compor o BD;
Levantamento de outros estudos geotécnicos de projetos rodoviários municipais, estaduais e federais para enriquecer a base de dados. Trechos: BR-222, BR-020, BR-116, CE-085, CE-040, CE-010, CE-155, CE-153, CE-187, CE-388, CE-292.
Rodovias/ | Anos | Trechos | Km Inicial | Km Final | Ext. (km) | Tipos de Projetos | Acesso
BR-020 | 2005 | Divisa PI/CE - Fortaleza | 0 | 84 | 84 | Engenharia Rodoviária | Acessar Projeto
BR-020 | 2003 | Divisa PI/CE - Entroncamento com a BR-020 (Contorno de Fortaleza) | 303,3 | 365,6 | 62,3 | Restauração | Acessar Projeto
BR-020 | 2003 | Divisa PI/CE - Entroncamento com a BR-020 (Contorno de Fortaleza) | 303,3 | 365,6 | 62,3 | Restauração | Acessar Projeto

## Slide 10
1551 Amostras Georreferenciadas pela Equipe do Sub2
Atividades Desenvolvidas (Banco de Dados)
Camada shapefile do subleito do Anel Viário (BR-020)
http://servicos.dnit.gov.br/vgeo/
Descarregar Camada
Pode ser disponibilizado no

## Slide 11
Coleta e Ensaios de Materiais
Para melhorar a representatividade de todos os solos foi projetada uma coleta de amostras em todas as regiões do estado.
Definidas 13 amostras localizadas dentro dos limites das ocorrências pedológicas mais representativas.
Total de 120 ensaios de laboratório nos 13 solos coletados (densidade real, granulometria, compactação, limite de liquidez, limite de plasticidade, CBR, módulo de resiliência e deformação permanente).
Resultados dos Ensaios

## Slide 12
Atividades com Resultados Ano 1 do TED
Previsão do MR
Modelo Estatístico x Modelo IA
(70 amostras) (400 amostras)
Mapeamento
(CBR e AASHTO)
Catálogo de RBVT

## Slide 13
Cronograma
2021
MAPAS Temáticos 1 (solos, tipos de subleito e jazidas) para projeto de pavimentos
MODELOS (MR, DP, CBR e classificação de solos) através de IA para projeto de pavimentos
2022
Chart: % Executado
| Coleta de dados preliminar em trabalhos científicos e sobre estruturação de banco de dados | Coleta de dados em projetos rodoviários para estruturação de banco de dados | Cadastramento e estruturação integrada de banco de dados | Levantamento de dados extraídos a partir da coleta de campo e ensaios de laboratório | Análise dos dados e categorização das informações | Implantação da estrutura do banco | Modelos de previsão de propriedades geotécnicas e desempenho dos pavimentos | Construção de mapas temáticos | Construção de mapas geotécnicos neurais | Elaboração de um manual de estudos geotécnicos | Ações de capacitação | Relatórios | Publicação
Executado 03/22 | 80 | 55 | 15 | 50 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 25 | 20
Previsão 06/22 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 12.5 | 5
Iníc | Tér | Situação
1 | 17 | No Prazo
6 | 22 | Adiantado
12 | 38 | No Prazo
6 | 40 | Adiantado
6 | 38 | Adiantado
28 | 40 | No Prazo
12 | 40 | No Prazo
14 | 40 | No Prazo
16 | 42 | No Prazo
18 | 40 | Adiantado
18 | 48 | Adiantado
1 | 48 | No Prazo
12 | 60 | Adiantado