## Slide 1: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS, SEMIRRÍGIDOS E RÍGIDOS
Palestrante: Leandro Modesto P. Beltrão

## Slide 2: QUAL É O TIPO DE PAVIMENTO IDEAL PARA O PROJETO?
QUAL PAVIMENTO POSSUI MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO?
QUAL PAVIMENTO POSSUI MENORES CUSTOS DE CONSTRUÇÃO E DE MANUTENÇÃO?

## Slide 3: Objetivo central
Análise de custos de construção dos três principais tipos de pavimento executados no Brasil: flexível, semirrígido e rígido.
Objetivo secundário
Abordagem en passant dos custos de manutenção de pavimentos flexíveis e rígidos.

## Slide 4
ANÁLISE DE CUSTOS!!!

## Slide 5: Fontes de dados
SICRO

## Slide 6: BREVE CONCEITUAÇÃO

## Slide 7: Pavimento flexível
Publicação IPR - 719, Manual de Pavimentação (2006):
“Aquele em que todas as camadas sofrem deformação elástica significativa (...). Exemplo típico: pavimento constituído por uma base de brita (brita graduada, macadame) ou por uma base de solo pedregulhoso, revestida por uma camada asfáltica.”
CBUQ
Solo estabilizado

## Slide 8: Pavimento semirrígido
Publicação IPR - 719, Manual de Pavimentação (2006):
“Caracteriza-se por uma base cimentada por algum aglutinante com propriedades cimentícias como por exemplo, por uma camada de solo cimento revestida por uma camada asfáltica.”
CBUQ
BGTC
BGS

## Slide 9: Pavimento rígido
Publicação IPR - 719, Manual de Pavimentação (2006):
“Aquele em que o revestimento tem uma elevada rigidez em relação às camadas inferiores e (...). Exemplo típico: pavimento constituído por lajes de concreto de cimento Portland.”
PCS
CCR

## Slide 10: SÉRIES HISTÓRICAS

## Slide 11: Preços de insumos
Condições de contorno:
Média de preços para o Brasil;
Sem transporte;
ICMS = 18,00%;
COFINS = 3,00%;
PIS/PASEP = 0,65%.
SICRO

## Slide 12: Preços de CCUs
Condições de contorno:
Estado: SP;
Preço: BDI = 24,58%, BDIdif. = 15,00%;
Insumos zerados nas CCUs incluídos;
CCUs em R$/m³;
Sem transporte.
Observação: consumo, em m³/km, da CCU de concreto asfáltico tende a ser menor.
113%
33%

## Slide 13: Soluções de pavimento - CMG
Condições de contorno: Implantação; preços (BDI: 24,58%, BDIdif.: 15,00%); região Sudeste; classe I-B; relevo ondulado.
N: 7,5 x 107
N: 107
N: 108
N: 5 x 107
N: 108

## Slide 14: CUSTOS DE CONSTRUÇÃO
Camada de suporte

## Slide 15: Camada de suporte
Condições de contorno:
Mês-base: out/2021;
Estado: SP;
Preço: BDI = 24,58%;
Insumos produzidos;
Sem transporte.
Camada de suporte

## Slide 16: Camada de suporte
Base: solo estabilizado
Sub-base: solo estabilizado
CONDIÇÃO 1 - FLEXÍVEL
Base: BGS
Sub-base: solo estabilizado
CONDIÇÃO 2 - FLEXÍVEL
Base: BGTC
Sub-base: solo estabilizado
CONDIÇÃO 3 - SEMIRRÍGIDO
Base: BGTC
Sub-base: BGS
CONDIÇÃO 4 - SEMIRRÍGIDO
Sub-base: CCR
CONDIÇÃO 5 - RÍGIDO

## Slide 17: Camada de suporte

## Slide 18: CUSTOS DE CONSTRUÇÃO
Camada de revestimento

## Slide 19: Camada de revestimento
Condições de contorno:
Mês-base: out/2021;
Estado: SP;
Preço: BDI = 24,58%, BDIdif. = 15,00%;
Insumos produzidos;
Sem transporte.
Camada de revest.

## Slide 20: Camada de revestimento
CONCRETO ASFÁLTICO
CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND

## Slide 21: Camada de revestimento

## Slide 22: CUSTOS DE MANUTENÇÃO

## Slide 23: Fonte

## Slide 24: CAVALET et al. (2019)
Pavimento flexível dimensionado com o MeDiNa (versão Beta 1.1.2.0 de abril de 2019);
Período de projeto de 10 anos;
Sub-base: macadame seco;
Base: BGS.
Pavimento rígido dimensionado pelo método PCA de 1984 (Publicação IPR-714, Manual de Pavimentos Rígidos, DNIT, 2005);
Período de projeto de 20 anos.

## Slide 25: CAVALET et al. (2019)

## Slide 26: CAVALET et al. (2019)

## Slide 27: CAVALET et al. (2019)
Condições de contorno:
Sistemas: SICRO e ANP;
Mês-base: abr/2019;
Estado: PR.
No estudo, o custo de manutenção do pavimento rígido foi 76% menor do que o do pavimento flexível

## Slide 28: SAIBA MAIS EM...

## Slide 29
www.dnit.gov.br

## Slide 30
www.dnit.gov.br
SICRO

## Slide 31
OBRIGADO!
https://www.linkedin.com/in/leandromodesto/