## Slide 1: Sistema de Avaliação de Nível de Serviço - LOS
Eng. Anderson Rosniecek, MBA
Prosul – Projetos, Supervisão e Planejamento Ltda

## Slide 2: Contrato DNIT PP-940/2014-00
SERVIÇOS TÉCNICOS E DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SOB COMPETÊNCIA DO DNIT
  EVTEA de Rodovias Federais;
  Mais de 26 mil quilômetros de Rodovias (SNV);
  Dividido em 74 Lotes (média de 350km/Lote).

## Slide 3: Atividade 1 - Produto 1.1
SUBPRODUTO 05 - SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO
  Avaliação do Nível de Serviço em Segmentos Rurais com Fluxo Ininterrupto;
  Dados de entrada inseridos em planilha no formato .csv
  Metodologia: Highway Capacity Manual, 5ª Edição (2010);

## Slide 4: Contextualização
  O Nível de Serviço ou LOS (Level of Service) corresponde à qualidade da operação da rodovia, o que reflete, de certa forma, o nível de fluidez da corrente de tráfego, a possibilidade de realizar manobras de ultrapassagem ou de mudança de faixa, e o grau de proximidade entre veículos.

## Slide 5: Metodologia
HIGHWAY CAPACITY MANUAL - HCM
  1ª edição: publicada em 1950 (Diretrizes de Projeto);
  2º edição: publicada em 1965 (Conceito de Nível de Serviço);
  3ª edição: publicada em 1985/1994 (Percepção do motorista/agulhas e cruzamentos)
  4ª edição: publicada em 2000 (separação em volumes)
  5ª edição: publicada em 2010 – Metodologia Utilizada no Sistema LOS (Contrato de 2014)
  6ª edição: publicada em 2016 (Atualizações em Múltiplas Faixas nos veículos pesados)
  7ª edição: publicada em 2022 (Nova metodologia Pista Simples, LOS veículos autônomos)

## Slide 6: Sistemas Existentes
PP-940/214-00:
74 lotes de EVTEA;
Média de 30 segmentos por lote;
Avaliação de 25 anos por segmento:
  Mais de 55 mil avaliações!

## Slide 7: Sistema LOS - Interface
  Análise Simples: Avaliação por um único período (ano);
  LOS Estimativa 1: Avaliação por diversos períodos (anos) com aplicação de uma taxa de crescimento para todas as categorias de veículos;
  LOS Estimativa 2: Avaliação por diversos períodos (anos) com aplicação d até 5 taxas de crescimento diferentes por categorias de veículos.

## Slide 8: Dados de Entrada – Arquivo de Upload
Linhas: Segmentos Homogêneos
Colunas: Dados de Entrada

## Slide 9: Resultados
Segmento Sentido Crescente
Segmento Sentido Decrescente
Ano a ano ao longo de 25 anos

## Slide 10: Resultados
Nível de Serviço em função da Possibilidade de Ultrapassagem
Nível de Serviço em função da Velocidade Média de Viagem

## Slide 11: Resultados

## Slide 12: Sistema LOS para o Planejamento DNIT
Avaliação da Situação Existente;
Avaliação de soluções:
  Soluções Básicas (padronização da rodovia);
  Soluções Intermediárias de Engenharia (Faixas de ultrapassagem);
  Soluções de Duplicação.

## Slide 13: Soluções Intermediárias
  Influência da Faixa de Ultrapassagem (HCM, 2010)

## Slide 14: Soluções Intermediárias
  Influência da Faixa de Ultrapassagem (HCM, 2022)

## Slide 15: Exemplo de Aplicação

## Slide 16: Exemplo de Aplicação – Resultados LOS

## Slide 17: Exemplo de Aplicação – Los Duplicação

## Slide 18: Obrigado,
  Eng. Anderson Rosniecek, MBA
  anderson.rosniecek@prosul.com
  Coordenador de Projetos
  (48) 9 9623 2010