## Slide 1
PESQUISA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS ASFÁLTICOS NACIONAIS
- Apresentação Gerencial do TED No. 679/2020 - 12/11/2020 - 12/11/2025
Jorge Soares
Lucas Babadopulos
Suelly Barroso
Francisco Heber de Oliveira
Juceline Bastos
Brasília, 30 de março de 2022

## Slide 2
PESQUISADORES DOUTORES
2
1 (PV ANP) & 1 Dr. em Química/UFC
DOUTORANDOS
5
2 na linha 1; 2 na linha 2 & 1 na linha 4
PROFESSORES
13
(UFC, IFCE, UNIFOR, UFCA, UFERSA)
MESTRANDOS
6
2 na linha 1; 2 na linha 2 & 2 na linha 4
GRADUANDOS
3
1 na linha 2 & 2 na linha 4
﻿APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
5
4 Téc. de Lab. & 1 Téc. Adm.
﻿Multidisciplinariedade dos integrantes
Engenharia Civil
Engenharia Química
Graduação em Estradas
Química
Ciência da Computação
Equipe Vinculada ao Projeto
﻿Coordenadores do projeto

## Slide 3
PESQUISA
TREINAMENTO
ACOMPANHAMENTO
Subprojeto 1
Subprojeto 2
Subprojeto 4
Subprojeto 3
PRODUTOS
Universidade Federal do Ceará - UFC
Programa de dimensionamento confiável, normas e capacitação
UnB
UFSC
UFV
UFRJ
- MeDiNa
- Geossintéticos
- Drenagem
- Carregamento dinâmico
- BIM/OAEs
- MeDiNa
Sub 1: Contribuições para o aprimoramento de métodos de dimensionamento.
Sub 2: Plataforma integrada de estruturação e análise de dados com uso de Inteligência Artificial.
Sub 3: Produção de material técnico e capacitação de profissionais do DNIT, empresas de consultoria e construção.
Sub 4: Análise comparativa projeto-obra na indústria da pavimentação do Ceará e estudo de modelo de certificação de obras.
Pilares da Cooperação UFC-DNIT
Universal Testing Machine 30 kN – Controls
Pesquisa 1 – prensa MISTURAS
Previsão de chegada: 15/04/2022
- Módulo de resiliência e dinâmico
- Resistência à deformação permanente e à fadiga.
Triaxial Compression Tester 50 kN – Infratest
Pesquisa 2 – prensa SOLOS
Previsão de chegada: 29/04/2022
Módulo de resiliência e deformação permanente.

## Slide 4
Murillo Lopes de Souza
1966
1991
2020
Dois-passos (s, e)
F.T.
CBR, N
MR, N s, e limites
Banco de dados (lab + pistas) Métodos & Modelos
Ruptura da lógica utilizada (metodologia dos programas de pesquisa)
Métodos de Dimensionamento
Coeficientes estruturais
Fator climático Efeito da drenagem
CBR
N
DNIT (1960s – 1980s)
Variação da interface entre camadas
Ajuste dos critérios de falha estabelecidos
Elástico linear
MR
N
Falha empírica
1990s
Lateral Wander dos eixos para tráfego
Fadiga e DP para misturas asfálticas e solos
Elástico ou Viscoelástico
MR
N/cargas
2020s
Empírico Mecanístico-Empírico Mecanístico-Empírico
< 40/100 mm
εt < 100 ~ 120 με

## Slide 5
Integração
Tráfego e Defeitos
Rigidez, DP e Fadiga
Respostas Estruturais
Observáveis
Desafio dos OBSERVÁVEIS
  Coleta dos desempenhos de trechos
Tráfego
vs.
%AT
ATR
&
Determina a Estatística dos Pavimentos
Campo
Escolha da Forma de Medir
Estamos medindo defeitos de forma eficiente?
Laboratório
Determina as
Etapas de Simulação
Escolha do Ensaio
vs.
Estamos usando o melhor ensaio?
Computador
Impacta a
Mecânica dos Pavimentos
Escolha dos Modelos
Estamos usando o melhor modelo disponível?
... Dano ...

## Slide 6
. . . em ensaio:
PERDA DE RIGIDEZ
do corpo de prova
Dano aumenta com a diminuição do módulo (C vs. S)
D =
O que é dano e como quantificar?
. . . no computador
. . . em campo
. . . em laboratório
Dano aumenta com a passagem das cargas ()
. . . em campo:
EVOLUÇÃO DAS TRINCAS
na superfície
Dano é função das tensões e deformações da estrutura ( e )
≈ ESTABELECIDO!
± ESTABELECIDO!
. . . simulação:
MAIOR DANO
quanto maiores forem as e
como obter e qual convenção utilizar?

## Slide 7
Lei de Miner (1945): Dano = Ni / Nf D = 1,0 (atingiu a vida de fadiga)
vem da simulação
Se a amplitude de deformação for pequena, o será grande
Deformação de tração
Carga aplicada
Simulação após passagens
Se a amplitude de deformação for grande, o será pequeno
Δ e Y: critério de falha
C11 e C12: curva característica de dano
ß: histórico de carregamento
: parâmetro de evolução do dano
1) Dano incremental em cada ponto
2) Dano acumulado ( ∑ ) em cada ponto
3) Média dos danos acumulados = Dano Médio Acumulado ()
= 1,0106
N=1
N=10
N=100
N=1000
N=10000
N=100000
não atingiu o
= 1,0106
N=1
N=10
N=100
N=1000
N=10000
N=100000
atingiu o

## Slide 8
Dano Médio Acumulado (Dacm)
AT [%]
100 90
80
60
40
20
0
Dano Médio Reduzido (S) (Dreds)
AT [%]
100 90
80
60
40
20
0
Transformação do dano acumulado em dano reduzido
Função S:
Dreds = Dacm∙ S
A e B = dependem dos dados de campo (calibração)
Trecho x
Trecho y
Trecho z
Observação de campo
Simulação
Dano acumulado (simulação)
e a variabilidade dos dados (campo)
Uma única equação (FT) que relacione Dacm & %AT ?
C1 e C2 = dependem dos dados de campo (calibração)
    Função de Transferência:

## Slide 9
Módulo Dinâmico (|E*|)
Módulo de Resiliência (MR)
Espessuras
Temperatura – Turno/Mês
Magnitude, Raio e Velocidade
Distribuição horária e mensal
Taxa de Crescimento
Tempo de projeto
Software
e %AT
vs.
Tempo/N
SIMULAÇÃO
OUTPUT
Curva de Fadiga (CD ou TD)
Dimensionamento
DADOS/INPUT

## Slide 10: SUBPROJETO 1 – Contribuições para o aprimoramento contínuo da lógica e dos fundamentos para sistema de dimensionamento asfálticos
PESQUISA
SUBPROJETO 2 – Plataforma integrada de estruturação e análise de dados com uso de inteligência artificial
Notes: PENSAR:
SELEÇÃO DE MATERIAIS
MÉTODO DE DIMENSIONAMENTO

## Slide 11
SUBPROJETO 1
Clima
Materiais
Tráfego
Estrutura
Confiável para diversos materiais, carregamentos e defeitos em campo?
Não
Sim
Não
Sim
Modelo Numérico
Ensaios de Fadiga
Empírica
(“Método CBR”)
Mecanística-empírica “simplificada”
(ex: Métodos Europeus)
CAP3D-D (LMP/UFC)
MeDiNa/DNIT (COPPE/UFRJ)
CENPES (NCSU)
Mecanística-empírica “avançada”
+ Ajustes empíricos para previsão de defeitos => DADOS
baseado em afundamento plástico de camadas granulares, 6 décadas atrás
viscoelástico (T,v)
elástico equivalente ao viscoelástico (T,v)
elástico
Ensaios de Rigidez
Observação empírica
Cálculo mecanístico
Time
Acúmulo de Dano por Fadiga (LAB)
Dano
Tempo
Defeitos (CAMPO)
=> DADOS!
Previsão da evolução de defeitos no tempo?

## Slide 12
Organizar e Gerar Informações
Tomada de Decisão
Redução de Custos
Dados
Processamento
Resultados
MR = 1658,09 - 340,08xɣd + 3,72xCBR - 7,93x#10 - 0,32x#40 - 1,43x#200
SUBPROJETO 2
Bibliografia/Projetos
Coleta de Amostras
Ensaios
Banco de Dados
Modelos
IA
Mapas
Manuais

## Slide 13: SUBPROJETO 3 – Produção de material técnico e capacitação de profissionais do DNIT, empresas de consultoria e construção
TREINAMENTO
Notes: PENSAR:
SELEÇÃO DE MATERIAIS
MÉTODO DE DIMENSIONAMENTO

## Slide 14: Subprojeto 3: Treinamento
CAP3D-D
Lógicas de Dim. Mecanístico-Empírico
Aplicações de IA para Geração de Dados para SGP
Controle da Qualidade em Obras de Pavimentação
Fund. de Infraestrutura de Transportes
Fund. de Sistemas de Gerência de Pavimentos
Caracterização Mecânica de Misturas Asfáltica
Estudos Geotécnicos Aplicados aos Métodos de Dim. Empírico e Empírico-Mecanístico
Interface Agregado-Ligante e sua Importância na Estrutura do Pavimento
Reologia de Materiais Asfálticos e Cimentícios
Sistemas de Informações Geográficas aplicados à Infraestrutura de Transportes
Solos Tropicais
Sondagem SPT e Rotativa: Metodologia de Execução, Leitura e Interpretação

## Slide 15
SUBPROJETO 4 – Análise comparativa projeto-obra na indústria da pavimentação do Ceará e estudo de modelo de certificação de obras
ACOMPANHAMENTO

## Slide 16
6 Projetos
Expectativa
6 Obras + 100 ensaios de campo
Realidade
12 Acompanhamentos +1000 ensaios laboratoriais
Campo
Defeitos
LAB.
Simulação
Certificação
SUBPROJETO 4 - Acompanhamento
Qual o serviço e/ou a camada com maior potencial de não conformidade?
vs
Qual a influência da variabilidade executiva na vida útil do pavimento?
Qual o impacto dessa variabilidade na calibração da Função de Transferência?
Quais indicadores permitem identificar empresas que forneçam serviços de pavimentação fora da conformidade?
Como certificar as “boas empresas”?

## Slide 17
PESQUISA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS ASFÁLTICOS NACIONAIS
- Apresentação Gerencial do TED No. 679/2020 - 12/11/2020 - 12/11/2025
Jorge Soares
Lucas Babadopulos
Suelly Barroso
Francisco Heber de Oliveira
Juceline Bastos
Brasília, 30 de março de 2022