## Slide 1: CONTRIBUIÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DE MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO
Como parte dos resultados da Linha de Pesquisa do TED/DNIT/UFC
Jorge Barbosa Soares (Coordenador Geral)
Lucas Babadopulos (Coordenador do Subprojeto 1)
Evandro Parente Júnior (Professor UFC/Pesquisador)
Elias Barroso (Pesquisador)
Carlos David Melo (Professor UFC/Pesquisador)
Beatriz Fonseca (Mestranda UFC)
Jardel Andrade (Professor UNIFOR/Pesquisador)
Juceline Bastos (Professora IFCE/Pesquisadora)
31 de março de 2022

## Slide 2
Metodologias de dimensionamento
Previsão aceitável para a vida útil planejada?
Sim  Projeto aceito.
Senão  mudar estruturas/materiais
Clima
Materiais
Tráfego
Estrutura
Procedimento potencialmente confiável para diversos materiais, cargas e defeitos?
Não
Sim
Não
Sim
Modelo Numérico
Ensaios de Fadiga
Empírica
(“Método CBR”)
Mecanística-Empírica “simplificada”
(ex: Métodos Europeus “dois passos”)
CAP3D-D (LMP/UFC)
MeDiNa/DNIT (COPPE/UFRJ)
CENPES (NCSU)
Mecanística-Empírica “ousada”
+ Ajustes empíricos para previsão de defeitos => DADOS
Uso de Ábacos
baseado em afundamento de camadas granulares, de 6 décadas atrás
viscoelástico (T,v)
elástico equivalente ao viscoelástico (T,v)
Cálculo Elástico
Ensaios de Rigidez
Diferenças em modelos/ensaios:
Observação empírica
Cálculo mecanístico
Acúmulo de Dano por Fadiga (LAB)
Dano
Tempo ou Tráfego
Defeitos (CAMPO)
=> DADOS!
Há previsão de defeitos ao longo do tempo?
Lógicas de dimensionamento

## Slide 3
Ensaios de rigidez e de fadiga
...
Modelos de comportamento material
Elástico com MR + Fadiga (Wöhler) - ensaios a 25ºC, e 0,1s de carregamento seguido de 0,9s de repouso
Elástico com |E*| + Fadiga (Wöhler a partir de dano S-VECD) - ensaios variando T e f
Viscoelástico com E(t) a partir de |E*| + Fadiga (Wöhler a partir de dano S-VECD) - ensaios variando T e f
Resultado do projeto IPR/DNIT-COPPE/UFRJ (Fritzen, 2016; Fritzen et al., 2019)
Santiago (2017) e Santos (2020) (Santos et al., 2020; Santiago et al., 2020)
Nascimento (2015) (Brasil), Wang et al. (2020) (EUA, Coreia do Sul e China)
Lógica semelhante. Quais diferenças fundamentais?
Calibrações com dados de campo (pistas experimentais)
Desafio de disponibilidade de dados
Eixo y (defeitos) ~ok
E o tal do eixo x (cargas)???

## Slide 4
Versão atual: inclui Design (“-D”)
  Calcula parâmetros de dimensionamento para decisão das espessuras de camadas
  Incorpora efeitos de temperatura e de velocidade de veículos nas propriedades de rigidez e de fadiga das misturas asfálticas.
Versões originais: Computational Analysis of Pavements in 3 Dimensions ~2005-2006
  Calcula resposta mecânica (tensões, deformações, deslocamentos etc.) ou com modelo 3D ou com modelo axissimétrico
    Análise elástica estática e quasi-estática
    Análise elástica dinâmica
    Análise viscoelástica quase-estática
    Análise viscoelástica dinâmica
      Sempre com elementos finitos para as camadas (e infinitos para o subleito)
“Nível A” vs “Nível B”
CAP3D-D Hoje
10 min!!!

## Slide 5
- Dados de entrada
- Manipulação do Projeto
- Visualização Resultados
(3582 linhas de código)
Módulo de Dimensionamento
Módulo de Análise Numérica (MEF)
Módulo de Interface
- Rotina dimensionamento
- Área trincada
- Deformação permanente
(10333 linhas de código)
- Processador MEF
- Elementos Infinitos
- Axissimetria
- Resposta Tensão\Deform.
(13514 linhas de código)
Lógicas de dimensionamento e o trabalho na arquitetura do CAP3D-D (implementação)
1
2
2 Principais Objetos da TED/DNIT

## Slide 6
2021
2022
2023
2024
  Análise comparativa atualizada dos 3 trechos anteriores e inclusão de 3 outros trechos
Estruturação de curso de capacitação
Ensaios em materiais de parceiros
Disponibilização do CAP3D-D atualizado
Comparação de resultados técnicos e econômicos de dimensionamento com diferentes sistemas (3 trechos)
2025
Relatório final e Publicações
Marcos de Controle
Aprimoramento contínuo da lógica e dos fundamentos para sistemas de dimensionamento de pavimentos asfálticos
Calibrações com dados de campo (pistas experimentais)
Desafio de disponibilidade de dados

## Slide 7
Proposta de procedimento de dimensionamento e correspondente disponibilização de software (CAP3D-D) interna à equipe do projeto.
Consolidação da documentação de apoio ao uso do software (Manual do Usuário e Manual de Referência).
 Rumo a rotinas mais transparentes, realistas e fáceis de utilizar para o dimensionamento de pavimentos, que poderão inclusive ser implementadas em outros softwares já existentes. São fatores essenciais a um método de dimensionamento de pavimentos aceito pela comunidade e utilizado nacionalmente
Entregas de curto prazo do Subprojeto 1

## Slide 8
Versão atual: 2.4  22/11/2021
Updates: Software CAP3D-D
Evolução de tráfego com crescimento linear
Nova rotina de avaliação das deformações
Deformações avaliadas pelo CAP3D
Revisão completa na interface
Documentação de apoio
Manual do Usuário v2.4
Manual de Referência
Versão 2.4: primeira versão oficial do programa para distribuição fora do grupo de pesquisa.
Necessidade de nova calibração
Com os ajustes, serão necessárias novas calibrações
=> necessidade de DADOS
Atualização do Software (CAP3D-D)

## Slide 9
Tráfego inicial
Tráfego total
Força
Raio de contato
Velocidade
Camadas
Espessuras
Propriedades de rigidez e de fadiga dos materiais
Temperatura
Variação diária
Variação mensal
Iniciar análise
Percentual previsto de área trincada
Admissível? Senão => rever estrutura/materiais
Sistema de Dimensionamento ME “ousado”

## Slide 10
Força
Raio de contato
Velocidade
Espessuras
Propriedades de rigidez dos materiais
Tráfego total
Tráfego inicial
Deformação na estrutura
Iniciar análise
* Em curso de implantação. Importante no caso de baixa disponibilidade de dados de campo
Admissível? Senão => rever estrutura/materiais
INPUTS podem ser semelhantes aos do método mecanístico-empírico “ousado”
Camadas
? Temperatura ?
Deformação máxima admissível (propriedade de fadiga)
Sistema de Dimensionamento ME “simplificado”
10 - 17
5 min!!!

## Slide 11
Rodovia analisada: BR-020/CE – Anel Viário Fortaleza. Trecho DNIT: km 18,260 ao km 26,800, entroncamento CE-065 e BR-020 (dados básicos de caracterização)
Estrutura observada no campo alterando revestimento para obter 30% de área trincada em 10 anos
Utilização do banco de dados do software CAP3D-D (para materiais semelhantes)
Simulações com duas temperaturas do ar (26°C – média de Fortaleza – e 21°C)
Nível de confiabilidade da análise no CAP3D-D: 50%
Interface para os dados de entrada:
Dados de tráfego:
12,5 cm
15,0 cm
15,0 cm
0,0 cm
Necessidade de nova calibração
Com os ajustes, serão necessárias novas calibrações, particularmente para função erro (confiabilidade)
=> necessidade de DADOS
*
* Espessura recomendada pelo Manual de Pavimentação DNIT 719 (2006), Tabela 32
Exemplo com CAP3D-D v2.4
11 - 17

## Slide 12
Aproximação com uma situação real. Dados de entrada: Trecho DNIT e Base de dados
Materiais – Revestimento
Dados de fadiga* de misturas semelhantes à do trecho avaliado
Dados de rigidez foram determinados através do ensaio de módulo complexo
Materiais – Camadas granulares
BASE E SUBLEITO: Dados de rigidez obtidos através do base de dados** do software MeDiNa
SUBBASE: Dados de rigidez obtidos por meio de ensaio de MR
Ensaio de Fadiga: tração-compressão uniaxial AASHTO TP 107 (2018), nacional em curso
Ensaio de Rigidez: Módulo Complexo
DNIT 416 (2019)
Dimensionamento de pavimento novo
**Dados selecionados por meio da semelhança entre os resultados de caraterização e MR dos materiais do trecho (LMP) e os materiais do banco de dados do software MeDiNa
*Dados de fadiga (ensaio TD) por meio de ensaios realizados em misturas asfálticas produzidas no LMP em pesquisas anteriores
FONTE: LUCAS JÚNIOR (2018)
FONTE: GOUVEIA (2016)
Cenários do dimensionamento/premissas
12 - 17
(CAP3D-D)

## Slide 13
Variação AT % - Aumento da temperatura redução Área Trincada;
30,19 % 10 anos (21 °C)
20,23 % 10 anos (26° C)
OBS.:
Mecânica dos Pavimentos (Cálculo do Dano) = mecanístico (modelos e testes de lab)
“Estatística” dos Pavimentos (associação das variáveis mecanísticas previstas com a observação de campo) = empírico => depende dos dados, das hipóteses, dos modelos etc. Apenas o ajuste obtido para seu conjunto de hipóteses deve ser considerado.
Níveis de confiabilidade (neste exemplo, 50% => previsão para a média esperada)
Resultados e comparação para diferentes temperaturas
13 - 17
(CAP3D-D)

## Slide 14
Dimensionamento realizado com nível de confiabilidade de 85% apresentou uma maior %AT ao final da vida útil (29,05%)
Simulação com menor %AT com (28,02%) – Nível de confiabilidade (75%)
Isso ocorre porque quando o %AT supera 30% aos 10 anos, automaticamente o software altera a espessura da camada de revestimento e lança nova simulação
Dados de entrada: Rodovia analisada: BR-020/CE – Anel Viário Fortaleza. Trecho DNIT: km 18,260 ao km 26,800, entroncamento CE-065 e BR-020 (dados básicos de caracterização);
Utilização do banco de dados do MeDiNa (para materiais semelhantes);
Estrutura proposta pelo programa (altera revestimento para 9,3cm com 85% de confiabilidade);
Nível de confiabilidade adotado na análise de comparação com CAP3D-D: 85% (Determinado pelo software para via arterial primária).
Resultados e comparação para diferentes confiabilidades
14 - 17
(MeDiNa)

## Slide 15
com 85% de confiabilidade
com 50%
Estrutura MeDiNa
Estrutura CAP3D-D 21 °C
9,3 cm
15,0 cm
15,0 cm
0,0 cm
13,0 cm
15,0 cm
15,0 cm
0,0 cm
“Formatos” observados em campo
Resultados e comparação para diferentes softwares
15 - 17
(MeDiNa e CAP3D-D)
1 min!!!

## Slide 16
CAP3D-D - (21° e 26°C)
% AT de 30,19% e de 20,23%, respectivamente, aos 10 anos
MeDiNa
% AT de 28,06% aos 10 anos
OBS.: Análise de Deformação Permanente omitida por não ser o foco DESTA apresentação
CAP3D-D permite ao usuário a consideração dos dados de temperatura, assim como de velocidade de veículos. Ambos têm impacto nas propriedades de rigidez e de fadiga do pavimento (futuro nível B do Manual de Dimensionamento do DNIT?)
Enquanto isso, com os resultados do MeDiNa (a 85% de confiabilidade) seria sugerida redução na espessura do revestimento para 9,3 cm
Estrutura MeDiNa
No CAP3D-D, para o exemplo analisado, a espessura adequada para a temperatura de 21° C seria de 13,0 cm e para a temperatura de 26 °C seria de 12,5 cm
Estrutura CAP3D-D 21 °C
Estrutura CAP3D-D 26 °C
9,3 cm
15,0 cm
15,0 cm
Subleito
12,5 cm
15,0 cm
15,0 cm
Subleito
13,0 cm
15,0 cm
15,0 cm
Subleito
Como saber se nossas calibrações são confiáveis?? => necessidade de mais dados de campo. Esta deve ser uma atualização contínua e sistemática em função dos dados, que atualmente são MUITO ESCASSOS
Conclusão
16 - 17

## Slide 17
Siga @cientinfra
Perguntas?
Agradecimentos
Conclua!