## Slide 2: Pauta da Audiência Pública
Abertura e contextualização
Modelo de Compras do FNDE: Registro de Preços Nacional
Apresentação do objeto: ORE e ONUREA
Exposição dos dados preliminares:
  Especificações técnicas iniciais
  Prazos de entrega
  Alterações no controle de qualidade
Espaço para questionamentos e contribuições dos participantes
Considerações finais da equipe técnica
Encerramento

## Slide 3
Qual o intuito da Audiência Pública?
    Garantir transparência nas compras nacionais para a Educação
    Cumprir os preceitos legais aplicáveis ao processo de aquisição pública
    Promover a participação da sociedade no planejamento das compras
    Dialogar com o setor produtivo para discutir especificações técnicas, propor ajustes e identificar oportunidades de melhoria

## Slide 4
Fases do Registro de Preços Nacional

## Slide 5
Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços
SIGARP
O SIGARP conta com um módulo exclusivo de consulta pública

## Slide 6
Distribuição de Responsabilidades
Atribuições | FNDE | Entes Federados
1. Demanda | Estimar demanda via PAR | Planejar demanda via PAR
2. Licitação | Realizar a licitação | Utilizar as atas de registro de preços (RP) do FNDE
3. Gestão das Atas (SIGARP) | Gerenciar as atas no SIGARP | Cadastrar-se no SIGARP
4. Contratação e Recursos | Transferir recursos conforme disponibilidade orçamentária (voluntária) | Firmar contrato com a empresa vencedora da ata
5. Controle de Qualidade | Realizar controle de qualidade (em parceria) | Fiscalizar contrato e apoiar o FNDE no controle de qualidade
6. Prestação de Contas | Analisar prestações de contas (se houver transferência de recursos) | Prestar contas dos recursos recebidos

## Slide 7
Ajustes nos CITs após Consulta Pública
    Alterações normativas;
    Poltrona auxiliar;
    Ar-condicionado;
    Aumento da segurança veicular;
    Melhoria da compreensão textual;
    Sugestões para discussão.

## Slide 8
Alterações Normativas
DOS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES
Retirar Resolução CONTRAN nº 966/2022 - seguir unicamente com a Res. CONTRAN 924/2022, que é específica dos veículos tipo ônibus escolares;
Incluir Resolução CONTRAN nº 954/2022 (Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do sistema de controle de estabilidade nos veículos das categorias M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3 e O4 novos saídos de fábrica, nacionais e importados);
Incluir atualização pela CONTRAN 981/2022 (Referenda a Deliberação CONTRAN nº 263/2022, que altera a Resolução CONTRAN nº 948/2022 - estabelece os requisitos técnicos para o emprego de película retrorrefletiva em veículos);
Alterar a Resolução CONTRAN 951/2022 para Resolução CONTRAN 959/2022;
Incluir atualização pela CONTRAN 989/2022 (Altera a Resolução CONTRAN nº 960/2022, que dispõe sobre os requisitos de segurança de vidros, a visibilidade para fins de circulação, o uso de vidros em veículos blindados e o uso de medidores de transmitância luminosa);
Alterar a ABNT NBR 14022:2011 para a ABNT NBR 14022:2025;
Retirar o Conama n° 272/2000 - Todos os veículos pesados do PROCONVE P-8 são tratados pela CONAMA 490/2018.

## Slide 9
Alterações Normativas
DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Em todos os CITs: item 3.1.3.4 (Cinto de Segurança)
      Cada poltrona simples deve ser equipada com 01 (um) cinto de segurança subabdominal retrátil ou 3 pontos com mecanismo retrátil;
      Cada poltrona dupla deve ser equipada com 02 (dois) cintos de segurança subabdominal retrátil ou 3 pontos com mecanismo retrátil;
      Cada poltrona tripla deve ser equipada com 03 (três) cintos de segurança subabdominal retrátil ou 3 pontos com mecanismo retrátil.
      A poltrona preferencial individual ao lado do DPM, deve ser equipada com cinto de segurança subabdominal retrátil ou 3 pontos com mecanismo retrátil, complementado por colete torácico de 04 (quatro) pontos de fixação, que não deve comprometer a utilização do cinto quando forem utilizado por estudantes sem deficiência (Figura 17)”.
      A poltrona preferencial dupla ou tripla atras do DPM deve ser equipada com 2 (3 no caso de poltrona tripla) cintos de segurança de 3 (três) pontos retrátil, complementado por coletes torácicos de 04 (quatro) pontos de fixação, que não devem comprometer a utilização dos cintos quando forem utilizados por estudantes sem deficiência (Figura 17).

## Slide 10
Alterações Normativas
DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CIT ORE1, ORE2 e ORE3: Incluir o item 3.1.3.5.6.x. Deve ser observado o posicionamento dos bancos e os requisitos para utilização de cintos de segurança de 3 (três) pontos, conforme estabelecido pela Resolução CONTRAN nº 959/2022.

## Slide 11
Alterações Normativas
ENCARTE B.E - Requisitos para apresentação das declarações das especificações técnicas / valores presentes no veículo
Em todos os CITs: Alterar no Encarte B.E - g) Segurança: * Anexar relatório de ensaio - cinto 3 pontos condutor - cinto 3 pontos poltrona DPM - cinto 3 pontos poltrona individual - cinto 3 pontos poltrona dupla - cinto 3 pontos poltrona tripla.
ENCARTE B.Q - Requisitos para apresentação das declarações das especificações técnicas / valores presentes no veículo
CIT ONUREA PA, ORE 1, ORE2 e ORE3: Inserção do Encarte B.Q Relatórios de Ensaios Técnicos para Ônibus Escolares

## Slide 12
Ar-condicionado
Modificações nos itens relativos às especificações técnicas decorrentes da observação de problemas relatados nos ônibus com ar-condicionado do tipo “split” na última licitação, no CIT ORE1, ORE2 e ORE3
Alteração do ar-condicionado do tipo “split” para o tipo teto no modelo ORE1;
Alterar a tabela 3.1.2.15.1 com novos valores;
Retirar o item 3.1.2.15.2 (se refere a veículos com sistema de refrigeração tipo “Split”);
Alterar o item 3.1.2.15.3 (“Veículos deverão possuir as unidades evaporadora e condensadora integradas, bem como a instalação de dutos internos ao longo do comprimento do salão e em ambos os lados da carroceria, para melhor distribuição da vazão de ar do evaporador”);
Alterar o item 3.1.2.15.9 (“A distribuição de ar deve ser realizada por dutos, uniformemente ao longo do salão de passageiros. As saídas do ar devem ser realizadas por difusores fixos, e não devem sofrer interferência pelo porta-mochilas”);
Alterar o item 3.1.7.6.10 (“O veículo ORE1, em função do ar-condicionado de teto, desde que comprovado tecnicamente, pode ter somente uma saída de emergência no teto, em conformidade com a Resolução Contran n° 959/2022”).

## Slide 13
Ar-condicionado
Modificações nos itens relativos às especificações técnicas decorrentes da observação de problemas relatados nos ônibus com ar-condicionado do tipo “split” na última licitação, no CIT ONUREA PA:
Alterar o item 3.1.7.6.10 (“Em função do ar-condicionado de teto, desde que comprovado tecnicamente, podem ter somente uma saída de emergência no teto, em conformidade com a Resolução Contran n° 959/2022”).

## Slide 14
Segurança veicular
Modificações nos itens relativos às especificações técnicas decorrentes da necessidade de se aumentar a segurança dos veículos escolares em todos os CITs:
Incluir :
  Controle de estabilidade (ESP);
  Controle de tração (ASR);
  Assistente de partida em rampa (Hill hold).
  Modificações nos itens relativos às especificações técnicas decorrentes da necessidade de se aumentar a segurança dos veículos escolares no CIT ORE 1 4x4:
  Item 3.1.1.2.10 - O acionamento da tração do eixo dianteiro deve ser automático.

## Slide 15
Segurança veicular
Modificações nos itens relativos às especificações técnicas decorrentes da necessidade de se aumentar a segurança dos veículos escolares no CIT ORE 1, ORE 2 e ORE 3:
Alterar os itens abaixo:
  3.1.1.2.10. O eixo traseiro motriz deve ter rodados duplos, com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio. ou com o Sistema Eletrônico de Controle de Tração Automático.
  3.1.1.2.11 O acionamento do dispositivo de bloqueio do diferencial traseiro ou o Sistema Eletrônico de Controle de Tração, deve ser automático, a fim de preservar o sistema, sem intervenção do condutor.
Alterar o 3.1.2.9.14 (“Os dispositivos reflexivos de segurança devem ser afixados respeitando-se os posicionamentos, equidistantes de, no mínimo, 3 (três) dispositivos ao longo da medida do entre eixos, 2 (dois) ao longo da medida do balanço traseiro, 1 (um) ao longo da medida do balanço dianteiro, e 2 (dois) na traseira, de acordo com o estabelecido na Resolução Contran n° 959/2022, alternando os segmentos de cores (vermelho e branco), dispostos horizontalmente e distribuídos de forma uniforme, observando que as extremidades externas localizadas na traseira dos ônibus devem ser vermelhas. - Encarte B.G deste CIT”).

## Slide 16
Segurança veicular
Modificações nos itens relativos às especificações técnicas decorrentes da necessidade de se aumentar a segurança dos veículos escolares no CIT ORE 1, ORE 2 e ORE 3:
Incluir o item 3.1.2.12.2.3 (“Os componentes eletrônicos do DPM deverão estar dispostos observando a utilização do veículo em zonas alagadas”);
Incluir o item 3.1.2.12.2.4 (“Em acordo com o item 6.2.1.9 da ABNT NBR 15646, deve ser evitado que o DPM, durante a realização do movimento descendente, possa exercer esforço contra possíveis obstáculos além da carga composta pelo seu próprio peso mais o peso da poltrona e do estudante sentado, garantindo assim a integridade do equipamento durante o uso”);
Incluir o item “O assento da poltrona sobre o DPM quando na posição de embarque e desembarque, deve ficar na mesma altura da cadeira de rodas posicionada no mesmo plano do veículo, ou seja, 525 mm em ralação ao solo, considerando a cadeira de rodas de referência do CIT demonstrada na figura 22”.

## Slide 17
Segurança veicular
Modificações nos itens relativos às especificações técnicas decorrentes da necessidade de se aumentar a segurança dos veículos escolares no CIT ORE 1, ORE 2 e ORE 3:
Incluir o item 3.1.6.5.4.3 (“Para facilitar a localização da tomada USB em ambientes escuro e identificar o seu funcionamento, cada tomada USB, deve possuir uma iluminação individualizada e discreta, na cor azul ou branca”);
Incluir o item 3.1.6.5.4.4 (“O dispositivo de carregamento via USB deve ser devidamente homologado pela ANATEL, conforme Resolução 715, possuir selo de certificação, e certificado válido no site da ANATEL”).

## Slide 18
Segurança veicular
Modificações nos itens relativos às especificações técnicas decorrentes da necessidade de se aumentar a segurança dos veículos escolares nos CITs ONUREA PA, ORE 1, ORE 2 e ORE 3:
Alterar Encarte B.E – i) Comunicação Audiovisual: [...] - Que o veículo deve ser projetado para receber um sistema de carregador de dispositivo via porta USB, conforme item 3.1.6.5 e seus subitens; * Anexar: -Certificado da ANATEL - Comprovante de validade do Certificado -Relatório de ensaio de corrente de saída USB -Relatório de ensaio de aplicação invertida. –Relatório de ensaios de eficiência energética USB -Relatório de ensaio de curto-circuito USB - Relatório de ensaio de alimentação USB - Relatório de ensaios de picos sobre tensão (Load Dump) -Relatório de ensaio de IP 65 resistência à água e à poeira. Obs. Todos os ensaios eletrônicos devem ser realizados em laboratório de terceira parte, e os conjuntos de amostras testados, devem ser os mesmos em todos os ensaios evidenciado por um ofício do laboratório atestando que todos os ensaios foram realizados em amostras idênticas;

## Slide 19
Segurança veicular
Modificações nos itens relativos às especificações técnicas decorrentes da necessidade de se aumentar a segurança dos veículos escolares no CIT ONUREA PA:
Alterar o item 3.1.6.4.3.1 (“As tomadas USB deverão resistir à aplicação invertida do gabarito de teste do dispositivo USB (Figura 27) por pelo menos 10 ciclos de inserção em cada uma das referidas portas de carregamento. Cada ciclo consiste que o gabarito deverá ser inserido completamente na tomada, nas duas direções, alternado a direção a cada inserção. Ao final da aplicação a tomada deve estar funcionando e nenhum componente deve se desprender”);
Alterar o item 3.1.2.12.3 (“A PEV deve ser do tipo semiautomática, com funcionamento eletrohidráulico, ou elétrico, certificada pelo INMETRO”)

## Slide 20
Melhoria da compreensão
Modificações nos itens relativos às especificações técnicas para facilitar o entendimento dos itens dos CITs, reduzindo as dúvidas - CIT ORE 1, ORE 2 e ORE 3:
Alterar o item 3.1.2.7.2 (“A altura de ambas as saias laterais deve ser medida no centro do entre eixos, desconsiderando as regiões da porta de serviço e da porta dedicada do DPM”);
Alterar o item 3.1.2.13.10 (“Todos os vidros das janelas que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, conforme o Anexo da Resolução Contran n° 960/2022 e suas atualizações, devem ser escurecidos originalmente, sem a utilização de películas específicas, na tonalidade verde, sendo esta cor incorporada durante o processo de fabricação do vidro (vidro colorido na massa)”);
Alterar o item 3.1.3.5.3.2 (“Todas as poltronas devem ser posicionadas de forma a não causar dificuldade de acesso e acomodação aos estudantes, principalmente aqueles com deficiência ou mobilidade reduzida. Não devem existir vãos livres, lateral, em relação ao revestimento interno, e longitudinal, em relação ao anteparo a frente da poltrona posicionada posteriormente à porta de serviço. Caso existam, estes não podem ser superiores a 50 mm, sendo a medida realizada na face frontal do assento, a fim de preservar a integridade física dos estudantes”);

## Slide 21
Melhoria da compreensão
Modificações nos itens relativos às especificações técnicas para facilitar o entendimento dos itens dos CITs, reduzindo as dúvidas - CIT ORE 1, ORE 2 e ORE 3:
Alterar o item 3.1.3.12.1 (“No salão de estudantes ou próximo do posto do condutor, deve haver uma área reservada para apoio e fixação de no mínimo uma cadeira de rodas fechadas, devidamente fixadas, assegurando que não haja movimentação e ruído proveniente de trepidação durante a movimentação do veículo”).

## Slide 22
Melhoria da compreensão
Modificações nos itens relativos às especificações técnicas para facilitar o entendimento dos itens dos CITs, reduzindo as dúvidas – CITs ONUREA PA, ORE 1, ORE 2 e ORE 3:
Alterar o item 3.1.2.13.10 (“Todos os vidros das janelas que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, conforme o Anexo da Resolução Contran n° 960/2022 e suas atualizações, devem ser de 5 mm de espessura e escurecidos originalmente, sem a utilização de películas específicas, na tonalidade verde, sendo esta cor incorporada durante o processo de fabricação do vidro (vidro colorido na massa)”)
No item 3.1.2.13.10: retirar a tabela 14;
Alterar o item 3.1.6.5.3.1 (“As tomadas USB deverão resistir à aplicação invertida do gabarito de teste do dispositivo USB (Figura 27) por pelo menos 10 ciclos de inserção em cada uma das referidas portas de carregamento. Cada ciclo consiste que o gabarito deverá ser inserido completamente na tomada, nas duas direções, alternado a direção a cada inserção. Ao final da aplicação a tomada deve estar funcionando e nenhum componente deve se desprender”).

## Slide 23
Sugestões para discussão
ONUREA PA, ORE1, ORE2 e ORE3:
Item 3.1.2.9.2.1 (Os SIA devem ser protegidos com verniz, exceto o aplicado no para-brisa, com espessura de camada adequada para a manutenção de suas integridades);
Item 3.1.2.9.9 (Nas laterais direita e esquerda do veículo, no centro da altura da faixa de identificação definida no Item 3.1.2.9.6, devem ser pintadas ou adesivadas, devendo ser protegidas com verniz, as imagens do Encarte B.F deste CIT);
Item 3.1.2.9.11 (Na máscara traseira do veículo, devem ser pintadas ou adesivadas, as imagens do Encarte B.F deste CIT, devendo ser protegidas com verniz);
Item 3.1.2.9.12 (Na máscara traseira do veículo deve ser afixado um adesivo refletivo na cor preta, protegido por verniz, contendo a expressão “Disque Denúncia: 0800 616161”, na tipologia Arial, devendo ser protegido com verniz - Encarte B.I deste CIT);
ORE1, ORE2 e ORE3
Alterar o item 3.1.1.5.4 – alterar de 24v para 12v o sistema elétrico do ORE1.
Todos os CIT
Encarte B.C - Planilha de Quilometragem Admitida na Entrega.

## Slide 24
Controle de Qualidade – 1ª Etapa
Análise Documental
Fase 1 (Análise Documental): Até 15 (quinze) dias, contados da solicitação do pregoeiro;
INSPEÇÃO DO PROTÓTIPO
Fase 2 (Inspeção do Protótipo): Até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da solicitação do pregoeiro.

## Slide 25
Controle de Qualidade – 1ª Etapa
Protótipo adicional – distintas encarroçadoras x fabricantes de chassis
A licitante poderá apresentar mais de um protótipo de cada item em caso de configuração de chassis e encarroçadoras distintos, desde que:
Apresente todo o rol de documentos elencados na Fase 1 - Análise Documental, para todas as configurações de veículos decorrentes das combinações entre encarroçadora(s) x fabricante(s) de chassis.
Todo e qualquer protótipo resultante da combinação de chassis e encarroçadoras distintos seja apresentado para inspeção exclusivamente na Fase 2 – Inspeção do Protótipo, anterior à homologação do certame.
Atenção: Não haverá inspeção de protótipo adicional após a homologação do Certame, ainda que a documentação desse veículo adicional tenha sido aprovada na Fase 1 (análise documental).

## Slide 26
Controle de Qualidade – 2ª Etapa
Acreditação do OIA-SV
Somente OIA-SV acreditados pelo INMETRO no escopo específico do Programa Caminho da Escola poderão executar as inspeções de produção (2ª Etapa).
Os critérios para acreditação seguirão a legislação do INMETRO, cuja a Portaria será submetida à consulta pública.
O que será verificado na Inspeção de Produção
a) Lista de itens a ser analisada será disponibilizada e considerará os CITs e não conformidades verificadas na Inspeção do Protótipo (1ª etapa do CQ).

## Slide 27
Controle de Qualidade – 2ª Etapa
Parâmetros para a execução da inspeção
Independentemente do tamanho do lote de veículos produzidos, 20% deverão ser inspecionados, conforme tabela exemplificativa abaixo:
Lote produtivo | Amostra selecionada para inspeção
500 | 100
200 | 40
150 | 30
100 | 20
50 | 10
40 | 8
10 | 2

## Slide 28
Controle de Qualidade – 2ª Etapa
Parâmetros para a execução da inspeção
As não conformidades identificadas devem ser corrigidas imediatamente, quando não resultarem em recusa integral do lote.
Observação.: Quando for houver nova inspeção do mesmo lote, uma nova amostra deverá ser escolhida aleatoriamente.
No cálculo dos percentuais (amostra analisada ou tolerância), as frações deverão ser arredondadas “para cima”.

## Slide 29
Controle de Qualidade – 2ª Etapa
Parâmetros para a execução da inspeção
Itens gerais:
Se forem encontrados 41% ou mais de veículos com não conformidades, o lote deverá ser recusado, com notificação ao fornecedor para que faça checagem em todo o lote e agende nova inspeção.
Itens gerais | Percentual máximo de veículos da amostra com não conformidades
Todos os itens, exceto os que envolvam estanqueidade e itens de segurança (Ex: pintura, adesivos, pneus etc.). | 40%

## Slide 30
Controle de Qualidade – 2ª Etapa
2) Estanqueidade:
Durante a execução do ensaio de estanqueidade, eventuais não conformidades não poderão exceder a tolerância de 20% do número de unidades inspecionadas.
Caso as não conformidades excedam o percentual de 20%, o fornecedor deverá ser notificado para que faça a checagem de todo o lote e agende nova inspeção.
Tabela exemplificativa |  | 
Lote produtivo | Nº de unidades a serem inspecionadas (20%) | Percentual máximo de veículos da amostra com não conformidades (20%)
100 | 20 | 4
40 | 8 | 2
30 | 6 | 1
20 | 4 | 1
10 | 2 | 1
8 | 2 | 1
2 | 1 | 1

## Slide 31
Controle de Qualidade – 2ª Etapa
3) Itens de segurança:
Durante a execução da inspeção das unidades seriadas (inspeção de produção), quaisquer não conformidades relacionadas ao quadro abaixo, se identificadas pelo OIA, implicarão na reprovação de todo o lote e na notificação do fornecedor, que deverá revisar todo o lote, corrigir e agendar uma nova inspeção.
Itens de segurança | Nível de tolerância
Porta de Serviço | 0%
Porta do DPM | 
Dispositivos de acessibilidade (DPM, PEV e RAV) | 
Cinto de segurança | 
Chave geral | 
Sinais sonoros | 
Câmera de ré | 
Sistema de iluminação | 
Ferramentas obrigatórias e sua compatibilidade com o veículo | 
Extintor de incêndio | 
Cronotacógrafo | 
Sistema antiesmagamento | 

## Slide 32
Prazo de entrega

## Slide 33
  O prazo de entrega dos bens é de no máximo, 260 (duzentos e sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato e da ordem de serviço, obedecido o escalonamento do cronograma abaixo, no endereço do CONTRATANTE previsto no instrumento contratual.
Região | Até 100 un. | 101 a 200 un. | 201 a 400 un. | + de 400 un.
Norte | 180 | 200 | 230 | 260
Nordeste | 150 | 170 | 200 | 230
Centro-Oeste | 130 | 150 | 180 | 210
Sudeste | 130 | 150 | 180 | 210
Sul | 130 | 150 | 180 | 210
  A extensão dos prazos de entrega previstos no cronograma, aplica-se apenas quando o contrato se referir a adesão para aquisição de mais de 100 (cem) unidades e deve ser negociada em comum acordo entre as partes.

## Slide 34
A apresentação estará disponível no
Portal de Compras Nacionais do FNDE
link “Audiências Públicas”.
Dúvidas, sugestões e questionamentos sobre a Audiência deverão ser enviados para o e-mail:
comprasnacionais@fnde.gov.br
Prazo para recebimento de contribuições:
5 (cinco) dias úteis

## Slide 35
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS – DIRAE
Coordenação-Geral da Política de Transporte Escolar – CGPTE
Coordenação de Apoio ao Caminho da Escola – COACE
Contato:
caminhodaescola@fnde.gov.br
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO– DIRAD
Coordenação-Geral de Mercado Qualidade e Compras – CGCOM
Coordenação de Planejamento de Compras Nacionais para a Educação – CPCOM
Coordenação de Gerenciamento de Atas e Controle de Qualidade - CORPQ
Contato:
comprasnacionais@fnde.gov.br