## Slide 1
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
Audiência Pública nº 2/2018
Equipamentos de tecnologia Educacional para o
Programa de Inovação Educação Conectada
OBJETO
Aquisição de Tecnologias Educacionais para escolas públicas
Compreende a aquisição, entrega, manutenção e garantia das soluções tecnológicas
Item | Solução Tecnológica
1 | Microcomputador Notebook
2 | Laptop Educacional (Tipo I e Tipo II)
3 | Computador Interativo
4 | Estação de Recarga Móvel

## Slide 2
Microcomputador Notebook
  Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 64 bits ou superior;
  Banco de memória: 2 (dois) slots padrão DDR3 ou superior;
  Deve possuir interface de disco rígido interno padrão SATA III ou micro SATA III de no mínimo 6GB/s
  Memória RAM instalada: de no mínimo 8GB (oito gigabytes), padrão DDR3 ou superior;
  Capacidade da unidade de disco rígido: igual ou superior a 1TB (Terabyte);
  Peso máximo do notebook: 2.0Kg (dois quilos), com bateria instalada;
  Deverá vir com sistema operacional carregado e ativado em fábrica;
  Garantia mínima de 36 (trinta e seis meses).

## Slide 3
Laptop Educacional (Tipo I e Tipo II)
  Equipamento portátil, com base e monitor;
  A base deverá ser acoplada ao monitor;
  Deverá possuir no mínimo 2MB de Memória Cache;
  Deverá ter um boot de no máximo 10 (dez) segundos para ser ligado;
  Deverá ser instalado no mínimo de 4 GB (quatro gigabytes) de memória RAM, DDR3L ou superior, velocidade (frequência) 1333 MHz ou superior;
  Deverá possuir 01 (uma) unidade de Disco rígido de estado sólido com 16Gb;
  Deverá possuir o peso de no máximo de 1,5 Kg;
  Garantia mínima de 24 (vinte e quatro meses);
  Deverá vir com sistema operacional carregado e ativado em fábrica;
  Deverá possuir Sistema de Gerenciamento e Provisionamento dos equipamentos.

## Slide 4
Laptop Educacional Tipo II
  A base deverá ser acoplada ao monitor, permitindo a rotação do monitor em 360 graus em seu eixo (conversível) e com tela sensível ao toque;
  Deverá possuir no mínimo 2MB de Memória Cache;
  Deverá ter um boot de no máximo 10 (dez) segundos para ser ligado;
  Deverá ser instalado no mínimo de 4 GB (quatro gigabytes) de memória RAM, DDR3L ou superior, velocidade (frequência) 1333 MHz ou superior;
  Deverá possuir 01 (uma) unidade de Disco rígido de estado sólido com 32Gb;
  Deverá possuir o peso de no máximo de 1,5 Kg;
  Garantia mínima de 24 (vinte e quatro meses);
  Deverá vir com sistema operacional carregado e ativado em fábrica;
  Deverá possuir Sistema de Gerenciamento e Provisionamento dos equipamentos.

## Slide 5
Computador Interativo
  Deverá ter unidade de processamento;
  Memória RAM, com no mínimo 8 GB (oito gigabytes), padrão DDR3 ou superior;
  Controladora Gráfica;
  Unidade de Armazenamento – Capacidade Mínima de 32GB;
  Teclado; Mouse, Wirelles;
  Sistema de projeção de imagens;
  Sistema de áudio integrado;
  Lousa Digital:
  Gabinete;
  Peso máximo de 4 kg com variação ± 10% (mais ou menos dez por cento);
  Garantia total de 36 (trinta e seis meses).
  Deverá vir com sistema operacional carregado e ativado em fábrica, customizado para o hardware e deverá atender as necessidades de acessibilidade pedagógicas;

## Slide 6
Estação de Recarga Móvel
  Gabinete
  Possuir 2 (duas) portas frontais e 2 (duas) portas traseiras, para permitir a abertura total do gabinete e o fácil acesso ao seu interior;
  Quatro (4) rodízios emborrachados, para permitir a fácil movimentação do gabinete entre ambientes, com trava em pelo menos 2 (dois) rodízios.
  Possuir sistema de proteção em caso súbita elevação de tensão na rede elétrica;
  Sistema de Alimentação Elétrica;
  Capacidade mínima de armazenamento para (40) dispositivos do tipo (notebook; laptop; chromebook), em compartimentos individuais, colocados em posição horizontal ou vertical;
  Dimensões externas máximas: 1200 mm x 1000 mm x 600 mm (largura x altura x profundidade);
  Peso máximo de 100 Kg, para facilitar o manuseio, movimentação e transporte do gabinete;
  O equipamento devera possuir garantia de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses.