## Slide 1
Audiência Pública nº 09/2018
LANCHAS ESCOLARES
23/10/2018
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
MARCAS DE CALADO
CABEÇO
PROTEÇÃO DE BORRACHA

## Slide 2
LANCHAS ESCOLARES – Informações Técnicas
Definição
Comprimento e Capacidade
Largura Externa
Altura Externa
Estrutura do Casco
Linha do Casco
Propulsão: Motor
Segurança e Salvatagem
Acabamento
Aprovação de Projeto e Controle de Qualidade
Garantia
Entrega

## Slide 3
Lancha Escolar (LE): Embarcação Aquaviária de Transporte Escolar tipo Embarcação Certificada Classe 2 (EC-2), versão lancha fluvial para transporte escolar aquaviário, apta para operar em águas interiores parcialmente abrigadas classificadas como área de navegação nas categorias tipo ÁREA 1 e ÁREA 2. Classificadas em 3 (três) tipos:
Lancha Escolar Pequena (LE-P) - embarcação de casco de Aço, Alumínio, Fibra de Vidro ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e casaria de fibra de vidro resinado ou PEAD, tipo Lancha Fluvial para transporte escolar aquaviário.
Lancha Escolar média (LE-M) - embarcação de casco de Aço, Alumínio, Fibra de Vidro ou PEAD e casaria de fibra de vidro resinado ou PEAD, tipo Lancha Fluvial para transporte escolar aquaviário.
Lancha Escolar grande (LE-G) - embarcação de casco de Aço, Alumínio, Fibra de Vidro ou PEAD e casaria de fibra de vidro resinado ou PEAD, tipo Lancha Fluvial para transporte escolar aquaviário.
DEFINIÇÃO – Lanchas Escolares

## Slide 4
COMPRIMENTO E CAPACIDADE – Lanchas Escolares
O comprimento total da lancha escolar é a distância entre 02 (dois) planos verticais perpendiculares ao plano longitudinal médio da embarcação e que tangenciam a dianteira e a traseira da mesma.

## Slide 5
LARGURA EXTERNA – Lanchas Escolares
A largura externa da lancha escolar é compreendida pela distância entre 02 (dois) planos paralelos ao plano longitudinal médio da embarcação e que tangenciam a mesma em ambos os lados deste plano

## Slide 6
A altura externa da lancha escolar entre o plano de linha base e um plano horizontal tangente à parte mais alta da embarcação deve estar entre 2.400 mm e 2.700 mm, considerando todas as partes fixas entre estes 02 (dois) planos.
O interior das lanchas encolares deve possuir o pé direito mínimo de 1.900 mm.
ALTURA EXTERNA – Lanchas Escolares

## Slide 7
Chapas e perfilados de aço estrutural.
Alumínio Naval na liga 5083 tempera O ou H32.
Compósito (mesclado, heterogêneo) feito em sanduíche de fibra de vidro com núcleo de espuma de PVC semi-rígido.
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com características similares ou superiores ao Alumínio Naval na liga 5083 tempera O ou H32.
Qualquer que seja a escolha da estrutura do caso no projeto apresentado, o fornecedor consiga resistência e qualidade, com menos peso e custo.
ESTRUTURA DO CASCO – Lanchas Escolares

## Slide 8
As formas das linhas do casco da embarcação serão do tipo “V” profundo a vante tendendo para “U” aberto a ré, para regime de navegação planeio ou semi-planeio em águas tranquilas.
LINHAS DO CASCO – Lanchas Escolares

## Slide 9
Propulsão a hidrojato: motor a diesel do tipo centro-rabeta, com potência de serviço variando de acordo com o estudo de potência aprovado na fase de projeto.
Propulsão do tipo convencional motor/reversor/eixo/hélice: motor Marítimo Diesel ou marinizado pelo fabricante do motor, com potência de serviço variando de acordo com o estudo de potência aprovado na fase de projeto.
O sistema propulsivo deverá atender aos requisitos mínimos:
PROPULSÃO MOTOR – Lanchas Escolares

## Slide 10
Colete Salva-Vidas – A embarcação deverá dotar coletes salva-vidas classe III certificado conforme NORMAM-05.
Boia Salva-Vidas - A embarcação deverá ser dotada de duas boias salva-vidas vidas fixadas em 4 (quatro) pontos equidistantes em sua periferia.
Escada Móvel - A embarcação deve possuir uma escada móvel de segurança que possa ser fixada na lateral, visando resgate de pessoas que estejam na água.
Alarme Sonoro - A embarcação deve possuir um alarme sonoro de alagamento, acionado de maneira automática.
Kit de Socorros - A embarcação deve possuir um kit de primeiros socorros, visando atendimento de pequenos ferimentos.
SEGURANÇA e SALVATAGEM – Lanchas Escolares

## Slide 11
Casaria – Construída em PEAD ou sanduiche de fibra de vidro e em materiais de núcleo colmeia (honeycomb) deve ser autoportante, com espessura de no mínimo 12 mm e com resina sintética poliéster. Na hipótese de ser em PEAD deverá oferecer resistência estrutural igual ou superior a casaria de fibra de vidro.
Pisos e Revestimento Interno - O piso externo do convés será em chapa de aço ou alumínio, com pintura anti-derrapante. Já para o casco de fibra de vidro ou PEAD, o piso externo deverá ser construído com o mesmo material do casco e ser anti-derrapante. O piso interno e o revestimento dos bordos internos, até ao nível do convés superior, deverá ser constituído de uma única peça.
Acessos, Portas e Janelas -
ACABAMENTO – Lanchas Escolares

## Slide 12
Janelas Laterais - Dimensões mínimas de 70 x 90 cm e devem ser fechadas por lonas de pvc vinílica anti-chamas, com velcro. As janelas, em suas arestas superior e inferior, devem ser providas de dispositivos para engate dos velcros das lonas.
Janela Traseira - do tipo gaiuta, de dimensões mínimas de 60 x 100 cm, visando permitir visualização à ré.
Janelas de Acabamento – Entendidas como as de complementação ou de necessidades estruturais podem ser totalmente fixas.
Mobiliário – Os assentos deverão ser do tipo concha em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) medindo no mínimo 420 x 380 x 600 (LarguraxProfundidadexAltura) com assento e encosto estofados com revestidos na estampa padronizada pelo FNDE.
ACABAMENTO – Lanchas Escolares

## Slide 13
Corredor de Circulação – O corredor central de circulação deve ficar livre de obstáculos que afetem a segurança e integridade dos estudantes e sua largura mínima deve ser de 300 mm.
Sanitário - LEG deve ser provida, na parte de popa da embarcação, de um sanitário contendo 1 vaso sanitário, 1 lavatório e uma cesta de lixo.
Escadas – Deve haver uma escada de acesso para o tijupá, localizada na parte de popa das LEG e LEM, de forma a permitir o acesso dos alunos pelo tijupá, bem como uma móvel (P-M-G) na proa, para facilitar o acesso em situações cujo desnível está abaixo da plataforma de proa.
ACABAMENTO – Lanchas Escolares

## Slide 14
Aprovação do Projeto – Para fornecedor habilitado detentor da melhor proposta ou lance terá o prazo máximo de 20 dias corridos, contados da data da convocação pelo pregoeiro. Nesta fase apresentar documentação ao FNDE que será analisada por especialistas de Instituições Federais de Ensino.
Aprovação do Protótipo – Após aprovação do Projeto, o fornecedor deverá disponibilizar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da convocação do pregoeiro, um protótipo de cada tipo de lancha escolar.
CONTROLE DE QUALIDADE - Todas as Lanchas Escolares estão sujeitos ao Controle de Qualidade, pelo FNDE e/ou por entidade indicada pelo FNDE, a qualquer tempo.
APROVAÇÃO DO PROJETO, PROTÓTIPO e CONTROLE DE QUALIDADE – Lanchas Escolares

## Slide 15
Garantia - O fornecedor deverá oferecer garantia de 12 meses, com o limite máximo de 2000 (duas mil) horas na aplicação dos equipamentos de propulsão, a partir da data da entrega das embarcações.
Entrega – A entrega deverá ser realizada conforme no prazo máximo definido em contrato, conforme tabela abaixo:
GARANTIA E ENTREGA – Lanchas Escolares