## Slide 1
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
CENTRO REGIONAL NORDESTE
Transponder de Coleta de Dados para um Nano-Satélite do SBCDA
Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010

## Slide 2
Metas
Especificações do Transponder
Descrição do Projeto
Status
Cronograma
Sumário
Próximos Passos
Hardware
Firmware

## Slide 3
Utilizar tecnologias emergentes;
Reproduzir o SBCDA funcionalmente;
Dar continuidade ao SBCDA;
Melhorar o nível de recepção das transmissões;
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Formação, qualificação e capacitação de RH em áreas estratégicas do setor espacial.
Metas

## Slide 4
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Especificações do Transponder
Receber o sinal das PCDs na faixa de frequência de 401.635 MHz ±30 KHz e na faixa de potência de -128 a -98 dBm;
Converter o sinal de entrada para a faixa de frequência de 95 ±30 KHz;
Com o sinal de 95 kHz, modular em fase (PM) uma portadora em 2,26752 GHz com índice de modulação constante;
Amplificar o sinal PM para transmissão às estações de recepção terrenas;
Receber telecomandos e enviar telemetrias ao subsistema computador de bordo para controlar e monitorar a sua operação.

## Slide 5
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Especificações do Transponder
SUBSISTEMA DE COLETA DE DADOS SBCDA
(CONFIGURAÇÕES TÍPICAS)
Antena Banda-S
Antena UHF
CH2
CH1
Transponder
2
Transponder
1
Antena UHF Quadripolo
Híbrida
Transponder
Antena B Banda-S
Telecomandos
Telemetrias
DIAGRAMA EM BLOCOS DO TRANSPONDER SBCDA
Processador Digital
Front-End
Back-End
Geração
Frequências
Antena
UHF
Antena Banda-S

## Slide 6
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Descrição do Projeto Hardware
DSP
DAC
ADC
Estágio de Entrada
Gerador de Frequências
TMC
Estágio de Saída
Estágio
de Entrada
Processador
Digital
Estágio de Saída
Para
antena
na Banda-S
Da antena
na Banda
UHF

## Slide 7
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Estágio de Entrada
IN
F=401,635MHz
+- 30KHz
-98 a -128 dBm
SPI 1
10MHz
DDS 1
331,635MHz
ADE-1L+
Pi= 6 dB
X
B= 1MHz
BPFC70+
Fc =70MHz
Pi= 6dB
OUT
F=70 MHz
+- 30KHz
-75 a -105 dBm
B=7,5MHz
RF1419D
RFM (SAW)
Fc =403,5MHz
Pi=3,5dB
LNA
Fr= 0,60 dB
PSA4-5043
G=20
I=30mA 3,3V
x2
B=7,5MHz
RF1419D
RFM (SAW)
Fc =403,5MHz
Pi=3,5dB
Sint. ADF4252 - 3,3V
VCO Ros-355-219 – 5V

## Slide 8
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Descrição do Projeto Hardware
DSP
DAC
ADC
Estágio de Entrada
Gerador de Frequências
TMC
Estágio de Saída
Processador
Digital
Para
antena
na Banda-S
Da antena
na Banda
UHF

## Slide 9
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Processador Digital
SPI’s
I & Q 14 Bits
F=0Hz
Fs=4MSPS
10MHz
DDS4
24MHz
TLMs I2C
TMC
1,5 V
VC
95kHz
SHIFT
SPC
32
PM
1.8
rad
Space Available
A3PE3000 FPGA – ACTEL ProASIC3 3,3V
Prg SPI
∑−∆ ADC
AD9874 - 5V
X
SPI 4
I & Q Serial
Fc=0Hz
16 Bits Fs=125kSPS
SPI 2
10MHz
Sint. ADF4001 - 3,3V
VCO Ros-70-119 - 5V
DDS4
24 MHz
67 MHz
1
Entrada 1:
F=70MHz ±30 KHz
Oq
DAC
DAC
AD9767 –3,3V
LPF
Ordem 3
F3db= 1,5MHz
Fc=0Hz
14 Bits
Fs=4MSPS
I
Q
Saídas
Fc=0Hz
B=1.25 MHz
I&Q
Oi
DDS 2
FIR
AGC

## Slide 10
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Descrição do Projeto Hardware
DSP
DAC
ADC
Estágio de Entrada
Gerador de Frequências
TMC
Estágio de Saída
Estágio de Saída
Para
antena
na Banda-S
Da antena
na Banda
UHF

## Slide 11
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Estágio de Saída
2,26752GHz
10MHz
SPI 3
DDS 3
Temp.
Sensor
TLM I2C
Pout
ADC
AD8361
5V
RF Detector
LM92
TLM I2C
Temp. HPA
X
Σ
ADL5372
5V
2,26752GHz
BFCN2275
Fc =2,275GHz
B=220MHz Pi=2,0dB
P=26 dBm
2,26752GHz
±30KHz
HPA
X2
ADL5324
G=13dB – 5V
X
Sint. e VCO
KSN2310A - 3,3V e 5V
Entradas
0Hz
I&Q
I
Q

## Slide 12
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Descrição do Projeto Hardware
DSP
DAC
ADC
Estágio de Entrada
Gerador de Frequências
TMC
Estágio de Saída
Gerador de Frequências
Para
antena
na Banda-S
Da antena
na Banda
UHF

## Slide 13
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Gerador de Frequências
SA.45s CSAC Symmetricom 3,3V
Relógio Atômico “Chip Scale”
- Alta estabilidade;
- Baixo consumo de energia;
- Disponível em versão para o espaço.
SPI 1
10
MHz
DDS 1
67MHz
2,26753 GHz
SPI 2
10
MHz
DDS 2
331,635 MHz
SPI 3
10
MHz
DDS 3
10MHz +-0,5 x 10-11
Referência 10MHz

## Slide 14
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Descrição do Projeto Firmware
Processamento digital do sinal
70
B=60 kHz
MHz
Entrada do ADC
0
B=0,96 (BAD=1)
π rad
Saída do AD
Fs = 125 kSPS
π rad  Fs/2Hz
-1
1
-2
2
0
B=0,03
π rad
-1
1
-2
2
Sobreamostragem x32 + Filtragem das Imagens
Fs = 4 MSPS

## Slide 15
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Descrição do Projeto Firmware
Processamento digital do sinal
0
π rad
Deslocamento de 95 kHz
(0,0475 π rad).
e eliminação da componente
imaginária.
Modulação em fase.
Portadora em 0Hz.
Até a 5ª harmônica.
0,0475
B=0,125
-0,0475
0
π rad
B = 5·0,125 = 0,625
0,3125
- 0,3125
Conversão D/A
0
B=1,25 MHz
B=0,03
Hz
625K
-625K

## Slide 16
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Descrição do Projeto Firmware
Processamento digital do sinal
Sinal de entrada
Saída do Upsampling
Deslocado de 95 kHz
Saída do Modulador PM

## Slide 17
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Descrição do Projeto Firmware
Ocupação do FPGA
CORE | Usado | Total | %
IO (W/ clock) | 11209 | 38400 | 29.19
IO Diferenciais | 0 | 65 | 0.00
GLOBAIS (Chip+Quadrante) | 6 | 18 | 33.33
RAM/FIFO | 0 | 60 | 0.00
FlashROM | 0 | 1 | 0.00
User JTAG | 0 | 1 | 0.00

## Slide 18
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Status
Projeto da arquitetura do sistema finalizado;
Firmware finalizado;
Modelo de engenharia em construção;
Testes de desempenho iniciados;

## Slide 19
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Status
Filtro de entrada (25˚C)
(50˚C)
(-20˚C)

## Slide 20
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Status
Saída do estágio de Entrada
(-20 ˚C, 25˚C, 50 ˚C)
Oscilador Local (25˚C)
Amplificador de (25˚C)

## Slide 21
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Status
Verificação e Ajustes Programação SPI
Verificação Simples Cadeia Completa Protótipo – Tom Convertido e Transmitido Corretamente
Verificação Simples Cadeia Digital Protótipo – Tom Convertido e Transmitido Corretamente

## Slide 22
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Status
Protótipo do Transponder.
PCIs Avulsas e PCIs Conectadas.

## Slide 23
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Cronograma
 | Out |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Fev |  | Mar | 
Montagem do Modelo de Engenharia/Qualificação | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Teste Funcional |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Plano de Teste Ambiental |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  | 
Execução dos Testes Ambientais |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | 
Documentação do Modelo de Voo |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  | 
Revisão Crítica do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X

## Slide 24
Natal, 27/05/2014 Processo nº 560150/2010-5 Edital AEB/MCT/CNPq Nº 033/2010
Próximos passos
Demodulação à bordo;
Suporte a um padrão de comunicação mais recente;
Multifoco e foco seletivo;
Interrogação de PCDs.

## Slide 25
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS
CENTRO REGIONAL NORDESTE
Obrigado !