## Slide 1: A OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS PELO ONS
Junho/2001

## Slide 2: 1 - O Sistema Elétrico Brasileiro
Ano Capacidade Hidroelétrica Termoelétrica
Instalada
(GW) (GW) (GW)
2000 66 59 (91%) 7 (9%)
2005 84 72 (85%) 12 (15%)
2009 107 80 (75%) 27 (25%)
----------------------------------------------------------------------------------------
Fontes : Plano 2001 (ONS) e Plano Decenal 2000-2009 (CCPE).
Obs. : Itaipu com somente 50%de sua energia.
A atual participação das hidroelétricas (91%) na capacidade total evolui para 75% no começo de 2010, mantendo a característica predominante dos recursos hídricos por longo tempo.

## Slide 3: 1 - O Sistema Elétrico Brasileiro (continuação)
Demanda Máxima (ago/2001) = 58.316 MW
Capacidade Instalada (dez/2000) = 65.669 MW
89 Aproveitamentos Hidrelétricos > 30 MW

## Slide 4: 2 - Características e Topologia
89 Aproveitamentos Hidroelétricos.
51 Reservatórios de regularização plurianual ou sazonal.
Reservatórios apresentam restrições de uso múltiplo da água, tais como o controle de cheias, a navegação, o abastecimento, o saneamento, a irrigação, etc.
Localização em diferentes bacias hidrográficas, com diversidade hidrológica cria oportunidade de benefícios sinérgicos.
Localização de aproveitamentos em cascata requer coordenação hidráulica para minimização das perdas de recursos hídricos e conseqüênte otimização do sistema.

## Slide 5: 3 - Operação do Sistema Hidrotérmico
O sistema gerador hidráulico e térmico é de múltipla propriedade, criando potenciais conflitos em seu uso, com possíveis perdas de eficiência na exploração dos recursos.
Solução :
  Criação de um organismo de coordenação da operação pela Eletrobrás, o GCOI, pela lei 9899 de 05.07.1973, com o objetivo de promover o rateio dos ônus e vantagens da operação interligada através do uso racional da geração e da transmissão.
RESEB - A privatização e a desverticalização dos serviços de energia elétrica promovidos a partir da reestruturação do Setor Elétrico, criando competição nos segmentos de geração, distribuição e comercialização, introduzindo novos requisitos para sua gestão.
3.1 - Aspectos Institucionais

## Slide 6: 3 - Operação do Sistema Hidrotérmico
Solução :
  Criação do Operador nacional do Sistema Elétrico - ONS, que sucedeu o GCOI, através do Decreto nº 2655 de 02.07.1998 com o objetivo principal de coordenar e controlar a operação da geração e transmissão de energia elétrica nos sistemas interligados.
  Criação do Mercado Atacadista de Energia - MAE, e estabelecimento de mecanismos comerciais, através do Decreto nº 2655 com o objetivo de realizar as transações de compra e venda de energia elétrica nos sistemas interligados.
  Criação das Agências - ANEEL e ANA com o objetivo de regulamentar e fiscalizar as atividades de energia elétrica e uso dos recursos hídricos.

## Slide 7: 3 - Operação do Sistema Hidrotérmico
Atribuições do ONS:
Planejamento e programação da operação otimizada e despacho centralizado da geração;
Supervisão e coordenação dos centros de operação dos sistemas elétricos;
Supervisão e controle da operação dos sistemas eletroenergéticos nacionais e das interligações internacionais;
Contratação e administração dos serviços de transmissão, do acesso à rede e dos serviços ancilares;
Proposição à ANEEL das ampliações e reforços da rede básica de transmissão;
Definição de regras para a operação da rede básica de transmissão, a serem aprovadas pela ANEEL.

## Slide 8: 3 - Operação do Sistema Hidrotérmico
3.2 - Aspectos Técnicos
Comportamento aleatório das vazões: Decisões operativas devem ser baseadas em análises probabilísticas.
Dependência Temporal: Considerando a existência dos reservatórios, decisões operativas presentes afetam o estado do sistema num determinado horizonte.
?
Utilizar os
Reservatórios
NÃO Utilizar os
Reservatórios
?
Úmidas
Secas
?
Secas
Úmidas
DEFICIT
DECISÃO
Afluências
Futuras
Conseqüências
Operativas
VERTIMENTO

## Slide 9: 3 - Operação do Sistema Hidrotérmico
Conclusão:
O objetivo do planejamento da operação de um sistema hidrotérmico é minimizar o custo esperado futuro de operação.

## Slide 10: 3 - Operação do Sistema Hidrotérmico
3.3 - Aspectos Regulatórios
Constituição Federal:
águas e potenciais de energia hidráulica são bens da União
Código de Águas:
exigências acauteladoras nos aproveitamentos hidrelétricos (salubridade pública, navegação, irrigação, controle de cheias e piscicultura, entre outros )
ANEEL (Lei No. 9.427 de 26 de dezembro de 1996) :
outorgar o direito de uso dos recursos hídricos para fins de aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica
supervisão das atividades das concessionárias e autorizadas de aproveitamentos hidrelétricos referente ao uso dos recursos hídricos
estabelecimento de restrições operativas hidráulicas nos contratos de concessão
obrigatoriedade de postos plu-fluviométricos para a operação dos sistemas de reservatórios

## Slide 11: 3 - Operação do Sistema Hidrotérmico
3.3 - Aspectos Regulatórios (continuação)
Lei das Águas (Lei n.º 9433, de 08 de janeiro de 1997) :
princípios básicos  uso múltiplo das águas, gestão descentralizada e participativa, planos de recursos hídricos, outorga e cobrança
ONS (Decreto n.º 2655 de 2 de Julho de 1998) :
procedimentos para a incorporação de restrições hidráulicas nos aproveitamentos e para o planejamento e a operação de controle de cheias nos reservatórios do sistema interligado
ANA (Lei n.º 9984 de 17 de Julho de 2000) :
outorgar o direito de uso dos recursos hídricos
definir as condições de operação de reservatórios para assegurar o uso múltiplo das águas.

## Slide 12: 4 - Planejamento Ótimo da Operação
OBJETIVO: Minimizar custo total, do presente ao futuro, através de decisões de: Geração térmica
Intercâmbio entre regiões
Corte de carga (déficit)
A operação do sistema elétrico brasileiro adotou esta cadeia de modelos de otimização
Médio prazo
Curto prazo
Prog. diária
DECOMP
DESSEM
NEWAVE
NEWAVE

## Slide 13: 4 - Planejamento Ótimo da Operação (continuação)
Reservatórios agregados (Sistema Equivalente)
Médio prazo
Curto prazo
Prog. diária
ACOPLAMENTO ENTRE OS MODELOS
O detalhamento é maior para horizonte menor
Usinas individualizadas
Unidades geradoras

## Slide 14: 4 - Planejamento Ótimo da Operação (continuação)
Função Objetivo:
Minimizar (Custo Total de Operação)
=
Minimizar (Custo Imediato + Custo Futuro)
atendimento à demanda
intercâmbios entre os subsistemas
Sujeito a restrições de:
balanço hídrico
limites operativos das usinas

## Slide 15: 4 - Planejamento Ótimo da Operação (continuação)
$
Custo Total = Custo Futuro + Custo Imediato
Custo Imediato
Custo Futuro
Volume para mínimo custo total
volume a 100%
volume a 0%
Atende à carga com água Volume Final : ZERO Custo imediato: ZERO
Atende à carga com óleo VolumeFinal : 100% Custo imediato: ALTO
Custo futuro: ALTO
Custo futuro: BAIXO
Minimização do Custo Total

## Slide 16: 4 - Planejamento Ótimo da Operação (continuação)
Como obter o custo futuro?
Estudando-se o comportamento estatístico das vazões
(estocástico)
(afluências)
Custo Futuro na Operação do Sistema
Para otimizar, precisamos conhecer os custos imediato e futuro
Custo imediato - conhecido
Custo futuro - desconhecido (depende das vazões no futuro)

## Slide 17: 4 - Planejamento Ótimo da Operação (continuação)
Calcular o custo de operação para um número enorme de diferentes estados (volume armazenado) e diferentes afluências geradas pelo modelo estocástico e trazer os custos do futuro para o presente. (PROGRAMAÇÃO DINÂMICA ESTOCÁSTICA)
CF=Valor médio
Cálculo do Custo Futuro

## Slide 18: 4 - Planejamento Ótimo da Operação (continuação)
SE
S
NE
N
Como seria atendida uma carga adicional em cada região?
VALOR DA ÁGUA
A água da própria região é uma das fontes de atendimento.
A carga adicional seria atendida com a fonte mais barata
Condição: possibilidade de utilização
Geração térmica
Água armazenada
Vertimento turbinável
Recebimento
Corte de carga
Valor da água
Custo de Geração térmica
ZERO
CMO do outro
Custo de racionamento
Cálculo do Custo Marginal de Operação

## Slide 19: 5 - O Planejamento e a Programação da Operação
Planejamento de médio prazo
Disponibilidade e restrições
de transmissão
D/C
G
T
Disponibilidade
de geradores
Cargas
Planejamento de curto prazo
Programação diária
Previsão de carga
Previsão de afluências
Sinalização de custo futuro
Risco de atendimento
Diretrizes para a operação
Despachos das usinas
Contratos de Energia
Conexões Internacionais

## Slide 20: 5 - 1 Planejamento da Operação de Médio Prazo - ONS
Principais Produtos
Estratégias e diretrizes para otimização da operação eletroenergética
Avaliação das condições de atendimento à ponta
Indicação de necessidade de potência adicional
Estratégias para controle de cheias
Determinação das funções de custo futuro
Estimativa de geração térmica
Risco de Déficit
Consolidação da previsão de carga
Determinação dos limites de transmissão entre subsistemas e aos principais centros de carga - critério N-1

## Slide 21: 5 - 2 Planejamento da Operação de Curto Prazo - Operação Energética
N
NE
SE/CO
S
VAS
VASE
VAN
VANE
Lim N/S
Lim N/NE
Lim S/SE
Premissas Básicas do Processo de Otimização:
Utilizar os recursos hidrotérmicos disponíveis visando equalizar o valor da água (VA) entre os 4 subsistemas, objetivando garantir uma operação ótima.
Equalização influenciada por:
  Lim S/SE - Limite na Interligação Sul/Sudeste;
  Lim N/S - Limite na Interligação Norte/Sul;
  Lim N/NE - Limite na Interligação Norte/Nordeste;
  Disponibilidade de geração nos subsistemas.

## Slide 22: 5 - 2 Planejamento da Operação de Curto Prazo - Operação Energética
Principais Produtos
Valores da água dos subsistemas;
Despacho das usinas termelétricas;
Geração térmica mensal para estimativa de consumo de combustível da CCC;
Intercâmbios entre subsistemas;
Metas de geração das usinas hidráulicas;
Balanço de demanda instantânea;
Cronogramas consolidado de manutenção de unidades geradoras;
Balanços energéticos por subsistemas;
Diretrizes para a programação diária eletroenergética.

## Slide 23: 5 - 3 Programação Diária da Operação - ONS
Intervalo
Diário, discretizado em intervalos de 30 minutos.
Objetivo
Consubstanciar as políticas e diretrizes energéticas semanais provenientes do Programa Mensal de Operação, em programas diários de geração e intercâmbios, discretizados em intervalos de 30 minutos, considerando as restrições elétricas entre e intra-subsistemas, considerando os desligamentos na rede de operação, visando garantir a otimização energética, preservando a segurança operacional.

## Slide 24: 5 - 3 Programação Diária da Operação - ONS
Principais Produtos
Previsão consolidada de carga;
Programa consolidado de geração das usinas hidráulicas e térmicas;
Programa consolidado de intercâmbios entre Agentes e entre subsistemas;
Programa de despacho das Interligações Internacionais;
Programa consolidado de manutenção de unidades geradoras hidráulicas e térmicas;
Folga de potência, por usina e por Agente;
Alocação de reserva de potência;
Previsões de carregamento nos principais pontos da rede de operação;
Diretrizes eletroenergéticas para a operação em tempo real;

## Slide 25: 6 - Procedimentos de Rede do ONS
Definição : Conjunto de regras e procedimentos que definem o relacionamento do ONS com os demais Agentes do setor elétrico e fora deste, estabelecendo normas e prazos para intercâmbio de informações e definindo as responsabilidades de cada elemento.
Composição : 23 módulos, divididos em submódulos.
Módulo 9 : Hidrologia Operacional (Homologação Provisória pela ANEEL).

## Slide 26: 7 - Áreas de Atuação em Recursos Hídricos no ONS
7 - 1 Acompanhamento da Situação Hidroenergética.
7 - 2 Previsão de Vazões de Curtíssimo (Diária), Curto(semana) e Médio Prazo(ano).
7 - 3 Meteorologia (convênios - CPTEC/INPE e FURNAS).
7 - 4 Controle de Cheias (em articulação com os Agentes de Geração).
7 - 5 Evaporação nos Reservatórios (programa CEHPAR).
7 - 6 Restrições de Usos Múltiplos (irrigação / navegação / recreação / abastecimento / pesca).
7 - 7 Participação no SNGRH.

## Slide 27: 7 - 1 Acompanhamento da Situação Hidroenergética

## Slide 28: 7 - 1 Acompanhamento da Situação Hidroenergética

## Slide 29: 7 - 1 Acompanhamento da Situação Hidroenergética

## Slide 30: 7 - 2 Previsão de Vazões
Modelo Mensal (PREVAZ): Modelo estocástico mensal com previsão de afluências para até 12 meses à frente.
Modelo Semanal (PREVIVAZ) : Modelo estocástico semanal com previsão de afluências para até 6 semanas à frente. Modelo de Propagação (CPINS), baseado em rotina do SSARR.
Modelo Diário (PREVIVAZH) : Modelo estocástico diário de desagregação a partir do modelo semanal prevendo até 13 dias à frente. Modelo Determinístico Diário (SMAP II - IPH II) a ser calibrado para as diferentes bacias hidrográficas de interesse.
Perspectivas Futuras na Previsão de Vazões
  Uso de Redes Neurais Artificiais (RNA).
  Uso da Previsão de Precipitação na Previsão de Vazões.
  Uso de considerações macroclimáticas (EL NIÑO - LA NIÑA) nos modelos de previsão mensal.

## Slide 31: 7 - 3 Meteorologia
SITUAÇÃO ATUAL
CPTEC / INPE - Convênio (modelo climático, modelos de previsão do tempo e focos de calor).
FURNAS - Contrato (imágens de satélite).
PRODUTOS
Previsão de temperatura e condições de tempo para as capitais dos Estados.
Previsão de precipitação por bacia hidrográfica de até 5 dias.
Emissão de alerta para condições de tempo severo (vento, descargas atmosféricas e precipitação)
PERSPECTIVAS FUTURAS
BASE DE DADOS METEOROLÓGICOS - (Precipitação, temperatura, vento, etc.)

## Slide 32: 7 - 4 Controle de Cheias
OBJETIVO
Operar os sistemas de reservatórios de forma a amortecer cheias e evitar danos por inundação em locais a jusante
VOLUME DE ESPERA
NÍVEL MAX NORMAL
METODOLOGIA
AÇÕES
Plano de Prevenção de Cheias
(todas as bacias com aproveitamento sujeitos a restrição)
Regras de Operação de Controle de Cheias
(atualmente para as bacias dos rios Paraná, Iguaçu e Paraíba do Sul)
Coordenação da Operação de Controle de Cheias
(atualmente para as bacias dos rios Paraná e Iguaçu)
Supervisão e Acompanhamento das demais bacias
Volumes Espera
X
Risco de Inundação
Avaliação Impactos Energéticos
Previsão Climática
El Niño
Decisão
Restrições

## Slide 33: 7 - 4 Controle de Cheias
SITUAÇÃO ATUAL
PREVENÇÃO :
Geração de Séries Sintéticas - Modelo DIANA .
Cálculo de Volumes de Espera - Modelos CAEV +
VESPOT (condições de controlabilidade) ou Modelo
VOLESP (metodologia anterior sem visão
sistêmica).
REGRAS OPERATIVAS :
Regras de Operação em Situação de Cheia - Modelo
OPCHEN (mensal e diário).
PERSPECTIVAS FUTURAS
Aplicação para um número maior de bacias.

## Slide 34: 7 - 5 Evaporação nos Reservatórios
SITUAÇÃO ATUAL
Os modelos energéticos utilizam um valor mensal de evaporação para cada reservatório (exceto para o Nordeste), calculado por modelo que utiliza o método de Morton e se baseia nas normais climatológicas 1931-1960. No começo de 2001, ficou concluído o software Sisevapo, desenvolvido pelo CEHPAR/LACTEC - PR, para utilização do método de Morton em diferentes bacias, utilizando as normais climatológicas 1961-1990, podendo selecionar estações.
PERSPECTIVAS FUTURAS
Pesquisar os locais para os quais deverão ser desenvolvidas outras metodologias de cálculo de evaporação, mais precisas, em conjunto com a ANA, a ANEEL e os Agentes de Geração.

## Slide 35: 7 - 6 Restrições de Usos Múltiplos
EXEMPLO : Navegação - Hidrovia Tietê/Paraná

## Slide 36: 7 - 6 Restrições de Usos Múltiplos
RESTRIÇÕES HIDROVIA
Anterior Flexibilização
B.Bonita 446,50 m ( 47,8% VU ) 446,10 m ( 44,3% VU )
Promissão 381,00 m ( 28,7% VU ) =
Ilha/3 Irmãos 325,00 m ( 37,8% VU ) 324,80 m ( 33,9% VU )
_________________________________________________________________
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NO ANO 2000
USINA DE ILHA SOLTEIRA : Reduzir geração para cerca de 920 MWmed na carga leve dos dias úteis e sáb.(00:00 às 07:00 h), sendo o valor até então de 1100 MWmed, ou seja, redução de 52 MWmed diários na geração da usina, correspondendo a uma redução de 225 m3/s na vazão defluente. A utilização da geração da usina apenas para fechamento do balanço energético, após explorados de forma ótima os recursos das demais usinas.
USINA DE TRÊS IRMÃOS : Reduzir geração para 140 MWmed (apenas uma máquina em operação) em carga leve e média (das 00:00 às 18:00 h dos dias úteis e sábados), sendo a operação normal com 2 máquinas em carga leve (das 00:00 às 07:00 h), com 280 MWmed, e 3 máquinas em carga média (das 07:00 às 18:00 h e das 23:00 às 24:00 h), com 410 MWmed, traduzindo redução de 160 MWmed diários, correspondendo a 400 m3/s diários.

## Slide 37: 7 - 6 Restrições de Usos Múltiplos
USINA DE BARRA BONITA
Geração minimizada, buscando atender aos requisitos mínimos de afluência para que as usinas de Bariri e Ibitinga pudessem maximizar sua geração apenas no período de ponta;
Havendo operações de eclusagem, sua defluência foi definida de forma a possibilitar a possibilitar afluências à UHE Promissão, a fim desta suprir a UHE Nova Avanhandava dos valores de afluência necessários às operações de eclusagem;
USINA DE PROMISSÃO
Geração dimensionada de forma a atender às restrições elétricas do sistema e às operações de eclusagem na UHE Nova Avanhandava.
USINA DE NOVA AVANHANDAVA
Geração dimensionada de forma mínima para atender aos requisitos elétricos do sistema, visando estocar água para operações de eclusagem.
USINA DE SÃO SIMÃO
Defluência maximizada em todos os períodos de carga.

## Slide 38: 7 - 6 Restrições de Usos Múltiplos
Geração de Energia
0,9 GW em 1 UHE
1,1 Km³ em 1 reservatório
Abastecimento
Vazão Retirada :
4 m³/s em Billings
Vazão Mínima :
6 m³/s no rio Cubatão
Controle de Cheias
Alocação de Vol. Esp. = 17 %VU ( 1 reserv. )
Saneamento
Restringe o Bombeamento
às situações de cheia
Alto Tietê

## Slide 39: 7 - 6 Restrições de Usos Múltiplos
Geração de Energia
11,2 GW em 7 UHE’s
47,5 Km³ em 3 reservatórios
Navegação
Vazão Mínima = 500 m³/s em Pirapora (MG)
Controle de Cheias
Alocação de Vol. Esp. = 25 %VU ( 3 reserv. )
Vazão Máxima = 4000 m³/s em Pirapora (MG)
8000 m³/s jusante Sobradinho
Abastecimento
Vazão Mínima = 440 m³/s em Pirapora (MG)
1300 m³/s jusante Sobradinho
Irrigação*
Vazão Retirada = 45 a 139 m³/s
* em estudo
São Francisco

## Slide 40: 7 - 6 Restrições de Usos Múltiplos
Geração de Energia
0,8 GW em 3 UHE’s
3,6 Km³ em 2 reservatórios
Controle de Cheias
Alocação de Vol. Esp. = 9 a 12 %VU * (1 res)
Vazão Máxima = 2400 m³/s em Jacuí
Irrigação (levante hidráulico)**
Vazão Mínima = 100 m³/s jusante de Itaúba
* condicionado às tendências macroclimáticas
** condicionado a situação eletroenergética
RIO IVAÍ
ERNESTINA
2
1
RIO JACUIZINHO
RIO JACUÍ
JACUÍ
DONA FRANCISCA
ITAÚBA
PASSO REAL
Jacuí

## Slide 41: 7 - 6 Restrições de Usos Múltiplos
Geração de Energia
1,1 GW em 11 UHE’s
4,9 Km³ em 5 reservatórios
Abastecimento e Geração de Energia
Vazão Bombeada = 160 m³/s * em Santa Cecília
Vazão Mínima = 90 m³/s * jusante Santa Cecília
Consumo de 0,1 GW em 2 Us. Bombeamento
  * redução para 119 m³/s (bombeamento) e
  71 m³/s (mínima) em condições hidrológicas
  adversas
Controle de Cheias
Alocação de Vol. Esp: 3% VU (2 res)
Vazão Máxima: 800 m³/s em Barra
Mansa (RJ)
350 m³/s em Jacareí (SP)
Paraíba do Sul

## Slide 42: 7 - 6 Restrições de Usos Múltiplos
Geração de Energia
6,7 GW em 5 UHE’s
8,3 Km³ em 3 reservatórios
Controle de Cheias
Alocação de Vol. Esp. = 0 a 2 %VU * ( 2 reserv.)
Vazão Máxima = 19000 m³/s em Salto Santiago
  * condicionado às tendências macroclimáticas
Iguaçu

## Slide 43: 7 - 6 Restrições de Usos Múltiplos
Controle de Cheias
Alocação de Vol. Esp. = 17 a 22 %VU * (15 res.)
Vazões Máximas :
4000 m³/s em Furnas
4400 m³/s em M.Moraes
8000 m³/s em Marimbondo
5000 m³/s em Emborcação
7000 m³/s em Itumbiara
16000 m³/s em São Simão
2000 m³/s em B.Bonita
16000 m³/s jusante de Jupiá
1200 m³/s em Jurumirim
2000 m³/s em Chavantes
24000 m³/s Porto S. José (PR)
Nível Máximo:
95% VU em Marimbondo
  * condicionado às tendências macroclimáticas
Paraná

## Slide 44: 7 - 6 Restrições de Usos Múltiplos
TERESINA
FLORIANO
QR = 3000 m³/s
QR = 2400 m³/s
QR = 1600 m³/s
BOA ESPERANÇA
RIO URUÇUI PRETO
RIO GURGUÉIA
RIO CANINDÉ
RIO POTI
RIO BALSAS
Geração de Energia Abastecimento
0,5 GW em 1 UHE Vazão Mínima = 240 m³/s
1,9 Km³ em 1 reservatório
Controle de Cheias
Alocação de Vol. Esp. = 36 %VU ( 1 reserv. )
Vazão Máxima = 2400 m³/s em Floriano (PI)
3000 m³/s em Teresina (PI)
Parnaíba

## Slide 45: 7 - 7 Participação do ONS no SNGRH
Articulação do ONS com a ANA e a ANEEL para estabelecer as premissas que possam garantir a operação dos sistemas hidrelétricos, considerando o uso múltiplo dos recursos hídricos nas diferentes bacias hidrográficas.
Participação em câmaras técnicas e nos comitês de bacias para análise conjunta das diferentes restrições e seus impactos no suprimento de energia elétrica e nos usos múltiplos dos recursos hídricos. O espaço do ONS nos Comitês não está garantido em alguns casos pelo seu curto tempo de existência.
Integração de dados ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.