## Slide 1
UHE Estreito
Crescimento do Mercado
Formas de Geração de Energia
Informações Técnicas da UHE Estreito
Política CESTE: Relocação da população atingida
Benefícios da implantação da UHE Estreito para o país
Benefícios da implantação da UHE Estreito para as comunidades

## Slide 2
Crescimento do Mercado
 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
PIB | 2,0% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5%
Mercado | 4,8% | 4,6% | 5,5% | 5,8% | 5,4%
Carga Própria (MWmed) | 41.577 | 43.504 | 45.884 | 48.547 | 51.180
Acréscimo |  | + 1.927 | + 2.380 | + 2.663 | + 2.633

## Slide 3
Crescimento do Mercado

## Slide 4
Crescimento do Mercado
Fonte: The World Fact Book - 2001

## Slide 5: Formas de Geração de Energia
Eólica
Biomassa
Térmica a Gás
Térmica a Carvão
Nuclear
Solar (Fotovoltaica)
Hidrelétrica

## Slide 6: Formas de Geração de Energia
Energia Eólica
Características:
Maior Gerador com capacidade instalada = 1,5 MW (por unidade)
Adequados para implantação em regiões planas e onde a confiabilidade dos ventos predominantes assegurem uma velocidade mínima compatível com o equipamento
Vantagens:
Combustível renovável
Poluição somente visual e sonora
Venda da energia diretamente aos consumidores livres (maior ou igual a 500 kW)
Não contaminante: Licenças Ambientais facilitadas
Geração próxima ao Centro de Carga
Desvantagens:
Não possui energia assegurada
Tecnologia totalmente importada
Impactos sobre a avifauna
Na área em que estão instalados os geradores eólicos ocorre a restrição de uso para diversos fins
Relação área / capacidade instalada é ruim
Elevado custo de implantação (R$ 200,00 / MWh - VN)

## Slide 7: Formas de Geração de Energia
Biomassa
Características:
Geradores com pequena capacidade instalada (média = 50 MW)
Necessitam de biomassa no seu processo produtivo
Associado a viabilidade de projetos de co-geração
Vantagens:
Energia Assegurada
Reduz a poluição quando utiliza resíduos sólidos industriais e/ou domésticos (lixo, madeira, etc.)
Desvantagens:
Tecnologia importada
Elevado custo de implantação (R$ 160,00 / MWh - VN)
Implantação limitada a existência de resíduos

## Slide 8: Formas de Geração de Energia
Térmica a Carvão
Características:
Maiores Geradores com capacidade entre 300 e 1000 MW, existindo a possibilidade de grandes complexos (com vários geradores)
Vantagens:
Energia Assegurada
Possibilidade de grande geração, para atendimento da energia de ponta
Grande flexibilidade operacional
Certeza na existência de combustível para geração
Desvantagens:
Poluidoras no processo produtivo
Carvão nacional com grande teor de cinza (> 50%)
Tecnologia básica nacional, e de ponta importada
Resíduos líquido e sólidos no processo produtivo
Instalados nos centros de carga próximos às cidades, causando resistência da população em aceitar a unidade de geração
Alto nível de ruído
Transporte intensivo de combustíveis (carvão) e resíduos (cinza)
Custo de implantação aproximado de R$ 130,00 / MWh - VN

## Slide 9: Formas de Geração de Energia
Térmica a Gás
Características:
Maiores Geradores com capacidade entre 300 e 1000 MW, existindo a possibilidade de grandes complexos (com vários geradores)
Vantagens:
Energia Assegurada
Possibilidade de concentrar grandes unidades de geração
Desvantagens:
Combustível importado vendido em USD
Conceito de pagamento contínuo mesmo quando não operando (“take-or-pay”)
Tecnologia totalmente importada
Flexibilidade operacional limitada em função da não existência da venda de gás flexível
Custo de implantação aproximado de R$ 130,00 / MWh

## Slide 10: Formas de Geração de Energia
Nuclear
Características:
Grandes geradores com capacidade maior que 1500 MW, existindo a possibilidade de grandes complexos (com vários geradores)
Vantagens:
Energia Assegurada
Processo produtivo de baixo impacto ambiental
Possibilidade de grande geração
Certeza na existência de combustível / geração
Desvantagens:
Os rejeitos do processo de geração são poluidores
Após o fim da vida útil da usina existe um grande problema ambiental
Combustível importado vendido em USD
Grande resistência popular a este tipo de geração de energia
Tecnologia totalmente importada
Disponibilidade de água para refrigeração do sistema
Custo de implantação: ??? R$ / MWh

## Slide 11: Formas de Geração de Energia
Solar
Características:
Capacidade de geração de 100 a 300 W (por painel de geração)
Vantagens:
Energia limpa
Processo produtivo de baixo impacto ambiental
Desvantagens:
Custo aproximado de R$ 470,00 / MWh
Necessidade de baterias e/ou energia alternativa (noite)

## Slide 12: Formas de Geração de Energia
Hidrelétrica
Características:
Grandes complexos com capacidade de geração de mais de 15.000 MW
Vantagens:
Energia Assegurada elevada
Combustível renovável
Processo produtivo de baixo impacto ambiental
Possibilidade de grande geração
Certeza na existência de combustível / geração
Possibilidade de uso múltiplo do reservatório (Turismo e lazer, irrigação, transporte hidroviário)
Tecnologia totalmente nacional
Grande gerador de renda durante a construção e operação (royalties)
Menor custo de geração de energia, estimado em R$ 100,00 / MWh
Desvantagens:
Impactos sociais quando da implantação do reservatório
Impactos ao meio-ambiente na formação do reservatório
Existe a probabilidade de racionamento
Intervenções no meio físico, biótico e sócio-econômico

## Slide 13
Estreito 1,087MW
Projeto Estreito

## Slide 14
Projeto Estreito
 | 1ª Configuração | 2ª Configuração | Projeto Atual
Capacidade Instalada | --- | 1358 MW | 1087 MW
Energia Assegurada | --- | 617 MW med | 584,9 MW med
Cota | 197,50 | 158,00 | 156,00
Área do reservatório * | --- | 650 km2 | 580 km2
Famílias atingidas | --- | 1890 | 1287
* Sem considerar o leito do rio

## Slide 15
Informações Técnicas - UHE Estreito
Capacidade instalada: 1087 MW
Energia Assegurada: 584,9 MWmed.
Localização: Rio Tocantins; Municípios: Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO)
Área do Reservatório: 580 km2 (sem considerar o leito do rio)
Famílias Atingidas:
Área Urbana: 268
Área Rural: 960
Ilhéus: 59

## Slide 16: Benefícios da implantação da UHE Estreito para o país
1.187 MW de capacidade instalada
250 km de vias navegáveis no Rio Tocantins
Empregos diretos: mais de 5.500
Empregos indiretos: mais de 16.500
Investimento de R$ 2.200.000,00
Possibilidade para a agricultura irrigável
Compra de mais de 98% do valor da obra no Brasil

## Slide 17: Benefícios da implantação da UHE Estreito para as comunidades
Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos: R$ 13.636.919,00
Novas estrutura de lazer (praias)
Melhorias na infra-estrutura local
Recursos para Parques Nacionais: R$ 11.000.000,00
Recursos para pesquisas básicas e aplicadas (EIA / RIMA, PBA)
Pesquisas na área de arqueologia

## Slide 18: Política do CESTE
Posseiro de boa fé = proprietário
Opções para famílias diretamente atingidas:
  Reassentamento rural coletivo para fins pecuárias
  Carta de crédito para auto reassentamento rural
  Carta de crédito para auto reassentamento urbano
  Reassentamento urbano coletivo
  Lote urbano com infra estrutura
Preferencialmente contratar pessoas da região
O CESTE manterá canal aberto de comunicação com a população envolvida e as autoridades locais, através de Centro de Comunicação Social que funcionará em Carolina/MA a partir de 02/04/03, objetivando esclarecer ao público-alvo da região de interesse a implantação do reservatório