## Slide 1
SITUAÇÃO ATUAL DOS RESERVATÓRIOS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO
27 JAN 2004

## Slide 2
A BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO
REGIÕES

## Slide 3
Aproveitamentos da Bacia do Rio São Francisco
TRÊS MARIAS
VTotal = 19 bilhões m³
VÚtil = 15 bilhões m³
396 MW
SOBRADINHO
VTotal = 34 bilhões m³
VÚtil = 28 bilhões m³
1.O50 MW
ITAPARICA
VTotal = 10 bilhões m³
VÚtil = 3 bilhões m³
1500 MW
PAULO AFONSO IV
2460 MW
XINGO
3000 MW
MOXOTÓ
440 MW
PAULO AFONSO
I - 180 MW
II - 480 MW
III - 864 MW
Potencial energético: 10.356 MW = 17% energia do país

## Slide 4
Aproveitamentos da Bacia do Rio São Francisco

## Slide 5
SISTEMA INTERLIGADO
NACIONAL
1.860 Mwmed = 667 m3/s na cascata da CHESF

## Slide 6
SITUAÇÃO 27/01/2004: 32,07 % VU
Qaflu = 960 m3/s e Qdef = 483 m3/s
VU controle de cheia = 76,20 %
RESERVATÓRIO DE TRÊS MARIAS
Nível d’água (N.A.) máximo : 572,50 m
Nível d’água (N.A.) mínimo : 549,20 m
Barragem
Sistema de
Sistema de
Adução
Adução
Canal de
Fuga
Casa de
Força
Vazão
Defluente
Volume Morto
Volume Útil
VAZÃO DEFLUENTE
MÍNIMA : 300 m3/s
VOLUME TOTAL DO RESERVATÓRIO : 19,53 BILHÕES DE m3
VOLUME ÚTIL : 15,28 BILHÕES DE m3
VOLUME MORTO : 4,25 BILHÕES DE m3
Volume Útil é o estoque de água de um reservatório, que é possível de ser turbinado pelas unidades geradoras da usina correspondente a este reservatório.

## Slide 7
RESERVATÓRIO DE SOBRADINHO
Nível d’água (N.A.) máximo : 392,50 m
Nível d’água (N.A.) mínimo : 380,50 m
Barragem
Sistema de
Sistema de
Adução
Adução
Canal de
Fuga
Casa de
Força
Vazão
Defluente
Volume Morto
Volume Útil
VAZÃO DEFLUENTE
MÍNIMA : 1.300 m3/s
VOLUME TOTAL DO RESERVATÓRIO : 34,11 BILHÕES DE m3
VOLUME ÚTIL : 28,67 BILHÕES DE m3
VOLUME MORTO : 5,45 BILHÕES DE m3
SITUAÇÃO 27/01/2004: 23,25 % VU
Qaflu = 4.800 m3/s e Qdef = 1.007 m3/s
VU controle de cheia = 78,43 %

## Slide 8
RESERVATÓRIO DE ITAPARICA
Nível d’água (N.A.) máximo : 303,98 m
Nível d’água (N.A.) mínimo : 299,00 m
Barragem
Sistema de
Sistema de
Adução
Adução
Canal de
Fuga
Casa de
Força
Vazão
Defluente
Volume Morto
Volume Útil
VOLUME TOTAL DO RESERVATÓRIO : 10,882 BILHÕES DE m3
VOLUME ÚTIL : 7,234 BILHÕES DE m3
VOLUME MORTO : 3,548 BILHÕES DE m3
SITUAÇÃO 27/01/2004: 81,79 % VU
Qaflu = 5.209 m3/s e Qdef = 1725 m3/s
VU controle de cheia = 56,51 %

## Slide 16
28 DE JANEIRO DE 2004

## Slide 17
VAZÕES AFLUENTES E DEFLUENTES
(em m3/s)

## Slide 23
CURVA BIANUAL DE AVERSÃO A RISCO PARA A REGIÃO NORDESTE
BIÊNIO 2004/2005
FONTE: NT 155/2003 do ONS

## Slide 24
A Resolução GCE nº 109, de 24 de janeiro de 2002, atribui ao ONS o papel de definir, em conjunto com MME, ANEEL e ANA, um mecanismo de representação de aversão ao risco de racionamento.
Presentemente, esse mecanismo consiste em Curvas Bianuais de Aversão ao Risco - CAR para o Sistema Interligado Nacional - SIN, as quais estabelecem níveis de energia armazenada, em base mensal, adotados como referência de segurança para o atendimento do SIN, utilizando os recursos energéticos de custos mais elevados, de forma a preservar a segurança do atendimento à carga.

## Slide 26
joaquim@ana.gov.br
061 4455207