## Slide 1
A Exploração e Produção de Gás Natural no Brasil
12ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios
CTAS/CNRH - outubro/2013
Silvio Jablonski
Chefe de Gabinete

## Slide 2
Definições
Gás convencional
Gás não convencional

## Slide 3
Definições

## Slide 4
Reservas Gás Natural
Provada – 459 Bm3 (16 tcf)
Total – 918 Bm3 (32 tcf)
Gás Associado – 72% a 77%
Produção – 70,6 MM m3/d
Reinjeção – 9,6 MM m3/d
Queima/perdas – 3,9 MM m3/d
Consumo (E&P, transporte) – 17,2 MM m3/d
Oferta interna – 39,9 MM m3/d
Consumo – 75,7 MM m3/d
Importação – 36,0 MM m3/d
Participação GN nacional – 53,0%
Gás não Associado – 28% a 23%
Gás natural convencional
Fonte: ANP / MME, 2012

## Slide 5
Gás natural convencional
Indícios e oportunidades
Bacia do São Francisco
Bacia do Parnaíba
Parque dos Gaviões
Bacia do Parecis
Rio Teles Pires
Bacia do Paraná
Campo de Barra Bonita
Campos em produção/desenvolvimento na Bacia do Parnaíba
Queima de gás em Buritizeiro
Exsudação de Remanso do Fogo, Rio Paracatu
  29 bacias sedimentares principais
  ~ 7,5 milhões de km2
4,5% sob concessão

## Slide 6: Gás natural não convencional Análogos para o Brasil
Reservas - 30 TCF em 1.200 km3 de rocha
Profundidade média: 1.500 a 2.400 m
Recôncavo – 20 TCF
Parecis – 124 TCF
Parnaíba – 64 TCF
Barnett Shale – Estados Unidos
Brasil
Paraná – 226 TCF* (U.S. Energy Information Administration/2011)

## Slide 7
12ª Rodada - Gás Natural em terra
(Novembro 2013)
Bacia | Estado | Área (km2)
Acre | AC, AM | 19.719
Paraná | PR, SP | 49.362
Parecis | MT | 41.431
Parnaíba | MA, PI, TO | 23.462
Recôncavo | BA | 1.452
São Francisco | BA, GO, TO | 26.060
Sergipe-Alagoas | AL, SE | 2.419
Área total: 163.905 km2
240 blocks
12ª Rodada
240 blocos

## Slide 8
Fases do contrato
12ª Rodada
Fase de exploração
Fase de exploração estendida
Fase de desenvolvimento e produção
5 a 8 anos
até 6 anos
27 anos
Declaração de comercialidade
Plano de Exploração e Avaliação de Recursos Não Convencionais

## Slide 9
Gás não convencional
Características e impactos

## Slide 10: Gás não convencional Características
Poços direcionais horizontais;
Fraturamento hidráulico;
Vazão declinante Perfurações sucessivas;
Poços múltiplos
Vazão diária
1 ano
1,5 ano
Tempo (dias)

## Slide 11: Gás não convencional uso da água
Quanta água é necessária?
10 a 20 mil m3 por poço;
Estados Unidos - a água para as atividades relacionadas ao gás não convencional corresponde a menos de 1% do total utilizado para todos os demais usos, em cada área considerada.
A água pode ser recuperada?
A recuperação varia de 10% a 70% da água utilizada;
O reuso da água, no próprio processo de fraturamento, varia entre 20 a 100% do volume de “água produzida”;
O restante é reinjetado em poços dedicados ou acumulado em áreas de rejeitos e removido para disposição correta.

## Slide 12: Gás não convencional uso da água

## Slide 13: Gás não convencional uso da água

## Slide 14: Gás não convencional uso da água
água (90%)
areia e argila adicionadas (9,5%)
compostos orgânicos adicionados ao fluido de perfuração (0,5%) para evitar a corrosão, reduzir a fricção, etc.
componentes inorgânicos da formação

## Slide 15: Gás não convencional contaminação da água
Qual o risco de contaminação de aquíferos, a partir da água que permanece nas fraturas?
A distância entre as fraturas e os aquíferos é de cerca de 1.000 a 3.000 m; inclui múltiplas camadas de rocha impermeável;
Tubulações de aço e a cimentação impedem que a água produzida, gás ou óleo se comuniquem com os aquíferos próximos à superfície;
Falhas na cimentação podem facilitar a migração do metano;

## Slide 16: Gás não convencional contaminação da água

## Slide 17
As microfraturas se estendem, em geral, a 180 m na vertical
Gás não convencional contaminação da água

## Slide 18: Gás não convencional impactos – abalos sísmicos
Qual o risco da indução de atividade sísmica?
O fraturamento hidráulico produz abalos extremamente reduzidos (0.8, na escala Richter, registrada apenas por instrumentos);
Tem caráter temporário, com duração de algumas horas;
Apenas a coincidência de ativação de falhas preexistentes pode produzir abalos mais perceptíveis.

## Slide 19: Gás não convencional Licenciamento ambiental
Questões a serem tratadas no licenciamento ambiental
Lei Complementar 140/2011
Art 8º - Licenciamento ambiental a cargo do Estado
Art 7º São ações administrativas da União:
XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:
.....h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento.

## Slide 20: Gás não convencional Problema ou solução?
Desde 1940, o fraturamento hidráulico já foi utilizado em mais de dois milhões de poços, em escala mundial, sem evidência de contaminação de reservatórios de água potável.
(OGP - International Oil and Gas Producers Association).
Chart: Número de poços
| 2009 | 2010 | 2011
Número de poços | 5531 | 7077 | 10173
Poços perfurados nos Estados Unidos para gás não convencional em anos recentes

## Slide 21: Gás não convencional Aceitação pela comunidade

## Slide 22: Gás não convencional Aceitação pela comunidade

## Slide 23: Gás não convencional Aceitação pela comunidade
Fonte: GEE-UFRJ

## Slide 24: Gás não convencional Aceitação pela comunidade

## Slide 25: Considerações finais
O conhecimento geológico das bacias sedimentares terrestres no Brasil ainda é insuficiente;
A 12ª Rodada de Licitações da ANP tem por objetivo o gás natural, tanto convencional, quanto não convencional, e permitirá ampliar significativamente o conhecimento do real potencial para a sua exploração e produção no país (exigência contratual de perfuração de pelo menos um poço até a “rocha geradora”);
O gás não convencional oferece uma oportunidade de produção de energia, para a qual já se dispõe de tecnologia e procedimentos adequados em escala internacional (hoje, Os Estados Unidos produzem cerca de 1.500 MM m3/d de gás natural, 20 vezes a produção brasileira, sendo 46% provenientes de jazidas não convencionais).

## Slide 26
Impacto global
A produção de gás e óleo não convencional nos Estados Unidos afetou a geopolítica do petróleo;
As novas reservas ampliaram o horizonte temporal para o uso de energia de origem fóssil.
“The breakthrough energy innovation of the 21st century is not thin-film solar, sophisticated wind turbines, advanced biofuels or small-scale nukes.
It’s shale gas” (Daniel Yergin)
Considerações finais

## Slide 27
Definição das condições para a perfuração e fraturamento hidráulico não convencional
Consulta Pública de 30 dias – a partir de 18 de outubro de 2013 (www.anp.gov.br)
Audiência Pública – 18 de novembro de 2013
viabilidade ambiental: monitoramento contínuo das condições dos aquíferos; uso da água e destinação de resíduos;
simulação das fraturas e estudos geomecânicos: garantia que não haverá propagação extensa de fraturas;
Projeto do poço e fraturamento hidráulico: integridade do poço; revestimentos e cimentação para o ambiente de fraturamento hidráulico;
Indicadores e metas de responsabilidade social.
A participação da sociedade

## Slide 28
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
Av. Rio Branco, 65
21º andar
tel. 21 2112-8104
www.anp.gov.br

## Slide 29: Epílogo - Gás não convencional A posição europeia
França
“As novas tecnologias podem reduzir o número e a magnitude das operações de fraturamento hidráulico, o consumo de água potável e a eliminação de produtos químicos.
A França tem toda a informação científica, técnica e industrial, em todos os níveis da indústria, para criar uma cadeia limpa de produção por fraturamento hidráulico.
A competitividade de uma grande parte da indústria europeia está ameaçada pelo atraso no domínio dos hidrocarbonetos não convencionais”.
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques - Senado da França, Junho de 2013.
http://www.senat.fr/rap/r12-640/r12-64021.html#toc230

## Slide 30: Epílogo - Gás não convencional A posição europeia
Reino Unido
“Não podemos nos dar ao luxo de abrir mão de recursos não convencionais. As estimativas mais recentes sugerem que há cerca de 1.300 tcf de gás não convencional no Reino Unido. Mesmo que se extraia apenas um décimo desse total, tem-se o equivalente ao fornecimento de gás por 50 anos.
O fraturamento hidráulico seguro reduzirá as contas de energia e criará riqueza sem destruir o meio ambiente.
Os benefícios são claros e é crucial combater os mitos relacionados ao gás não convencional”
David Cameron, “The Telegraph”, Agosto de 2013.
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/10236664/We-cannot-afford-to-miss-out-on-shale-gas.html

## Slide 31
OGP (“International Association of Oil and Gas Producers”) http://www.ogp.org.uk/files/2513/7122/2162/FAQs_updated.pdf
SPE (“Society of Petroleum Engineers”) http://www.kgs.ku.edu/PRS/Fracturing/Frac_Paper_SPE_152596.pdf.
http://www.netl.doe.gov/technologies/oil-gas/publications/EPreports/Shale_Gas_Primer_2009.pdf.
http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/policy/projects/shale-gas/2012-06-28-Shale-gas.pdf
http://theenergycollective.com/jessejenkins/205481/friday-energy-facts-how-much-water-does-fracking-shale-gas-consume
http://www.worldwatch.org/files/pdf/Hydraulic%20Fracturing%20Paper.pdf
http://fracfocus.org/sites/default/files/publications/hydraulic_fracturing_101.pdf
Referências