## Slide 2
A Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal - ADASA foi criada em 16 de junho de 2004 como uma autarquia, órgão independente, dotado de autonomia patrimonial, administrativa e financeira.
Em dezembro de 2008, a Lei nº 4.285, reestrutura a Agência, que passa a chamar-se Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA.
São áreas de competência:
(i) recursos hídricos, compreendidos os diversos usos da água; (ii) saneamento básico, entendido como o conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais; (iii) gás canalizado; e (iv) as de competência originária federal em:
a) serviços e instalações de energia elétrica; b) petróleo e seus derivados, biocombustíveis, álcool combustível, gás veicular e distribuição de lubrificantes.

## Slide 3
Além das atribuições gerais estabelecidas na Lei, compete à ADASA, especificamente no que diz respeito a recursos hídricos de domínio do Distrito Federal, dentre outras ações:
  disciplinar, em caráter normativo, a implementação, operacionalização, controle e avaliação dos instrumentos da política de recursos hídricos;
  outorgar o direito de uso de recursos hídricos, observado o disposto na legislação e nos planos distritais de recursos hídricos;
  regulamentar, fiscalizar e controlar com poder de polícia o uso qualitativo e quantitativo dos recursos hídricos;
  definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios no Distrito Federal, visando garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, em articulação com os órgãos ou entidades competentes;
  fiscalizar o uso de recursos hídricos nos aproveitamentos de potenciais hidrelétricos localizados no Distrito Federal, nos termos dos convênios celebrados, respectivamente, com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e a ANA;
  instalar, operar e manter a rede hidrometeorológica do Distrito Federal, promover e coordenar suas atividades, em harmonia e cooperação com os órgãos e entidades públicas e privadas que a compõem ou a utilizem, e integrá-la à rede hidrometeorológica nacional;
  organizar, implantar e gerir o Sistema de Informação de Recursos Hídricos do Distrito Federal – SIR, integrando-o ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos;
    aplicar aos usuários de recursos hídricos do Distrito Federal as penalidades cominadas pelo art. 47 da Lei nº 2.725, de 13 de junho de 2001, em consonância com as infrações definidas pela legislação específica.

## Slide 4
A ADASA estruturou duas redes de monitoramento :
Uma, voltada para o monitoramento das Águas Superficiais, fundamentada nas características das principais informações referentes a: política de uso e ocupação do solo; matriz de fontes de poluição e cadastro de usos e usuários.
Esta rede está baseada na consistência espacial e temporal de informações a serem consolidadas, de modo a permitir a avaliação da quantidade e da qualidade das águas das principais unidades de recursos hídricos do DF.
A rede foi planejada e implantada com 44 (quarenta e quatro) estações, monitorando dados de chuvas e níveis fluviais, permitindo também a determinação das descargas líquidas e sólidas, e o monitoramento da qualidade das águas.

## Slide 5
Rede de Monitoramento Superficial – ADASA/DF
Bacia | Total
Preto / São Marcos | 18
Descoberto | 5
Paranoá | 3
São Bartolomeu | 8
Alagado / Sta Maria | 2
Maranhão | 8
Total | 44

## Slide 7
  As observações
Nas estações estão sendo realizadas medições de descarga líquida e sólida, que permitirão a determinação da curva cota-descarga, para posterior geração da série de vazões e análise do transporte de sedimentos; são realizadas também medições de parâmetros qualitativos (sonda multiparamétrica) e coleta de amostras de água; desse modo pretende-se caracterizar quantitativa e qualitativamente os corpos d’água do DF.
  Freqüência
  Medições mensais de parâmetros quantitativos – vazão e outras, e medições trimestrais para os parâmetros qualitativos – coleta de amostras (tempo mínimo de dois anos).

## Slide 8
a segunda rede de monitoramento é a de monitoramento das Águas Subterrâneas, concebida para consolidar um diagnóstico dos sistemas poroso e fraturado.
Com base nesse entendimento foram identificados um total de 64 pontos de monitoramento, nos quais serão instalados duas estações de amostragem - uma em cada domínio – poroso e fraturado.

## Slide 9
Considerando-se dois poços por ponto indicado,
são 128 poços piezométricos de monitoramento.
Bacia | Nº Pontos | Nº Poços
Preto | 10 | 20
São Bartolomeu | 17 | 34
Paranoá | 11 | 22
Alagado/Santa Maria | 5 | 10
Descoberto | 10 | 20
Maranhão | 11 | 22
Total | 64 | 128

## Slide 11
Rede de Monitoramento Piezométrica – ADASA/DF
Sistema Fraturado
Bacia Subsistema | Paranoá | Descoberto | São Bartolomeu | Alagado | Maranhão | Preto | São Marcos | TOTAL
R4 |  | 5 | 3 |  | 2 |  |  | 10
S/A | 4 |  |  |  |  |  |  | 4
PPC |  |  |  |  | 7 |  |  | 7
R3/Q3 | 2 |  | 4 | 3 | 1 |  |  | 10
Bambuí |  |  | 1 |  |  | 8 |  | 9
F |  |  | 8 |  |  | 1 | 1 | 10
F/Q/M |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
A | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 6
Araxá |  | 5 | 0 | 2 |  |  |  | 7
TOTAL | 11 | 10 | 17 | 5 | 11 | 9 | 1 | 64
Sistema Poroso
Bacia Subsistema | Paranoá | Descoberto | São Bartolomeu | Alagado | Maranhão | Preto | São Marcos | TOTAL
P1 | 2 |  | 4 | 3 |  |  |  | 9
P2 | 9 |  |  |  |  | 3 | 1 | 13
P3 |  | 8 | 6 | 1 | 1 |  |  | 16
P4 |  | 2 | 7 | 1 | 10 | 6 |  | 26
TOTAL | 11 | 10 | 17 | 5 | 11 | 9 | 1 | 64

## Slide 14
Proposta do PGIRH
Rede da ADASA

## Slide 15
  Observações
Nas estações piezométricas o monitoramento será por controle do nível piezométrico e da qualidade da água, de preferência em condições estáticas, com a utilização de sensores automáticos, instalados em poços abertos exclusivamente para este fim.
  Freqüência
  Coleta mensal dos dados dos dataloggers, apropriados de 2/2 horas, e coleta trimestral para análise qualitativa.
    Parâmetros
    Aquisição in situ – pH, CE, T, TSD, EH (Potencial de Oxidação);
    Amostra para análise bacteriológica – coliformes termotolerantes e coliformes totais;
    Demais parâmetros físico-químicos (em laboratório) – OD, NO3, PO4, Fe, Al, Mn, Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3, Dureza Total e P Total

## Slide 16
BNWPP – BANK NETHERLANDS WATER PARTNERSHIP PROGRAM
IBRD - INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
DIRETRIZES PARA CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE POÇOS RASOS, POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E POÇOS DE MONITORAMENTO NO DISTRITO FEDERAL
Geólogo José Eloi Guimarães Campos
outubro de 2008
“O principal objetivo do presente documento é descrever a metodologia completa para a construção dos diferentes tipos de poços para explotação de água subterrânea e monitoramento quantitativo e qualitativo dos aqüíferos do território do Distrito Federal, bem como apresentar as diretrizes gerais para a operação dos poços e sistemas de abastecimento baseados na explotação dos mananciais subterrâneos.
Como existem inúmeros manuais e normas técnicas que descrevem as metodologias e diretrizes para a construção de poços - as normas da ABNT e o Manual da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas -, além de diversos livros didáticos - Roscoe Moss Company 1990 e Driscoll 1995 -, este trabalho não tem a pretensão de modificar ou propor amplas mudanças da forma de se construir e operar os poços, mas apenas sistematizar uma norma que possa ser aplicada às condições encontradas nos aqüíferos do Distrito Federal.”

## Slide 17
CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO
“Os poços de monitoramento, comumente denominados de piezômetros, mede a carga hidráulica por elevação. Umas das aplicações dos poços de monitoramento é a medida da distância entre a superfície do terreno onde o poço está instalado e o nível d’água. Este valor pode ser referenciado a um datum e dessa forma transformado em carga hidráulica por elevação.”
“Um poço de monitoramento, em princípio, é muito similar a um poço produtor, entretanto como é construído com os propósitos de avaliar a qualidade e as variações do nível da água subterrânea, sua instalação requer maiores cuidados relativos a questões sobre o risco a contaminação e variações sazonais do nível d’água (Fetter 1994).”
“De forma geral poços utilizados para monitoramento do nível d’água apresentam filtros longos, enquanto aqueles para o monitoramento da qualidade ou diretamente envolvidos em estudos de contaminação do aqüífero, devem ser do tipo filtros curtos. No caso de poços para as duas aplicações os poços deverão ter filtros curtos.”

## Slide 18
A figura ao lado mostra o desenho padrão do poço de monitoramento. Neste caso os pontos fundamentais a serem considerados são:
  Posicionamento de filtros apenas em porções específicas do poço (comumente na seção basal);
  Envolvimento do filtro com tela de PVC;
  Aplicação de um selo de bentonita (ou qualquer outro material com baixa condutividade hidráulica);
  Implantação de laje de proteção em concreto;
  Instalação de sistema eficiente de tamponamento (inclusive cadeado).

## Slide 19
Requisitos Gerais de Construção
Quando do processo construtivo dos poços de monitoramento, deverão ser observados os seguintes itens:
  A construção do poço tubular profundo, para monitoramento de água subterrânea, deverá seguir as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, respectivamente, NBR 12212 e NBR 12244, de 1992, e a NBR 13895, atualizada pela NBR 15495, de 2007;
  Todos os poços deverão ser revestidos com tubos de PVC Geomecânico, sendo integralmente no caso dos poços para monitoramento do aqüífero raso (sistema poroso), e nas porções necessárias, no caso dos poços para monitoramento dos aqüíferos profundos (sistema fraturado);
  Todos os poços, rasos (sistema poroso) e profundos (sistema fraturado), deverão ter um sistema especial de proteção em sua porção externa, para proteção da parte superior da tubulação que ficará acima do nível do terreno;
  A parte externa do tubo geomecânico deverá ter no mínimo 30 (trinta) centímetros acima da superfície do solo, e deverá ter dispositivo de proteção;
Esse dispositivo deverá ter sistema de fechamento tipo “quicklock”, proporcionando o travamento superior da tampa mesmo sem o uso de cadeado, possuir anel de vedação que garanta a proteção hermética do poço contra líquidos, poeira e insetos, além de permitir que a identificação do poço seja feita com tipos diretamente na parte superior da tampa;
  Além desse dispositivo deverá ser implantado também um sistema especial de proteção do tubo geomecânico, que poderá ser feito com tubo de aço de no mínimo 6” (polegadas) de diâmetro, ou por uma caixa de alvenaria de 10 centímetros de espessura, revestida, que deverá ter uma cobertura removível;
  A cobertura removível do sistema especial de proteção - tampa de proteção – deverá permitir a colocação de cadeado, de modo a evitar o acesso de pessoas não autorizadas; o cadeado a ser utilizado deverá ter corpo de latão maciço, com orifício de descarga de água, com dupla trava, haste de aço cementada e cromada;
  O sistema especial de proteção - tubo de aço ou a caixa de alvenaria - deverá ter altura máxima de 70 centímetros acima do nível do solo;
1/3

## Slide 20
  Deverá ser construída uma laje de concreto, traço de 1:1:2 (cimento, areia, brita), a partir do sistema de proteção - tubo de aço ou caixa de alvenaria - com declividade mínima de 5% do centro para a borda; com espessura mínima de 10 (dez) centímetros, e comprimento não inferior a 01 (um) metro;
  Deverá ser implantada área de proteção de 05 (cinco) metros a partir dos limites da laje de proteção do poço, que deverá ser cercada; essa cerca deverá ser feita em madeira de lei, com seção quadrada de 80 mm X 80 mm, com 1,60 metro de altura acima do nível do solo, e telada com tela tipo alambrado, de arame galvanizado fio nº 14, e malha de 2” (50 mm) de abertura. Deverá ser instalado portão de acesso, a ser montado com três dobradiças de sustentação e fecho que permita o uso de cadeado. Em situações especiais, desde que aprovado pela ADASA, a área de proteção poderá ser diminuída, porém nunca inferior a 01 (um) metro. A área de proteção poderá envolver os dois poços – raso e o profundo;
  Os poços de monitoramento só poderão ser construídos longe das fossas posicionadas nas proximidades, a fim de evitar a contaminação do aqüífero, e deverão ter uma distância mínima de 50 (cinqüenta) metros destas;
  O filtro de areia a ser utilizado no processo construtivo dos poços deverá utilizar material que observe a seguinte característica – estar entre peneiras N° 40 e Nº 6 (passar por peneira nº 40 e ficar retido em peneira nº 6);
  Deverá ser utilizado um pré-filtro de material silicoso, bem selecionado e com grãos arredondados, com granulometria adequada que é correspondente a diâmetro maior do que a abertura do filtro, para todos os poços rasos (sistema poroso) e para os profundos (sistema fraturado) em que seja necessária a instalação de seções de filtros;
  Os poços de monitoramento rasos (sistema poroso) e profundos (sistema fraturado) deverão ter diâmetros finais de revestimento de 4” e a parte inicial de 6” ou 8” de diâmetro;
  A porção do poço para monitoramento das águas profundas perfurada em material inconsolidado deverá ser revestida sendo que o espaço anelar, resultante do revestimento com a parede do furo, deverá ser preenchido com concreto, traço de 1:1:2 (cimento, areia, brita), a fim de evitar possíveis contaminações dos aqüíferos por meio de percolação de águas superficiais indesejáveis;
2/3

## Slide 21
  O selo de isolamento dos poços rasos (sistema poroso) deverá ter no mínimo 2 (dois) metros de extensão e ser desenvolvido com bentonita;
  Deverá ser providenciado um boletim de perfuração e descrição geológica dos materiais perfurados e identificação das fendas e dados construtivos. No boletim deverá ser apresentada a velocidade de avanço diário em cada trecho perfurado.
  Em 15 poços profundos (sistema fraturado) a serem escolhidos pela equipe técnica da ADASA, esses deverão ser construídos com a seguinte técnica especial: perfurados em 8” até a rocha sã; perfurados em 6” até a profundidade final; com concretagem do espaço anelar (até a rocha sã) compondo um isolamento absoluto de toda a seção;
  Em 25 poços profundos (sistema fraturado) escolhidos pela equipe da ADASA, deverá ser desenvolvido um ensaio de bombeamento de 12 a 15 horas consecutivas do tipo Escalonado - com três vazões crescentes -;
  As amostras de calha dos poços de monitoramento profundos (sistema fraturado) deverão ser recolhidas a cada 3 metros de avanço da perfuração e estocadas em sacos plásticos. As amostras dos poços de monitoramento rasos (sistema poroso) deverão ser recolhidas a cada 1,5 metro e também estocadas em sacos plásticos. As amostras deverão ter no mínimo 1,0 kg (um quilograma) para permitir futura análise do material;
  O método a ser utilizado para a perfuração não deve utilizar fluídos de perfuração que possam influir na composição química da água de amostragem;
  Quando da perfuração do conjunto de poços de monitoramento, no ponto selecionado, deverá ser perfurado inicialmente o poço profundo (sistema fraturado) e realizado todo o serviço de isolamento e proteção, antes da perfuração do poço raso (sistema porosos); a distância entre os dois poços - raso e profundo – deverá ser maior ou igual a 5 (cinco) metros;
  Deverá ser criado meio (tipo vala), em torno da área de proteção do poço, que mantenha as águas de enxurrada fora da área de proteção.
3/3

## Slide 22
EDUARDO COSTA CARVALHO
Superintendência de Recursos Hídricos – SRH
Tel 3961-4906
eduardo.carvalho@adasa.df.gov.br
Obrigado