## Slide 1
Drª Dorothy Carmen Pinatti Casarini
VICE-PRESIDENTE DA ABAS
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 396 CLASSIFICAÇÃO E DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA O ENQUADRAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 CEP 05489-900 - São Paulo - SP
tel: (011) 3133-3576
e-mail: dorothyc@cetesbnet.sp.gov.br
Notes: <number>

## Slide 2: SUMÁRIO
CONSIDERAÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE: LEI 6938/81 E SOBRE A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS LEI 9433/97.
SISTEMA DE CLASSES DE QUALIDADE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA.
CONDIÇÕES E PADRÕES DE QUALIDADE.
CRITÉRIOS PARA REDE DE MONITORAMENTO
DIRETRIZES PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS FONTES DE POLUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA SUBTERRÂNEA.
DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA ENQUADRAMENTO DAS AGUAS SUBTERRÂNEAS.
PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO EM UMA BACIA HIDROGRÁFICA.
CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Notes: <number>

## Slide 3
Formular normas e planos para:
  Racionalizar o uso do solo,água e ar.
  Planejar e fiscalizar os recursos ambientais ar, água, solo,fauna e flora.
  Proteger os ecossitemas com preservação de áreas.
  Licenciar as atividades poluidoras.
  Monitorar a Qualidade ambiental e outras.
Executado por ações de controle pelo:IBAMA e Órgãos Ambientais.
Instrumentos:Padrões de qualidade, zoneamento, avaliação impacto, licenciamento, áreas de proteção, SIGMA.
Integração da Gestão - Qualidade e Quantidade do Recurso Hídrico.
Integração do Gestão do RH com a Gestão Ambiental e o Uso do Solo.
Integração da Gestão das bacias Hidrográficas com estuários e zonas costeiras
Planejamento articulado entre usuários e gestores dos três níveis de governo.
Executado por ações participativas em colegiado pelo :
CRH Estaduais, Órgãos Gestores Estaduais, CBHs e Agências de Água.
Instrumentos: Planos de RH,enquadramento segundo uso, outorga, cobrança, compensação a Município e SIGRH
Política de Recursos Hídricos - 9433/97
SINGREH-CNRH Diretrizes da
Gestão de Recursos Hídricos
Política Ambiental - 6938/81
SISNAMA-CONAMA Diretrizes da Gestão Ambiental
Notes: <number>

## Slide 4
Os recursos ambientais águas superficiais e subterrâneas só serão recursos hídricos, se tiverem quantidade e qualidade que são conhecidas por meio de monitoramento.
NÃO SE PROTEGE O QUE NÃO SE CONHECE
A Política Ambiental foi, complementada pelos legisladores pela Política de Recursos Hídricos em 1997, como um marco inovador, a fim de implementar ambas as Políticas na bacia hidrográfica.
O resultado é a gestão descentralizada dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas, integrando ações do Poder Público, da Sociedade e dos Usuários da água (Empresas, Concessionárias, Prefeituras, Autarquias), a fim de executar-se o planejamento do uso sustentável dos recursos hídricos.
Notes: <number>

## Slide 5: DEFINIÇÕES SOBRE CLASSIFICAÇÃO
  Classificação: qualificação das águas subterrâneas em função de padrões de qualidade que possibilite o seu enquadramento;
  Classe de qualidade: conjunto de condições e padrões (VRQ e VMP) de qualidade de água necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais e futuros;
  Condição de qualidade: qualidade apresentada pelas águas subterrâneas, num determinado momento, frente aos requisitos de qualidade dos usos;
Notes: <number>

## Slide 6: CLASSIFICAÇÃO - DEFINIÇÕES
Valor de Referência de Qualidade – VRQ. Concentração ou valor de um dado parâmetro que define a qualidade natural da água subterrânea.
Valor Máximo Permitido VMP. Limite máximo permitido de um dado parâmetro, especifico para cada uso da água subterrânea.
  VMPr+ valor máximo permitido mais restritivo entre todos os usos preponderantes.
  VMPr- valor máximo permitido menos restritivo entre todos os usos preponderantes
Notes: <number>

## Slide 7: PRINCIPAL ÓTICA DA CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS:
  Os Órgãos Gestores como responsáveis, devem definir diretrizes para classificar as águas subterrâneas na profundidade onde estão ocorrendo as captações para os usos preponderantes:
    a caracterização hidrogeológica e hidrogeoquímica para determinar os VRQ;
    levantamento da localização das fontes de poluição para conhecer e controlar as principais substâncias antrópicas;
    a caracterização da vulnerabilidade das águas subterrâneas ao risco de poluição.
Notes: <number>

## Slide 8: PRINCÍPIOS BÁSICOS DA RESOLUÇÃO CONAMA 357 SOBRE CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
  Usa como unidade de planejamento a bacia hidrográfica e como unidade de enquadramento o trecho do rio;
  classifica as águas superficiais para usos preponderantes em função da alocação de fontes pontuais de poluição no entorno dos corpos de águas superficiais;
  considera que a qualidade das águas superficiais apresentam-se em sua maioria inadequadas para consumo humano devendo ser tratada;
  considera que a água superficial recupera rapidamente sua qualidade o que permite o lançamento de cargas poluidoras; e
  objetiva também a manutenção do volume de água no corpo hídrico superficial.
Quando cada classe é estabelecida no enquadramento novas diretrizes de uso e ocupação do solo deverão ser definidas.
Notes: <number>

## Slide 9: PRINCÍPIOS BÁSICOS DA RESOLUÇÃO CONAMA 396 SOBRE CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
  Usa como unidade de planejamento a bacia hidrográfica (ou sub-bacia) e como unidade de enquadramento o aqüífero, conjunto de aqüíferos ou porção destes;
  usa como base as características hidrogeológicas e hidrogeoquímicas;
  classifica as águas subterrâneas para usos preponderantes em função do controle das fontes pontuais e difusas de poluição localizadas principalmente nas áreas de recarga de aqüífero;
  considera que a qualidade das águas subterrâneas apresentam-se em condições apropriadas para uso in natura e somente em escala pontual apresenta-se com desconformidades; e
  considera que as águas subterrâneas têm lenta capacidade de recuperar sua qualidade não permitindo o lançamento direto de cargas poluidoras, pois se as águas subterrâneas se contaminarem, exigirá grande investimento econômico e um longo tempo para sua remediação.
Quando cada classe é estabelecida no enquadramento novas diretrizes de uso e ocupação do solo deverão ser definidas.

## Slide 10
Os padrões das Classes das águas subterrâneas de 1 a 4 deverão ser estabelecidos com base:
Nos Valores de Referência de Qualidade – VRQs das substâncias de ocorrência natural (inorgânicos-metais), a ser determinados pelos Órgãos Estaduais Ambientais ou outro Órgão competente. Os VRQs são obtidos por meio de rede de monitoramento.
Nos Valores Máximos Permitidos - VMPs das susbstâncias antrôpicas (inorgânicas-metais e orgânicas) para cada uso preponderante, observados os Limites de Quantificação Praticáveis (LQP) apresentados no Anexo 1 - Padrões por uso da água, da Resolução CONAMA nº 396.
Notes: <number>

## Slide 11
  AS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS SÃO CLASSIFICADAS EM:
Notes: <number>

## Slide 12
Classe 1: o VRQ <ou = VMPr+ Classe 2: o VRQ > VMPr+
Notes: <number>

## Slide 13
Notes: <number>

## Slide 14
Anexo I
Apresenta uma lista de parâmetros com maior probabilidade de ocorrência em águas subterrâneas, seus respectivos Valores Máximos Permitidos (VMPs) para cada um dos usos considerados como preponderantes e os limites de quantificação praticáveis (LQP), considerados como aceitáveis para aplicação da Resolução CONAMA 396.

## Slide 15: PADRÕES PARA CADA USO DE ÁGUA - Anexo 1 – Res 396
  As águas subterrâneas no momento do uso, deverão atender os seguintes Padrões:
  Consumo humano: os padrões de potabilidade da Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde ou sua sucessora.
  Recreação: os padrões da resolução CONAMA 274/2000 ou sua sucessora.
  Irrigação e dessedentação de animais: os padrões deverão atender legislação específica brasileira ou na sua falta, os valores recomendados pela “Food and Agricultural Organization” –
  Respeitada a legislação vigente, outros usos das águas subterrâneas poderão ter seus padrões ou valores estabelecidos pelos Órgãos dos Estados, Distrito Federal e Municipais.
Notes: <number>

## Slide 16
Anexo I

## Slide 17
O Anexo II apresenta, a titulo de ilustração, uma derivação de padrões para algumas substancias escolhidas de acordo com o artigo 12.

## Slide 18
O Anexo II
continua

## Slide 19
O Anexo II, continuação......

## Slide 20: A DEMANDA POR RECURSOS HÍDRICOS COM QUALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO RESULTOU NA NECESSIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS, QUALIDADE E QUANTIDADE. PRINCIPAL FERRAMENTA PARA IMPLANTAR TODOS OS INSTRUMENTOS DA GESTÃO É O MONITORAMENTO. DEFINIÇÃO DE MONITORAMENTO SEGUNDO Uil et al, 1999: COLETA DE DADOS EM INTERVALOS REGULARES DE TEMPO, GERALMENTE RELACIONADOS A UMA LOCALIDADE E PROFUNDIDADE, DE MODO A PROVER INFORMAÇÕES SOBRE AS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, TANTO EM QUALIDADE COMO EM QUANTIDADE.

## Slide 21: MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO MUNDO

## Slide 22: MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO MUNDO

## Slide 23
A ONU POR MEIO DO GLOBAL ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEM- GEMS, DEFINIU CRITÉRIOS PARA REDES GLOBAIS DE MONITORAMENTO DE ÁGUA DOCE.
A COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPÉIA, O PARLAMENTO EUROPEU, O CONSELHO E A AGÊNCIA AMBIENTAL EUROPÉIA- EEA :
  DEFINIU CRITÉRIOS PARA COMPATIBLILIZAÇÃO DE REDES DE MONITORAMENTO DOS PAÍSES MEMBROS DA CE – EUROWATERNET.
  PUBLICOU A DIRETIVA DAS ÁGUAS Nº 60/2000/EC DE 22/12/2000: DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DA ÁGUA E ESTABELECE QUE A REDE DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS, POR BACIA HIDROGRÁFICA, DEVE ESTAR IMPLEMENTADA ATÉ 2006.
  PUBLICOU A DIRETIVA Nº 118/2006/EC DE 12.12.2006 (DIRETIVA FILHA 60/2000/EC): DISPÕE SOBRE PROTEÇÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA À POLUIÇÃO E SUAS ALTERAÇÕES DE QUALIDADE.
REDES DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS NA EUROPA

## Slide 24
ESTADOS UNIDOS
  EPA- ENVIROMENT PROTECTION AGENCY= AGÊNCIA AMBIENTAL COORDENA SISTEMA DE DADOS OBTIDOS NOS MONITORAMENTOS ESTADUAIS EM PONTOS DE AMOSTRAGEM: SISTEMA DE RODIZIO X PONTOS FIXOS.
BRASIL
  PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE MONITORAMENTO:
    GEF – AQUÍFERO GUARANI
    CPRM
    ANA
  NO ESTADO DE SÃO PAULO
    CETESB – MONITORAMENTO AMBIENTAL
    VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MONITORAMENTO DE POTABILIDADE (PROAGUA).
    DAEE - REDE PIEZOMÉTRICAS, PLUVIOMETRICA E FLUVIOMETRICA

## Slide 25
PROJETO DE REDE
OBJETIVOS
BASES LEGAIS
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO
LOGISTICA: NECESSÁRIA X DISPONÍVEL
PLANEJAMENTO
IMPLANTAÇÃO
SELEÇÃO DO CORPO HÍDRICO
DENSIDADE DE PONTOS DE AMOSTRAGEM
SELEÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM
DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS MONITORADOS
DEFINIÇÃO DAS FREQÜÊNCIAS DE AMOSTRAGEM
DIMENSIONAMENTO
OPERAÇÃO
PREPARAÇÃO DA CAMPANHA DE COLETA
REALIZAÇÃO DAS COLETAS
COLETA DE AMOSTRAS
DEFINIÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA
ANÁLISES LABORATO.
CONTROLE DE ERROS ANALÍTICOS
ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES
INTERPRETAÇÃO ESTATÍSTICA E MAPAS
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
GERENCIAMENTO
DE INFORMAÇÕES
VALIDAÇÃO
RESULTADOS ATENDEM AOS OBJETIVOS?
APERFEIÇOAMENTO DO PROJETO E/OU OPERAÇÃO
UTILIZAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES

## Slide 26
PROJETO DE REDE CONCEPÇÃO OBJETIVOS
CARACTERIZAR A QUALIDADE NATURAL POR BACIAS HIDROGRÁFICAS;
CARACTERIZAR OS PARÂMETROS HIDROGEOLÓGICOS;
CARACTERIZAR A CONDIÇÃO DE NÍVEL D’ÁGUA NOS CORPOS HÍDRICOS;
DETERMINAR A INTERAÇÃO DA PLUVIOMETRIA X NÍVEL D’ÁGUA;
IDENTIFICAR ÁREAS COM ALTERAÇÕES DE QUALIDADE E/OU QUANTIDADE;
AVALIAR INFLUÊNCIA DE FONTES DE POLUIÇÃO;
SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO DA QUALIDADE E DA QUANTIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS; E
AVALIAR A EFICÁCIA E TENDÊNCIAS DESSAS AÇÕES A LONGO TERMO EM PERÍODOS DE 5 ANOS.
CLASSIFICAR E EFETUAR O ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS.
EXECUTAR A GESTÃO EFETIVA, NA PRÁTICA, DOS RECURSOS HÍDRICOS.

## Slide 27
PROJETO DE REDE
CONCEPÇÃO
COORDENAÇÃO:
  ANA EM PARCERIA COM OS ÓRGÃOS GESTORES (QUANTIDADE E QUALIDADE) E O CPRM POR MEIO DE:
  PLANEJAMENTO, PROTOCOLOS, TREINAMENTO E ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
EXECUÇÃO:
  ÓRGÃOS GESTORES DA QUANTIDADE E QUALIDADE
  VIGILÂNCIA SANITÁRIA
  INSTITUTOS DE PESQUISA: CPRM, IG, IPT
  UNIVERSIDADES
  PREFEITURAS
  AGÊNCIAS DE BACIA
  CONCESSIONÁRIAS
  PROPRIETÁRIOS DE POÇOS

## Slide 28
PROJETO DE REDE
CONCEPÇÃO LOGISTICA: NECESSÁRIA X DISPONÍVEL
CAPACIDADE ANALÍTICA INSTALADA DAS INSTITUIÇÕES PARA EXECUTAR:
  GRANDE Nº DE AMOSTRAS E
  LIMITES DE QUANTIFICAÇÃO ADEQUADOS.
INTEGRAÇÃO ENTRE ENTIDADES PARTICIPANTES
  MAXIMIZAÇAO DE RECURSOS HUMANOS:
  OS ÓRGÃOS PARTICIPANTES MANTÊM A PROPRIEDADE SOBRE OS DADOS QUE COLETAM.
RECURSOS FINANCEIROS:
  DOTAÇÃO PRÓPRIA DE RECURSOS DOS ORGÃOS GESTORES, CPRM, CONCESSIONARIAS OU RECURSOS DO:
        PAC
        FUNDOS DE GESTÃO ESTADUAIS (FEHIDRO)
        PNMA
        INSTITUIÇÕES DE FOMENTO COMO CTHIDRO, CNPQ, FAPESP E OUTROS.

## Slide 29
IMPLANTAÇÃO
DIMENSIONAMENTO SELEÇÃO DO CORPO HÍDRICO
EM CADA UGRHI, DEVEM SER IDENTIFICADOS OS CORPOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS PRIORITÁRIOS, EM FUNÇÃO:
  · DA DELIMITAÇÃO TRIDIMENSIONAL DOS CORPOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS;
  · DO MODELO CONCEITUAL DE REGIME DE FLUXO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SUA INTERCONEXÃO COM AS ÁGUAS SUPERFICIAIS;
  · DA VULNERABILIDADE NATURAL DOS AQÜÍFEROS AO RISCO DE POLUIÇÃO;
  · DAS FONTES POTENCIAIS DE POLUIÇÃO;
  · DA DENSIDADE DE POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO (VÁRIOS USOS);
  · DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E SEU HISTÓRICO; E
  · DOS RESULTADOS PRÉVIOS DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES NATURAIS.

## Slide 30
IMPLANTAÇÃO
DIMENSIONAMENTO: DENSIDADE DE PONTOS DE AMOSTRAGEM
DIVISÃO DA UGRHI EM QUADRÍCULAS:
  20 X 20 KM - QUADRÍCULA BASE
  10 X 10 KM - EM CORPOS HÍDRICOS PRIORIZADOS
  5 X 5 KM - EM ÁREAS COM INTENSA PRESSÃO ANTRÓPICA.
SELEÇÃO DE PELO MENOS 1 PONTO DE MONITORAMENTO POR QUADRÍCULA:
  PREFERENCIALMENTE PRÓXIMOS DE PONTO DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E PLUVIOMETRIA.
  NO CASO DE REDE DE POÇO TUBULAR DEVE SER SELECIONADOS PONTOS NOS AQÚIFEROS USUALMENTE MAIS UTILIZADOS.
RECOMENDADO UM MÍNIMO DE 20 E MÁXIMO DE 60 PONTOS POR UGRHI.
  NO ESTADO DE SP SIGNIFICA QUE A REDE IDEAL DE MONITORAMENTO DEVE TER DE 440 a 1320 PONTOS DE MONITORAMENTO.
O Nº DE PONTOS DE MONITORAMENTO DE NÍVEL DÁGUA PODE SER SIGNIFICATIVAMENTE MAIOR.

## Slide 31
IMPLANTAÇÃO
DIMENSIONAMENTO SELEÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM
OPÇÃO POR PONTOS FIXOS DE MONITORAMENTO:
  NASCENTES;
  POÇOS TUBULARES DE ABASTECIMENTO PARA VÁRIOS USOS PÚBLICO OU PRIVADO;
  POÇOS INSTALADOS EXCLUSIVAMENTE PARA MONITORAMENTO.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE NASCENTES:
  TER VAZÃO O ANO TODO, COM PREFERÊNCIA PARA NASCENTES COM VAZÕES MAIORES;
  A NASCENTE DEVE ESTAR PROTEGIDA CONTRA ENXURRADAS;
  DEVEM ESTAR EQUIPADAS COM OBRAS DE CAPTAÇÃO, PARA FACILITAR A COLETA; E
  ESTAR EM LOCAIS DE FÁCIL ACESSO.

## Slide 32
IMPLANTAÇÃO
DIMENSIONAMENTO SELEÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE POÇOS TUBULARES:
  OS POÇOS CONSTRUÍDOS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT
  OS FILTROS DEVEM ESTAR EM UM ÚNICO AQÜÍFERO;
  O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO POÇO:
    PVC
    AÇO INOXIDÁVEL
  PREFERÊNCIAS:
    PARA OS POÇOS MAIS RASOS;
    DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
  USAR OS POÇOS DESATIVADOS PARA MONITORAMENTO DO NÍVEL D’ÁGUA;
  AVALIAÇÃO DE AQÜÍFEROS RASOS COM NÍVEL ESTÁTICO < 20 METROS DE PROFUNDIDADE.

## Slide 33
IMPLANTAÇÃO
DIMENSIONAMENTO SELEÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO:
  O INÍCIO DA SEÇÃO FILTRANTE DEVE ESTAR ACIMA DO NÍVEL D’ÁGUA NO FINAL DA ESTAÇÃO DAS CHEIAS;
  LOCAL DE FÁCIL ACESSO, PORÉM PROTEGIDO CONTRA VANDALISMO; E
  PREFERÊNCIA A POÇOS INSTALADOS A MONTANTE DE FONTES POTENCIAIS DE POLUIÇÃO.
VISTORIA EM CAMPO
  AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO POÇO;
  AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ENTORNO:
    USO E OCUPAÇÃO DO SOLO; FONTE DE ENERGIA PARA TELEMETRIA
  OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.

## Slide 34
IMPLANTAÇÃO
DIMENSIONAMENTO SELEÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM
AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO POÇO e DO ENTORNO:

## Slide 35
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

## Slide 36
PROCEDIMENTOS MÍNIMOS PARA MONITORAMENTO
SEGUNDO RESOLUÇÃO CONAMA 396
  As amostragens e análises das águas subterrâneas deverão ser realizadas por laboratórios ou instituições que possuam critérios e procedimentos de qualidade aceitos pelos órgãos responsáveis pelo monitoramento de acordo com os seguintes procedimentos mínimos:
  I - as amostras de água subterrânea deverão ser coletadas utilizando métodos padronizados em pontos de amostragem que sejam representativos da área de interesse;
  II- no caso da amostragem ser realizada em poços tubulares e de monitoramento, estes deverão ser construídos de acordo com as normas técnicas vigentes;

## Slide 37
  III - as análises deverão ser realizadas em amostras íntegras, sem filtração ou qualquer outra alteração, a não ser o uso de preservantes que, quando necessários, deverão seguir as normas técnicas vigentes;
  IV - as análises mencionadas no inciso III, quando tecnicamente justificado, deverão também ser realizadas na fração dissolvida;
  V - as análises físico-químicas deverão ser realizadas utilizando-se métodos padronizados, em laboratórios que atendam aos limites de quantificação praticáveis, listados no Anexo I desta Resolução;
  VI - no caso de uma substância ocorrer em concentrações abaixo dos limites de quantificação praticável-LQP, aceitar-se-á o resultado como ausente para fins de atendimento desta Resolução;
PROCEDIMENTOS MÍNIMOS PARA MONITORAMENTO
SEGUNDO RES CONAMA 396

## Slide 38
  VII - no caso do limite de quantificação da amostra-LQA ser maior do que o limite de quantificação praticável-LQP, este também será aceito para atendimento desta Resolução, desde que tecnicamente justificado; e
  VIII - no caso de a substância ser identificada na amostra entre o LDM e o LQA, o fato deverá ser reportado no laudo analítico com a nota de que a concentração não pode ser determinada com confiabilidade, não se configurando, neste caso, não conformidade em relação aos VMPs definidos para cada classe.
PROCEDIMENTOS MÍNIMOS PARA MONITORAMENTO
SEGUNDO RES CONAMA 396

## Slide 39
  Art. 18. Os resultados das análises deverão ser reportados em laudos analíticos contendo, no mínimo:
I-identificação do local da amostragem, data e horário de coleta entrada da amostra no laboratório, anexando a cadeia de custódia;
II-indicação do método de análises utilizado para cada parâmetro analisado;
III-limites de quantificação praticados pelo laboratório e da amostra, quando for o caso, para cada parâmetro analisado;
IV-resultados dos brancos do método e "surrogates" (rastreadores);
V- incertezas de medição para cada parâmetro; e
VI- ensaios de adição e recuperação dos analitos na matriz (spike).
Parágrafo único. Outros documentos, tais como cartas controle, cromatogramas e resultados obtidos em ensaios de proficiência, poderão ser solicitados a qualquer tempo pelo órgão ambiental competente.
PROCEDIMENTOS MÍNIMOS PARA MONITORAMENTO
SEGUNDO RES CONAMA 396

## Slide 40
IMPLANTAÇÃO
DIMENSIONAMENTO DEFINIÇÃO DAS FREQÜÊNCIAS DE AMOSTRAGEM
QUALIDADE
  AQÜÍFEROS LIVRES – SEMESTRAL OU TRIMESTRAL( RES SMA Nº 3)
  AQÜÍFEROS CONFINADOS – ANUAL
  REAVALIAÇÃO APÓS 5 ANOS
QUANTIDADE
  MEDIÇÕES DE NÍVEL D’ÁGUA – MENSAL
  MEDIDORES AUTOMÁTICOS – DEPENDE DE DISPPNIBILIDADE DE RECURSOS

## Slide 41
Os órgãos competentes deverão:
monitorar inicialmente com freqüência, no mínimo, semestral os parâmetros selecionados ao acompanhamento da condição de qualidade da água subterrânea;
este monitoramento deverá ser definido em função das características do aquífero, das fontes de poluição e dos usos pretendidos, podendo ser reavaliada após um período representativo;
realizar, a cada cinco anos, uma caracterização da qualidade da água contemplando todos os parâmetros listados no Anexo 1, bem como outros que sejam considerados necessários.
CONDIÇÕES E PADRÕES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
Notes: <number>

## Slide 42
OPERAÇÃO
COLETA DE AMOSTRAS PREPARAÇÃO DA CAMPANHA DE COLETA
ROTEIRO – PRAZO DE VALIDADE DAS AMOSTRAS
FICHAS DE COLETA
EQUIPAMENTOS DE COLETA, DE MEDIÇÃO EM CAMPO E FRASCARIA
EQUIPE TREINADA
DURANTE A COLETA:
  SEGUIR OS PROTOCOLOS DE AMOSTRAGEM, PRESERVAÇÃO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS
ANÁLISES LABORATORIAIS DEFINIÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA
EM FUNÇÃO DOS LIMITES DE DETECÇÃO DESEJADOS.
PADRONIZAÇÃO ENTRE LABORATÓRIOS DE ACORDO COM UM BOLETIM ANALÍTICO PADRONIZADO.

## Slide 43
OPERAÇÃO
GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES
SOMENTE INFORMAÇÕES VALIDADAS SÃO INSERIDAS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EXISTENTE.
DADOS DE ORIGEM DIVERSA DA REDE DE MONITOREMENTO TAMBÉM PODEM COMPOR O CONJUNTO DE INFORMAÇÕES, DESDE QUE VALIDADOS:
  MONITORAMENTO DE FONTES POTENCIAIS DE POLUIÇÃO.
  MONITORAMENTO DE SISTEMAS PÚBLICOS E ALTERNATIVOS DE ABASTECIMENTO.
  PROCESSOS DE OUTORGA.

## Slide 44
OPERAÇÃO
GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES INTERPRETAÇÃO ESTATÍSTICA E MAPAS
NECESSIDADE DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO.
PERÍODOS DE AVALIAÇÃO:
  TRÊS ANOS – CONDIÇÃO DO CORPO HÍDRICO SUBTERRÂNEO
  DEZ ANOS - VERIFICAÇAO DE TENDÊNCIAS.
VALIDAÇÃO DE RESULTADOS DISCREPANTES – BOX PLOTS - WISKERS
CÁLCULO DAS MEDIANAS POR PONTO DE AMOSTRAGEM.
AVALIAÇÃO DAS MEDIANAS EM UMA UGHRI – CONDIÇÃO DO CORPO HÍDRICO SUBTERRÂNEO.
VALOR DE REFERÊNCIA DE QUALIDADE- VRQ: 3º QUARTIL DOS RESULTADOS.
VALOR DE ALERTA: LIMITE SUPERIOR DE CONFIANÇA DA MÉDIA ARITIMÉTICA > 75% DO PADRÃO DE POTABILIDADE.
VALOR DE INTERVENÇÃO: PADRÃO DE POTABILIDADE.
ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS – INTERPOLAÇÃO DAS MEDIANAS POR KRIGAGEM.

## Slide 45
OPERAÇÃO
GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
RELATÓRIOS TÉCNICOS
RELATÓRIOS SIMPLIFICADOS
DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET
VALIDAÇÃO
UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RESULTADOS ATENDEM AOS OBJETIVOS?
APERFEIÇOAMENTO DO PROJETO E/OU OPERAÇÃO
SUBSÍDIO À TOMADA DE DECISÃO PELOS ÓRGÃOS: CNRH, ANA, CPRM, CRH, ORGÃOS AMBIENTAIS E ORGÃOS GESTORES.
RETRO ALIMENTAÇÃO DO PROJETO DE REDE DE MONITORAMENTO.

## Slide 46
Executar as DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA O CONTROLE DAS FONTES DE POLUIÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS em cumprimento às Resoluções CONAMA 396 e CNRH 92 (sobre diretrizes para proteção de água subterrânea) publicadas a fim de promover:
1. a proteção da qualidade da água subterrânea implementando:
  áreas de Proteção de Aqüíferos;
  perímetros de Proteção de Poços de Abastecimento; e
  áreas de Restrição e Controle do Uso da Água Subterrânea. Áreas de Restrição e Controle do Uso da Água Subterrânea, em caráter excepcional e temporário, quando, em função da condição da qualidade e quantidade da água subterrânea, houver a necessidade de restringir o uso ou a captação da água para proteção dos aqüíferos, da saúde humana e dos ecossistemas.
Ações que devem ser executadas pelos Órgãos Ambientais em conjunto com os Órgãos Gestores dos recursos hídricos
Notes: <number>
<number>

## Slide 47
Controle da cunha salina em aqüíferos, sem alterar a qualidade das águas subterrâneas. Só permitir desde que não cause alteração da qualidade das águas subterrâneas e que provoque restrição aos usos preponderantes.
Controle da injeção para remediação sem alterar a qualidade das águas subterrâneas do entorno. Deverá ter o controle dos órgãos competentes com o objetivo de alcançar ou manter os padrões de qualidade para os usos preponderantes e prevenir riscos ambientais e não deverá promover a alteração da condição da qualidade das águas subterrâneas do entorno.
Controle da injeção ou recarga, por meio de um programa específico de monitoramento da qualidade da água subterrânea.
Autorização da a injeção direta em águas subterrâneas enquadradas em Classe 5, mediante apresentação de estudos hidrogeológicos.
Ações dos Órgãos Ambientais em conjunto com os Órgãos Gestores dos recursos hídricos
Notes: <number>
<number>

## Slide 48
Autorização da aplicação e disposição de efluentes e de resíduos em solos, atendendo às seguintes exigências técnicas e condicionantes:
  não permitida na Classe Especial;
  não poderão conferir às águas subterrâneas características em desacordo com o seu enquadramento;
  mediante apresentação de plano de aplicação e programa de monitoramento da qualidade da água subterrânea.
Ações dos Órgãos Ambientais em conjunto com os Órgãos Gestores dos recursos hídricos
Notes: <number>
<number>

## Slide 49
O enquadramento das águas subterrâneas dar-se-á de acordo com as normas e procedimentos definidos na Resolução do CNRH nº 91 observadas as seguintes diretrizes ambientais:
  As classes serão estabelecidas com base nos usos preponderantes mais restritivos atuais ou pretendidos, exceto para a classe 4, para a qual deverá prevalecer o uso menos restritivo.
  Deve ser considerados no mínimo:
  I. a caracterização hidrogeológica e hidrogeoquímica;
  II. a caracterização da vulnerabilidade e dos riscos de poluição;
  III. o cadastramento de poços existentes e em operação;
  IV. o uso e a ocupação do solo e seu histórico
  V. a viabilidade técnica e econômica do enquadramento
  VI. a localização das fontes potenciais de poluição;
  VII. a qualidade natural e a condição de qualidade das águas subterrâneas.
DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA O ENQUADRAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Notes: <number>
<number>

## Slide 50
Deverão ser empreendidas ações de controle ambiental para a adequação da qualidade da água à sua respectiva classe, exceto para as substâncias que excedam aos limites estabelecidos devido à sua condição natural.
A adequação gradativa da condição da qualidade da água aos padrões exigidos para a classe deverá ser definida levando-se em consideração:
  as tecnologias de remediação disponíveis;
  a viabilidade econômica;
  o uso atual e futuro do solo e das águas subterrâneas;
  ser aprovada pelo órgão ambiental competente.
Constatada a impossibilidade da adequação da qualidade da água à Classe, deverão ser realizados estudos visando o reenquadramento da água subterrânea.
.
DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA ADEQUAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS AO PADRÃO DA CLASSE DO SEU ENQUADRAMENTO
Notes: <number>
<number>

## Slide 51
Medidas de contenção das águas subterrâneas deverão ser exigidas pelo órgão competente, quando tecnicamente justificado.
Os estudos para enquadramento das águas subterrâneas deverão observar a interconexão hidráulica com as águas superficiais, visando compatibilizar as respectivas propostas de enquadramento.
Ficam estabelecidos como condicionantes para o enquadramento das águas subterrâneas em Classe 5 que as mesmas estejam em aqüíferos confinados e que apresentem valores de Sólidos Totais Dissolvidos superiores a 15.000 mg/L.
.
DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA O ENQUADRAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Notes: <number>
<number>

## Slide 52: PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO EM UMA UNIDADE DE GERENCIAMENTO - UGRHI 10 -

## Slide 53: UMA UNIDADE DE GERENCIAMENTO - UGRHI 10 -

## Slide 55
HIDROGRAFIA PRINCIPAL
DA UGRHI 10

## Slide 56
SUB BACIAS DA UGRHI 10
Baixo Sorocaba
6
Médio Sorocaba
4
Alto Sorocaba
3
Médio Tietê Inferior
5
Médio Tietê Superior
1
Médio Tietê Médio
2

## Slide 57
AQÜÍFEROS DA UGRHI 10 E SUAS POTENCIALIDADES

## Slide 59
VULNERABILIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS AO RISCO DE POLUIÇÃO

## Slide 60
POÇOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA UGHRI 10
1
2
3
4
5
6
~ 500 POÇOS PRIVADOS
70 POÇOS DE ABASTEC. PÚBLICO

## Slide 61
Figura 9 - Áreas indicadas para incremento da conectividade na UGRHI 10 (restauração de APP, averbação de reserva legal e criação de RPPN) (FIORAVANTI (2007) .

## Slide 62
AQÜÍFEROS E QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA
SULFATOS
NITRATO
FLUORETOS

## Slide 63
EXEMPLO DE CLASSIFICAÇÃO
Condição de Classe 3
NO3 < VMP mas indica alteração antrópica
Pode ser Classe Especial
APA Itupararanga
Condição de Classe 2
Fluoreto e Sulfato
> VMP
(origem natural)
Condição de Classe 1
Concentrações
< VRQ
Condição de Classe 4
Contaminação por solventes clorados em Porto Feliz
No caso AS importante: Classe 2

## Slide 64
PARA A CLASSIFICAÇÃO NO ESTADO
Obter mais informações sobre a qualidade da água:
  aumentando o n° de pontos de monitoramento.
Integrar dados de outras redes de monitoramento:
  dados da vigilância sanitária; das autarquias, concessionárias de água e de automonitoramento.
Iniciar o enquadramento com a seguinte priorização: UGRHIs sobre o afloramento do Aq. Guarani e Aq. Bauru, e depois as UGRHIs do Leste do Estado.

## Slide 65
O Enquadramento em Classes de Qualidade de Águas Subterrâneas resultará em um zoneamento dos aqüíferos de acordo com as diretrizes estabelecidas na Resolução CNRH Nº 92 em Unidades de Enquadramento que poderão ser protegidas de forma planejada e diferenciada tais como:
  Áreas que garantam a manutenção das áreas de proteção integral;
  áreas protegidas que garantam os usos preponderantes do recurso hídrico subterrâneo;
  áreas que permitam o licenciamento ambiental das atividades potencialmente poluidoras necessárias ao desenvolvimento sustentável; e
  áreas que permitam a injeção nas águas subterrâneas e aplicação de resíduos e efluentes no solo.
O uso e a ocupação do solo e/ou fontes de poluição nas áreas acima definidas deverá ser disciplinado e planejado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Notes: <number>

## Slide 66: A PRINCIPAL ÓTICA DO ENQUADRAMENTO INTEGRADO DAS ÁGUAS SUPERFICIAS E SUBTERRÂNEAS
O enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos deve ser realizado por meio de classes de qualidade (Resoluções do CONAMA 357 e 396) tendo como principal ótica :
    Enquadrar na bacia hidrográfica que é a unidade de gestão;
    Conhecer os usos preponderantes mais restritivos (exceção da classe 4 de água subterrânea);
    Determinar com que qualidade a água deve estar disponível e qual a quantidade de água necessária para uso; e
    Alocar recursos financeiros a fim de desenvolver ações para garantir a manutenção e melhoria de sua qualidade de acordo com as metas estabelecidas.
Em geral, a realidade nacional possibilita viabilizar economicamente somente a qualidade da água que podemos ter e não a qualidade da água que gostaríamos de ter.
Notes: <number>

## Slide 67
Grupo Tubarão - Km 68 da Castelo Branco-SP
MUITO OBRIGADA
NOVOS RAIOS PARA A GESTÃO DOS RECURSOS
HÍDRICOS que dependem do seu trabalho:
Monitorar para Conhecer a Qualidade e Classificar.
Classificar para Efetuar o Enquadramento.
  Implantar as Áreas de proteção no
  Zoneamento do Uso do Solo para
  possibilitar a proteção das águas subterrâneas efetuando o
  planejamento
  e o desenvolvimento sustentável.
Notes: <number>