## Slide 1
CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH
98ª REUNIÃO CTCOB
Atualização da Metodologia de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia do Rio São FRancisco
Alberto Simon Schvartzman
Diretor Técnico - Agência Peixe Vivo
Brasília, 10 de outubro de 2017
Notes: <number>

## Slide 2
  O QUE MUDOU ?
ATUALIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE COBRANÇA E DOS PREÇOS PÚBLICOS UNITÁRIOS
A possibilidade de medir as vazões realmente utilizadas;
O estabelecimento de coeficientes de boas práticas;
A cobrança do lançamento de efluentes pela vazão que ficará indisponível no curso de água;
A atualização dos preços públicos unitários (PPU) em 20% (vinte por cento).
Notes: <number>

## Slide 3
Cobrança pela captação de água
Notes: <number>

## Slide 4
Cobrança pela captação de água
Necessário pedido de revisão de outorga de direito de uso de recursos hídricos
Ponderação do Qcap (quando houver medição)
Notes: <number>

## Slide 5
Cobrança pela captação de água
Coeficiente de captação (Kcap)
𝑘𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒: leva em conta a classe de Enquadramento do corpo d’água no qual se faz a captação. Válido para todas as captações.
Keficiência: Coeficiente que leva em conta a eficiência do uso da água. Este coeficiente assume valores específicos para os usuários de Indústria, Mineração, Saneamento e Irrigação. Para os demais setores usuários, Keficiência =1
𝑘𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙: Coeficiente que leva em conta as particularidades dos usuários do meio rural (Aquicultura e Dessedentação animal). Para estes usuários, o 𝑘𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 assume valores específicos, como será visto mais adiante. Para os demais setores usuários, 𝑘𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙=1.

## Slide 6
Cobrança pela captação de água
Cobrança pela captação de água
Coeficiente (K eficiência)
Indústria e mineração
Índice de Reutilização (𝑘int) / Índice de água de reuso (𝑘ext) | 𝑘int | 𝑘ext
0 - 20% | 1,0 | 1,0
21 - 40% | 0,95 | 0,95
41 - 60% | 0,90 | 0,90
61 - 80% | 0,85 | 0,85
81 - 90% | 0,80 | 0,80
91 - 100% | 0,75 | 0,75
𝑘eficiência=𝑘𝑖𝑛𝑡×𝑘𝑒𝑥𝑡

## Slide 7
Cobrança pela captação de água
Cobrança pela captação de água
Coeficiente (K eficiência)
Saneamento
Coeficiente de gestão operacional 𝑘𝑂 leva em consideração o Índice de Perdas na Distribuição do usuário constante no SNIS.
𝑘eficiência= 𝑘0
Índice de Perdas de Distribuição (%) | 𝑘0 (2018) | 𝑘0 (2023)
20 < PD ≤ 30 | 0,8 | 0,9
30 < PD ≤ 40 | 0,9 | 1,0
40 < PD ≤ 50 | 1,0 | 1,1
PD > 50 | 1,1 | 1,2

## Slide 8
Cobrança pela captação de água
Cobrança pela captação de água
Coeficiente (K eficiência)
Irrigação
𝑘eficiência=𝑘sistema × 𝑘manejo
O coeficiente 𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 visa diferenciar a cobrança conforme o método de irrigação adotado pelo usuário.

## Slide 9
Cobrança pela captação de água
Cobrança pela captação de água
Irrigação
𝑘eficiência=𝑘sistema × 𝑘manejo
𝑘manejo = 𝑘manejo solo × 𝑘manejo irrig.
Tipo de Cultivo | 𝑘manejo solo
Com plantio direto ou plantio convencional com práticas conservacionistas de solo: curva de nível, barraginha (caçimba), tratamento de estradas rurais e outras | 0,8
Plantio convencional sem práticas conservacionistas | 1,0

## Slide 10
Cobrança pela captação de água
Cobrança pela captação de água
Irrigação
𝑘eficiência=𝑘sistema × 𝑘manejo
𝑘manejo =𝑘manejo solo × 𝑘manejo irrig.

## Slide 11
EXEMPLO 1 - Café irrigado com Pivô central LEPA
Local: Barreiras – BA Área irrigada: 120 ha
Consumo de água anual: 1.356.600 m³ , Classe II , sem medição de vazão
Valorcap = Qcap.out x PPUcap x Kcap
Valorcap = 1.356.600 x 0,012 x Kcap
K cap = K classe x K eficiência x K rural
K cap = 1,0 x K eficiência x 1,0
K cap = ( 0,10 x 0,8 x 0,70 ) =0,056
Ksistema
Kmanejo solo
Kmanejo irrigação
Valorcap = 1.356.600 x 0,012 x 0,056
Obs.: Novo PPU proposto
Valorcap = R$ 911,63 ou R$ 1.627,92
Valorcap = 1.356.600 x 0,010 x 0,025 = R$ 339,15 (valor anual vigente)
K cap = ( 0,10 x 1 x 1) =0,10
ou

## Slide 12
EXEMPLO 2 - Abóbora irrigada com aspersão convencional
Local: Pirapora – MG Área irrigada: 70 ha
Consumo de água anual: 575.750 m³ , Classe II , sem medição de vazão
Valorcap = Qcap.out x PPUcap x Kcap
Valorcap = 575.750 x 0,012 x Kcap
K cap = K classe x K eficiência x K rural
K cap = 1,0 x K eficiência x 1,0
K cap = ( 0,15 x 0,8 x 0,70 ) =0,084
Ksistema
Kmanejo solo
Kmanejo irrigação
Valorcap = 575.750 x 0,012 x 0,084
Obs.: Novo PPU proposto
Valorcap = R$ 580,36 ou R$ 1.036,35
Valorcap = 575.750 x 0,010 x 0,025 = R$ 143,94 (valor anual vigente)
K cap = ( 0,15 x 1 x 1) =0,15
ou

## Slide 13
EXEMPLO 3 - Uva irrigada com gotejamento
Local: Petrolina – PE Área irrigada: 25 ha
Consumo de água anual: 338.940 m³ , Classe II , sem medição de vazão
Valorcap = Qcap.out x PPUcap x Kcap
Valorcap = 338.940 x 0,012 x Kcap
K cap = K classe x K eficiência x K rural
K cap = 1,0 x K eficiência x 1,0
K cap = ( 0,10 x 0,8 x 0,70 ) =0,056
Ksistema
Kmanejo solo
Kmanejo irrigação
Valorcap = 338.940 x 0,012 x 0,056
Obs.: Novo PPU proposto
Valorcap = R$ 227,77 ou R$ 406,73
Valorcap = 338.940 x 0,010 x 0,025 = R$ 84,74 (valor anual vigente)
K cap = ( 0,10 x 1 x 1) =0,10
ou

## Slide 14
EXEMPLO 4 - Arroz irrigado por inundação
Local: Propriá – SE Área irrigada: 1.000 ha
Consumo de água anual: 15.714.000 m³ , Classe II , sem medição de vazão
Valorcap = Qcap.out x PPUcap x Kcap
Valorcap = 15.714.000 x 0,012 x Kcap
K cap = K classe x K eficiência x K rural
K cap = 1,0 x K eficiência x 1,0
K cap = ( 0,30 x 0,8 x 0,70 ) = 0,168
Ksistema
Kmanejo solo
Kmanejo irrigação
Valorcap = 15.714.000 x 0,012 x 0,168
Obs.: Novo PPU proposto
Valorcap = R$ 31.679,42 ou R$ 56.570,40
Valorcap = 15.714.000 x 0,010 x 0,025 = R$ 3.928,50 (valor anual vigente)
K cap = ( 0,30 x 1 x 1) =0,30
ou

## Slide 15
Cobrança pelo lançamento de efluentes

## Slide 16
Cobrança pelo lançamento de efluentes

## Slide 17
Cobrança pelo lançamento de efluentes
O valor a ser pago pelo lançamento de efluentes dependerá da carga de poluição lançada (nível de tratamento);
Quanto maior o tratamento e redução da carga
menor será a vazão de diluição;
menor será a vazão indisponível no curso
de água!

## Slide 18
PREÇO PÚBLICO UNITÁRIO | R$
PPU cap (R$/m3 captado) | 0,012
PPU cons (R$/m3 consumido) | 0,024
PPU lanç (R$/m3 indisponibilizado) | 0,0012
PROPOSTA PARA PPU (2018)

## Slide 19
CRITÉRIOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS PÚBLICOS UNITÁRIOS - PPU
  A Implementação do Plano de Recursos Hídricos 2016 – 2025
  Fases de implementação do plano:
    a) Fase inicial: 2016-2018 (3 anos);
    b) Fase intermediária: 2019-2021 (3 anos);
    c) Fase final: 2022-2025 (4 anos).
  Necessária atualização de preços para fazer face aos investimentos programados
  Pactuação na bacia hidrográfica para implementação do Plano de Recursos Hídricos 2016 -2025

## Slide 20
ORÇAMENTO 2016-2025
Orçamento executivo (2%)
Orçamento estratégico (98%)
532,5 milhões de reais
30,8 bilhões de reais
Abastecimento de água (25%; 7,7 bilhões reais)
Esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana (63%; 19,3 bilhões reais)
Recuperação de áreas degradadas, matas ciliares e nascentes (8%; 2,6 bilhões reais)
Outras áreas (4%; 1,2 bilhões reais)
Semiárido: 12 a 15 bilhões de reais