## Slide 1
Nota Técnica da ANA para subsidiar a definição pelo CNRH dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos em corpos d’água de domínio da União, com base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pelo CBHSF
CTCOB/CNRH, 24 de fevereiro de 2010
GECOB/SAG
Notes: <number>

## Slide 2
Introdução
Deliberação CBHSF nº 40, de 2008;
Inciso VI, art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000;
Deliberação CBHSF nº 45, de 2009;
6 Condicionantes da Res. CNRH nº 48, de 2005.

## Slide 3
Usos insignificantes

## Slide 4
Mecanismos e valores de cobrança
(Delib. CBHSF nº 40, de 2008)
Notes: <number>

## Slide 5
Valorcap = Qcap x Preçocap x Kcap
onde: Kcap = Kcap classe x Kt
Kcap classe = coeficiente que leva em conta a classe de enquadramento do corpo d´água no qual se faz a captação;
Kt = Coeficiente que leva em conta as boas práticas de uso e conservação da água
Valorcons = Qcons x Preçocons x Kcons
geral: Qcons = (Qcap – Qlanç)
para irrigação: Qcons = Qcap x Kcons irrig
Kcons = Kt

## Slide 6
CODBO = DBO5,20 x Qlanç Fed
ValorDBO = CODBO x PreçoDBO x Klanç
Valoralocação externa = (QCap x PPUCap + QCons x PPUCons) x Kcap classe x K prioridade x Kgestão
Quando a vazão efetivamente utilizada for superior à vazão firme outorgada a qualquer tempo:
Kprioridade = Coeficiente que leva em conta a prioridade de uso estabelecida no Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco
Valoralocação externa = (QMed x PPUCap + QCons x PPUCons) x Kcap classe x K prioridade x Kgestão
Transposição:

## Slide 7
Valores dos Preços Unitários
Tipo de uso | PPU | Unidade | Valor (R$)
Captação | PPUcap | m3 | 0,01
Consumo | PPUcons | m3 | 0,02
Lançamento – DBO5,20 | PPUDBO | kg | 0,07

## Slide 8
Valores dos Coeficientes
TERMO | CLASSE | VALOR
K cap classe | 1 | 1,1
 | 2 | 1
 | 3 | 0,9
 | 4 | 0.8
Kcons irrig |  | 0,8
Kt (para irrigação, criação animal e aqüicultura) |  | 0,025
Kt (demais setores usuários) |  | 1
K lanç |  | 1
K prioridade (para abastecimento) |  | 0,5

## Slide 9
Potencial de Arrecadação Total (Deliberação nº 40, de 2008)

## Slide 10
Na bacia do rio Paraíba do Sul:
Impactos sobre usuários internos
Notes: <number>

## Slide 11
Impactos – usos externos (Deliberação nº 40, de 2008)

## Slide 12
Sustentabilidade financeira da entidade delegatária de funções de agência de água

## Slide 13
Mecanismos de cobrança
(Delib. CBHSF nº 45, de 2009)

## Slide 14
Arts. 2º e 3º: afirma que os valores das vazões mínimas firmes são de 10,29 m³/s e de 16,11 m³/s para os Eixos Leste e Norte, respectivamente, conforme NT ANA nº 390/2005/SOC, de 2005.
NT 390/2005 : essas foram vazões simuladas no âmbito do processo de análise da outorga (vazão firme do PISF é única: 26 m³/s);
As vazões reais a serem aduzidas em cada eixo somente serão conhecidas quando da operação do PISF, através dos PGAs, que serão elaborados peço Conselho Gestor do PISF.

## Slide 15
Arts. 2º e 3º: são estabelecidos valores distintos do Kprioridade para os Eixos Leste e Norte, de 0,5 e 1,0, respectivamente.
Duplicação da cobrança no Eixo Norte. Ambos os Eixos atenderão demandas de atendimento prioritário segundo o CBHSF (Del. Nº 18/2004);
Contraria o objetivo do Kprioridade, que é diferenciar a cobrança por prioridade de uso e não por eixo.
Art. 1º: estabelece que poderá haver redução do Kprioridade (casos que atendam à Delib. CBHSF nº 18/2004)

## Slide 16
Potencial de Arrecadação PISF - (Deliberação nº 45, de 2009)
(acréscimo de 60% em relação à Del. 40/2008)

## Slide 17
Impactos – Eixo Leste (Deliberação nº 45, de 2009)
Impactos – Eixo Norte (Deliberação nº 45, de 2009)

## Slide 18
Conclusões

## Slide 19
Mecanismos de cobrança estabelecidos são adequados e os valores propostos são compatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários.
Desta forma, recomenda-se ao CNRH a aprovação dos mecanismos e valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos sugeridos pelo CBHSF na sua Deliberação nº 40, de 2008
Del. CBHSF nº 40, de 2008

## Slide 20
os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos propostos pelo CBHSF por meio da Deliberação nº 45 não são adequados, tendo em vista que :
Foi estabelecida uma vazão mínima firme a ser utilizada em cada eixo, quando, na verdade, a vazão firme outorgada pela ANA é única para os dois eixos. As vazões a serem aduzidas por eixo, bem como a sua repartição entre Estados e setores usuários, somente serão definidas no PGA do PISF, quando do início da operação do empreendimento.
Del. CBHSF nº 45, de 2009

## Slide 21
Foi estabelecido um valor de Kprioridade diferenciado por eixos do PISF, sendo 0,5 para o Eixo Leste e 1,0 para o Eixo Norte, quando, na verdade, o objetivo do coeficiente é diferenciar a cobrança entre finalidades de uso (abastecimento humano, dessedentação animal, indústria, irrigação, etc...) e não entre eixos do PISF.

## Slide 22
Além disso, o CBHSF propôs que poderá haver redução do valor do Kprioridade para os usos de abastecimento humano e dessedentação animal, mas não definiu qual será a redução do valor do coeficiente.
Cabe registrar, que a Deliberação nº 45 propõe, exclusivamente, regras para a cobrança do PISF, apesar de existirem as transposições operadas pela DESO.

## Slide 23
Condições Res. CNRH nº 48, de 2005
Usos insignificantes: depende de aprovação do CNRH
Processo de regularização de usos: atendida
Programa de investimentos definido no Plano: atendida

## Slide 24
Condições Res. CNRH nº 48, de 2005
Aprovação pelo CNRH da proposta de cobrança: depende do CNRH
Implantação da Agência ou Entidade Delegatária: depende de proposição do CBHSF e aprovação do CNRH
Elaboração por parte da ANA de estudos técnicos para subsidiar a proposta de metodologia de cobrança do CBHSF: atendida

## Slide 25
Conclui-se, por fim, que das seis condições estabelecidas pela Resolução CNRH nº 48, de 2005, três já estão atendidas, e duas, referentes às propostas encaminhadas pelas Deliberações do CBHSF, dependem da aprovação do CNRH. A última condição, referente à implantação da Agência de Bacia Hidrográfica ou de entidade delegatária de suas funções, depende de proposição do CBHSF.

## Slide 26
Rodrigo Flecha Ferreira Alves
Superintendente de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos
Patrick Thomas
Gerente de Cobrança pelo Uso de Recurso Hídricos
Gerência de Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos da Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos – GECOB/SAG
Agência Nacional de Águas – ANA
Setor Policial Sul – Área 5 – Quadra 3 – Bloco B - Brasília – DF – 70610-200
Tel: (61) 2109 – 5437
www.ana.gov.br/CobrancaUso
Giordano Bruno B. de Carvalho
Especialista em Recursos Hídricos
Claudio Pereira
Especialista em Recursos Hídricos
Gláucia Maria Oliveira
Assistente
Gracyreny R. dos Santos
Assistente
Geison de Figueiredo Laport
Assistente
Matheus A. Rocha dos Santos
Estagiário
Obrigado pela Atenção !