## Slide 1
Nota Técnica da ANA para subsidiar a definição pelo CNRH dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos em corpos d’água de domínio da União, com base nos mecanismos e quantitativos sugeridos pela Deliberação CBHSF nº 56/2010
CTCOB/CNRH, 28 de abril de 2011
GECOB/SAG

## Slide 2
Art. 1º. Fica definido o critério complementar para o coeficiente multiplicador de cobrança Kprioridade que é o coeficiente que leva em conta a prioridade de uso estabelecida no Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco, para alocações externas das águas da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.
§1º O coeficiente multiplicador Kprioridade terá o valor igual a 0,5 para a finalidade de abastecimento humano.
§2º O coeficiente multiplicador Kprioridade terá o valor igual a 1 para as demais finalidades de uso das águas.
Art. 2º. Ficam mantidos os demais mecanismos e critérios, bem como as sugestões de valores e definições dispostos na Deliberação CBHSF nº40.
Delib. CBHSF nº 56, de 2010
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3
Valoralocação externa = (QCap x PPUCap + QCons x PPUCons) x Kcap classe x K prioridade x Kgestão
Quando a vazão efetivamente utilizada for superior à vazão firme outorgada a qualquer tempo:
Valoralocação externa = (QMed x PPUCap + QCons x PPUCons) x Kcap classe x K prioridade x Kgestão
Transposição:
Mecanismos e valores para usos externos (Delib. nº 40 + Delib. nº 56)
QCap = volume anual de água captado, em m³/ano, segundo valores da outorga

## Slide 4
Valores dos Preços Unitários
Tipo de uso | PPU | Unidade | Valor (R$)
Captação | PPUcap | m3 | 0,01
Consumo | PPUcons | m3 | 0,02
Valores dos Coeficientes
TERMO | CLASSE | VALOR
K cap classe | 1 | 1,1
 | 2 | 1
 | 3 | 0,9
 | 4 | 0.8
K prioridade (para abastecimento) |  | 0,5
K prioridade (para outras finalidades) |  | 1,0

## Slide 5
Valoralocação externa = (QCap x PPUCap + QCons x PPUCons) x Kcap classe x K prioridade x Kgestão
Quando a vazão efetivamente utilizada for superior à vazão firme outorgada a qualquer tempo:
Valoralocação externa = (QMed x PPUCap + QCons x PPUCons) x Kcap classe x K prioridade x Kgestão
Transposição:
Duas possibilidades de base de cálculo (Qcap e Qmed ) e do valor de Kprioridade (0,5 e 1,0)
QCap = volume anual de água captado, em m³, segundo valores da outorga
QMed = Volume anual de água captado, em m³, para alocação externa de água, segundo dados de medição.
QCap = 26,4 m³/s

## Slide 6
Portanto, enquanto o volume utilizado segundo dados de medição for inferior à vazão firme outorgada a qualquer tempo, a base de cálculo será Qcap, ou seja, o volume correspondente a 26,4 m³/s
O valor da outorga é de 26,4 m³/s, para finalidades de abastecimento humano e dessedentação animal.
Duas possibilidades de base de cálculo (Qcap e Qmed ) e do valor de Kprioridade (0,5 e 1,0)
Quando o volume segundo dados de medição for maior que a vazão firme outorgada, a base de cálculo será QMED

## Slide 7
Valoralocação externa = (QCap x PPUCap + QCons x PPUCons) x Kcap classe x K prioridade x Kgestão
Quando o volume medido for superior a 26,4 m³/s:
QMED e Kprioridade = 0,5 e 1,0
Valoralocação externa = (QMed x PPUCap + QCons x PPUCons) x Kcap classe x K prioridade x Kgestão
Antes da entrada em operação e até que o volume medido seja superior a 26,4 m³/s: Qcap = 26,4 m³/s e Kprioridade = 0,5
Duas possibilidades de base de cálculo (Qcap e Qmed ) e do valor de Kprioridade (0,5 e 1,0)
1ª situação:
2ª situação:
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 8
2ª situação:
Para calcular a Cobrança, a ANA deverá adotar um critério de parcelamento de QMED em duas partes:
- Volume correspondente ao abastecimento humano e dessedentação animal;
- Volume correspondente às demais finalidades.
A cada parcela será aplicado o Kprioridade correspondente, 0,5 ou 1,0.
Uma possibilidade são as proporções correspondentes à repartição de vazões entre setores do Plano de Gestão Anual do PISF – PGA.

## Slide 9
É adequada a utilização de um Kprioridade maior para os usos com finalidades distintas de abastecimento humano e dessedentação animal...pois o uso da água da BHSF em alocações externas não é considerado prioritário pelo CBHSF, exceto para o abastecimento humano e a dessedentação animal em situações de escassez (Deliberação CBHSF nº 18, de 27 de outubro de 2004).
Adequação do mecanismo

## Slide 10
Valores de Cobrança
Quando o vazão medida anualmente for menor que 26,4 m³/s, a base de cálculo é Qcap (26,4 m³/s) e Kprioridade é 0,5.
ValorTransp = R$ 12.488.256
Quando o vazão medida anualmente for maior que 26,4 m³/s, as distribuições de água entre os setores usuários somente serão conhecidas com a aprovação dos PGAs.
ValorTransp > R$ 12.488.256
1ª situação:
2ª situação:

## Slide 11
Impactos sobre os usuários
Já apresentados em outras Notas Técnicas
Exige conhecer o modo como a Cobrança, em cada Estado da região receptora, será rateada entre os setores, bem como o conhecimento dos usuários, seus custos e receitas.
1ª situação:
2ª situação:

## Slide 12
Quando do início da operação do PISF, a ANA será responsável pela aprovação das tarifas a serem cobradas pela futura Entidade Operadora Federal (O&M).
2ª situação:
Para exercer estas atividades, a ANA elaborará os estudos necessários para, dentre outros, calcular os impactos dessas tarifas sobre usuários característicos dos diversos setores.