## Slide 1
USOS INSIGNIFICANTES

## Slide 2
De acordo com § 1º do art. 12 da Lei 9433/1997
Independem de outorga pelo Poder Público, conforme definido em regulamento:
I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural;
II - as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes;
III - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes
DOS USOS INSIGNIFICANTES:

## Slide 3
De acordo com o inciso V do art. 38 da Lei 9.433, de 1997:
“Compete aos CBHs, no âmbito de sua área de atuação, propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeitos de isenção da obrigatoriedade de outorga de direito de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes.”
DOS USOS INSIGNIFICANTES:

## Slide 4
Regulamentação da ANA sobre procedimentos no exame de pedidos de outorga:
Inciso III do art. 6º da Resolução ANA nº 707, de 21 de dezembro de 2004:
“Não são objeto de outorga de direito de uso de recursos hídricos, mas
obrigatoriamente de cadastro, ... , usos com vazões de captação máximas instantâneas inferiores a 1,0 l/s, quando não houver deliberação diferente do CNRH.”
DOS USOS INSIGNIFICANTES:

## Slide 5
Não há Resolução do CNRH estabelecendo regra geral para definição dos usos insignificantes para as águas de domínio da União.
As experiências existentes são:
DOS USOS INSIGNIFICANTES:

## Slide 6
Bacia do Rio Doce:
DOS USOS INSIGNIFICANTES:

## Slide 7
CRITÉRIOS HIDROLÓGICOS A SEREM ADOTADOS PELA ANA COM VISTAS À SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE USOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE POUCA EXPRESSÃO:

## Slide 8
OBJETIVO
Economia processual e simplificação de procedimentos, imprimindo celeridade à regularização dos usuários de pouca expressão
ESCOPO DA RESOLUÇÃO
Inventário realizado pela área de hidrologia da Superintendência de Regulação SRE (Tabela 1) com uma relação de corpos de água federais (rios e reservatórios) onde, com base no cotejamento disponibilidade hídrica versus vazão demandas indica valores de comprometimento hídrico de pouca expressão, indicando volumes máximos diários de captação, bem como cargas máximas diárias de matéria orgânica, que podem ser regularizados mediante procedimento simplificado.

## Slide 9
Tabela 1. Derivações, captações e lançamentos de efluentes de pouca expressão

## Slide 10
Tabela 1. Derivações, captações e lançamentos de efluentes de pouca expressão

## Slide 11
As captações de água e lançamento de efluentes iguais ou inferiores aos valores discriminados na referida tabela não estariam sujeitos ao processo formal de outorga, fazendo jus a um Certificado de Regularidade de Uso da Água.
Certificado de Regularidade de Uso da Água confere ao seu titular os mesmos direitos e deveres do outorgado, com exceção da cobrança pelo uso da água.

## Slide 12
Os corpos de água foram identificados com base no baixo índice de comprometimento hídrico. Cada valor de captação e de lançamento disposto na tabela representa de 0,01% e 0,1%, respectivamente, de comprometimento da vazão de referência adotada na ANA, relativa à extremidade de montante do trecho analisado. Isso significa que para cada corpo hídrico listado na tabela seriam necessários 1000 usuários de captação ou 100 usuários de lançamento praticando aqueles valores para se atingir 10% de comprometimento quantitativo ou qualitativo do manancial.
.

## Slide 13
.
Para efeitos de enquadramento na categoria de uso que não estaria sujeita ao processo formal de outorga nos demais corpos de água e trechos não designados na Tabela 1, utilizar-se- á como critério as captações iguais ou inferiores a 86,4 m³/dia e os lançamentos de efluentes com carga máxima de DBO igual ou inferior a 1,0 kg/dia

## Slide 14
Serão ainda considerados usos enquadráveis nesta categoria:
As acumulações cujo volume total seja igual ou inferior a 20.000 m³ (vinte mil metros cúbicos) e altura do maciço seja igual ou inferior a 4,0 m (quatro metros)
As derivações, captações e lançamentos em corpos hídricos de domínio da União destinados a usos temporários de recursos hídricos, tais como atendimento emergencial de atividade de interesse público, realização de testes de equipamentos, outros usos de curta duração, os quais não se estabeleçam como uso permanente, mediante fundamentação técnica.
.

## Slide 15
.
Premissas para validação dos critérios adotados
O adoção dos critérios de simplificação apresentados são válidos apenas para os casos em que os comprometimentos quantitativo e qualitativo do corpo hídrico forem menores ou iguais a 100% e enquanto o somatório das derivações, captações e lançamentos que fizerem jus apenas ao Certificado de Regularidade de Uso da Água acarretar comprometimento quantitativo e qualitativo menor ou igual a 10%.
Uma vez atingidos os limites prescritos no parágrafo anterior para determinado corpo hídrico, a ANA deverá revisar os valores correspondentes ora fixados e, se for o caso, editar norma específica.
Para tanto a ANA deverá considerar o efeito cumulativo de todas as captações e lançamentos já regularizados.

## Slide 16
.
Procedimentos a ser adotados
Para fazer jus ao Certificado de Regularidade de Uso da Água dispensado do processo formal de outorga, o usuário deverá obrigatoriamente realizar a Declaração de Uso no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH