## Slide 1
Luciano Meneses Cardoso da Silva
Especialista em Recursos Hídricos da ANA
Análise da necessidade de outorga para disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas
Brasília – DF
Abril/2012

## Slide 2
OBJETIVO:
Analisar a pertinência da elaboração de proposta de resolução que disponha sobre procedimentos gerais para manifestação prévia e outorga de direito de uso dos recursos hídricos para fins de disposição de efluentes líquidos provenientes de sistema de drenagem urbana em corpos de água superficiais, no âmbito CTPOAR/CNRH.
NOTA TÉCNICA

## Slide 3
05 temas priorizados pelo CNRH para a CTPOAR:
Outorga para fins de disposição de efluentes líquidos do sistema de drenagem urbana;
Diretrizes de outorga para grandes usuários (1);
Necessidades hídricas ambientais (2);
Revisão da Resolução CNRH nº 55, de 2005 (PUA);
Diretrizes e procedimentos para usos insignificantes de recursos hídricos.
(1) Solicitação de retirada da proposta (o Estado de SP reconsiderou).
(2) Já elaborada a resolução de vazões mínimas remanescentes.
NOTA TÉCNICA

## Slide 4
MODELO DE URBANIZAÇÃO ADOTADO:
Impacto sobre a drenagem de água pluviais
Impacto sobre os recursos hídricos
NOTA TÉCNICA

## Slide 5
Ocupação da bacia hidrográfica no processo de urbanização

## Slide 6
Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97):
A outorga de direito de uso dos recursos hídricos é o instrumento que tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água.
NOTA TÉCNICA

## Slide 7
Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos:
I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo;
II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo;
NOTA TÉCNICA

## Slide 8
Art. 12 (continuação):
III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;
IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água.
NOTA TÉCNICA

## Slide 9
Outorga de lançamento de efluentes líquidos:
Análise para efluentes gerados a partir de algum uso ou de processamento, dentro de um determinado sistema (industrial, doméstico).
Incorporação na água de elementos ou substâncias características desse sistema, com concentrações conhecidas e variabilidade controlada.
Balanço de massa para o cálculo da vazão de diluição do efluente.
NOTA TÉCNICA

## Slide 10
O CNRH aprovou recentemente resolução que estabelece critérios gerais para outorga de direito de uso de recursos hídricos para fins de diluição de efluentes líquidos ou gasosos, tratados ou não, em corpos de água superficiais.
NOTA TÉCNICA

## Slide 11
As águas pluviais provenientes de sistema de drenagem urbana não são geradas a partir de uso ou de processamento produtivo.
Possuem parâmetros de qualidade com características de grande variabilidade temporal e espacial.
Distanciamento da utilização do instrumento outorga para consecução do seu controle e regulação.
NOTA TÉCNICA

## Slide 12
O lançamento de águas pluviais, tratado pelo MPOG como efluentes líquidos oriundos de drenagem urbana, não encontra amparo legal no art. 12 da Lei nº 9.433/97, simplesmente por não se tratar de uso de recursos hídricos.
NOTA TÉCNICA

## Slide 13
A Lei 11.445/2007 estabelece Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico e a Política Federal de Saneamento Básico.
Art. 3° dessa Lei, considerou:
Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.
NOTA TÉCNICA

## Slide 14
De acordo com a Lei 11.445/2007, os serviços públicos de saneamento básico, dentre eles o de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, são de competência dos titulares dos serviços públicos de saneamento básico.
Essa Lei na sua definição sobre drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, não faz menção ao termo efluentes líquidos, mas trata do assunto como disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.
NOTA TÉCNICA

## Slide 15
Diversas intervenções existentes nas bacias hidrográficas: impermeabilização, desmatamento, determinadas práticas agrícolas que causam erosão.
Possibilidade de interferência no regime de vazão, mesmo a longo prazo.
Intervenções fora da aplicabilidade do instrumento outorga de direito de uso dos recursos hídricos.
NOTA TÉCNICA

## Slide 16
CAMINHOS POSSÍVEIS
Art. 3º da Lei 9.433/97: Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos:
...
V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo.
Interação entre os planos de recursos hídricos e os planos de macrodrenagem urbana.
NOTA TÉCNICA

## Slide 17
Políticas Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos:
Outorga de direito de uso de recursos hídricos para drenagem urbana em casos de intervenções em corpos de água, tais como retificação, canalização, barramento e obras similares que visem ao controle de cheias.
Exceção: Adasa - outorga de lançamento de águas pluviais em corpos hídricos.
NOTA TÉCNICA

## Slide 18
REGRA GERAL:
Alguns municípios elaboraram leis para gerenciar o manejo das águas pluviais, considerando sua competência para executar os serviços públicos de saneamento básico.
Tratam da implantação de reservatórios que retardem o escoamento das águas pluviais para a rede de drenagem; captação de água de chuva para uso nas edificações, etc.
NOTA TÉCNICA

## Slide 19
Os modelos dos sistemas de drenagem de águas pluviais (convencionais ou compensatórios) deverão ser discutidos quando da elaboração dos planos de macrodrenagem urbana, de competência municipal.
Necessidade de maior integração das gestões de recursos hídricos e de uso do solo:
Interação dos planos de drenagem urbana com os planos de recursos hídricos.
NOTA TÉCNICA: CONCLUSÃO

## Slide 20
Além de não haver amparo legal na Lei 9.433/1997 (art. 12), trata-se de tema mais afeto ao nível de planejamento da bacia hidrográfica associada ao uso do solo do que ao nível operacional da outorga de direito de uso de recursos hídricos.
Recomenda-se que não seja elaborada uma Resolução do CNRH que disponha sobre critérios gerais de outorga de direito de uso dos recursos hídricos para disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas, respeitando-se os normativos já existentes nas políticas estaduais de recursos hídricos.
NOTA TÉCNICA: CONCLUSÃO

## Slide 21
Superintendência de Regulação
Luciano Meneses C. da Silva
Especialista em Recursos Hídricos
lmeneses@ana.gov.br
Tel.: (61) 2109-5270
www.ana.gov.br
Notes: <number>