## Slide 1
RESOLUÇÃO ANA/ANEEL
16a Reunião da Câmara Técnica de Integração de Procedimentos, Ações de Outorga e Ações Reguladoras, do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos
Brasília-DF, 16 de maio de 2002
Martha Regina von Borstel Sugai

## Slide 2: Preâmbulo Histórico
10/07/1934: Decreto nº24.643 – Código de Águas
05/10/1988: promulgada a Constituição Federal
07/07/1995: sancionada a Lei nº 9.074, estabelece normas para outorga e prorogações das concessões e permissões de serviços públicos
26/12/1996: sancionada a Lei nº 9.427, que institui a ANEEL
08/01/1997: sancionada a Lei nº 9.433, que:
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos; e
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
06/10/1997: Decreto nº 2.335, regulamenta a ANEEL
04/12/1998: Resoluções 393, 394 e 395 da ANEEL
17/07/2000: sancionada a Lei nº 9.984, que institui a ANA
19/12/2000: Decreto nº 3.692, regulamenta a ANA

## Slide 3
Código de Águas
(10/07/1934)

## Slide 4: Em todos os aproveitamentos de energia hidráulica serão satisfeitas exigências acauteladoras dos interesses gerais (art. 143)
Da alimentação e das necessidades das populações ribeirinhas
Da insalubridade pública
Da navegação
da irrigação
Da proteção contra inundações
Da conservação e livre circulação do peixe
Do escoamento e rejeição das águas

## Slide 5
Constituição Federal
(05/10/1988)

## Slide 6
São bens da União (Inciso VIII do art. 20):
Os potencias de energia hidráulica
Compete à União (alínea “b”do inciso XII do art. 21)
Explorar , diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão (inciso XII):
b) Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos
Art. 176: ... Os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à União, ...

## Slide 7
Lei nº 9.074
(07/07/1995)

## Slide 8: Art. 5º,
Nenhum aproveitamento poderá ser licitado sem a definição do “aproveitamento ótimo” pelo poder concedente, podendo ser atribuida ao licitante vencedor a responsabilidade dos projetos básicos e executivo (parágrafo 2º)
Considera-se “aproveitamento ótimo”, todo potencial definido em sua concepção global pelo melhor eixodo barramento, arranjo físico, níveis de água operativos, reservatório e potência, integrante da alternativa escolhida para divisão de quedas de uma bacia hidrográfica

## Slide 9
Lei nº 9.433/1997
(08/01/1997)

## Slide 10: Outorga de direito de uso
Estão sujeitos à outorga (art. 12, Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997):
IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos

## Slide 11: Outorga
    estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos
    deverá respeitar a classe em que o corpo de água estiver enquadrado
    manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso
    deverá PRESERVAR O USO MÚLTIPLO DESTES.

## Slide 12: Suspensão da Outorga
parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado
não cumprimento dos termos da outorga;
ausência de uso por três anos consecutivos
necessidade premente de água para atender a situações de calamidade ou de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental;
necessidade de se atender a usos prioritários
necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do corpo de água.

## Slide 13
Usos da Água:
Saneamento
(abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e de resíduos sólidos)
industrial
aqüicultura
  (criação de peixes e espécies aquáticas)
criação de animais para fins comerciais
geração de energia elétrica
irrigação
recreação, turismo e paisagismo

## Slide 14
Decreto nº 2.335/1997
(06/10/1997)

## Slide 15
Á ANEEL compete (art 4º):
Promover a articulação com os Estados no Distrito Federal para o aproveitamento energético dos cursos de água e a compatibilização com a Política Nacional de Recursos Hídricos (inciso XXI);
Expedir as outorgas dos direitos de uso dos recursos hídricos para fins de aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica, em harmonia com a Política Nacional de Recursos hídricos (inciso XXVIII)

## Slide 16
Resoluções 393, 394 e 395 da ANEEL
(04/12/1998)

## Slide 17: Resoluções da ANEEL – 393 (04/12/1998)
Estabelece procedimentos para registro e aprovação dos estudos de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas
 Os titulares de registro de estudos de inventário deverão formalizar consulta aos órgãos ambientais para definição dos estudos relativos aos aspectos ambientais e aos órgãos de recursos hídricos, nos níveis Estadual e federal, com vistas à melhor definição do aproveitamento ótimo e da garantia do uso múltiplo dos recursos hídricos. (art. 13)

## Slide 18: Manual de Inventário Hidrelétrico de Bacias
Na primeira fase dos estudos (planejamento):
coleta de dados e informações acerca dos diversos usos de recursos hídricos com o objetivo de identificar as potencialidades da bacia hidrográfica em estudo e verificar a compatibilidade e atualidade dos planos setoriais e integrados disponíveis.
Definição de um cenário-base, de longo prazo, em relação ao qual serão avaliados os benefícios energéticos e os impactos ambientais das alternativas de divisão de queda.
  para cada trecho do rio, as parcelas de vazão e queda comprometidas com os outros usos.

## Slide 19: Resoluções da ANEEL – 394 (04/12/1998)
Estabelece critérios para o enquadramento de empreendimentos hidrelétricos na condição de PCHs

## Slide 20: Resoluções da ANEEL – 395 (04/12/1998)
Os estudos de viabilidade e de projeto básico serão objeto de avaliação quanto aos seguintes aspectos (art. 12)
 articulação com os órgãos ambientais e de gestão de recursos hídricos, nos níveis Federal e Estadual, bem como junto a outras instituições com interesse direto no empreendimento, visando a definição do aproveitamento ótimo e preservando o uso múltiplo das águas.

## Slide 21: Instruções para Estudos de Viabilidade
No início dos estudos de viabilidade deverá ser realizada uma reavaliação do cenário-base adotado nos estudos de inventário, dando-se especial atenção a evolução dos usos múltiplos dos recursos hídricos e das questões ambientais mais relevantes.

## Slide 22
Lei nº 9.984/2000
(de 17/07/2000)

## Slide 23
Art. 4o A atuação da ANA ...obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida em articulação com órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo-lhe:
IV – outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União, observado o disposto nos arts. 5o, 6o, 7o e 8o

## Slide 24: Prazos das outorgas (Lei N.º 9.984/2000)
I – até dois anos, para início da implantação do empreendimento objeto da outorga;
II – até seis anos, para conclusão da implantação do empreendimento projetado;
III – até trinta e cinco anos, para vigência da outorga de direito de uso.
    Para concessionárias e autorizadas de geração de energia hidrelétrica vigorarão por prazos coincidentes com os dos correspondentes contratos de concessão ou atos administrativos de autorização.
    Revisões

## Slide 25: Declaração de reserva de disponibilidade hídrica
    Para licitar a concessão ou autorizar o uso de potencial de energia hidráulica em corpo de água de domínio da União, a ANEEL deverá promover, junto à ANA, a prévia obtenção de declaração de reserva de disponibilidade hídrica
      Quando o potencial hidráulico localizar-se em corpo de água de domínio dos Estados ou do Distrito Federal, será obtida em articulação com a respectiva entidade gestora de recursos hídricos.
    declaração de reserva de disponibilidade hídrica será transformada automaticamente em outorga de direito de uso de recursos hídricos

## Slide 26
... regras de caráter transitório, para vigorarem na fase de implementação das atividades da ANA, regulando a emissão temporária, pela ANEEL, das declarações de reserva de disponibilidade hídrica

## Slide 27
Decreto nº 3.692
(19/12/2000)

## Slide 28
Art. 23
Atendido ao disposto no parágrafo único do art.26 da Lei 9984/2000, a ANA e a ANEEL emitirão RESOLUÇÃO CONJUNTA, estabelecendo, em caráter temporário e em regime de transição, os procedimentos a serem por esta adotados para emissão de declarações de reserva de disponibilidade hídrica e de outorga de direito de uso de recursos hídricos, para fins de licitação da exploração de potencial hidráulico.

## Slide 29
RESOLUÇÃO ANA/ANEEL
(em aprovação)

## Slide 30: Avaliação ANA e Estados dos dados técnicos e operacionais
A ANEEL solicitará à ANA a avaliação dos dados técnicos e operacionais do empreendimento que caracterizam a utilização dos recursos hídricos e as suas possíveis interferências em outros usos.
Quando se tratar de potenciais hidráulicos localizados em rios de domínio dos Estados ou do Distrito Federal, a avaliação prevista no parágrafo anterior dar-se-á pela ANA em articulação com o órgão ou entidade gestora dos recursos hídricos da respectiva unidade da federação.

## Slide 31: Avaliação ANA e Estados dos dados técnicos e operacionais
as séries de vazões médias
das vazões máximas
das vazões mínimas;
do transporte de sedimentos;
das condições de enchimento do reservatório;
do tempo de residência;
das condições de assoreamento do reservatório;
do remanso;
vazão remanescente, quando couber;
restrições de montante e jusante
CENÁRIOS BASE DE USOS MÚLTIPLOS

## Slide 32
Perda de energia garantida em função da retirada de 1 m3/s para uso consuntivo
2,79 MWmed
2,54 MWmed
2,08 MWmed
1,06 MWmed
0 MWmed
3,22 MWmed

## Slide 33: Prazo da aprovação dos dados
sessenta dias, na hipótese de potenciais hidráulicos localizados em rios de domínio da União;
noventa dias, na hipótese de potenciais hidráulicos localizados em rios de domínio dos Estados ou do Distrito Federal;
    Os prazos de que trata este artigo serão suspensos sempre que houver necessidade da complementação de informações ou documentos,

## Slide 34: Declaração em outorga
A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será transformada, automaticamente, pela ANA, em outorga de direito de uso de recursos hídricos, .... em favor da entidade que receber da ANEEL a concessão ou a autorização de uso do potencial de energia hidráulica, mediante apresentação:
do contrato de concessão ou ato administrativo de autorização;
do estatuto ou contrato social, atualizado, ou do ato constitutivo das empresas formadoras do consórcio, ...
...cópia da ficha técnica do empreendimento, com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART .

## Slide 35: Prazo da outorga
A outorga de direito de uso de recursos hídricos para concessionárias e autorizadas de geração de energia hidrelétrica vigorará por prazo coincidente com o do correspondente contrato de concessão ou ato administrativo de autorização.
... outras revisões que possam ser necessárias, a cada cinco anos, ou em outro prazo compatível com a revisão da respectiva energia assegurada, ...
...qualquer alteração dos dados técnicos ou operacionais do empreendimento, naquilo em que caracterizam a utilização dos recursos hídricos e as suas possíveis interferências em outros usos, ...

## Slide 36: Objeto e Vigência da Resolução
Estão sujeitos à aplicação desta Resolução os estudos de viabilidade das usinas hidrelétricas (UHEs) e os projetos básicos das pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) ...
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa os empreendimentos referidos no art. 8º da Lei nº 9.074, de 1995, da obrigação legal de obter a outorga de direito de uso de recursos hídricos emitida pela ANA.
Art. 9º Os procedimentos determinados por esta Resolução vigorarão até o dia 19 de dezembro de 2002, conforme disposto no art.23 do Decreto nº 3.692, de 2000.

## Slide 37
E os demais aproveitamentos?

## Slide 38: Outorga para empreendimentos já outorgados pela ANEEL por concessão ou autorização
Antes da Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997
Entre a Lei nº 9.433/1997 e o Decreto 2.335, de 06/10/1997
Entre o Decreto 2.335/1997 e a Lei n° 9.984, de 17/07/2000 (criação da ANA)
Depois da Lei n° 9.984 (criação da ANA)

## Slide 39
ETAPAS DE ESTUDO DE APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS
(parcial de apresentação da SPH/ANEEL em 05/04/2001)

## Slide 40
INVENTÁRIO
PROJETO
BÁSICO
PROJETO
EXECUTIVO / CONSTRUÇÃO
OPERAÇÃO
AUTORIZAÇÃO
OBTENÇÃO DA LI
Aprovação para
início da operação
OBTENÇÃO DA LO
RENOVAÇÃO DA LO
PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS COM POTÊNCIA INSTALADA ENTRE 1 e 30 MW
REGISTRO
REGISTRO

## Slide 41
INVENTÁRIO
PROJETO
BÁSICO
PROJETO
EXECUTIVO/ CONSTRUÇÃO
OPERAÇÃO
AUTORIZAÇÃO
CONDICIONADA
OBTENÇÃO DA LI
APROVAÇÃO PARA
INÍCIO DA OPERAÇÃO
OBTENÇÃO DA LO
RENOVAÇÃO DA LO
RESERVA DE
DISPONIBILIDADE
HÍDRICA
TERMO DE
REFERÊNCIA
APROVAÇÃO
PROJETO BÁSICO
PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS COM POTÊNCIA INSTALADA ENTRE 1 e 30 MW
OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO “CONDICIONADA”

## Slide 42
PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS
USINAS MAIORES QUE 30 MW
INVENTÁRIO
VIABILIDADE
PROJETO
BÁSICO
PROJETO
EXECUTIVO /
CONSTRUÇÃO
OPERAÇÃO
LICITAÇÃO
OBTENÇÃO DA LP
Aprovação para
início da operação
Aprovação dos estudos
OBTENÇÃO DA LI
OBTENÇÃO DA LO
RENOVAÇÃO DA LO
REGISTRO
REGISTRO

## Slide 43
PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS
USINAS MAIORES QUE 30 MW
INVENTÁRIO
VIABILIDADE
PROJETO
BÁSICO
PROJETO
EXECUTIVO /
CONSTRUÇÃO
OPERAÇÃO
LICITAÇÃO
OBTENÇÃO DA LP
Aprovação para
início da operação
APROVAESTUDO
OBTENÇÃO DA LI
OBTENÇÃO DA LO
RENOVAÇÃO DA LO
RESERVA DE
DISPONIBILIDADE
HÍDRICA
?
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
(RADIOGRAFIA)