## Slide 1
PROCEDIMENTOS DE OUTORGA, LICENCIAMENTO E CONCESSÕES DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS DESTINADOS À GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E COBRANÇA
Francisco Lopes Viana – SOC
Martha Sugai – SUM
Alan Vaz Lopes – SOC

## Slide 2
BASE LEGAL
A DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA - DRDH
OUTORGA E CONCESSÕES
OUTORGA E LICENCIAMENTO
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS
TÓPICOS

## Slide 3
1 - BASE LEGAL

## Slide 4
1 – CONSTITUIÇÃO FEDERAL / 1988
Art. 21 Compete à União:
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, permissão ou concessão, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético de cursos d’água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;
XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direito de seu uso;
2 – LEI Nº 9.433 / 1997
Art. 12 - Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos:
...
IV – aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
...
BASE LEGAL

## Slide 5
3 – LEI Nº 9.984 / 2000
Art. 7º - Para licitar a concessão ou autorizar o uso de potencial de energia hidráulica em corpo de água de domínio da União, a ANEEL deverá promover, junto à ANA, a prévia obtenção de declaração de reserva de disponibilidade hídrica.
5 – RESOLUÇÃO ANA Nº 131 / 2003
Regulamenta procedimentos para emissão de declaração de reserva de disponibilidade hídrica para potenciais hidráulicos em corpos d’água de domínio da União e dispensa de outorga os aproveitamentos já autorizados ou concedidos pela ANEEL.
BASE LEGAL
4 – DECRETO Nº 3.692 / 2000
Trata da Resolução conjunta ANA / ANEEL que regulamentaria procedimentos entre 19/12/2000 e 19/12/2002.

## Slide 6
2 – A DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA

## Slide 7
CONCEITO
A DRDH tem características semelhantes à outorga preventiva,
por não conferir direito de uso, mas é transformada
automaticamente em outorga de direito de uso.
A DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA
OBJETIVOS
1 – Reservar as vazões necessárias à viabilidade do aproveitamento
Hidrelétrico, criando as condições para o exercício do direito de
acesso à água, planejado pelo setor elétrico.
2 – Assegurar o controle qualitativo e qualitativo de usos da água.

## Slide 8
INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO
Permite o planejamento a longo prazo de alocações de água entre usuários na bacia, balizando planos de recursos hídricos e planos do setor elétrico.
INSTRUMENTO DE REGULAÇÃO
Ao definir consumos de água máximos na bacia a montante, torna-se critério referência de outorga para outros usos.
Ao definir regras de operação do reservatório, estabelece vazões de referência a jusante, observadas na outorga de outros usos.
Ao definir níveis operativos do reservatório, estabelece condições de captação no lago formado.
A DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA

## Slide 9
3 – OUTORGA E “CONCESSÕES”

## Slide 10
OUTORGA E CONCESSÕES
USINAS HIDRELÉTRICAS (P > 30MW): CONCESSÃO
Anteriormente à licitação, a ANEEL deve solicitar a declaração de reserva de disponibilidade hídrica - DRDH.
A DRDH é transformada automaticamente em outorga àquele que receber a concessão da ANEEL.
PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS (P < 30MW):
AUTORIZAÇÃO
Anteriormente à autorização, a ANEEL deve solicitar a declaração de reserva de disponibilidade hídrica - DRDH.
A DRDH é transformada automaticamente em outorga àquele que receber a autorização da ANEEL.

## Slide 11
OUTORGA E “CONCESSÕES”
CENTRAIS GERADORAS (P < 1 MW): REGISTRO
Anteriormente à construção, o interessado deve solicitar a outorga de direito de uso de recursos hídricos, exigindo-se o registro prévio junto à ANEEL.
USINAS TERMELÉTRICAS: AUTORIZAÇÃO
Anteriormente início do uso da água o interessado deve solicitar a outorga de direito de uso de recursos hídricos, exigindo-se a autorização emitida pela ANEEL.
O interessado pode, a seu critério, solicitar a outorga preventiva, que não confere direito de uso mas permite o planejamento do empreendimento.

## Slide 12
OUTORGA E “CONCESSÕES”
INVENTÁRIO
Estudo da bacia
ESTUDO DE
VIABILIDADE
PROJETO
BÁSICO
LICITAÇÃO
ANEEL
PROJETO
BÁSICO
CONSTRUÇÃO
AUTORIZAÇÃO
ANEEL
REGISTRO
ANEEL
RESERVA (DRDH)
ANA
USINAS (P > 30 MW)
PCH (P < 30 MW)
CENTRAIS (P < 1 MW)
OUTORGA ANA

## Slide 13
4 – OUTORGA E “LICENCIAMENTO”

## Slide 14
OUTORGA E LICENCIAMENTO
Carência de regulamentação (integração de procedimentos).
Atualmente, a ANEEL exige a entrega de estudos ambientais ao órgão competente antes da autorização ou concessão.
As condições ambientais para emissão da DRDH estão sendo definidas em articulação com órgãos ambientais, não havendo resoluções conjuntas.
Regras de operação e vazões mínimas (ecológicas) são definidas para atendimento a requisitos ambientais (10% da vazão média).
Condições podem ser alteradas mesmo após a outorga, conforme licença de instalação e de operação.
O indeferimento ou cassação de licenças pode implicar na suspensão da DRDH ou da outorga.

## Slide 15
OUTORGA E LICENCIAMENTO
USINAS HIDRELÉTRICAS (P > 30MW)
Anteriormente à licitação, a ANEEL exige a entrega dos estudos ambientais aos órgãos competentes (IBAMA/OEMA)
PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS (P < 30MW)
Anteriormente à autorização, a ANEEL exige o protocolo no órgão ambiental, e condiciona o início da construção à licença de instalação.

## Slide 16
5 – PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

## Slide 17
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS
ANÁLISE PRELIMINAR
ANÁLISE HIDROLÓGICA
ANÁLISE DO EMPREENDIMENTO
COMPATIBILIZAÇÃO COM MÚLTIPLOS USOS NA BACIA
USOS A MONTANTE
USOS A JUSANTE
REGRAS OPERATIVAS
IMPACTOS SOBRE A GERAÇÃO

## Slide 18
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS
USINA
Qnat
Qrem
Qvert
Qturb
eixo + casa de força
casa de força
Qnat
Qrem
Qvert
Qturb
PEQUENA CENTRAL
eixo

## Slide 19
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS
ANÁLISE PRELIMINAR
Verificação da documentação apresentada pela ANEEL
Localização do aproveitamento (rio, bacia)
Levantamento de planos de recursos hídricos, planos setoriais e inventários hidrelétricos
ANÁLISE HIDROLÓGICA (ANEEL/ANA)
Avaliação dos postos hidrometeorológicos
Levantamento da série de vazões médias mensais
Determinação de vazões características máximas, médias e mínimas

## Slide 20
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS
ANÁLISE DO EMPREENDIMENTO (ANEEL)
Características físicas (arranjo selecionado, áreas inundadas, volumes, cotas, curvas)
Características do reservatório (enchimento, residência, condições operativas, remanso, assoreamento)
Características hidráulicas (órgãos extravasores, vazão remanescente, vazão máxima turbinada)
Características energéticas (potência instalada, energia média, turbinas, rendimentos)
Cronograma de implantação

## Slide 21
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS
COMPATIBILIZAÇÃO COM MÚLTIPLOS USOS (ANA)
Levantamento de usos consuntivos a montante e sua evolução prevista no período de outorga
  Consumo humano
  Dessedentação animal
  Irrigação
  Indústria
Levantamento de restrições ambientais
Levantamento de usos a jusante e necessidade de alocação de vazões (navegação, controle de cheias, outros usos)

## Slide 22
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS
IMPACTOS SOBRE A GERAÇÃO (ANEEL/ANA)
Avaliação do efeito de usos múltiplos e restrições ambientais sobre a atratividade econômica do aproveitamento
Levantamento de custos de investimento e de operação
Estimativa da energia gerada na situação original de projeto e na situação que considera os múltiplos usos

## Slide 23
PRESERVAÇÃO DOS
USOS MÚLTIPLOS DOS RECURSOS HÍDRICOS

## Slide 24
as séries de vazões médias
das vazões máximas
das vazões mínimas;
do transporte de sedimentos;
das condições de enchimento do reservatório;
do tempo de residência;
das condições de assoreamento do reservatório;
do remanso;
vazão remanescente, quando couber;
restrições de montante e jusante
CENÁRIOS BASE DE USOS MÚLTIPLOS
Avaliação de dados técnicos e operacionais

## Slide 25
Cenários: Prazo da outorga (art. 5, Lei 9984, 2000)
§ 4º As outorgas de direito de uso de recursos hídricos para concessionárias e autorizadas de serviços públicos e de geração de energia hidrelétrica vigorarão por prazos coincidentes com os dos correspondentes contratos de concessão ou atos administrativos de autorização.

## Slide 26
USOS MULTIPLOS NÃO CONSUNTIVOS
NAVEGAÇÃO
RECREAÇÃO E TURISMO
PESCA E AQUICULTURA
CONTROLE DE CHEIA

## Slide 27
USOS MULTIPLOS CONSUNTIVOS
ABASTECIMENTO HUMANO
(urbano e rural)
ABASTECIMENTO INDUSTRIAL
IRRIGAÇÃO
CONSUMO
ANIMAL

## Slide 28
Cenários: usos consuntivos
retirada
retorno
CONSUMO

## Slide 29
EVOLUÇAO DAS ÁREAS IRRIGADAS
NO BRASIL
Anos 1950 1960 1970 1980 1990 1998
Área Irrigada (1000ha) 64 320 796 1.600 2.700 2.870

## Slide 30
ÁREAS IRRIGADAS NO BRASIL em 1998
Região Área Irrigada (ha)
Norte 86.600
Nordeste 495.370
Sudeste 890.974
Sul 1.195.440
Centro-Oeste 201.760
Total Brasil 2.870.204

## Slide 31
RIO GRANDE
Consórcio FAHMA – DREER
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS

## Slide 32
Taxas Anuais
6,00%
6,00%
6,00%
5,80%
5,30%
4,80%
4,30%
4,00%
4,00%
Ideal
5,00%
5,00%
5,00%
4,75%
4,50%
4,25%
4,00%
4,00%
4,00%
Normativo
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
Tendencial
IRRIGAÇÃO
3,25%
3,25%
3,25%
3,25%
2,80%
2,30%
1,75%
0,00%
1,24%
Ideal
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,20%
1,80%
1,40%
0,00%
1,24%
Normativo
1,24%
1,24%
1,24%
1,24%
1,24%
1,24%
1,24%
0,00%
1,24%
Tendencial
INDUSTRIAL
0,84%
0,84%
0,84%
0,84%
0,72%
0,60%
0,46%
0,30%
0,30%
Ideal
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,55%
0,48%
0,31%
0,30%
0,30%
Normativo
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
Tendencial
ANIMAL
1,57%
1,57%
1,57%
1,57%
1,02%
0,78%
0,60%
0,00%
0,00%
Ideal
1,21%
1,21%
1,21%
1,21%
0,96%
0,72%
0,48%
0,00%
0,00%
Normativo
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Tendencial
RURAL
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
3,80%
3,00%
2,55%
2,41%
2,41%
Ideal
3,66%
3,66%
3,66%
3,66%
3,17%
2,90%
2,50%
2,41%
2,41%
Normativo
2,41%
2,41%
2,41%
2,41%
2,41%
2,41%
2,41%
2,41%
2,41%
Tendencial
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
URBANO
RIO GRANDE

## Slide 33
Evolução da Área Irrigada
RIO GRANDE

## Slide 34
Retirada
Retorno
Consumo
Vazões acumuladas na seção do aproveitamento de Água Vermelha, na Bacia do Rio Grande

## Slide 35
Médias anuais da vazão total acumulada na seção do aproveitamento de Água Vermelha, na Bacia do Rio Grande
4,4%
3,4%
3,9%
3,8%
2,8%
3,3%
3,2%
2,1%
2,7%
Variação Anual
41,5%
30,3%
36,0%
34,9%
25,1%
30,0%
29,1%
18,5%
23,8%
Variação Total
57,80
52,22
110,02
55,08
50,15
105,24
52,71
47,51
100,22
2010
40,84
40,08
80,92
40,84
40,08
80,92
40,84
40,08
80,92
2002
Consumo
Retorno
Retirada
Consumo
Retorno
Retirada
Consumo
Retorno
Retirada
Ideal
Normativo
Tendencial

## Slide 36
4,4%
3,8%
3,2%
Variação Anual
41,5%
34,9%
29,1%
Variação Total
57,80
55,08
52,71
2010
40,84
40,84
40,84
2002
Ideal
Normativo
Tendencial
Vazões de Consumo
Médias anuais da vazão total acumulada na seção do aproveitamento de Água Vermelha, na Bacia do Rio Grande

## Slide 37
Qual o impacto dos usos de recursos hídricos na energia do aproveitamento?
PCH
UHEs: energia assegurada, próxima adição no SIN

## Slide 38
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE USINAS HIDRELÉTRICAS
Resoluções Conama:
Resolução CNPE: 15/2002 – GT licença prévia antes de licitar ou autorizar a partir 2004.
01/1986
06/1987
237/1997
279/2001
GT Câmara Técnica
de Atividades Minerárias, Energia... CONAMA

## Slide 39
SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E COBRANÇA
CONTATO:
fcoviana@ana.gov.br
vazlopes@ana.gov.br
martha.sugai@ana.gov.br
(61) 445-5251
(61) 445-5351
(61) 445-5205