## Slide 1
LUCIANO MENESES CARDOSO DA SILVA, D.Sc.
Gerente de Outorga
Procedimentos para obtenção de
outorga para mineração
Superintendência de Outorga e Cobrança - SOC

## Slide 2: Análise administrativa
Formulários de solicitação de outorga
Identificação do requerente
Prova de que o requerente possui prioridade à obtenção do titulo minerário junto ao DNPM
Licenciamento ambiental*

## Slide 3: Análise de demanda
Descrição do sistema de captação ou lançamento
Caracterização dos efluentes, incluindo esgotos sanitários
Variação da vazão a cada mês (vazão, h/dia, dias/mês, volume diário, volume mensal)
Vazão atual ou futura

## Slide 4: Análise do empreendimento
Tipologia da extração mineral
Planta planialtimétrica, georreferenciada, das instalações, contendo:
  coordenadas do ponto/trecho de captação ou lançamento
  o manancial de captação ou lançamento
  áreas de lavra, deposição de minério/rejeito, estéril
  estruturas destinadas à contenção de resíduos originados do beneficiamento de minérios
  indicação da localização dos tanques de contenção de óleos e graxas.
Caracterização geotécnica do terreno
Balanço hídrico do processo

## Slide 5: Análise do empreendimento (cont.)
Fluxograma simplificado do processo produtivo, indicando as fases em que é utilizada a água
Produto
Unidade (t, kg...)
Produção (unidades/mês)
Consumo de água (m³/unidade)

## Slide 6: Tipologias de mineração
Em leito de rio
  Extração de areia (draga ou bomba de sucção)
    Há outorga de captação da água utilizada para transporte da polpa para o pátio de estocagem
    Não há outorga para o revolvimento do leito do rio
  Extração de ouro e diamante
    Apenas revolvimento do leito do rio
    Não há captação nem lançamento de efluentes
    Não há outorga

## Slide 7: Tipologias de mineração
Em leito de rio (cont.)
  Desvio temporário do leito
    Há outorga para obra hidráulica
      Alteração de regime, velocidade de escoamento, enchentes, etc.
      Interferência com navegação
  Barragem de rejeito no leito
    Há outorga para obra hidráulica
      Prática sendo coibida
  Barragem para reservação (regularização de vazões)
    Há outorga para obra hidráulica

## Slide 8: Tipologias de mineração
Fora de leito de rio
  Escavação com exposição de nível d’água (extração em cava)
  Escavação a meia encosta a seco
  Desmonte por explosivo
  Em todos esses casos é possível haver:
    Lavagem de minério (beneficiamento)
    Transporte de minério (polpa em mineroduto)
    Jato de água para desmonte (desmonte hidráulico)
  Há outorga para captação

## Slide 9: Resumo
Categorias de outorga para mineração
  Captação
  Obras hidráulicas
    Barramentos
    Desvios
“Experiência” da ANA (23 processos)
  17 outorgas
  1 indeferimento
  4 em análise
  1 aguardando documentação

## Slide 10: Próximos passos
A ANA promoverá uma campanha de regularização dos usuários do setor minerário em rios de domínio da União:
  Doce
  Grande
  Ribeira do Iguape
  Jequitinhonha
  Paraíba do Sul*

## Slide 11: Obrigado pela atenção
Luciano Meneses Cardoso da Silva
Gerente de Outorga da SOC
lmeneses@ana.gov.br
(61) 445-5251

## Slide 12
Processos extração em cava
Durante a extração
Após a extração