## Slide 1: DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo EXIGÊNCIAS PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS HIDRÁULICAS A SEREM OUTORGADAS
Metodologias, critérios e parâmetros em hidrologia e hidráulica
DPO - Diretoria de Procedimentos de Outorga e Fiscalização
Leila de C. Gomes, Mario Nakashima e Francisco Gusso

## Slide 2: Motivação
Aumento do nº de outorgas (Decreto 41258/96)
Administração descentralizada do DAEE
Disparidade de critérios, metodologias, parâmetros utilizados pelos projetistas
Baixa qualidade dos estudos e projetos apresentados
Obsolescência precoce das obras hidráulicas
Obras de pequeno porte (maioria)
Gestão compartilhada: DAEE, Cetesb, Meio Ambiente, Saúde
Demanda: uniformização de instruções de projeto

## Slide 3: HIDROLOGIA
Vazão de enchente
Disponibilidade hídrica
de superfície
Metodologia
Escoamento Superficial
Período de Retorno
Tempo de Concentração
Intensidade da chuva de projeto
Vazão de referência
Q7,10

## Slide 4
HIDROLOGIA
Vazão de Projeto (QP)
Metodologia
Estatístico
Indireto
Área
Racional
S.C.S.
Abc6 ou Cabc
 2 km²
 2 km²
I-Pai-Wu (2 A  200 km²)
 25 anos
Extensão
dos dados
 25 anos

## Slide 5
HIDROLOGIA
Vazão de Projeto (QP)
Escoamento Superficial
C  0,25
CN  60
Situação Atual
da Bacia
Considerar tipo, uso e ocupação dos solos
Base de informação: carta 1:50.000; 1:10.000
foto aérea
imagem satélite
Cálculo de QP
Utilizar previsão da ocupação futura da bacia

## Slide 6
HIDROLOGIA
Vazão de Projeto (QP)
Período de Retorno - TR
H  5 m e L  150 m
TR (anos)
Barragens
5  H  10 m e L  300 m
10  H  20 m e L  500 m
H  20 m ou L  500 m
 100
 500
 1.000
 10.000 ou PMP

## Slide 7
HIDROLOGIA
Vazão de Projeto (QP)
Período de Retorno - TR
TR  100 anos
Canalização, Travessia, Bueiro
TR  25 anos
DAEE
poderá aceitar
Bueiro (estradas)  rural / sem interferência
- regime livre [25]
- verificar inundação a montante para TR = 100,
(anuência proprietários)
Rural – pequeno porte
– verificação eventos + críticos
Área urbanização densa: 0,75  C  1
rio confinado / edificações – adequação inviável

## Slide 8
HIDROLOGIA
Vazão de Projeto (QP)
Tempo de Concentração - tC
tC (min) ................................com tC  10 min [restrição IDF]
L (km) = comprimento do talvegue
S (m/km) = declividade média *
* DAEE aceita / recomenda uso da declividade equivalente - Seq
Expressão do California Culverts Practice

## Slide 9
HIDROLOGIA
Vazão de Projeto (QP)
Intensidade da Chuva Crítica – it,T
Determinar por meio das equações de
Intensidade – Duração – Freqüência
desenvolvidas pelo DAEE:
“Equações de Chuvas Intensas
do Estado de São Paulo – DAEE, 1999”
www.sigrh.sp.gov.br

## Slide 10
HIDROLOGIA
Disponibilidade Hídrica Superficial
Casos em que há CA
- Captação / Derivação
Determinar
QM = média de longo termo
Q7,10 = mínima média de 7 dias e TR= 10 anos
QP% = curva de permanência de vazões
Mínima remanescente para jusante do
barramento ou da seção de captação
Qmín  50% Q7,10
Regionalização
DAEE
Metodologia: série histórica  25 anos Estatístico
série histórica < 25 anos Regionalização DAEE

## Slide 11
HIDROLOGIA
Conteúdo Mínimo - VAZÃO DE ENCHENTE DE PROJETO
Memorial de cálculo
Coordenadas
Área de drenagem
Metodologia
Declividade
Tempo de concentração
Coeficiente de escoamento superficial
Período de Retorno
Intensidade da chuva crítica
Vazão de enchente de projeto
Hidrograma e seu volume
Desenhos
Planta: bacia de contribuição;
limites divisor; hidrografia;
talvegue; locação seção de projeto
Planta e/ou aerofoto / imagem:
ocupação dos solos da bacia;
tipos de solos
Perfil longitudinal do talvegue

## Slide 12
HIDROLOGIA
Conteúdo Mínimo - DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL
Memorial de cálculo
Metodologia
Precipitação total anual média
Vazão média de longo termo
Q7,10
Curva de Permanência de vazões
Captação: vazão nominal; vazão média; faixa de vazões (UHE)
Balanço: disponibilidade afluente; mínima remanescente
Regularização pelo reservatório

## Slide 13
HIDRÁULICA
Borda Livre (f) – valores mínimos a serem adotados
Revestidas (aberta ou fechada), gabião, pedra argamassada, concreto
e similares ............... f  0,20 hTR , para hTR  1,5 m e
............... f  0,15 hTR , para hTR  1,5 m, com f  0,3 m
hTR = lâmina d’água correspondente à vazão de projeto
Barragens ....... f  10% da altura do maciço, com f  0,5 m
Canalizações
Trapezoidal, em terra ou grama ......................... f  10% hTR

## Slide 14
HIDRÁULICA
Borda Livre (f) – valores mínimos a serem adotados
Intermediárias
Galerias ........... idem anterior – canalizações revestidas
Bueiros ........... para HW  1,2 D - - - f  10% hW , com f  0,3 m
hW = lâmina d’água a montante da entrada do bueiro,
medida a partir da geratriz inferior
Travessias
Aéreas (pontes): curso d’água natural .... ....... f  10% hTR
canalização .......................... idem anterior
D = diâmetro interno do bueiro

## Slide 15
HIDRÁULICA
Rugosidade “n” – valores recomendados
Tipo de Revestimento | n
Terra | 0,035
Grama | 0,035
Rachão | 0,030
Gabião | 0,028
Pedra argamassada | 0,025
Aço corrugado | 0,024
Concreto* | 0,018
* Valores inferiores: compromisso do usuário na manutenção de “n”

## Slide 16
HIDRÁULICA
Conteúdo Mínimo - CANALIZAÇÃO
Memorial de cálculo
Extensão
Declividade
Revestimento - n
Seção geométrica: dimensões
Borda livre
Lâmina d’água de projeto
Velocidade para a QP
Verificação dos efeitos da canalização a montante e a jusante do trecho projetado: NA, V, Q
Dissipação de energia
Desenhos
Planta: planialtimetria; implantação, com
o traçado geométrico.
Seções transversais topobatimétricas, com
indicação da seção de projeto
Perfil longitudinal: ME, MD, fundo natural;
fundo projetado; linha d’água proj.
Seção tipo do canal projetado

## Slide 17
HIDRÁULICA
Conteúdo Mínimo - TRAVESSIA
Memorial de cálculo
Extensão
Declividade
Revestimento - n
Seção geométrica do canal
Seção geométrica da travessia
Borda livre
Lâmina d’água de projeto
Velocidade para a QP
Verificação dos efeitos para montante e jusante da travessia: NA, V, Q
Dissipação de energia
Desenhos
Planta: planialtimetria; implantação
Seções transversais topobatimétricas;
indicação da seção de projeto
Perfil longitudinal: ME, MD, fundo natural;
fundo projetado; linha d’água QP
Seção da travessia: gabarito

## Slide 18
HIDRÁULICA
Conteúdo Mínimo - BARRAMENTO
Memorial de cálculo
Tipo de vertedor e soleira
Curva cota x área x volume do reservatório
Definição dos níveis operacionais: mínimo, máximo e normal
Borda livre
Amortecimento da cheia: vazão máxima defluente
Dimensões do vertedor de superfície
Curvas de descarga das estruturas hidráulicas
Dissipação de energia
Descarregador de fundo
Desenhos
Planta: planialtimetria; arranjo geral.
Planta da área de inundação: indicação
dos proprietários rebeirinhos.
Plantas, cortes e detalhes: maciço e
estruturas hidráulicas
PCH
Regras operativas
Plano de contingência
Plano de emergência

## Slide 19
Critérios para verificação de obras hidráulicas
e x i s t e n t e s
DAEE poderá condicionar a outorga a adequações e/ou
a ações ou medidas estruturais e não estruturais
QC  TR
TR  25 anos
QC = capacidade máxima de descarga (para f = 0)
CANALIZAÇÕES E TRAVESSIAS

## Slide 20
Critérios para verificação de obras hidráulicas
e x i s t e n t e s
QC = QTR = capacidade máxima de descarga
para TR e f estipulados pelo DAEE (idem projeto)*
Diferença = QP estimada para C (CN)
relativo às condições atuais de ocupação
* risco maior – ondas de cheia catastróficas
BARRAMENTOS

## Slide 21
Anexos
Relatório fotográfico
Método executivo
Cronograma físico das obras e serviços
Informações Complementares
Introdução
Finalidade do empreendimento ou obra hidráulica
Características técnicas gerais
Planta(s) de localização regional e acesso