## Slide 1
APLICAÇÃO DE METAS PROGRESSIVAS NO PROCESSO DE OUTORGA PARA DILUIÇÃO DE EFLUENTES
Wesley Gabrieli de Souza
Flavia Pitanga Calil Salim
Luciano Meneses Cardoso da Silva
Campo Grande – MS
Novembro/2009

## Slide 2
ASPECTOS CONCEITUAIS
Outorga para diluição de efluentes  VAZÃO DE DILUIÇÃO
“Quantidade de água necessária para diluir determinado poluente a uma concentração pré-estabelecida (padrão)”
Vol. efluente (Qe)
Concentração Efluente (Ce)
+
Vol. Água (Qdilui)
Concentração Natural (Cnat)
=
Concentração permitida (Cmax)
Enquadramento

## Slide 3
Fluxo
Parâmetro conservativo
Parâmetro não-conservativo
LANÇAMENTO
Vazão indisponível com a concentração máxima da
classe de enquadramento
Vazão de referência

## Slide 4
ASPECTOS CONCEITUAIS
Quantificar a parcela de água comprometida por determinado despejo
“Interferências na qualidade são transformadas em equivalentes quantitativos”  facilita o balanço entre a disponibilidade e a demanda
Critério de Outorga no ES
Parcela que “sobra” do uso consuntivo

## Slide 5
DIFICULDADES
Cursos de água com baixa disponibilidade hídrica
Dificuldade de regularização dos usos existentes com base nos padrões de qualidade da classe 2 de enquadramento
Desconforto – não há água para diluir todos os despejos existentes
Desrespeitando Art. 13 da Lei 9433

## Slide 6
DIFICULDADES
Todos os usuários com uma melhoria de 100 mg/l para 40 mg/l - $$$$
Alternativa  flexibilizar o padrão de qualidade (uma vez que o curso de água encontra-se degradado)

## Slide 7
METAS PROGRESSIVAS
Hoje
1,0
5,0
Concentração de DBO (mg/L)
Tempo
25,0
10,0
15,0
20,0
Enquadramento na Classe II
Concentração natural
Permissão acordada (25,0 mg/L)
Relaxamento do Enquadramento
Pacto de redução gradual da poluição.
Permissões cada vez menores
+ N anos
Notes: <number>

## Slide 8
METAS PROGRESSIVAS – ASPECTOS LEGAIS
Resolução CNRH 16/01 art. 15 – “a outorga para lançamento de efluentes será dada... com base nos padrões de qualidade correspondente à classe de enquadramento e/ou em critérios específicos definidos nos planos de recursos hídricos ou pelos órgãos competentes”
Resolução CONAMA 357/05 art. 38 – menciona que as ações de gestão referente ao uso dos recursos hídricos deverão basear-se nas metas intermediárias e final de qualidade aprovadas pelo órgão competente
Nos corpos de água enquadrados – é consenso que as metas de qualidade a serem respeitadas são aquelas definidas nos Planos aprovados pelos respectivos Comitês de Bacia
Na ausência de Planos, Agências de Água e Comitês de Bacia – estabelecimento de metas progressivas pela autoridade outorgante em conjunto com o órgão ambiental
  Instrução Normativa IEMA nº 11/07
  Resolução CNRH nº 91 (publicada em fevereiro de 2009) – adotou a mesma sistemática, mas atribui ao Conselho de Recursos Hídricos a competência de aprovar as metas definidas

## Slide 9
METAS PROGRESSIVAS
Ponto de Partida para a definição de padrões intermediários

## Slide 10
METAS PROGRESSIVAS
Padrão Intermediário (prazo 6 anos – 25% do inicial - adequação para uma DBO de 70 mg/l)

## Slide 11
META FINAL

## Slide 12
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Alternativa interessante no processo de regularização e adequação dos usuários (lançamentos) existentes
  prevê a melhoria e trabalha com prazos para implantação
Não substitui o instrumento enquadramento e suas metas intermediárias de qualidade, sendo apenas uma alternativa de caráter transitório
Importância de observar os efeitos sobre o oxigênio dissolvido quando da flexibilização (adotado pelo ES recentemente)

## Slide 13
Obrigada!
fsalim@iema.es.gov.br
flaviasalim@hotmail.com
Notes: <number>