## Slide 1
CNRH
Implantação do SNGRH
(01/11/03)
Jerson Kelman
Diretor- Presidente da ANA

## Slide 2: Temas
Como a visão patrimonialista da titularidade está atrapalhando a implementação do SNGRH: caso do Paraíba do Sul
a) projeto de lei de cobrança de SP: como alcançar simetria de procedimentos entre a União (ANA) e os Estados?
b) cobrança da transposição do Paraíba do Sul para o Guandu
2. A relação entre a ANA e o CNRH

## Slide 3
Qefluente
Cefluente
+
Qdiluição
Cnatural
=
Qindisponível
Cpermitida
Cálculo da vazão de diluição e da vazão indisponível

## Slide 4: OUTORGA DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES
Equação de diluição
  Qdiluição = Qefluente . (Cefluente - Cpermitida)/(Cpermitida- Cnatural)
  QIndisponível = QDiluição + Qefluente (Cálculos de decaimento)
  Derivada da equação geral de mistura (balanço de massa)
  Cfinal = (CA . QA + CB . QB)/(QA + QB)
  “Transforma” qualidade em quantidade
  Equivalente em vazão
  Unifica procedimentos de outorga
  Parâmetros conservativos e não-conservativos
  Feixe de tubos e cones

## Slide 5
Equação de diluição
OUTORGA POR LANÇAMENTO DE EFLUENTES

## Slide 6
Feixe de tubos e cones (Vazão indisponível)
Fluxo
Parâmetro conservativo
Parâmetro não-conservativo
Lançamento
Vazão indisponível com a concentração máxima da
classe de enquadramento ou do pacto de bacia
Vazão de referência
OUTORGA POR LANÇAMENTO DE EFLUENTES

## Slide 7
O caso do
rio Paraibuna (SP)

## Slide 9
Rio Paraíba do Sul e seus formadores

## Slide 10
Trecho sob influência
dos esgotos de Paraibuna
(98% da carga chega ao rio
Paraíba do Sul)
Confluência
Rio
Paraitinga
Rio
Paraibuna
Rio
Paraíba do Sul
Reservatório
Santa Branca
Reservatório
Paraitinga
Reservatório
Paraibuna (Qmín. = 30,0 m³/s)
Trecho
interrompido
Interligação artificial
Complexo
Paraitinga/Paraibuna
Cidade de
Paraibuna
Cap.
Lanç.
1,5 km

## Slide 11: Contribuições a montante da confluência dos rios Paraibuna e Paraíba do Sul
*Tempo de detenção dos reservatórios;
- A carga de DBO resultante na confluência é de 331 kg/dia, devido apenas ao esgoto
da Cidade de Paraibuna (98% do total lançado);
- As demais cargas foram depuradas devido ao alto tempo de detenção nos reservatórios.

## Slide 12
Outros exemplos de comprometimento do rio Paraíba do Sul
por cargas lançadas em rios estaduais afluentes
Jacareí
Lanç.
São José
dos Campos
Lanç.
Caçapava
Lanç.
Rio
Paraíba do Sul
Rio Comprido
Rio do Peixe
Rib. Dois Córregos
Trecho crítico (DAEE, 2002)

## Slide 13
Os grandes aglomerados urbanos se concentram às margens do Paraíba do Sul, mas fazem seus lançamentos de esgotos em afluentes estaduais (sem capacidade de diluição)
Na grande maioria dos casos, os esgotos exigem água do rio Paraíba do Sul para sua diluição

## Slide 14
Enquanto os estados de SP, MG e RJ não estabelecerem cobrança em rios de seu domínio em absoluta concordância com o decidido pelo CEIVAP, haverá indesejável assimetria no tratamento dos usuários
Se a Assembléia de SP decidir por “sequestrar” 25% da arrecadação da bacia, para aplicação em outras bacias, haverá indesejável assimetria na descentralização da arrecadação

## Slide 15: Temas
Como a visão patrimonialista da titularidade está atrapalhando a implementação do SNGRH: caso do Paraíba do Sul
a) projeto de lei de cobrança de SP: como alcançar simetria de procedimentos entre a União (ANA) e os Estados?
b) cobrança da transposição do Paraíba do Sul para o Guandu
2. A relação entre a ANA e o CNRH

## Slide 17: Qual a posição do CNRH sobre os limites da bacia do Paraíba do Sul?
Em vez disto...
Item 4.2 da pauta da reunião de hoje propõe moção dirigida aos comitês do Paraíba do Sul e do Guandu
...para que promovam, em conjunto, uma articulação institucional com vistas à gestão integrada das duas bacias...

## Slide 18
Qual a posição do CNRH?
Proposta:
Moção à Assembléia Legislativa de SP com sugestão de aperfeiçoamento do projeto de lei para:
a) assegurar que não haja duplicidade de critérios de cobrança numa mesma bacia hidrográfica
b) toda a arrecadação retorne para a bacia, para ser aplicada, em território paulista, segundo prioridades estabelecidas pelo correspondente comitê de bacia (CEIVAP, no caso do Paraíba do Sul)
2) Moção aos Governadores de SP, RJ e SP sugerindo decreto para implantação de cobrança em rios de domínio estadual da bacia do Paraíba do Sul (inclusive o Guandu...) segundo critérios estabelecidos pelo CEIVAP

## Slide 19: Temas
Como a visão patrimonialista da titularidade está atrapalhando a implementação do SNGRH: caso do Paraíba do Sul
a) projeto de lei de cobrança de SP: como alcançar simetria de procedimentos entre a União (ANA) e os Estados?
b) cobrança da transposição do Paraíba do Sul para o Guandu
2. A relação entre a ANA e o CNRH

## Slide 20: CNRH ou CFRH?
Item 5 da pauta: apreciação sobre a programação orçamentária da ANA para o ano de 2004  discussão sobre o ofício ANA 561
Nota técnica CTCOB:
“ conclui-se que os dados encaminhados no Of. 561 não atendem, de forma específica, à solicitação feita...”

## Slide 21: CNRH ou CFRH?
Ofício encaminhado pela ANA ao Ministro Palocci
Recomendações ao CTCOB:
a) só solicitar informações à ANA que sejam de sua competência;
b) solicitar informações orçamentárias às entidades gestoras estaduais para compor um quadro nacional (e não apenas federal)

## Slide 22: CNRH ou CFRH?
Bom exemplo: item 3.2 da pauta
proposta de resolução para estabelecer diretrizes para a outorga...para implantação de barragens em corpos de água de domínio dos Estados, do DF ou da União

## Slide 23: CNRH ou CFRH?
Mau exemplo: item 3.5 da pauta
modifica o disposto em lei sobre distribuição de recursos entre entidades da administração federal
A CTCOB-CNRH pretende propor medidas análogas para a distribuição de recursos entre entidades estaduais?

## Slide 24: Comentários finais
O CNRH não deve se apequenar
O CTCOB-CNRH tem que achar sua vocação que não deve ser, apenas, “confrontar e controlar” a ANA. Afinal, a ANA já é controlada por muitas instituições (Congresso Nacional, Federal de Controle e TCU) e o CNRH não é CFRH.
Todos os conselheiros estão convidados a agendar visita à ANA. Silvana ou Vilma, 4455441