## Slide 1
Nissan Intelligent Mobility
- e-Bio Fuel-Cell System -
Ricardo Abe
Gerente de Engenharia de Produto
Nissan do Brasil Automóveis LTDA

## Slide 2
A Nissan utiliza a bateria e o “e-Powertrain” como base de todos seus veículos elétricos
Há várias fontes para carregamento dessas baterias: Eletricidade, Motores de Combustão (híbridos), Célula de Hidrogênio e o Bio Combustível
Veículos elétricos
Principais tecnologias
e-Powertrain / bateria
e-Power
H2 FCEV
e-Bio Fuel Cell
Bateria
Motor
Célula de Combustível
Eletricidade
Gasolina
Hidrogênio
Bio Combustível
H2
Diversas aplicações da tecnologia dos veículos elétricos

## Slide 3
(C) Copyright NISSAN MOTOR CO., LTD. 2016 All rights reserved.
Ciclo neutro do carbono: emite gás limpo na atmosfera
Prazer ao dirigir e baixo custo por quilômetro rodado, como os veículos elétricos
Autonomia similar à de carros com motor a gasolina
Dispensa acoplamento em pontos para recarga
Nova célula de combustível alimentada com 100% de etanol
Veiculo com a inédita tecnologia “e-Bio Fuel-Cell”

## Slide 4
E100
Alta Eficiência
Custo por quilômetro próximo ao de carros elétricos
Autonomia elevada: acima de 600 km
Fornecimento fácil
Limpo
100% etanol
Ciclo Neutro do Carbono
e-Bio Fuel-Cell
Conceito do “e-Bio Fuel Cell”
Abastecimento rápido
Infraestrutura já disponível
Bio-etanol
Cana de açúcar
Emite gás limpo na atmosfera

## Slide 5
SOFC：Solid Oxide Fuel Cell
Como Funciona o “e-Bio Fuel Cell”
Usa combustível líquido: fácil de manusear, com tanque de combustível convencional
O hidrogênio é gerado por meio de reação química do etanol (C2H5OH + 3H2O → 6H2 + 2CO2 [Reação principal])
Energia gerada por meio do sistema SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) + hidrogênio + ar
Produz eletricidade carregando a bateria para alimentar o motor elétrico
Tanque de combustível
Célula de SOFC
Bateria
Motor
Sistema SOFC
(Fuel cell system)
Ar
Etanol
Reformador
H2
Potência rotacional transmitida às rodas
Carga

## Slide 6
Muito Obrigado !