## Slide 1: Workshop dos Leilões de Energia Nova de 2017
Esclarecimentos Técnicos
Sistemática dos Leilões
GELMR – Gerência Executiva de Leilões & Mercado Regulado
23/11/2017

## Slide 2: Leilões de Energia Nova de 2017

## Slide 3: Sistemáticas - Características
 | 25º LEN A-4 |  | 26º LEN A-6 | 
Data de Realização | 18/12/2017 |  | 20/12/2017 | 
Início de Suprimento | janeiro/ 2021 |  | janeiro/ 2023 | 
Quantidade de Produtos | Quatro |  |  | 
Produtos e Modalidades de Produto | Quantidade | UHE até 50 MW, PCH e CGH - 30 anos | Quantidade | UHE maior e menor 50 MW, PCH - 30 anos
 | Disponibilidade | Eólica - 20 anos | Disponibilidade | Eólica - 20 anos
 |  | Solar - 20 anos |  | Biomassa e Carvão - 25 anos
 |  | Biomassa - 20 anos |  | Gás Natural - 25 anos
Primeira Fase | Disputa pela capacidade de escoamento da rede de transmissão |  | Disputa de concessão de UHE maior que 50 MW | 
 | Etapa Inicial |  | Não ocorrerá devido ausência de UHE habilitada | 
Segunda Fase | Negociação simultânea para atendimento da demanda por produto |  |  | 
 | Etapa Contínua |  | Etapa Inicial | 
 |  |  | Etapa Contínua | 
Percentual Mínimo para o ACR | 30% |  |  | 
Venda Mínima no Leilão | 0,5 MW médio |  | 1 MW médio | 
Fator de Lote | 0,1 MW médio |  |  | 
Cálculo de Demanda | Cálculo baseado na oferta e parametrização por produto, ou seja, sem fonte que complete a demanda. |  |  | 
Novo!
Novo!
Novo!
Novo!
Novo!
Novo!
Notes: O 22º Leilão de Energia Nova “A-3” e composto por duas fases:
Na primeira fase que é chamada de Etapa de Transmissão, os empreendimentos submetem sua quantidade de energia a serem negociadas e o preço de venda a ser considerado na classificação do empreendimento dentro de suas respectivas subestações subáreas e área;
Já a segunda Fase é subdividida em duas etapas, a etapa uniforme e a etapa discriminatória.
Na Etapa uniforme os empreendimentos que foram classificados na etapa de transmissão podem confirmar ou retirar seus lances a cada rodada e a cada decremento de seu lance de venda.
Já na Etapa discriminatória Os empreendimentos qualificados na etapa uniforme tem a chance de inserir um último preço de venda menor ou igual ao seu último lance válido para que enfim ele possa negociar no leilão

## Slide 4: Sistemáticas - Fluxograma
Etapa Contínua
Cálculo de Demanda e Classificação dos Lances
A-4
Primeira Fase
Etapa Inicial (Transmissão)
Segunda Fase
Ratificação
Fim
A-6
Primeira Fase
Etapa Contínua
Cálculo de Demanda e Classificação dos Lances
Etapa Inicial
Segunda Fase
Fim
Não será realizada
Caso necessário !

## Slide 5: Sistemática
Primeira Fase - Etapa Inicial do A-4
Transmissão

## Slide 6: Sistemática: Primeira Fase A-4 - Transmissão
Somente para o A-4
Disputa pela capacidade de escoamento na rede de transmissão
O lance será composto pela Quantidade de Energia (lotes) as Perdas e o Preço de Lance
Lance
O empilhamento na Subestação, Subárea e Área da rede será feito considerando:
Preço ↑
Potência ↑
Lotes ↓
Randômica
Classificação
O Preço de Lance será limitado ao Preço Teto do Produto, definido pelo MME.
Preço de Lance
: Preço de Lance
: Preço teto do Produto
Notes: Antes da Primeira rodada o sistema ira calcular a quantidade demandada por produto e a oferta de referencia e cada produto
A quantidade demandada nada mais é que a quantidade que será realmente contratada em cada produto, e a oferta de referencia é o limite mínimo de oferta que faze com que o leilão pare a etapa uniforme entre na etapa discriminatória da segunda fase.

## Slide 7: Sistemática: Primeira Fase A-4 - Transmissão
Subestação 3
Subestação 4
Subestação 1
Subestação 2
Subárea I
Subárea II
Área de Rede
Notes: Vamos imaginar a seguinte Topologia de rede onde existem 4 Subestações pertencentes a 2 subáreas que po suas vez pertence a uma única área com limites de escoamento descritos na imagem.

## Slide 8: Ilustração - Exemplo Numérico – Primeira Fase A-4
D
C
B
A
D
C
B
A
POT. (MW)
LOTES
LANCES (R$/MWh)
50
300
150,00
45
250
130,00
25
100
160,00
30
130
160,00
Empilhamento Subestação 1
Ordem crescente de Preços
Ordem Crescente de Potência
Subestação 1
Preço ↑
Potência ↑
Lotes ↓
Randômica
Critérios de Desempate
Empreendimento do Produto 4
Empreendimento do Produto 3
Empreendimento do Produto 2
Empreendimento do Produto 1
Notes: Vamos a um exemplo prático considerando aquela topologia de rede apresentada imaginemos que na subestação A tenhamos os seis empreendimentos apresentados e que seus lances potências e quantidade inserida de lotes sejam conforme a tabela.
Neste momento os participantes terão de inserir a quantidade de lotes que desejam negociar e um peço de lance referente a etapa de transmissão; a quantidade de lotes que for inserida nesse momento será mantida até o final do leilão
Com esses dados é possível formar o que chamamos de pilha de lance que nada mais é que a classificação dos empreendimentos dentro de uma mesma subestação:
Considerando os critérios de classificação primeiro entram os empreendimentos hidrelétricos HID-1 e HID-2 , como eles são da mesma fonte, o irá diferencia-los será o preço de lance que faz com que HID-2 fique abaixo de HID-1
Em seguida empilhamos os empreendimentos termoelétricos, para eles vemos que os preços de lance são iguais e neste caso o que irá diferencia-los sera a potência dos empreendimentos que em ordem crescente coloca TER – 1 abaixo do Termo-2
Por último serão empilhados os empreendimentos eólicos, que neste exemplo empatam em preço e potência, levando a classificação para a quantidade de lotes inseridas, desta vez priorizando o empreendimento com maior número de lotes ofertados, colocando eol-1 abaixo de eol 2.

## Slide 9: Ilustração - Exemplo Numérico – Primeira Fase A-4
B
D
A
C
POT. Acumulada (MW)
45
50
30
25
POT. (MW)
45
95
150
120
Limite de Escoamento = 140 MW
Classificação Subestação 1
Empreendimentos classificados na Subestação 1
Notes: A partir da pilha de lances montada é possível definir quem serão os empreendimentos qualificados em caad subestação de acordo com sua capacidade de escoamento.
Ise considerarmos que a capacidade de escoamento dessa subestação é de 140 MW teremos os seguintes empreendimentos que estão dentro do limite da subestação
´É importante ressaltar que o empreendimento marginal ou seja aquele que fica no limite da capacidade de escoamento é desclassificado.

## Slide 10: Ilustração - Exemplo Numérico – Primeira Fase A-4
G
G
F
F
E
E
A
B
C
C
B
A
POT. (MW)
LOTES
LANCES (R$/MWh)
50
300
150,00
45
250
130,00
25
90
180,00
25
90
180,00
25
100
160,00
24
100
170,00
Pilha de Lances Subárea I
Ordem crescente de Preços
SE 1
SE 2
SA I
Seleção Randômica
Preço ↑
Potência ↑
Lotes ↓
Randômica
Critérios de Desempate
Notes: Considerando os empreendimentos que foram qualificados pela Subestação A e imaginemos que na Subestação B foram qualificados 3 empreendimentos eólicos conforme a imagem
Novamente será formada uma pilha de lances referente aos empreendimentos da Subárea 1 com os empreendimentos qualificados nas subestações A e B, considerando os mesmos critérios para formação da pilha
Novamente primeiro entram os empreendimentos hidrelétricos diferenciados pelos preços de lances distintos, em seguida o empreendimento termelétrico
E por último os empreendimentos eólicos, que neste exempli apresentam todos o mesmo preço de lance poreém vemos que a potência de um deles é menor, fazendo com que ele entre primeiro na pilha, neste exemplo eol 4 e eol 5 apresentam exatamente o mesmo preço de lance, a mesma potência e a mesma quantidade de lotes ofertados, fazendo com que haja uma seleção randômica entre os dois que neste exemplo colocou

## Slide 11: Ilustração - Exemplo Numérico – Primeira Fase A-4
E
A
C
G
B
F
POT. Acumulada (MW)
25
25
45
50
24
25
POT. (MW)
194
169
45
95
144
120
Limite de Escoamento = 180 MW
Classificação Subárea I
Empreendimentos classificados na Subárea I
Notes: Novamente a partir da pilha de lances montada é possível definir quem serão os empreendimentos qualificados em cada subárea de acordo com sua capacidade de escoamento.
considerando que a capacidade de escoamento dessa subárea é de 180 MW teremos os seguintes empreendimentos que estão dentro do limite da subestação
´É importante ressaltar que o empreendimento marginal ou seja aquele que fica no limite da capacidade de escoamento é desclassificado.

## Slide 12: Ilustração - Exemplo Numérico – Primeira Fase A-4
E
G
G
H
H
A
A
B
E
C
B
C
POT. (MW)
LOTES
LANCES (R$/MWh)
50
300
150,00
45
250
130,00
25
90
180,00
25
100
160,00
Pilha de Lances Área
SA I
SA II
Área
24
100
170,00
155,00
150
100
Ordem Crescente de Preço
Preço ↑
Potência ↑
Lotes ↓
Randômica
Critérios de Desempate
Notes: Agora considerando os empreendimentos qualificados na subárea 1 e imaginemos que na subárea 2 será qualificada apenas uma térmica, novamente será formada a pilha de lances levando em consideração os mesmos critérios utilizados para a subestação e área assim colocamos os empreendimentos hidrelétricos no início da pilha novamente diferenciados por preço, em seguida temos de comparar os empreendimentos termelétricos vindos das diferentes subáreas neste caso vemos que o preço de lance de TER- 3 é inferior ao preço de lance de TER 1 por isso ela tem prioridade e por último colocamos os empreendimentos eólicos que serão diferenciados pela potência conforme já havia ocorrido na subárea.

## Slide 13: Ilustração - Exemplo Numérico – Primeira Fase A-4
H
B
A
G
POT. Acumulada (MW)
25
24
45
50
25
150
POT. (MW)
319
294
45
95
270
245
Limite de Escoamento = 250 MW
Classificação Área
E
Empreendimentos classificados na Área e aptos a participarem da Etapa Contínua do A-4
C
Cálculo de demanda e classificação para a etapa contínua, por produto, ao término da Etapa Inicial.
Notes: Agora a partir da pilha de lances montada é possível definir quem serão os empreendimentos qualificados em cada área, que poderão participar da outra etapa do leilão.
considerando que a capacidade de escoamento dessa área é de 250 MW teremos os seguintes empreendimentos que estão dentro do limite
´É importante ressaltar que o empreendimento marginal ou seja aquele que fica no limite da capacidade de escoamento é desclassificado.

## Slide 14: Sistemática
Segunda Fase

## Slide 15: Produtos – Competição simultânea
Solar
Eólico
Hidrelétrico
Biomassa
Eólico
Hidrelétrico
Biomassa e Carvão
Gás
Leilão A-4: Competição simultânea dos produtos
Leilão A-6: Competição simultânea dos produtos

## Slide 16: Sistemática: Segunda Fase - Etapa Inicial A-6
Etapa somente para o A-6
Cálculo de demanda e classificação para iniciar a Etapa Contínua
Notes: Aqui vamos apresentar um exemplo numérico para explicitar melhor a sistemática do 22º Leilão de Energia Nova “A-3”

## Slide 17: Ilustração - Exemplo Numérico – Segunda Fase - Etapa Inicial A-6
D
D
C
C
B
B
A
A
LOTES
LANCES (R$/MWh)
300
150,00
250
130,00
100
160,00
130
160,00
Empilhamento da Etapa Inicial do A-6
Ordem crescente de Preços
Ordem Crescente de Lotes
Preço ↑
Lotes ↑
Randômica
Critérios de Desempate
Empreendimento do Produto 1
Mesma dinâmica para os 4 produtos.
Cálculo de demanda e classificação para a etapa contínua, por produto, ao término da Etapa Inicial.
Notes: Vamos a um exemplo prático considerando aquela topologia de rede apresentada imaginemos que na subestação A tenhamos os seis empreendimentos apresentados e que seus lances potências e quantidade inserida de lotes sejam conforme a tabela.
Neste momento os participantes terão de inserir a quantidade de lotes que desejam negociar e um peço de lance referente a etapa de transmissão; a quantidade de lotes que for inserida nesse momento será mantida até o final do leilão
Com esses dados é possível formar o que chamamos de pilha de lance que nada mais é que a classificação dos empreendimentos dentro de uma mesma subestação:
Considerando os critérios de classificação primeiro entram os empreendimentos hidrelétricos HID-1 e HID-2 , como eles são da mesma fonte, o irá diferencia-los será o preço de lance que faz com que HID-2 fique abaixo de HID-1
Em seguida empilhamos os empreendimentos termoelétricos, para eles vemos que os preços de lance são iguais e neste caso o que irá diferencia-los sera a potência dos empreendimentos que em ordem crescente coloca TER – 1 abaixo do Termo-2
Por último serão empilhados os empreendimentos eólicos, que neste exemplo empatam em preço e potência, levando a classificação para a quantidade de lotes inseridas, desta vez priorizando o empreendimento com maior número de lotes ofertados, colocando eol-1 abaixo de eol 2.

## Slide 18: Sistemática: Segunda Fase – Etapa Contínua
25º Leilão de Energia Nova A-4
26º Leilão de Energia Nova A-6
Notes: Aqui vamos apresentar um exemplo numérico para explicitar melhor a sistemática do 22º Leilão de Energia Nova “A-3”

## Slide 19: Sistemática: Segunda Fase – Etapa Contínua – A-4 e A-6
É iniciada com a classificação resultante da Etapa Inicial da Primeira Fase (A-4) e da Etapa Inicial da Segunda Fase (A-6)
A demanda de cada produto será calculada antes da Etapa Contínua e determina a quantidade de energia a ser contratada.
Demanda
A cada lance o empilhamento será refeito considerando:
Preço ↑
Lotes ↑
Horário ↑
Pilha de Atendimento
É o preço da última usina atendida em cada produto e é recalculado a cada novo lance.
Preço Marginal
: Preço Marginal
: Decremento
: Preço de Lance
Notes: Antes da Primeira rodada o sistema ira calcular a quantidade demandada, a pilha inicial de atendimento e o preço marginal de cada produto
A quantidade demandada nada mais é que a quantidade que será realmente contratada em cada produto,
Para a formação da pilha de atendimento serão considerados os seguintes critérios: preço (ordem crescente), lotes (ordem crescente) e Preço marginal. O preço marginal tem uma importância estratégica para o leilão pois o valor resultante da subtração do decremento em relação ao preço marginal inserido pelo MME será o preço máximo de lance do produto

## Slide 20: Ilustração - Exemplo Numérico – Etapa Contínua
Pilha da Etapa Inicial
Usinas Atendidas No Momento
EMP 1 insere
lance
135,00
147,00
EMP 1
EMP 1
Produtos simultâneos
Mesma dinâmica para cada produto na Etapa Contínua
EMP 3
EMP 4
EMP 2
Lotes
QTO
QTD
LANCES (R$/MWh)
150,00
145,00
140,00
PMG
145,00
Notes: Inicialmente o sistema irá empilhar os lances respeitando os critérios de desempate e com base na oferta por produto e os parâmetros inseridos pelo MME ele calculará a quantidade demandada por produto e o preço marginal de cada produto

## Slide 21: Ilustração - Exemplo Numérico – Etapa Contínua
145,00
145,00
135,00
145,00
130,00
140,00
150,00
EMP 3
EMP 2
EMP 2
EMP 4
EMP 3
EMP 4
EMP 1
Lotes
QTO
QTD
Novo Empilhamento e novo Preço Marginal
EMP 2 insere lance
LANCES (R$/MWh)
140,00
135,00
140,00
PMG
Produtos simultâneos
Mesma dinâmica para cada produto na Etapa Contínua
EMP 1

## Slide 22: Ilustração - Exemplo Numérico – Etapa Contínua
135,00
140,00
EMP 3
EMP 1
EMP 2
EMP 4
EMP 1
EMP 3
EMP 4
130,00
Lotes
QTO
QTD
Novo Empilhamento e novo Preço Marginal
Decorrido Tempo sem lances, a última pilha é utilizada para ratificação ou encerrar o leilão
LANCES (R$/MWh)
135,00
145,00
140,00
130,00
135,00
145,00
140,00
PMG
Produtos simultâneos
Mesma dinâmica para cada produto na Etapa Contínua
EMP 2

## Slide 23: Ilustração – Etapa Contínua – Ratificação de Lances – Somente A-4
Ao término do leilão, caso uma subestação apresente um número maior de vencedores do que seu número de vãos, todos os empreendimentos que pertencem a tal subestação terão de ratificar seus lances. O empreendimento que não ratificar o lance será desclassificado.
Subestação
EMP 5
EMP 7
EMP 2
EMP 1
EMP 8
Ratificação de lances
Notes: Após o final da etapa discriminatória, caso o sistema detecte que em determinada subestação existem mais empreendimentos vencedores do que vãos de conexão ele iniciará a etapa de ratificação de lances, onde todos os empreendimentos cadastrados em subestações que apresentem essa condição devem ratificar seus lances confirmando que estão cientes dessa situação e que terão de compartilhar ao menos um vão de conexão.

## Slide 24: Lembretes Finais
  Treinamento da sistemática disponível até 13/12/2016
  Acessem: WWW.CCEE.ORG.BR/PORTALDEAPRENDIZADO
  Simulação com acesso ao sistema do leilão no dia 14/12/2016 em dois períodos (manhã – A-4 e tarde – A-6)
  Site para acesso ao sistema a ser disponibilizado na entrega de senhas em 08/12/2016
  Importante: Não deixe de acompanhar os comunicados relevantes publicados pela Comissão do Leilão
Atenção!
Notes: Após o final da etapa discriminatória, caso o sistema detecte que em determinada subestação existem mais empreendimentos vencedores do que vãos de conexão ele iniciará a etapa de ratificação de lances, onde todos os empreendimentos cadastrados em subestações que apresentem essa condição devem ratificar seus lances confirmando que estão cientes dessa situação e que terão de compartilhar ao menos um vão de conexão.

## Slide 25: Obrigada
Ana Paula Ferme
Gerente de Comercialização de Energia

## Slide 26
Conheça nossas páginas na internet
ccee.org.br
Site oficial com notícias, documentos e informações de mercado
linkedin.com/company/298493
Conheça nossa página corporativa!
slideshare.net/cceeoficial
Acervo de apresentações da CCEE em conferências em geral
vimeo.com/ccee
Reúne vídeos institucionais e eventos gravados pela instituição