## Slide 2
Desafios Tecnológicos da Matriz Energética – O Papel do Etanol
Plinio Nastari
DATAGRO
RenovaBio – Workshop Etanol
Brasília, 13 dezembro 2016

## Slide 3: No Setor de Etanol, sentimento de Copo meio cheio ...
No Brasil, o etanol já substitui entre 40% e 45% da gasolina;

## Slide 4: No Setor de Etanol, sentimento de Copo meio cheio ...
No Brasil, o etanol já substitui entre 40% e 45% da gasolina;
Indústria consolidada, com flexibilidade de mix açúcar-etanol, e produção de bioeletricidade;

## Slide 5: No Setor de Etanol, sentimento de Copo meio cheio ...
Amplo mercado interno, com uma frota predominantemente flex – Brasil é o maior exportador mundial de açúcar (>45% do mercado mundial) com apenas 32% do ATR;

## Slide 6: No Setor de Etanol, sentimento de Copo meio cheio ...
No Brasil, o etanol já substitui entre 40% e 45% da gasolina;
Indústria consolidada, com flexibilidade de mix açúcar-etanol, e produção de bioeletricidade;
Amplo mercado interno, com uma frota predominantemente flex – Brasil é o maior exportador mundial de açúcar (>45% do mercado mundial) com apenas 32% do ATR;
Setor sucroenergético realizou o ajuste na direção de maior sustentabilidade da produção;
Reconhecida contribuição ambiental, local e global;
Energia de biomassa promove desenvolvimento econômico descentralizado, com grande geração de emprego;
Produção tem protegido a biodiversidade e recuperado matas ciliares (259 mil ha, e +8.400 nascentes; SMASP 15/16);
Há amplo estoque de inovações na produção agrícola e industrial capazes de recuperar e expandir produtividade;
Novas tecnologias automotivas estão disponíveis e vem sendo desenvolvidas para aproveitar e valorizar características físicas do etanol;
Existe a oportunidade de integrar a política de biocombustíveis (etanol, biodiesel, biogás / biometano, bioquerosene).

## Slide 7: E de Copo meio vazio ...
Apesar de sua escala e importância, inexiste regulação capaz de viabilizar / atrair novos investimentos de capital privado de risco para expandir capacidade de moagem;
Comercialização do etanol ainda é frágil, e com formação de preço ainda baseada num mercado a vista;
Crise dos últimos 7 anos envelheceu o canavial, reduziu produtividade, interrompendo trajetória de crescimento e aumentando o custo;
Inexistem incentivos para que avanços tecnológicos na engenharia automotiva valorizem as vantagens do etanol como combustível;
Setor vive de sobressaltos, dependendo do ciclo de preço e outros fatores exógenos;
Falta de regulação faz com que a Sociedade não conheça (e reconheça) sua contribuição para o desenvolvimento, economia, emprego, e o meio ambiente.
Se nada for feito, caminhamos na direção de um déficit de 410 mil b/d de gasolina até 2030 (=23,6 bi litros anidro, ou 33,8 bi litros hidratado). País caminha na direção de ser importador crescente de gasolina.

## Slide 8: Etanol na verdade substitui Tolueno
A adição de etanol na gasolina viabiliza o uso de gasolinas de baixa octanagem, mais baratas. O etanol substitui tolueno, e não gasolina.
Tolueno tem um premio médio de 30% a 35% sobre o preço da gasolina.
Uso de gasolina de baixa octanagem tem contribuído para a oferta de nafta.
Etanol é ambientalmente benigno comparado a compostos do grupo BTX (benzeno, tolueno, xileno), com impacto muito positivo à saúde.

## Slide 9: Tolueno vs Gasolina RBOB

## Slide 10: Novo Marco
Acordo do Clima (COP21 Paris, COP22 Marrakech)
  Brasil ratifica o Acordo do Clima e assume compromissos de NDC.
  Brasil discute proposta de regulamentação do mercado de carbono;
  Plataforma para o Biofuturo;
  RenovaBio.

## Slide 11: Oportunidades na Produção
    Na área agrícola:
      Adaptação de variedades existentes a ambientes de produção (aumento potencial de até 20% no TCH);

## Slide 12: Oportunidades na Produção
    Na área agrícola:
      Variedades mais resistentes (contra broca e sêca);
      Tecnologias de multiplicação (MPB; meiosi; semente de cana);

## Slide 13: Oportunidades na Produção
    Na área agrícola:
      Cana energia (180 tc/há médios, com mesma sacarose e mais fibra comparada à cana convencional).

## Slide 14: Oportunidades na Produção
    Na área industrial:
      Melhor aproveitamento de resíduos, bagaço, palha, vinhaça e torta de filtro;
        Camisa de alta drenagem => menor umidade no bagaço, melhor aproveitamento de caldeiras;
        Retrofit de caldeiras, aumento da capacidade de cogeração;
        Etanol 2G;
        Biogás e Biometano, para otimização da geração elétrica e substituição de diesel fóssil;
      Integração com outras culturas (milho, sorgo);
      Leveduras customizadas.

## Slide 15: Rendimento Agroindustrial Médio - Brasil (em litros de etanol hidratado equivalente por hectare)
Chart: 
| 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016
Rendimento | 2024.6 | 2356.2 | 2948.5 | 2953.2 | 2961 | 3201.1 | 2997.1 | 3310 | 3691 | 3795.8 | 4247.3 | 3855.1 | 4180.3 | 4221.5 | 3888.2 | 3836.6 | 4390.4 | 4136.1 | 4105.3 | 4750.2 | 4938.6 | 4934.4 | 5150 | 5457 | 5975.95 | 4907.15 | 5290.57 | 5710.22 | 6134.89 | 5931 | 6002 | 6073.6 | 6459 | 6513.9552 | 5886.2084 | 6831 | 5847.1133 | 5800.8737 | 6101.2451 | 5955.5308 | 5848.6617 | 5687.5471
Fonte: Datagro
+3,54% aa em 35 anos (1975-2010)
-3,01% aa em 6 anos (2010-2016)

## Slide 16: Rendimento Agroindustrial - Potencial (em litros de etanol hidratado equivalente por hectare)
Fonte: CTC

## Slide 17: Tecnologia Automotiva
A tecnologia básica dos motores a combustão interna ainda aproveita mal a energia dos combustíveis, e aproveita mal as características físicas do etanol.

## Slide 20: Tecnologia Automotiva
Importância de promover tecnologias que valorizem as características físicas do etanol:
  Molécula única do etanol facilita o desenvolvimento de motores;
  Elevada octanagem;
  Elevado teor de hidrogênio;
  Emissões do etanol são isentas de enxofre e material particulado.
Motores menores com tecnologia turbo:
  Montadoras globais como a Daimler Benz, Ford, GM, tem se posicionado no Congresso norte-americano a favor de misturas com elevado teor de etanol (Mid-level blends, E30 até E50), para elevar octanagem da gasolina, permitindo motores menores, com maior taxa de compressão e tecnologia turbo.

## Slide 21: O Brasil já tem o que o mundo está buscando
Montadoras nos EUA querem motores otimizados para combustíveis de elevada octanagem. Depoimentos no Congresso dos EUA:
  “Higher octane fuels permit higher compression ratios which directly improve efficiency. . . . [A] powertrain . . . optimized for a high-octane with mid-blend ethanol fuel . . . can simultaneously fulfill what the customer desires—performance and economy—while reducing the environmental impact.” Mercedes-Benz, Tier 3 Comment Letter.
  “Ford supports the development and introduction of an intermediate level blend fuel (E16-E50), with a minimum octane rating of 91 anti-knock index (AKI) that increases proportionally as ethanol is splash- blended on top of the base Tier 3 gasoline emission test fuel.” Ford Motor Co., Tier 3 Comment Letter.
  “GM supports the future of higher octane and higher ethanol content in order to provide a pathway to improved vehicle efficiency and lower GHG emissions.” Gen. Motors, Tier 3 Comment Letter.

## Slide 22: Tecnologia Automotiva
Biela variável: motor “Variable Compression-Turbo (VC-T)” cuja principal característica é modificar a taxa de compressão (de 8:1 até 14:1), adaptando-a às variações de demanda de torque e permitindo um desempenho mais elevado do que os motores convencionais, onde a taxa de compressão não muda.
A mudança da taxa de compressão é feita em tempo real por meio de uma biela cujo comprimento varia e é ajustado por um motor elétrico.
VC-T é perfeito para aumentar a eficiência energética nos carros flex, que utilizam variadas proporções de etanol misturado com gasolina. Nos motores flex atuais as características físicas dos motores, notadamente a taxa de compressão fixa, são projetadas para usar de forma adequada a gasolina. Virtudes do etanol combustível, como sua elevada octanagem, poderão ser melhor aproveitadas com a adaptação da taxa de compressão às suas características.

## Slide 23
BIELA VARIÁVEL PARA ADAPTAR A TAXA DE COMPRESSÃO

## Slide 24: Tecnologia Automotiva
Célula a combustível movida a etanol
  Esta tecnologia é o carro elétrico, sem os entraves que hoje existem para a sua aplicação, aproveitando o elevado teor de hidrogênio do etanol.

## Slide 25: Tecnologia Automotiva
Célula a combustível movida a etanol
  SOFC não utiliza metais raros.
  Com a infraestrutura já existente de distribuição de etanol, o Brasil já resolveu o problema de distribuição de Hidrogênio.

## Slide 27: É preciso criar maior estabilidade e previsibilidade no setor de combustíveis
Chart: 
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
GDP | 0.0151 | 0.0358 | 0.0123 | 0.0566 | 0.0301 | 0.0369 | 0.058 | 0.0468 | -0.001 | 0.0698 | 0.0367 | 0.0161 | 0.0289 | 0.001 | -0.038 | -0.0325
Otto Growth | -0.046042 | 0.024417 | -0.047584 | 0.094361 | 0.018517 | 0.16315 | 0.092558 | 0.10101 | 0.055565 | 0.083314 | 0.060356 | 0.076601 | 0.045932 | 0.08695 | 0.0020179 | -0.0097544
Var. no PIB do Brasil e Crescimento do Ciclo Otto
Chart: 
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016*
 | 0.44295 | 0.41844 | 0.38857 | 0.37042 | 0.39173 | 0.38096 | 0.37668 | 0.37305 | 0.40189 | 0.39679 | 0.39357 | 0.31553 | 0.37242 | 0.41516 | 0.44951 | 0.41976 | 0.32348 | 0.30282 | 0.33682 | 0.36247 | 0.41984 | 0.39417
Partic. Etanol no Consumo de Comb. Ciclo Otto
Fonte: DATAGRO
Fonte: BC; ANP; DATAGRO

## Slide 28: Objetivo da Política Energética
Estabelecer um planejamento e uma regulação que induza os agentes econômicos privados na direção do atingimento dos objetivos da:
  Política Ambiental
  Política de Desenvolvimento Social
  Política de Desenvolvimento Econômico Descentralizado
  Política Industrial
  Segurança energética e de abastecimento
  Preservação dos principais fundamentos macroeconômicos.
... aproveitando as tecnologias já existentes e estimulando o desenvolvimento de novos avanços na direção almejada.

## Slide 29
PLANTING DATA
HARVESTING SOLUTIONS